2.6.2 Архітектура типу "кільце-кільце"

Інше часто використовуване в архітектурі мереж ЗОН рішення - з'єднання типу "кільце-кільце". Кільця в цьому з'єднанні можуть бути або однакового, або разного рівнів ієрархії ЗОН. На рис.2-35 показана схема з'єднання двох кілець одного рівня - ЗТМ-4 за допомогою інтерфейсних карт 5ТМ-1, а на рис.2-36 - каскадна схема з'єднання трьох кілець різного (по наростаючій) рівня - ЗТМ-1, ЗТМ-4, 5ТМ-16. При такому з'єднанні можна використовувати необхідні оптичні тріби попереднього ієрархічного рівня при переході від кільця одного рівня до іншого Наприклад, тріб ЗТМ-А при переході на кільце 5ТМ-4 і тріб ЗТМ-4 при переході на кільце

Рис.2-35. Схема зв'язку двох кілець одного рівня (ЗТМ-4) за допомогою інтерфейсних карт

Рис.2-36. Каскадне з'єднання кілець різного рівня (ЗТМ-1 - ЗТМ-4 - ЗТМ-16)

за допомогою оптичних трібов

2.6.3. Лінійна архітектура для мережі великої протяжності

Для лінійних мереж великої протяжності відстань між термінальними мультиплексорами ТМ більше або багато більш того відстані, яка може бути рекомендоване з погляду максимального допустимого загасання волоконно-оптичного кабелю. В цьому випадку на маршруті (у лінійному тракті) між ТМ (рис.2-37) повинні бути встановлені окрім загального прохідного комутатора ще і регенератори для відновлення (регенерації) затухаючого оптичного сигналу. Цю лінійну архітектуру можна представити у вигляді послідовного з'єднання ряду секцій, специфікованих в рекомендаціях 1Т11-Т Вес. 0.957 і Пес. С.958 [24, 25].

Рис.2-37. Мережа ЗОН великої протяжності із зв'язком типу "крапка-крапка" і її сегментація

СИНХРОННІ ЦИФРОВІ МЕРЕЖІ ЗОН

59