# 10. Комбинации загружений

Комбинации загружений могут быть вычислены как в общем потоке расчета задачи, так и отдельно, после завершения расчета. В первом случае исходные данные готовятся после завершения формирования расчетной схемы и ввода загружений. Во втором - комбинации могут быть введены после завершения расчета по загружениям.

Функция подготовки исходных данных для вычисления комбинаций загружений вызывается из Дерева проекта в разделе Специальные исходные данные. Функция доступна только после задания загружений. Подготовка данных выполняется в диалоговом окне Комбинации загружений (рис. 10.1).

Порядок ввода данных следующий:

- в столбце Коэффициенты ввести значения коэффициентов, с которыми загружения входят в текущую комбинацию;

- нажать кнопку Запись комбинации, после чего формула текущей комбинации выводится в информационное окно;

- нажать кнопку Номер комбинации [>>] и установить номер следующей комбинации; при этом значения коэффициентов получат нулевые значения и программа будет готова к вводу новых данных.

Следует отметить, что в комбинацию наряду с загружениями могут входить и ранее созданные комбинации.

Текущая комбинация может быть удалена нажатием кнопки Удаление комбинации, а после нажатия кнопки Удаление данных будут удалены все заданные комбинации.

При изменении количества загружений прежде заданные комбинации аннулируются и должны быть заданы новые.

Рис. 10.1. Диалоговое окно

Комбинации загружений