Тема 6.

Частотне представлення періодичних сигналів. Спектральна густина. Енергетичний сенс спектру сигналу.

Будь-який неперіодичний сигнал (рис.1) можна розглядати як періодичний, період зміни якого рівний нескінченності. В зв’язку з цим, розглянутий раніше спектральний аналіз періодичних процесів може бути узагальнений і на неперіодичні сигнали.

Розглянемо як буде змінюватися спектр періодичного сигналу при необмеженому збільшенні періоду зміни сигналу.

При збільшенні періоду Т інтервали між суміжними частотами в спектрі сигналу і амплітуди спектральних складових зменшуються і в межах  стають нескінченно малими величинами. При цьому ряд Фур’є, який відображає спектральний розклад періодичного сигналу, перетворюється в інтеграл Фур’є, який відображає спектральний розклад неперіодичного сигналу.

Комплексна форма інтегралу Фур’є має вигляд:

|  | (1) |
| --- | --- |

де    -  спектральна густина сигналу;

-  амплітудно-частотна характеристика сигналу;

-  фазочастотна характеристика сигналу.

Вираз (1) називають формулою зворотного перетворення Фур’є.

Представлення неперіодичної функції інтегралом Фур’є можливо при виконанні наступних умов:

- Функція  задовольняє умови Дірихле;

- Функція  абсолютно інтегрована (цій умові відповідають практично всі реальні сигнали), тобто:

.

Таким чином, спектр неперіодичного сигналу на відміну спектру періодичного сигналу є суцільним і представляє собою суму нескінченного числа гармонічних складових з нескінченно малими амплітудами.

Амплітуди гармонічних складових, виходячи з (1), можуть бути представлені у вигляді:

,

звідки, спектральна густина визначиться виразом:

Спектральна густина зв’язана з часовою функцією сигналу через пряме перетворення Фур’є

|  | (2) |
| --- | --- |

Спектральна густина однозначно відображає неперіодичний сигнал і задовольняє умовам (рис.2):

- модуль спектральної густини є парною, а аргумент – непарною функцією частоти, тобто

;

.

Енергетичний сенс спектру сигналу

Розглянемо розподіл потужності в спектрі періодичного сигналу. Для цього припустимо, що сигнал представляє собою струм , який протікає по резистору R (рис.3) і описується складною періодичною функцією часу з періодом Т.

,

де   -  квадрат діючого значення струму.

Представивши струм рядом  Фур’є, отримаємо наступний вираз для квадрату діючого значення струму:

.

Отже, середня потужність:

|  | (3) |
| --- | --- |

Таким чином, середня потужність. Яка виділяється складним періодичним струмом в резисторі, рівна сумі середніх потужностей, які виділяються в цьому резисторі окремими гармоніками  струму і його постійною складовою.

Розглянемо тепер розподіл енергії в спектрі неперіодичного сигналу.

Енергія, яка виділяється сигналом (струмом) в резисторі з опором 1 Ом. Визначається виразом:

|  | (4) |
| --- | --- |

Для визначення розподілу енергії по спектру неперіодичного сигналу виразимо W через модуль спектральної густини сигналу. Квадрат модуля спектральної густини можна представити у вигляді:

,

де   -  комплексно-спряжена функція для спектральної густини .

Згідно виразу , отримаємо:

Інтеграл від квадрату модуля спектральної густини:

|  | (5) |
| --- | --- |

Змінивши в (5) порядок інтегрування отримаємо:

Таким чином енергія сигналу:

|  | (6) |
| --- | --- |

Вираз (6), який отримав назву рівності Персеваля, показує. Що енергія сигналу може бути представлена у вигляді суми нескінченно малих складових , які відповідають нескінченно малим ділянкам частотного спектру (рис.4). Вираз  представляє собою енергію, яка міститься в спектральних складових сигналу, які розміщені в смузі частот  в околі .

Таким чином, квадрат модуля спектральної густини характеризує розподіл по спектру енергії сигналу. Якщо задана енергія сигналу  в околі частоти  (рис.5), тоді модуль спектральної густини в точці  може бути знайдений із наближеної рівності:

# Text boxes

Рис. 1

t

x(t)

T=∞

0

S(ω)

φ(ω)

-ω

ω

Рис. 2

S(ω); φ(ω)

i(t)

R

Рис. 3

[S(ω)]2

Рис. 4

ωk

[S(ω)]2

0

Δω

ω

0

d(W)

dω

ω

[S(ω)]2