Тема №9. Модульовані сигнали. Спектри амплітудно-модульованих сигналів.

Рис. 1. Модульований сигнал.

В загальному вигляді модуляцією називають зміну параметрів одного сигналу (несучого), відповідно до параметрів іншого - інформаційного. Таке накладання інформаційного сигналу на несучий може бути необхідне наприклад у випадках, коли останній погано поширюється в конкретному середовищі (відомий приклад тут - передача звукових коливань у радіоефірі). Проте модуляція дозволяє вирішити і деякі додаткові задачі, що стосуються, зокрема, поділу сигналів у лінії зв'язку або підвищення завадостійкості сигналів.

Найбільше поширення в якості несучих одержали гармонійні сигнали та періодичні послідовності імпульсів. Розглянемо основні особливості першого напрямку. На мал.1 показаний результат модуляції по амплітуді несучого сигналу  також гармонійного сигналу . Відношення  називається  коефіцієнтом модуляції. Очевидно, що .

Розміри формул – 14, 10, 8, 14, 14.