12

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

1. По заданному весовому водоизмещению D=3400 т и условной аппликате центра тяжести судна      Zg =6.0 м.      используя универсальную диаграмму статической остойчивости (рис. 26), выстраиваем по точкам диаграмму статической остойчивости. Ординаты ДСО. снятые с УДСО приведены в таблице:

| Углы крена | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lv | 0 | 1,23 | 2,31 | 3,43 | 4,54 | 5,38 | 5,89 | 6,30 | 6,15 | 6,00 |
| Lст,м | 0 | 0,04 | 0,14 | 0,32 | 0,54 | 0,60 | 0,52 | 0,35 | 0,10 | -0,20 |

Диаграмму статической остойчивости строим по точкам на миллиметровой бумаге.

2. По полученной диаграмме определяем:

- для вывода т воды трещины, расположенной на 0.6 м ниже ватерлн-нин необходимо создать угол крена

tg0 = 0.6/(В 2) -> 0 = 5 градусов - с диаграммы снимаем величину необходимого кренящего момента-

Мкр=0.02 х 3400 = 68 тм*

3. При обрыве груза возникает динамический креияпдш момент, равный

Мкр=3х8 =24тм

Откладываем в левую часть ДСО угол крена, равный амплитуде качки и восстанавливаем перпендикуляр. Откладываем вверх по оси ординат плечо динамического кренящего момента

1л =24 /3400 = 0.007 м

Выравниванием площадей (заштриховано на ДСО) получаем динамический угол крена:

0дин=18.5 градуса