8 РАСЧЕТ  ПАРАМЕТРОВ  ПЕРЕДАЧИ

Электрическое состояние проектируемой кабельной линии характеризуется следующими параметрами.

Первичными:  - R – активное сопротивление;

- L – индуктивность;

- С – ёмкостью;

- G – проводимостью изоляции;

Вторичными: - Zв – волновое сопротивление;

- ( - коэффициент затухания;

- ( - коэффициент фазы;

-( - скорость распространения   электромагнитной энергии;

Произведём расчёт указанных параметров на заданной частоте;

f1 = 0,5 МГц =500(103 Гц

В области высоких частот, для которых используется  коаксиальный кабель, первичные параметры могут быть определены по формулам.

Активное сопротивления рассчитывается по формуле 6:

(6)

где r a и r в – радиусы внутреннего и внешнего  проводников коаксиальной пары;

r a = 1,3мм ; r в =  4,7мм .

Индуктивность рассчитывается по формуле 7:

(7)

Ёмкость рассчитывается по формуле 8 :

(8)

где (э =1,1–диэлектрическая проницаемость изоляции

Проводимость изоляции рассчитывается по формуле 9, См/км :

(9)

где tg( =0,6(10-4–тангенс угла диэлектрических потерь;

(    = 2(f – круговая частота;

Вторичные параметры рассчитываются исходя из первичных по формулам.

Волновое сопротивление рассчитывается по формуле 10:

(10)

Коэффициент затухания рассчитывается по формуле 11:

(11)

Коэффициент фазы рассчитывается по формуле 12:

(12)

Скорость распространения рассчитывается по формуле13:

(13)

Расчётные значения электрических параметров на остальных частотах сведены в Таблицу  4

Таблица 4

| F МГц | R Ом/км | L Гн/км | С ф/км | G См/к | ν км/c | ( дб/км | ( рад/км | Zв Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 28,67 | 0,26(10-3 | 0,47(10-7 | 8,85(10-6 | 286064 | 1,7 | 10,97 | 74,3 |
| 12 | 149,45 | 0,25(10-3 | - // - | 2,12(10-4 | 291729 | 8,23 | 258,32 | 72,93 |
| 18 | 172,02 | 0,25(10-3 | - // - | 3,18(10-4 | 291729 | 10,09 | 387,48 | 74,91 |

По результатам таблицы строим графики частотных зависимостей параметров на рисунке 8.