ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Оценить состояние остойчивости БМРТ "Плутоний" постройки ПНР на промысле в условиях обледенения.

При необходимости принять меры по обеспечению остойчивости, Построить диаграммы статической и динамической остойчивости с помощью "пантокарен". Определить основные критерии остойчивости.

Данные изменения нагрузки взять из таблицы 10. Основные данные, необходимые для выполнения работы, взять из таблиц 11 - 15 и рисунков 16 - 26.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

1. Построить диаграмму статической остойчивости с помощью универсальной диаграммы остойчивости для состояния нагрузки:

= 3400 т;

Zg усл=6м

2. По построенной диаграмме определить величину необхо-димого момента для вывода из воды трещины, расположенной с ЛБ в районе миделя на глубине 0.6 м ниже ватерлинии. Судно имеет крен 30 на левый борт. Какой угол крена получит судно при обрыве грузового шкентеля с грузом? В момент обрыва груз весом 3 т висел над поверхностью воды с правого борта, а судно имело крен на этот же борт, равный амплитуде бортовой качки - 120 Расстояние от пока стрелы до диаметральной /носкости судна – 8 м.