Содержание

- Введение  _______________________________ 2

- Техническое задание _____________________ 3

- Расчет количества линий

коммутируемого доступа

от ТФОП к модемному лупу ______________ 4

- Расчет требуемой пропускной

способности канала связи к двум

смежным узлам провайдеров Интернет ____ 4

- Примерный состав оборудования _________  5

- Схема организации связи ________________  6

1.   Введение

По  данным  исследовательских  и  консалтинговых  компаний  совсем  недавно  количество  пользователей  сети  Интернет  превышало  100  млн.  Интернет  предлагает  своим  пользователям  самые  разнообразные  услуги,  производители  оборудования  и  ПО  регулярно  создают  новые  виды  Интернет – приложения.  Благодаря  этому  появляются  новые  группы  пользователей,  для  которых  всемирная  сеть  становится  важным  инструментом  профессиональной   деятельности.  Среди    таких  групп  одной  из  важнейших  и  постоянно  растущих  можно  назвать  категорию  крупных  корпоративных  клиентов,  использующих  Интернет  в  своем  бизнес процессе.  Однако  все  острее  стоит  проблема  доступа  к  сети  Интернет,  поскольку  ее  быстрое  расширение  уже  сильно  отразилось  на  телекоммуникационных  системах.  Очевидно,  что  скоро  возникнет  необходимость  альтернативного  доступа  к  сети  помимо  ТФОП.

# 2.Техническое  задание

N 7  вариант – Е

  - Составить  схему  организации  связи,  примерный  состав  оборудования  городского  узла  Интернет.

  - Выполнить  расчет  количества  линий  коммутируемого  доступа  от  ТФОП  к  модемному  пулу.

  - Исходные  данные:

Количество  пользователей:

коммутируемый  доступ – 800  пользователей,

нагрузка  от  одного  пользователя – 0,01(Эрл).

некоммутируемый  доступ – 100  пользователей,

нагрузка  от  одного  пользователя – 0,01 (Эрл).

среднюю  скорость  передачи  данных  пользователя  принять  12 ( Кбит/с).  Допустимое  снижение  скорости – 5%.

30%  трафика  пользователя  идет  на  местный  WEB – сервер.

  - Рассчитать  требуемую  пропускную  способность  канала  связи  к  двум  смежным  узлам  провайдеров  Интернет.

3.Расчет  количества  линий  коммутируемого

доступа  от  ТФОП  к  модемному  пулу.

Так  как  количество  пользователей  коммутируемого  доступа – 800,  а  нагрузка  от  одного  пользователя – 0,01 (Эрл),  то  можем  найти  суммарную  нагрузку  от  абонентов  коммутируемого  доступа.

Ак = 800 . 0,01 = 8 ( Эрл ) ;

Для  определения  количества  линий  от  ТФОП  к  модемному  пулу  воспользуемся  табулированными  значениями  первой  формулы  Эрланга:

Где  А – интенсивность  нагрузки

m – количество  линий

Рb – вероятность  блокировки

При  средней  вероятности  блокировки  Рb = 0,005  количество  линий  будет  равно  m = 16.

4.Расчет  требуемой  пропускной  способности  канала  связи  к  двум

смежным  узлам  провайдеров  Интернет.

  - Расчет  нагрузки  от  пользователей  некоммутируемого  доступа.

Найдем  суммарную  нагрузку  от  абонентов  некоммутируемого  доступа:

Ан = 100польз х 0,01= 1 ( Эрл ).

Воспользовавшись  табулированными  значениями  первой  формулы  Эрланга  получим,  что  нагрузка  эквивалентна  5  занятым  линиям.  Т.к.  по  заданию  скорость  передачи  данных  у  абонентов  некоммутируемого  доступа  равна  2  мбит/с,  то  суммарная  скорость  передачи  будет  10  мбит/с.

  - Расчет  суммарной  нагрузки  от  пользователей:

В  пункте  3  полученное  значение  линий    от  ТФОП  к  модемному  пулу  получилось  равным  16,  при  средней  скорости  передачи  данных  пользователей  коммутируемого  доступа – 12  кбит/с  суммарная  скорость  будет:

12 х 16 = 192 кбит/с.

Таким  образом  скорость  передачи  данных  пользователей  коммутируемого  и  некоммутируемого  доступа  в  сумме  будет составлять  10  мбит/с + 192 кбит/с = 10,192 мбит/с.

Таким  образом  требуемая  пропускная  способность  канала  связи  к  двум  смежным  узлам  провайдеров  составит:

10,192 мбит/с

30%  трафика,  поступающего  на  местный  WEB – сервер = 7,101 мбит/с.

- Примерный  состав оборудования  для  организации  связи.

Для  организации связи  требуется  примерно  следующее  оборудование:

- Модемы  для  пользователей  коммутируемого  доступа  к  примеру

Motorolla  со  скоростью  передачи – 33,6  кбит/с.

- Модемы  для  пользователей  коммутируемого  доступа,  например

Hponics  PCMS – модем  для  выделенных  линий  со  скоростью

передачи – 2048 кбит/с.

- В  качестве  сервера  используется  компьютер,  например

Intel Pentium-III.

- Так  же  применяется  маршрутизатор,  например  Cisco  2600.