# Text boxes

венный круговорот и материальные балансы тех или иных веществ ме-

жду атмосферой, гидросферой и литосферой.

Из анализа общих схем взаимодействия теплоэнергетических уста-

новок с окружающей средой, следует, что основным фактором взаимо-

действия ТЭЦ и ТЭС с водной средой является потребление воды сис-

темами технического водоснабжения, в том числе безвозвратное пот-

ребление воды. Основная часть расхода воды в этих системах- на охла-

ждение конденсаторов паровых турбин. Остальные потребители тех-

нической воды (системы золо- и шлакоудаления, химфодоочистки, охла-

ждения и промывки оборудования) потребляют 7% общего расхода во-

ды, являясь при этом , основным источником примесного загрязнения.

АЭС воздействуя на нка водный бассейн,в то же время влияют на неко-

торые растения и вещества (растворённые в воде и содержащиеся в

данных отложениях), некоторые из них накапливают радиактивные

изотопы в концентрациях, на несколько порядков превышающих равно-

весные в окружающей воде. При существующих условиях воздействия

ядерной теплоэнергетики на гидросферу (и методах контроля выбро-

сов) освоенные типы ядерных теплоэнергетических установок не пред-

ставляют собой угрозы нарушения локальных и глобальных равновесных

процессов в гидросфере и её взаимодействие с другими оболочками Зем-

ли (за исключением аварийных ситуаций, вызывающих загрязнение окру-

жающей среды радиоактивными веществами). Все другие виды воздей-

ствия АЭС на гидросферу и литосферу, не связанные с радиоактивнос-

тью (влияние систем водоснабжения, фильтров), качественно не отли-

чаются от аналогичных воздействий ТЭС и ТЭЦ.

Учёными доказано, что основными видами примесных выбросов энер-

гетических обьектов, поступающими на поверхность гидросферы и ли-

тосферы , являются твёрдые частицы, выносимые в атмосферу дымо-

выми газами и оседающие на подерхность (пыль, зола, шлаки), а также

горючие компоненты продуктов обогащения, переработки и транспор-

тировки топлив. Весьма вредными загрязнениями поверхности гидрос-

фер и литосфер является жидкое топливо,его компоненты и продукты

его потребления и разложения.

Выбросы теплоты являются одним из основных факторов взаимодей-

ствия теплоэнергетических объектов с окружающей средой,в частнос-

ти с атмосферой и гидросферой. Выделение происходит на всех стади-

ях преобразования химической энергии органического вещества или яде-

рного топлива для выработки тепловой энергии. Большая часть тепло-

ты, получаемой охлаждающей водой в конденсаторах паровых турбин,

передаётся в водоёмы, водотоки, а оттуда в атмосферу (t воды в мес-

те сброса нагретой воды повышается, что ведёт к повышению средней

9

16