| Технологические требования к печатной палате. Печатную плату изготовить субтрактивным методом. Печатная плата должна соответствовать ГОСТ 23751-86. Нумерация показана в шагах координатной сетки 1,25 мм линии условно нанесены через одну. Рисунок печатной платы выдержать по координатной сетке с отклонением от чертежа ± 0,1мм. Допускается округление печатных проводников и контактных площадок. Параметры элементов печатной платы: Параметры элементов печатной платы Размеры не менее В свободных местах, мм В узких местах, мм Ширина печатного проводника 0,5 0,45 Расстояние между проводниками 0,75 0,45 Расстояние между проводниками и контактными площадками 2,5 1,25 Форма контактных площадок любая, допускается занижение размеров ширины контактных площадок до 0,2 мм. Нумерации показана через восемь шагов координатной сетки. Параметры отверстий и контактных площадок: Условное обозначение Количество отверстий Диаметр отверстий, мм Диаметр контактных площадок, мм Наличие металлизации 22 0,6±0,1 1,1±0,2 есть 33 0,7±0,1 1,2±0,2 есть 55 0,9±0,1 1,4±0,2 есть 4 4±0,1 ---- нет |
| --- |
|  |  |  |  |  | ККЭП 2201 028 000 Э7 |
|  |  |  |  |  | Плата «Детектора излучения сотового телефона» | Литера | Масса | Масштаб |
| Изм | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |  |  | 2 | 1:1 |
| Выполнил | Яковенко М. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил | Дегтярева Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лист 4 | Листов 5 |
|  |  |  |  | Стеклотекстолит СФ-1-35-1,5 ГОСТ 10316-78 | Гр 200-Д9-3ЭВТ |