Тема : Визначення опору  провідника за допомогою містка постійного струму.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Місток постійного струму /місток Уітстона/ призначений для точного вимірювання  опору провідників. Теорія містка постійного струму грунтується на законі розгалуження струму;    електричні кола зручно розраховувати, користуючись правилами Кірхгофа, які є узагальненням закону збереження електричних зарядів і закону Ома.

Опір провідника можна вимірювати  різними методами. Одним з найпростіших і найточніших методів є метод визначення опору провідників за допомогою містка постійного струму Уітстона. Принципова схема містка Уітстона зображена на рис.1 Струм, що йде від джерела напруги     , розгалужується між точками   А   і  С  на дві вітки: АВС \   АDС. Оскільки потенціали початків

і   кінців віток відповідно рівні між собою, а в міру віддалення від точки А в кожній з цих віток потенціал поступово зменшується, то завжди можна на цих вітках знайти такі дві точки , наприклад В і D,  потенціали яких будуть однакові і гальванометр, увімкнутий між цими точками, не покаже струму. Цей гальванометр з провідниками, що сполучають його з точками В і D , при відсутності струму і є містком між двома точками однакового потенціалу. Розглянемо ситуацію ввімкнутого містка, коли струм через гальванометр відсутній ( Іг = 0 ). Згідно з законом Ома опір провідника

Rx =                       (1)

де Rx  - невідомий опір провідника; Iх - сила струму, що протіка’ по провіднику; Uх - різниця потенціалів на кінцях опору /спад напруги/.

Опір провідника вимірюється в омах /Ом/; Rm - опір магазину опорів; R1 - опір частини реохорду (AD) довжиною l1  ; R2 -опір частини реохорду (DС) довжиною l2 ;   - джерело EРС; Іm -сила струму, що протікав через опір Rm ;                 I1 , I2  сили відповідних струмів, що протікають через опори R1 R2. Застосуємо правило Кірхгофа для обчислення невідомого опору Rx  за допомогою містка Уітстона.

Перше правило Кірхгофа: алгебраїчна сума струмів Іі у вузлі дорівнює нулю:

= 0                                        (2)

Вузлом струмів називається точка розгалуження електричного кола, в який збігаються не менше трьох струмів /місток Уітстона має чотири вузли  , ABCD    /див. рис. І/.

Друге правило Кірхгофа:   в довільному замкнутому контурі розгалуженого електричного кола алгебраїчна сума спадів напруг Іі Rі дорівнює алгебраїчній сумі ЕРС, що діють в цьому контурі:

Для практичного застосування правил Кірхгофа добирають умовний напрям „обходу” контура на рис.1 зображено стрілками всередині відповідних контурів.

Складаємо рівняння за першим правилом Кірхгофа напрями отрумів через резистора Rх , Rm , R1 ,R2 добирають умовно для вузлів ABC.

I = Ix + I1  /Для вузла  A;                                                                                         (4)

Ix = Im + Ir  /Для вузла  B;                                                                                        (5)

I = Im + I2  /Для вузла  C;                                                                (6)                                                                                                                                                           Складаємо рівняння за другим   правилом Кiрхгофа:

Ix Rx +  Ir Rr – I1 R1 = 0  для  контура ABDA                                                         (7)

Im Rm – I2 R2 – Ir Rr = 0  для  контура BCDB                                                         (8)

За принципом  роботи містка Уітстона, струм через гальванометр при вимірюванні опору провідників встановлюється рівним 0 . Отже Ir = 0. 3 врахуванням цього рівняння /4/ - /8/ матимуть вигляд

(9)

Розв'язуючи систему (9), дістаємо                                                ,

Rх =  Rm                                                                                                            (10)

Коли вітка ADC  однорідна прокалібрована дротина /реохорд/,

то відношення    можна замінити відношенням довжин   відповідних відрізків дроту  AD i DC. Справді ,

=                                                                   (11)

де  - питомий опір матеріалу, з якого виготовлений реохорд;  s - переріз дротини /реохорду/. Остаточно невідомий опір

Rх =  Rm                                                                                           (12)

Якщо довжина реохорду l , то l2 = l – l1

Rх =  Rm                                                           (13)

Оскільки опір реохорду порівняно, невеликий, місток Уітсона, описаного типу застосовується, як правило, для вимірювання невеликих опорів /від І до 1000 Ом/.

Проаналізуємо умову найменшої похибки, зумовленої відліком довжин провідників l1 l2 Відносна похибка вимірювань

(14)

буде мінімальною тоді, коли знаменник виразу /14/ буде максимальним. Знаходимо умову максимуму для функції                   f(l1)=Rml1(l-l1)

Звідси l1= Таким чином, похибка буде мінімальною, коли при нульовому струмі через гальванометр двигунок D стоятиме посередині реохорду l1=l2 . У цьому випадку вираз (13) набуде вигляду Rm =Rx

Порядок виконання роботи

І. Скласти електричне коло відповідно до схеми рис,2, увімкнувши

замість Rк один із запропонованих резисторів.

2. Установити показник реохорду D приблизно посередині колової шкали і за допомогою магазину опору підібрати такий опір Rm , щоб при замиканні кола ключем K відхилення стрілки гальванометра було найменшим, а потім, обертаючи показник шкали реохорда, домагаються, щоб стрілка гальванометра встановилась на поділці 0. За шкалою реохорду визначити величини l1 i l2  (l2= l-l1 , l=11). Заповнити таблицю.

| Номер П/П | Rm,Ом | l1под | Rx,ом | Rx,ом | Rx | Міст зав. Виготовлення(RxRx),Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| Середнє значення |  |

3. Аналогічні вимірювання провести для Інших невідомих резисторів. Вимірювання кожного з невідомих резисторів слід провести тричі й обчислені результати занести до відповідних таблиць.

4. Визначити відносну похибку вимірювань.

5. Проконтролювати /i порівняти/ отримані значення Rx за допомогою містка постійного струму заводського виготовлення. Вимірювання провести відповідно з Інструкціє ю до відповідного містка постійного струму.

Міністерство освіти і науки України

Національний університет “Львівська політехніка”

Кафедра фізики

Електрична   лабораторія

Лабораторна робота №4

Тема : Визначення опору  провідника за допомогою містка постійного струму.

Виконав:

студент гр. ЕМ-23

Яніцький М. М.

Перевірив:

Франів О.В.

Львів 2005