Практична робота №5

Розрахунок електричних мереж та вибір апаратів захисту.

1. Вибір перерізу електричних дротів за нагріванням.

Нагрівання провідників створюється проходженням по ним струму, який для однофазної мережі визначається, А:

| Лінія освітлення | Лінія розеток комп’ютерів | Силова лінія |
| --- | --- | --- |
| = | = | = |

де І – робочий струм в ліниї;

Р – розрахункове навантаження:

- для люмінесцентних ламп

Ро= 1,25n РлКс= 									Вт

де Рл – потужність лампи; Кс=1,12 - коэфіцієнт попиту

- для комп’ютерів:

Рк= 300 nк=										 Вт

- для інших споживачів:

Рс= 0,8Рп=										 Вт

де Рп – сумарна потужність споживачів

Uн =220В - номінальна напруга.

Довготривале токове навантаження для дротів та кабелів наведена в таблиці:

| Переріз струмопровідної жили, мм2 | Сила струму, А |
| --- | --- |
|  | Мідні трьохжильні | Алюмінієві трьохжильні |
| 1 | 14 | - |
| 1,5 | 15 | - |
| 2,5 | 21 | 16 |
| 4 | 27 | 21 |
| 6 | 34 | 26 |
| 10 | 50 | 38 |
| 16 | 70 | 55 |
| 25 | 85 | 65 |
| 35 | 100 | 75 |
| 50 | 135 | 105 |

*Необхідне відмітити.

Величина припустимих втрат напруги в мережі, %:

| Лінія освітлення | Лінія розеток комп’ютерів | Силова лінія |
| --- | --- | --- |

де γ – питома проводимість провідника

| Лінія освітлення | Лінія розеток комп’ютерів | Силова лінія |
| --- | --- | --- |
| γ= 1/ρ= | γ= 1/ρ= | γ= 1/ρ= |

де ρi – питомий опір матеріалу дроту-для міді 0,0175 Ом·мм2/м, для алюмінію - 0,028 Ом·мм2/м, для стали 0,1 Ом·мм2/м /;

Si - площа поперечного перерізу дроту

М – момент навантаження:

| Лінія освітлення | Лінія розеток комп’ютерів | Силова лінія |
| --- | --- | --- |
| М=10-3 Р l= | М=10-3 Р l= | М=10-3 Р l= |

В багатьох випадках буває достатньо економічним приймати втрату напруги в мережі в межах 1,5-2,0%, а решту втрачати в мережі живлення. В іншому випадку потрібно збільшувати переріз дротів.

2. Розрахунок на вимикаючу здатність містить визначення величини струму однофазного короткого замикання та перевірку кратності цього струму по відношенню к номінальноиу струму пристроїв максимального захисту.

Струм однофазного короткого замикання визначається за формулою, А:

| Лінія освітлення | Лінія розеток комп’ютерів | Силова лінія |
| --- | --- | --- |
| = | = | = |

Активний опір петлі фаза-нуль, Ом:

| Лінія освітлення | Лінія розеток комп’ютерів | Силова лінія |
| --- | --- | --- |
| = | = | = |

Обирається автоматичний вимикач за принципом

| Лінія освітлення | Лінія розеток комп’ютерів | Силова лінія |
| --- | --- | --- |
| = | = | = |

Стандартний ряд Іном – 0,5; 1,6; 2; 3; 4; 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63А.

Визначається кратність струму однофазного короткого замикання по відношенню к номінальноиу струму пристроїв максимального захисту, яка не може бути меньшою за гранично допустиму:

| Лінія освітлення | Лінія розеток комп’ютерів | Силова лінія |
| --- | --- | --- |

Якщо Кт виходить меньше припустимого значення (Ктдоп=1,25 або 3 – відповідно для автоматичних вимикачів та запобіжників, необхідно збільшити переріз дротів.

Максимальна напруга на корпусі під час спрацювання захисту буде при струмі, який дорівнює струму короткого замикання Iк.з.

| Лінія освітлення | Лінія розеток комп’ютерів | Силова лінія |
| --- | --- | --- |
| = | = | = |

де  Zн  - повний опір нульового дроту,

Ця напруга не повинна перевищувати припустиму напругу дотику - 42 В,:

| Лінія освітлення | Лінія розеток комп’ютерів | Силова лінія |
| --- | --- | --- |

Для зниження напруги на корпусі необхідно зменьшити опір нульового провідника, шляхом збільшення його перерізу.

Вихідні дані для розрахунків.

| № вар | Довжина ліній осв/комп/інш | Розмір приміщення a×b×h | Матеріал провід-ників | cos φ | К-сть ламп | Орг-техніка (nk, од.) | Потужність ел.обладн. Р, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32/38/44 | 6,2×5,4×3,2 | мідь | 0,82 |  | 5 | 1315 |
| 2 | 76/59/98 | 12×7×4 | алюміній | 0,9 |  | 12 | 1850 |
| 3 | 28/35/48 | 5,3×3,2×3 | мідь | 0,79 |  | 3 | 1150 |
| 4 | 18/33/32 | 4,5×3,6×2,8 | мідь | 0,86 |  | - | 1350 |
| 5 | 82/79/92 | 10×5,5×3,7 | алюміній | 0,85 |  | 10 | 1960 |
| 6 | 36/45/41 | 5,1×3,9×3 | мідь | 0,87 |  | - | 920 |
| 7 | 41/48/38 | 9×4,5×3,1 | мідь | 0,92 |  | 5 | 1270 |
| 8 | 29/47/51 | 6,1×5,1×3,25 | алюміній | 0,89 |  | - | 910 |
| 9 | 96/102/105 | 13×6,6×3,9 | алюміній | 0,81 |  | 14 | 2370 |
| 10 | 43/49/57 | 4,2×3,6×2,75 | мідь | 0,86 |  | 2 | 2100 |