Розрахункова робота

з навчальної дисципліни "Електроніка та мікросхемотехніка" для студентів ІІІ курсу денної форми навчання освітнього напряму

"Системна інженерія”

Завдання №1. Для заданої схеми підсилювального каскаду вибрати тип транзистора і побудувати динамічні характеристики для постійного і змінного струмів. Вибрати положення робочої точки в режимі спокою і здійснити розрахунок каскаду за постійним струмом.

Розрахувати значення всіх елементів схеми і вибрати їх номінальні значення і типи згідно з ГОСТ-ом. Розрахувати основні параметри схеми (вхідний і вихідний опори, коефіцієнти підсилення за напругою і за струмом). Розрахувати значення коефіцієнтів частотних спотворень на низьких і високих частотах. Для підсилювачів потужності побудувати наскрізну динамічну характеристику каскаду і визначити значення коефіцієнта гармонік.

| № вар. | PН (Вт) | RН (кОм) | Uвих.m (В) | МН (дб) | fН (Гц) | fВ (кГц) | RГ (кОм) | TОС (оС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | 1 | 5 | 3 | 20 | 20 | 1 | 0 ( + 50 |
|  | - | 0,8 | 10 | 2 | 500 | 100 | 10 | - 10 ( 40 |
|  | - | 0,5 | 2 | 1,5 | 100 | 50 | 5 | + 5 ( + 40 |
|  | - | 5 | 20 | 2,5 | 80 | 40 | 100 | 0 ( + 50 |
|  | - | 1,5 | 8 | 3 | 40 | 300 | 0,5 | + 5 ( + 50 |
|  | - | 1 | 12 | 2 | 200 | 500 | 0,01 | + 10 ( + 40 |
|  | - | 2 | 15 | 2,5 | 30 | 150 | 500 | 0 ( + 60 |
|  | - | 1,8 | 18 | 1,5 | 150 | 200 | 2 | -10 ( + 50 |
|  | - | 1 | 5 | 3,5 | 80 | 15 | 5 | + 5 ( + 45 |
|  | - | 2 | 10 | 2 | 50 | 30 | 8 | 0 ( + 40 |
|  | - | 3 | 30 | 3 | 60 | 500 | 0,01 | 0 ( + 50 |
|  | 2 | 0,02 | - | 3 | 100 | 20 | 0,05 | 0 ( + 40 |
|  | 3 | 0,05 | - | 2 | 50 | 15 | 0,1 | 0 ( + 60 |
|  | 5 | 0,04 | - | 2,5 | 20 | 30 | 0,02 | - 10 ( + 40 |
|  | 10 | 0,06 | - | 3 | 40 | 18 | 0,04 | 0 ( + 40 |
|  | 12 | 0,08 | - | 3,5 | 80 | 12 | 0,15 | 0 ( + 50 |
|  | 6 | 0,01 | - | 3 | 150 | 50 | 0,2 | + 5 ( + 35 |
|  | 8 | 0,004 | - | 2,5 | 50 | 20 | 0,01 | 0 (+ 45 |
|  | 4 | 0,008 | - | 2 | 100 | 15 | 0,1 | 0 (+ 60 |
|  | 16 | 0,01 | - | 3 | 80 | 12 | 0,05 | -10 (+50 |
|  | 1 | 0,01 | - | 2,5 | 60 | 15 | 0,04 | 0 ( + 50 |
|  | 7 | 0,06 | - | 1,5 | 30 | 18 | 0,08 | + 5 ( + 40 |
|  | 9 | 0,004 | - | 2,0 | 100 | 20 | 0,1 | +5 ( + 60 |
|  | 14 | 0,005 | - | 2,2 | 80 | 10 | 0,06 | 0 ( + 45 |
|  | 18 | 0,01 | - | 2,8 | 50 | 15 | 0,15 | +5 ( + 55 |
|  | 20 | 0,02 | - | 3,0 | 20 | 20 | 0,07 | 0 ( + 40 |
|  | 25 | 0,008 | - | 2,0 | 30 | 30 | 0,09 | 0 ( + 55 |
|  | 30 | 0,008 | - | 2,5 | 40 | 12 | 0,05 | - 5 ( + 50 |
|  | 35 | 0,008 | - | 2,2 | 60 | 15 | 0,1 | 0 ( + 60 |
|  | 40 | 0,008 | - | 1,5 | 100 | 10 | 0,12 | 0 ( + 50 |
|  | 50 | 0,008 | - | 1,8 | 80 | 12 | 0,2 | +5 ( + 45 |
|  | - | 1 | 5 | 2,0 | 50 | 30 | 5 | -10 (+ 50 |
|  | - | 3 | 10 | 2,5 | 40 | 100 | 0,1 | 0 ( +50 |
|  | - | 5 | 20 | 1,5 | 20 | 50 | 0,5 | + 10 ( + 40 |
|  | - | 4 | 8 | 2,8 | 100 | 200 | 100 | + 5 ( + 60 |
|  | - | 7 | 14 | 3,0 | 60 | 150 | 10 | 0 ( + 45 |
|  | - | 4 | 12 | 3,5 | 80 | 40 | 2 | + 5 ( + 55 |
|  | - | 8 | 16 | 1,0 | 50 | 80 | 0,008 | 0 ( + 40 |
|  | - | 9 | 9 | 3,0 | 120 | 60 | 0,004 | 0 ( + 55 |
|  | - | 10 | 5 | 2,0 | 200 | 300 | 0,005 | - 5 ( + 50 |
|  | - | 0,5 | 5 | 1,6 | 50 | 250 | 100 | 0 ( + 60 |
|  | - | 0,8 | 5 | 2,4 | 30 | 300 | 200 | 0 ( + 50 |
|  | - | 0,9 | 9 | 0,8 | 10 | 20 | 300 | + 5 ( + 45 |
|  | - | 2,5 | 15 | 2,5 | 50 | 50 | 5 | - 10 ( + 50 |
|  | - | 2 | 6 | 1,8 | 60 | 100 | 500 | 0 ( + 50 |
|  | - | 2,5 | 10 | 2 | 100 | 40 | 5 | +10 ( + 40 |
|  | - | 0,5 | 4 | 3 | 50 | 50 | 10 | 0 ( +50 |
|  | - | 0,8 | 12 | 2,5 | 20 | 30 | 8 | +5 ( +60 |
|  | - | 0,6 | 8 | 4 | 30 | 80 | 3 | +10 ( +50 |
|  | - | 0,4 | 6 | 1,5 | 80 | 60 | 4 | -5 ( +40 |
|  | - | 5 | 2,5 | 2 | 60 | 100 | 0,001 | 0 ( + 40 |
|  | - | 4 | 5 | 3 | 20 | 200 | 0,002 | 0 ( + 55 |
|  | - | 3 | 3 | 2,5 | 40 | 300 | 0,003 | 0 ( +50 |
|  | - | 8 | 7 | 3 | 100 | 250 | 0,005 | + 5 ( + 45 |
|  | - | 10 | 10 | 2 | 20 | 100 | 0,004 | 0 ( +50 |
|  | - | 12 | 6 | 2,5 | 30 | 200 | 0,001 | - 5 ( + 50 |
|  | - | 6 | 9 | 2 | 50 | 300 | 0,002 | + 5 ( + 45 |
|  | - | 20 | 15 | 1,5 | 80 | 50 | 0,003 | 0 ( +50 |
|  | - | 15 | 2 | 3 | 60 | 10 | 2 | - 5 ( + 50 |
|  | - | 7 | 5 | 1,8 | 30 | 30 | 5 | +5 ( +60 |
|  | 0,5 | 0,02 | - | 1,5 | 150 | 15 | 0,05 | 0 ( + 50 |
|  | 0,6 | 0,05 | - | 2,0 | 40 | 20 | 0,1 | +10 ( + 40 |
|  | 0,8 | 0,04 | - | 1,6 | 100 | 10 | 0,02 | 0 ( +50 |
|  | 0,3 | 0,06 | - | 2,2 | 80 | 8 | 0,04 | +5 ( +60 |
|  | 1,2 | 0,08 | - | 3,0 | 120 | 12 | 0,15 | +10 ( +50 |
|  | 1,5 | 0,01 | - | 2 | 60 | 18 | 0,2 | -5 ( +40 |
|  | 1,8 | 0,004 | - | 1,2 | 200 | 10 | 0,01 | 0 ( + 40 |
|  | 2,4 | 0,008 | - | 1,0 | 50 | 16 | 0,1 | 0 ( + 55 |
|  | 2,6 | 0,01 | - | 2,5 | 180 | 12 | 0,05 | 0 ( +50 |
|  | 2,8 | 0,01 | - | 2,8 | 100 | 14 | 0,05 | 0 ( + 50 |

- Цыкина А.В. Электронные усилители. ( М.: Радио и связь, 1982.

- Гершунский Б.С. Справочник по расчету электронных схем. ( Киев: 
Вища школа, 1983.

- Богданов Б.И., Бачило Л.С. Проектирование усилительных устройств. ( Минск: Высшая школа, 1985.

- Расчет электронных схем. Примеры и задачи (Г.И. Изьюров, Г.В. Королев, 
В.А. Терехов и др). ( М.: Высшая школа, 1987.

Завдання №2. Для заданої схеми підсилювального каскаду вибрати тип операційного підсилювача і розрахувати значення всіх елементів схеми і вибрати їх номінальні значення і типи згідно з ГОСТом. Розрахувати основні параметри схеми (вхідний і вихідний опори, коефіцієнт підсилення за напругою, похибку коефіцієнта підсилення за напругою, значення дрейфу вихідної напруги) і визначити смугу пропускання частот.

| № вар. | Ег.m (В) | RН (кОм) | Uвих.m (В) | МН (дб) | fН (Гц) | fВ (кГц) | RГ (кОм) | TОС (оС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 0,1 | 5 | 3 | 20 | 20 | 1 | 0 ( + 50 |
|  | 2,5 | 0,3 | 10 | 2 | 500 | 100 | 10 | - 10 ( + 40 |
|  | 0,2 | 0,2 | 6 | 1,5 | 100 | 50 | 5 | + 5 ( +40 |
|  | 0,5 | 0,3 | 15 | 2,5 | 80 | 40 | 100 | 0 ( + 50 |
|  | 2 | 0,5 | 8 | 3 | 40 | 100 | 0,5 | + 5 ( + 50 |
|  | 5 | 0,2 | 12 | 2 | 200 | 50 | 2 | + 10 ( + 40 |
|  | 1 | 0,5 | 15 | 2,5 | 30 | 150 | 500 | 0 ( + 60 |
|  | 2 | 0,3 | 18 | 1,5 | 150 | 20 | 2 | - 10 ( + 50 |
|  | 0,2 | 0,2 | 5 | 3,5 | 80 | 15 | 5 | + 5 ( + 45 |
|  | 0,5 | 0,4 | 10 | 2 | 50 | 30 | 8 | 0 ( + 40 |
|  | 7 | 0,3 | 14 | 3 | 60 | 200 | 1 | 0 ( + 50 |
|  | 0,2 | 0,2 | 9 | 3 | 100 | 20 | 5 | 0 ( + 40 |
|  | 4 | 0,5 | 8 | 2 | 50 | 15 | 1 | 0 ( + 60 |
|  | 2 | 0,4 | 10 | 2,5 | 20 | 30 | 2 | - 10 ( + 40 |
|  | 1 | 0,6 | 5 | 3 | 40 | 18 | 4 | 0 ( +40 |
|  | 3 | 0,8 | 12 | 3,5 | 80 | 12 | 15 | 0 ( + 50 |
|  | 5 | 0,2 | 11 | 3 | 150 | 50 | 2 | +5 ( + 35 |
|  | 3 | 0,4 | 8 | 2,5 | 50 | 20 | 1 | 0 + 45 |
|  | 3 | 0,8 | 15 | 2 | 100 | 15 | 1 | 0 ( +60 |
|  | 4 | 0,4 | 18 | 3 | 80 | 20 | 5 | - 10 ( + 50 |
|  | 0,1 | 0,2 | 5 | 1,5 | 50 | 15 | 6 | 0 ( + 50 |
|  | 0,2 | 0,5 | 2 | 2,8 | 10 | 50 | 7 | - 10 ( + 40 |
|  | 0,3 | 0,1 | 8 | 2,5 | 30 | 30 | 3 | +5 ( +40 |
|  | 0,4 | 0,15 | 7 | 1,6 | 10 | 10 | 8 | 0 ( + 50 |
|  | 0,5 | 0,25 | 10 | 2,2 | 60 | 40 | 9 | + 5 ( + 50 |
|  | 1 | 0,45 | 6 | 2,5 | 200 | 100 | 10 | + 10 ( + 40 |
|  | 2 | 0,6 | 8 | 3 | 500 | 50 | 1 | 0 ( + 60 |
|  | 5 | 0,7 | 9 | 3,5 | 50 | 12 | 100 | - 10 ( + 50 |
|  | 3 | 0,08 | 6 | 2,4 | 40 | 20 | 400 | + 5 ( + 45 |
|  | 2 | 0,05 | 12 | 2,6 | 80 | 15 | 200 | 0 ( + 40 |
|  | 5 | 0,3 | 15 | 3,2 | 40 | 18 | 150 | 0 ( + 50 |
|  | 10 | 0,4 | 14 | 3,5 | 100 | 8 | 2 | 0 ( + 40 |
|  | 8 | 0,1 | 16 | 2,7 | 150 | 14 | 5 | 0 ( + 60 |
|  | 6 | 0,2 | 17 | 2,4 | 60 | 10 | 1 | - 10 ( + 40 |
|  | 0,4 | 0,35 | 10 | 2,3 | 120 | 300 | 10 | 0 ( +40 |
|  | 0,8 | 0,5 | 8 | 2,9 | 30 | 200 | 20 | 0( + 50 |
|  | 0,05 | 0,6 | 5 | 3 | 180 | 100 | 3 | + 5 ( + 35 |
|  | 0,02 | 0,06 | 4 | 1,5 | 20 | 120 | 4 | 0 (+ 45 |
|  | 5 | 0,3 | 10 | 1,7 | 300 | 40 | 7 | 0 ( + 60 |
|  | 1 | 0,4 | 8 | 1,8 | 80 | 30 | 30 | - 10 ( + 50 |
|  | 3 | 0,7 | 9 | 1,4 | 100 | 25 | 100 | 0 ( + 50 |
|  | 0,5 | 0,04 | 12 | 1,6 | 40 | 50 | 50 | - 10 ( + 40 |
|  | 0,4 | 0,05 | 16 | 2,5 | 50 | 10 | 10 | + 5 ( + 40 |
|  | 0,1 | 0,1 | 5 | 2,7 | 60 | 100 | 5 | 0 ( + 50 |
|  | 0,2 | 0,2 | 4 | 2,4 | 200 | 200 | 120 | + 5 ( + 50 |
|  | 0,6 | 0,15 | 6 | 2,0 | 30 | 80 | 20 | 0 ( + 60 |
|  | 0,35 | 0,07 | 7 | 2,5 | 120 | 150 | 15 | - 5 ( + 50 |
|  | 1,0 | 0,1 | 10 | 1,8 | 50 | 20 | 30 | + 5 ( + 45 |
|  | 0,25 | 0,12 | 8 | 1,5 | 80 | 30 | 40 | 0 ( + 40 |
|  | 1,0 | 0,05 | 10 | 2,8 | 100 | 50 | 10 | 0 ( + 50 |

- Фолкенбери Л. Применения операционных усилителей и линейных ИС. ( 
М.: Мир, 1985.

- Рутковски Дж. Интегральные операционные усилители. ( М.: Мир, 1978.

- Алексенко А.Г., Коломбет Е.А., Стародуб Г.Н. Применение прецизионных аналоговых ИС. ( М.: Радио и связь, 1981.

- Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. ( 
Л.: Энергоатомиздат, 1988.

- Аналоговые интегральные микросхемы: Справочник / Б.П. Кудряшов, 
Ю.В. Назаров, Б.В. Тарабрин, В.А. Ушибышев. ( М.: Радио и связь, 1981.

Завдання №3. Пояснити принцип роботи компенсаційного стабілізатора постійної напруги послідовного типу на транзисторах, зображеного на рисунку. Описати роботу схеми захисту стабілізатора від короткого замикання на виході. Для заданого варіанту завдання розрахувати значення всіх елементів схеми і вибрати їх номінали і тип згідно з ГОСТом. Розрахувати основні параметри схеми (вхідну напругу, коефіцієнт стабілізації, вихідний опір).

| № варіанту | Uвих(10% (В) | Ін(10% (mА) | (Н | Tmin (oC) | Tmax (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 400 | 0,05 |  |  |
|  | 6 | 300 | 0,1 | +5 | +50 |
|  | 8 | 200 | 0,15 | 0 | +45 |
|  | 9 | 100 | 0,05 | +10 | +60 |
|  | 10 | 150 | 0,1 | -10 | +40 |
|  | 12 | 100 | 0,15 | 0 | +50 |
|  | 15 | 200 | 0,05 | +5 | +60 |
|  | 16 | 300 | 0,1 | 0 | +40 |
|  | 18 | 100 | 0,15 | +5 | +50 |
|  | 20 | 100 | 0,05 | +10 | +60 |
|  | 24 | 80 | 0,1 | 0 | +45 |
|  | 27 | 150 | 0,15 | +5 | +50 |
|  | 30 | 100 | 0,05 | +10 | +60 |
|  | 40 | 80 | 0,1 | 0 | +40 |
|  | 50 | 100 | 0,15 | +5 | +50 |
|  | 60 | 120 | 0,05 | -10 | +45 |
|  | 70 | 90 | 0,1 | 0 | +60 |
|  | 80 | 80 | 0,15 | +5 | +50 |
|  | 90 | 70 | 0,05 | -10 | +40 |
|  | 30 | 200 | 0,3 | +5 | +50 |
|  | 28 | 100 | 0,1 | 0 | +45 |
|  | 35 | 80 | 0,15 | +10 | +60 |
|  | 150 | 200 | 0,2 | -10 | +40 |
|  | 120 | 300 | 0,25 | 0 | +50 |
|  | 45 | 200 | 0,05 | +5 | +60 |
|  | 55 | 100 | 0,08 | 0 | +40 |
|  | 65 | 200 | 0,1 | +5 | +50 |
|  | 25 | 500 | 0,05 | +10 | +60 |
|  | 35 | 300 | 0,1 | 0 | +45 |
|  | 45 | 250 | 0,15 | +5 | +50 |
|  | 65 | 150 | 0,05 | 0 | +45 |
|  | 85 | 120 | 0,1 | +5 | +50 |
|  | 95 | 100 | 0,15 | 0 | +60 |
|  | 110 | 80 | 0,05 | -10 | +55 |
|  | 100 | 50 | 0,1 | 0 | +50 |
|  | 36 | 100 | 0,12 | +5 | +45 |
|  | 27 | 200 | 0,15 | 0 | +40 |
|  | 14 | 300 | 0,05 | -5 | +50 |
|  | 75 | 100 | 0,05 | 0 | +40 |
|  | 28 | 200 | 0,1 | +5 | +40 |

- Вересов Г.П., Смуряков Ю.Л. Стабилизированные источники питания радиоаппаратуры. ( М.: Энергия, 1978.

2.Додик С.Д. Полупроводниковые стабилизаторы постоянного напряжения и тока. ( М.: Советское радио, 1980.

3.Китаев В.Е., Бокуряев А.А. Расчет источников электропитания устройств связи. ( М.: Связь, 1979.

4.Полянин К.П. Интегральные стабилизаторы напряжения. ( М.: Энергия, 1979.

5.Гершунский Б.С. Справочник по расчету электронных схем. ( Киев: Вища школа, 1983.

Завдання №4. Пояснити принцип роботи заданої схеми RC-генератора, навести частотну і фазову характеристику фазозсуваючої ланки. Вибрати тип операційного підсилювача і розрахувати основні параметри схеми. Розрахувати значення всіх елементів схеми і вибрати їх номінали і типи згідно з ГОСТ ом.

| № варіанту | Uвих m (В) | Fн (Гц) | Fв (Гц) | RН (Ом) | Tmin (oC) | Tmax (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 20 | 200 | 50 | 0 | +50 |
|  | 3 | 100 | 1000 | 20 | +5 | +45 |
|  | 6 | 50 | 500 | 100 | 0 | +60 |
|  | 8 | 10 | 100 | 40 | -10 | +40 |
|  | 10 | 500 | 5000 | 60 | +5 | +50 |
|  | 12 | 5 | 50 | 200 | 0 | +60 |
|  | 20 | 10 | 100 | 500 | +5 | +40 |
|  | 15 | 20 | 200 | 80 | -10 | +50 |
|  | 7 | 50 | 500 | 100 | 0 | +40 |
|  | 4 | 20 | 1000 | 25 | 0 | +50 |
|  | 6 | 1000 | 10000 | 800 | +5 | +40 |
|  | 8 | 30 | 3000 | 100 | 0 | +50 |
|  | 9 | 40 | 4000 | 50 | +10 | +60 |
|  | 12 | 80 | 800 | 80 | 0 | +50 |
|  | 15 | 200 | 2000 | 1000 | +5 | +45 |
|  | 8 | 40 | 1000 | 30 | -10 | +45 |
|  | 10 | 10 | 2000 | 50 | 0 | +50 |
|  | 6 | 500 | 10000 | 40 | +5 | +40 |
|  | 5 | 20 | 800 | 80 | +10 | +50 |
|  | 9 | 10 | 20 | 40 | +5 | +60 |
|  | 10 | 15 | 150 | 20 | 0 | +45 |
|  | 12 | 100 | 1500 | 50 | 10 | +55 |
|  | 6 | 12 | 120 | 30 | -5 | +40 |
|  | 7 | 1500 | 20000 | 50 | 0 | +40 |
|  | 5 | 300 | 3000 | 10 | +5 | +50 |
|  | 11 | 400 | 4000 | 30 | -10 | +35 |
|  | 13 | 10000 | 100000 | 70 | 0 | +50 |
|  | 14 | 800 | 10000 | 60 | +5 | +45 |
|  | 15 | 50 | 1000 | 40 | 0 | +60 |
|  | 12 | 40 | 40 | 50 | 0 | +50 |
|  | 8 | 200 | 2000 | 30 | +5 | +45 |
|  | 6 | 400 | 4000 | 50 | 0 | +60 |
|  | 10 | 600 | 6000 | 70 | -10 | +40 |
|  | 7 | 5000 | 50000 | 80 | +5 | +50 |
|  | 6 | 4000 | 40000 | 40 | 0 | +60 |
|  | 8 | 3000 | 30000 | 60 | -5 | +40 |
|  | 10 | 150 | 1500 | 50 | 0 | +50 |
|  | 12 | 800 | 8000 | 80 | +5 | +40 |
|  | 9 | 60 | 6000 | 60 | -5 | 50 |
|  | 5 | 2000 | 20000 | 30 | 0 | +60 |

- Гершунский Б.С. Справочник по расчету электронных схем. ( Киев: Выща школа, 1983.

- Бондаренко В.Г. RC-генераторы синусоидальных колебаний на транзисторах. ( М.: Связь, 1976.

- Воейков Д.Д. Конструирование низкочастотных генераторов. ( М.: Энергия, 1964.

- Алексенко А.Г., Коломбет Е.А., Стародуб Г.Н. Применение прецизионных аналоговых ИС. ( М.: Радио и связь, 1981.

- Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. ( Л.: Энергоатомиздат, 1988.

- Аналоговые интегральные микросхемы: Справочник / Б.П. Кудряшов, Ю.В. Назаров, Б.В. Тарабрин, В.А. Ушибышев. ( М.: Радио и связь, 1981.

Додаткова література  з навчальної дисципліни

“Електроніка та мікросхемотехніка”:

1. Краткий справочник конструктора РЭА. Под ред. Варламова Р.Г. - М.: Сов. радио, 1982.

3. Транзисторы для аппаратуры широкого применения. Справочник под ред. 
Б.Л. Перельмана. - М.: Радио и связь, 1981.

4. Полупроводниковые приборы: диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы. Справочник. Под общей ред. Н.Н. Горюнова. - М.: Энергоиздат, 1982.

5. Полупроводниковые приборы: транзисторы. Справочник. Под общей редакцией Н.Н. Горюнова. - М.: Энергоиздат, 1982.

6. Лавриненко В.Ю. справочник по полупроводниковым приборам. К.: Техніка, 1984.

7. Резисторы. Справочник  - Под ред. Четверткова И.И. - М.: Энергоиздат, 1981.

8. Справочник по электрическим конденсаторам. Под общей ред. Четверткова И.И. - М.: Радио и связь, 1983.

9. Усатенко С.Т. Графическое изображение электрорадиосхем: Справочник. - 
К.: Техніка, 1986.

10. Петухов В.М. Полупроводниковые приборы. Транзисторы. Справочник. - 
М.: Рикел, Радио и связь, 1995.

11. Аналоговые интегральные микросхемы: Справочник / Б.П. Кудряшов, 
Ю.В. Назаров, Б.В. Тарабрин, В.А. Ушибышев. - М.: Радио и связь, 1981.

12. Гришина Л.М., Павлов В.В. Полевые транзисторы. (Справочник). - 
М.: Радио и связь, 1982.

Рис. 1							Рис. 2

Рис. 3							Рис. 4

Рис. 5							Рис. 6

Рис.7.						Рис.8