Розрахунок компенсаційного стабілізатора постійної напруги послідовного типу

Дано: Uвих   ± 10% ; Ін ± 10%; δн ; Тос.minн; Тoc.max.

Рис.1.  Схема електрична принципова компенсаційного стабілізатора постійної напруги послідовного типу

Компенсаційний стабілізатор напруги на транзисторах складається з регулюючого транзистора VT3, джерела опорної напруги на кремнієвому стабілітроні VD1, підсилюючого транзистора VT2, який виконує також функцію порівняння і вихідного подільника напруги на резисторах R6, R7, R8. Резистор R2 забезпечує необхідне значення струму, який протікає через стабілітрон VD1. Частина вихідної напруги знімається з резистора R6 і подається на базу транзистора VT2 і порівнюється з опорною напругою, яка визначається напругою стабілізації стабілітрона VD1. При збільшенні напруги на виході стабілізатора, напруга на базі транзистора VT2 зростає, що приводить до збільшення струму бази і відповідно струму колектора транзистора VT2. При зростанні колекторного струму VT2 збільшується спад напруги на резисторі R1, а потенціал колектора VT2 і бази VT3 зменшується, що приводить до запирання транзистора VT3. Його опір зростає, а напруга на виході стабілізатора зменшується. Аналогічно працює схема при зменшенні вихідної напруги і автоматично підтримує, з певною похибкою, вихідну напругу на заданому рівні. Якщо стабілізатор розрахований на невеликий струм (0,1 ... 0,3 А), то регулюючий транзистор вибирається з великим коефіцієнтом підсилення за струмом (β > 100) необхідність в транзисторі VT1 відпадає і база VT3 безпосередньо з’єднується з колектором VT2. при більших струмах використання додаткового транзистора VT1 стає необхідним.

Схема захисту стабілізатора від короткого замикання на виході cкладається з транзистора VT4, резистора захисту R5 і подільника напруги R3 і R4. Спад напруги на резисторі захисту R5, який створюється струмом навантаження, прикладається до бази транзистора VT4 і є для цього транзистора від відкриваючий. Одночасно при допомозі подільника R3 і R4 на емітер транзистора VT4 подається напруга зміщення, яка підтримує транзистор VT4 в закритому стані. При досягненні струмом навантаження значення, при якому повинен спрацювати захист, спад напруги на R5 зростає і стає рівним напрузі відкривання VT4. Транзистор VT4 відкривається, напруга на його колекторі понижається, що приводить до закривання транзистора VT1 і VT3 При зменшенні струму навантаження транзистор VT4 закривається і стабілізатор працює в звичайному режимі.

Розрахунок починаємо з визначення мінімальної напруги на вході стабілізатора

де Uке.min ( мінімальна напруга між емітером і колектором регулюючого транзистора. Для кремнієвого транзистора Uке.min=(4 ... 7) В; (Uвих ( відхилення напруги на виході стабілізатора від номінальної, (Uвих = 0,1·Uном.

Номінальне і максимальне значення напруги на вході стабілізатора з врахуванням відхилення вхідної напруги (н буде дорівнювати

Визначаємо максимальний спад напруги на колекторі регулюючого транзистора VT3

Знаходимо максимальну потужність, яка розсіюються на колекторі регулюючого транзистора

.

При виборі регулюючого транзистора керуємося такими вимогами

Вибираємо тип регулюючого транзистора з відповідними електричними параметрами: (;  Uке.доп;  Iк.доп;  Pк.доп.

Визначаємо струм бази регулюючого транзистора

якщо Іб3 > 10 мА, використовуємо додатковий транзистор VT1.

Максимальна потужність, розсіювана додатковим транзистором

.

Вибираємо тип додаткового транзистора з відповідними електричними параметрами: (;  Uке.доп;  Iк.доп;  Pк.доп.

Визначаємо струм бази додаткового транзистора

Приймаємо значення струму колектора підсилювального транзистора VT2 з умови

Приймаємо значення Iк2. якщо цей струм дуже малий (при наявності VT1), то вибирається Iк2 = (0,5 ... 2) мА.

Вибираємо тип підсилюючого транзистора VT2 для якого відомі електричні параметри: Ік.max ; Uке.доп ; ( ; Pк.доп; f(.

Знаходимо значення струму бази транзистора VT2 в режимі спокою

Вибираємо тип кремнієвого стабілітрона, який повинен мати номінальну напругу стабілізації

Вибираємо тип кремнієвого стабілітрона, для якого відомі електричні параметри: Ucт;  Іст.min; Іст.max;  rд.

Знаходимо коефіцієнт ділення подільника напруги на резисторах R6, R7, R8

.

Вибираємо струм подільника Іп1 = (1 ... 2) мА і знаходимо значення сумарного опору подільника

Оскільки вихідна напруга стабілізатора повинна регулюватися в границях (10%, а напруга стабілізації стабілітрона може також змінюватися в границях від Uст.min до Uст/max, то визначаємо опір нижнього плеча подільника для крайніх значень Uст і Uвих

Визначаємо значення опорів подільника

Опір резистора R2 розраховуємо з умови забезпечення протікання через стабілітрон додаткового струму

Задаємося значенням напруги додаткового джерела живлення підсилювального каскаду на транзисторі VT2 рівною E0 >Uвхmax і розраховуємо значення резистора R1

Визначаємо коефіцієнт підсилення за напругою підсилювального каскаду на транзисторі VT2

де S2=(Iк2/(Uбе2 ( крутизна характеристики транзистора VT2. Для малопотужних транзисторів значення крутизни дорівнює

А/В.

Знаходимо значення коефіцієнта стабілізації стабілізатора

Напруга E0 може бути вибрана рівною Uвх.min якщо розрахований Кст більший від заданого. При цьому спрощується принципова схема стабілізатора, так як відпадає необхідність у додатковому джерелі напруги.

Задаємося максимально-допустимим значенням потужності, яка може розсіюватися на колекторі регулюючого транзистора VT1 в режимі перенавантаження  і знаходимо значення опору захисту R5

де Uбе4 ( напруга відкривання транзистора захисту VT4. Для кремнієвих транзисторів Uбе3=0,6В.

Встановлюємо максимальний струм спрацювання схеми захисту ІЗmax=(2 ... 3)Іном і визначаємо напругу зміщення транзистора VT4

Задаємося значенням струму подільника напруги на резисторах R3 і  R4: Iп2 =(1 ... 2)мА і знаходимо значення резисторів цього подільника

Коефіцієнт корисної дії стабілізатора знаходимо використовуючи наступний вираз [ 1 ]

,

де ( .

задаємося напругою пульсацій на виході стабілізатора Uп (одиниці В).

Напруга на виході випрямляча під навантаженням

.

Якщо в схемі використано мостовий випрямляч, то номінальна потужність трансформатора

,

де А = 1,2 − коефіцієнт форми струму; UD − спад напруги на одному діоді мостового випрямляча. Для кремнієвих діодів можна прийняти UD = 1 В.

Внутрішній опір трансформатора

,

де В − коефіцієнт втрат в трансформаторі, який залежить від його номінальної потужності (табл. 1).

Табл. 1

| Номінальна потужність, Вт | В |
| --- | --- |
| 4...15 | 1,25 |
| 15...33 | 1,17 |
| 33...55 | 1,12 |
| 55...105 | 1,08 |
| Більше 105 | 1,05 |

Ємність конденсатора фільтра

.

Коефіцієнт пульсації вихідної напруги стабілізатора

.