Тема 6. Частотне представлення періодичних сигналів. Спектральна густина. Енергетичний сенс спектра сигналу.

Будь-який неперіодичний сигнал (рис.1) можна розглядати як періодичний, період зміни якого рівний нескінченності. В зв’язку з цим розглянутий раніше спектральний аналіз періодичних процесів може бути узагальнений і на неперіодичні сигнали.

Розглянемо, як буде змінюватися спектр неперіодич-	ного сигналу при необмеженому збільшенні періоду	зміни сигналу.

При збільшенні періоду Т інтервали між

cуміжними  частотами в спектрі сигналу і амплітуди

спектральних складових зменшуються і в межах при

Т → ∞ стають нескінченно малими величинами. При

цьому ряд  Фур’є, який відображає спектральний

розклад  періодичного сигналу, перетворюється в

інтеграл Фур’є, який відображає спектральний розклад неперіодичного сигналу.

Комплексна форма інтегралу Фур’є має вид :

x(t) =  ,					(1)

де  =  – спектральна густина сигналу;

| – амплітудно-частотна характеристика сигналу;

= фазочастотна характеристика сигналу;

Вираз (1) називають формулою зворотного перетворення Фур’є.

Представлення неперіодичної функції інтегралом Фур’є можливо при виконанні наступних умов:

- функція   x(t)  задовільняє умовам Дірихле;

- функція   x(t)  абсолютно інтегрована (цій умові відповідають практично всі реальні сигнали), тобто

Таким чином, спектр неперіодичного сигналу на відміну від спектру нескінченного числа гармонічних  складових з нескінченно малими амплітудами.

Амплітуди гармонічних складових, виходячи з (1) ,  можуть бути представлені у вигляді:

dA = ,

звідки спектральна густина визначається виразом:

= 2π

Спектральна густина зв’язана функцією сигналу через пряме перетворення Фур’є

=                                         (2)

Спектральна густина одночасно відображає неперіодичний сигнал і задовольняє умовам (рис.2):

- ;

- Модуль спектральної густини є парною, а аргумент – непарною функцією частоти, тобто:

= ;    φ(ω) = φ(-ω).

Енергетичний сенс спектра сигналу

Розглянемо розподіл потужності в спектрі періодичного сигналу. Для цього припустимо, що сигнал являє собою струм i(t) , який протікає по резистору R (рис.3) і описується складною неперіодичною функцією часу з періодом зміни Т.

Середня потужність, яка виділяється на R:

Pcp =  ,

де =    – квадрат діючого значення струму.

Представивши струм рядом Фур’є отримаємо наступний вираз  для квадрату діючого значення струму:

І2 =  2 dt =  +  .

Отже, середня потужність :

Pcp = R                                                 (3)

Таким чином, середня потужність, яка виділяється складним періодичним струмом в резисторі, рівна сумі середніх потужностей, які виділяються в цьому резисторі окремими гармоніками струму і його постійною складовою.

Розглянемо тепер розподіл енергії в спектрі неперіодичного сигналу. Енергія, яка виділяється сигналом (струмом) в резисторі в один Ом, визначається виразом:

W =

Для визначення розподілу енергії по спектру неперіодичного сигналу виразимо енергію W через модуль спектральної густини сигналу. Квадрат модуля спектральної густини можна представити у вигляді:

= S(j⍵)S(-j⍵),                                                      (4)

де  S(-j⍵) – комплексно-спряжена функція для спектральної густини S(j⍵).

Згідно виразу S(j⍵) = , отримаємо :

S(-j⍵) =

Інтеграл від квадрату модуля спектральної густини

d⍵ =  = .                  (5)

Змінивши в (5) порядок інтегрування, отримаємо:

d⍵ =  = 2πdt.

Таким чином, енергія сигналу:

W = dt = d⍵ = d⍵.                                                    (6)

Вираз (6), який отримав назву рівності Парсеваля, показує, що енергія сигналу може бути представлена у вигляді суми нескінченно малих складових   d⍵, які відповідають нескінченно малим ділянкам частотного спектру (рис.4). Вираз  d⍵ представляє собою енергію, яка міститься в спектральних складових сигналу, які розміщені в смузі частот d⍵ в околі частоти ⍵.

Таким чином, квадрат модуля спектральної густини характеризує розподіл по спектру енергії сигналу.

Якщо задана енергія сигналу ∆W у визначеній смузі частот ∆⍵ в околі частоти ⍵ (рис.5), тоді модуль спектральної густини в точці ⍵к може бути знайдений із наближеної рівності:

S(⍵к) =  ;