Міністерство оборони України

Національний університет водного господарства та

Природокористування

Кафедра військової підготовки

РЕКОМЕНДАЦІЇ

З ВИВЧЕННЯ СВД

Затверджено на засіданні

кафедри військової підготовки

Протокол № ___ від

«___»______________2010  року

Рівне-2010

7,62 ММ СНАЙПЕРСЬКА ГВИНТІВКА ДРАГУНОВА

# ПРИЗНАЧЕННЯ ТА БОЙОВІ ВЛАСТИВОСТІ СНАЙПЕРСЬКОЇ

# ГВИНТІВКИ.

7,62 мм снайперська гвинтівка Драгунова є зброєю снайпера і призначена для знищення різних одиночних цілей які з’являються , рухаються, відкритих та замаскованих.

Вогонь із снайперської гвинтівки найбільш ефективний на віддалі до 800 м.

Прицільна дальність стрільби з оптичним прицілом 1300 м, з відкритим прицілом – 1200 м.

Дальність прямого пострілу по грудній фігурі 430 м,  а по біжучій фігурі –640 м. Бойова швидкострільність до 30 пострілів за хвилину.

Вага снайперської гвинтівки без багнет-ножа, з оптичним прицілом, не спорядженим магазином і щокою прикладу 4,3 кг.

Для стрільби використовуються патрони для гвинтівки зі звичайними, трасуючими і бронебійно-запалювальними кулями та снайперські патрони Вогонь зі снайперської гвинтівки ведеться одиночними пострілами.

Подача патронів при стрільбі здійснюється з коробчатого магазина  ємністю 10 патронів.

# Основні частини та механізми снайперської гвинтівки.

Снайперська гвинтівка складається із наступних основних  частин та механізмів:

- ствола зі ствольною коробкою, відкритим прицілом і прикладом;

- кришки ствольної коробки;

- зворотнього механізму

- затворної рами;

- затвора;

- газової трубки з регулятором, газового поршня і штовхача з пружиною;

- ствольних накладок;

- ударно-спускового механізму;

- запобіжника;

- магазина.

- щоки прикладу;

- оптичного прицілу;

- багнет-ножа.

В комплект снайперської гвинтівки входить: приладдя, ремінь, чохол для оптичного прицілу, сумка для перенесення оптичного прицілу й магазинів, сумочка для перенесення зимового пристрою освітлення сітки, запасних батарейок і маслянки.

Снайперська гвинтівка є самозарядною зброєю. Перезарядження гвинтівки  засноване на використанні енергії порохових газів, які відводяться з каналу ствола до газового поршня.

При пострілі частина порохових газів, які рухаються  за кулею, спрямовується через газовідвідний  отвір у стінці ствола в газову камеру, давить на передню стінку газового  поршня й відкидає поршень зі штовхачем, а разом з ними й затворну раму в  заднє положення. При відході затворної рами назад затвор відкриває канал ствола, витягає з патронника гільзу й викидає її зі ствольної коробки назовні, а затворна рама стискує зворотні пружини й зводить курок (ставить його на взвод автоспуску).

У переднє положення затворна рама разом із затвором повертається під дією зворотнього  механізму, затвор при цьому досилає наступний патрон з магазина в патронник і закриває канал ствола, а затворна рама виводить шептало автоспуску з-під взводу автоспуску курка. Курок стає на бойовий взвод. Запирання затвора здійснюється його поворотом вліво й заходженням бойових виступів затвора у вирізи ствольної коробки.

Для виконання наступного пострілу необхідно відпустити спусковий гачок і натиснути на нього знову. Після звільнення спускового гачка тяга просувається вперед і її зачіп заскакує за шептало, а при натисканні на спусковий гачок зачіп тяги повертає шептало і роз'єднує його з бойовим взводом курка.

При пострілі останнім патроном, коли затвор відійде назад, подавач магазину піднімає догори зупинювач  затвору, затвор впирається  в нього й затворна рама зупиняється в задньому  положенні. Це є сигналом про те, що треба знову зарядити гвинтівку.

# РОЗБИРАННЯ ТА ЗБИРАННЯ СНАЙПЕРСЬКОЇ ГВИНТІВКИ

Розбирання снайперської гвинтівки може бути неповне i повне: не повне - для чищення, змащення і огляду гвинтівки; повне - для чищення при сильному забрудненні гвинтівки, .після знаходження  її під дощем або в снігу, при переході на нове змащення і при ремонті. Часте розбирання гвинтівки не допускається, тому що прискорюється  зношування частин і механізмів.

Розбирання й збирання гвинтівки треба проводити на столі, чи на  чистій підстилці; частини й механізми розкладати в  порядку розбирання, поводитись з ними обережно, не класти одну частину на іншу, не застосовувати зайвих зусиль і різких ударів. При збиранні гвинтівки звірити номери на її частинах: номери на ствольній коробці повинні відповідати номеру на затворній рамі, затворі, ударно-спусковому механізмі, кришці ствольної коробки, оптичному прицілі та інших частинах гвинтівки.

# Порядок неповного розбирання снайперської гвинтівки

Відокремити магазин. Взяти магазин правою рукою, натискаючи великим пальцем на защіпку подати нижню частину  магазину вперед і відокремити його. Після цього перевірити; чи немає  патрона в патроннику, для чого перевести  запобіжник вниз, відвести рукоятку перезаряджання назад, оглянути патронник і відпустити рукоятку.

Відокремити оптичний приціл. Припідняти ручку зажимного гвинта й повернути її в сторону окуляра до відмови; зсунути приціл назад і відокремити його від ствольної коробки.

Відокремити щоку приклада. Повернути застібку замка щоки вниз; зняти петлю із зачепа обойми й відокремити щоку.

Відокремити кришку ствольної коробки зі зворотним механізмом. Повернути замикач кришки ствольної коробки назад до постановки його на фіксатор; підняти вгору задню частину кришки ствольної коробки і відокремити кришку зі зворотним механізмом.

Відокремити  затворну  раму  із  затвором. Відвести затворну раму назад до відмови, припідняти її і відокремити від ствольної коробки.

Відокремити затвор від затворної рами. Відвести затвор назад; повернути його так, щоб ведучий виступ затвору вийшов із фігурного вирізу затворної рами і вивести затвор вперед.

Відокремити ударно-спусковий механізм. Повернути запобіжник догори до вертикального положення, зсунути його вправо і відокремити від ствольної коробки; взяти його за спускову скобу і  рухом вниз, відокремити ударно спусковий  механізм від ствольної коробки.

Відокремити ствольні накладки. Притиснути  замикач верхнього упорного кільця до газової трубки до виходу відгину замикача з вирізу кільця і повернути замикач вправо до відмови; зсунути рухому частину  верхнього упорного кільця вперед; натискуючи  на  ствольну накладку вниз і відводячи її вбік відокремити її від ствола. У випадку, скрутного відділення ствольних накладок вставити виріз ключа пеналу у вікно накладки і рухом униз й убік відокремити ствольну накладку.

Відокремити газовий поршень і штовхач із пружиною. Відвести штовхач назад, вивести його передній кінець із гнізда поршня й відокремити від газової трубки поршень; завести передній кінець штовхача, у газову трубку; піджати пружину штовхача до виходу її з каналу прицільної колодки і відокремити штовхач із пружиною, а потім відокремити пружину від штовхача.

Порядок збирання снайперської гвинтівки

після неповного розбирання

Приєднати газовий поршень і штовхач із пружиною. Одягти пружину на задній кінець штовхача; ввести передній кінець штовхача в газову трубку, піджати пружину і завести задній кінець штовхача із пружиною в канал прицільної колодки; відвести штовхач назад і вивести його передній кінець із газової трубки вбік; вставити газовий поршень у газову трубку, а передній кінець штовхача - в гніздо  поршня.

Приєднати ствольні накладки. Вставити задній (розширений) кінець, правої (лівої) ствольної накладки в нижнє упорне  кільце вирізом накладки до прицілу й, натискаючи накладку вниз, приєднати її до ствола; насунути частину, що переміщається, верхнього упорного кільця на наконечники накладок і повернути замикач верхнього упорного кільця до газової трубки до заходу його відгину в виріз на кільці.

Приєднати ударно-спусковий  механізм. Завести вирізи корпуса ударно-спускового механізму за вісь перемички ствольної коробки й притиснути  ударно-спусковий механізм до ствольної коробки; ввести вісь запобіжника в отвір ствольної коробки; повернути запобіжник у вертикальне положення, щільно притиснути до ствольної коробки й  повернути вниз до заходу  виступу  щитка в нижню фіксуючу виїмку ствольної коробки.

Приєднати затвор до затворної рами. Вставити затвор циліндричною частиною в канал затворної рами; повернути затвор так, щоб його ведучий виступ увійшов у фігурний виріз затворної  рами і просунути затвор вперед до відмови.

Приєднати затворну раму із затвором. Утримуючи затвор у передньому положенні, вставити направляючі виступи затворної рами в вирізи відгинів ствольної коробки невеликим зусиллям притиснути затворну раму до ствольної коробки й просунути вперед.

Приєднати кришку ствольної коробки зі зворотним механізмом. Ввести зворотний механізм, у канал затворної рами;  стискаючи  зворотні пружини, вставити виступи на передньому кінці кришки у вирізи на нижньому  упорному кільці; натиснути на задній кінець кришки до повного її прилягання до ствольної коробки; повернути замикач кришки ствольної коробки вперед до постановки його на фіксатор.

Приєднати щоку прикладу. Приладнати щоку на верхню частину приклада застібкою вправо проти вирізу для неї; одягти петлю на зачіп обойми й повернути застібку догори.

Приєднати оптичний приціл. Сумістити пази на кронштейні прицілу з виступами, на лівій стінці ствольної коробки; просунути приціл вперед до відмови і повернути  ручку зажимного гвинта вбік об’єктиву до заходу її відгини у виріз на кронштейні.

Приєднати  магазин. Завести у вікно ствольної коробки зачіп магазину й повернути магазин на себе так, щоб засувка заскочила за опорний виступ магазину.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА БУДОВА ЧАСТИН ТА МЕХАНІЗМІВ

ГВИНТІВКИ.

Ствол служить для спрямування польоту кулі. Всередині ствол має канал з чотирма нарізами, які  в’ються зліва вверх направо, патронник, кульовий вхід і газовідвідний отвір. Калібр каналу ствола 7,62 мм.

Зовні   ствол   має: основу мушки, газову камеру, антабку для ременя, верхнє і нижнє упорні кільця ствольних накладок,  колодку  прицілу  й  на  казенному  зрізі виріз для зачепів викидача.

Основа мушки має упор для кріплення багнета-ножа, щілинний полум’ягасник і паз для запобіжника мушки.

Газова камера  служить для напрямку  порохових газів зі ствола на газовий поршень. Вона складається з газової трубки з отвором, регулятора, газового поршня й засувки, газової трубки. Усередині газової камери зроблений похилий отвір, сполучений з газовідвідним отвором у стінці ствола. Зовні газової трубки є чотиригранне утовщення для ключа пеналу.

Газовий поршень міститься в газовій  трубці і служить для передачі тиску порохових газів штовхачу. Він має головку і гніздо для переднього кінця штовхача.

Штовхач з пружиною  служить для  відводу затворної рами  назад при пострілі. Він має віночок для упору пружини і обмежувач руху штовхача назад. Пружина штовхача служить для повернення штовхача і газового поршня у переднє положення.

Регулятор має дві установки позначені цифрами 1 й 2. Встановлюється він на поділку 1 навпроти риски на засувці газової трубки. При тривалій стрільбі без чищення й   змащення   може   з'явитися   затримка - не повний відхід рухомих частин. В цьому випадку регулятор переводиться на установку 2. Для цього необхідно в зачепи регулятора вставити окраїну гільзи або патрона і повернути регулятор.

Верхнє й нижнє упорні кільця служать для приєднання ствольних накладок до ствола. На нижньому упорному кільці є пружини ствольних накладок і виступ, які  запобігають зсуву накладок, а також вирізи для виступів кришки ствольної коробки. Верхнє упорне кільце складається із двох частин - нерухомої і рухомої. На нерухомій частині знаходяться упори (відгини) для утримання накладок, а на рухомій частині – замикач для закріплення верхнього упорного кільця на приєднаних ствольних накладках. У стінках накладок зроблені вентиляційні  вікна.

Ствольна коробка служить для  з'єднання частин і механізмів гвинтівки, для забезпечення закривання каналу ствола затвором і запирання затвора;  у ствольній коробці розміщується  затворна рама з затвором і ударно-спусковий механізм; зверху вона закривається кришкою.

Ствольна коробка має:

— всередині — вирізи для запирання затвора, задні стінки яких є бойовими упорами і з лівої сторони виступ зі скосом для попереднього повороту затвора  на початку його запирання; відгини з вирізами   для напрямку руху затворної рами й затвора; відбивний виступ зі скосом для відбиття гільз; перемичку з віссю для приєднання ударно-спускового механізму й гніздом для розміщення зупинювача затвора із пружиною; виріз для зачепа магазину;

— на бічних стінках – отвір для запобіжника і отвір  для   замикача кришки ствольної коробки; на правій стінці - дві фіксуючих виїмки для постановки запобіжника і фіксатор замикача кришки ствольної коробки; на лівій стінці - виступи для кріплення (приєднання) оптичного прицілу;

- знизу — вікно для магазина й вікно для ударно-спускового механізму.

До ствольної  коробки прикріплений приклад.

Кришка ствольної коробки охороняє від забруднення частини і механізми, які розміщуються у ствольній коробці. У ній розміщується зворотний механізм. Спереду вона має виступи для фіксації кришки в нижньому упорному кільці ствола; з правої сторони — виріз для проходу викидаємих назовні гільз і для руху рукоятки перезаряджання; позаду - вкладиш; у бокових стінках - отвори: ліворуч - для вісі серги зворотного механізму, праворуч - для, виштовхування цієї осі виколоткою. Вкладиш має вікно для серги зворотного механізму; виступ  з  напівкруглою  виїмкою для кріплення кришки до ствольної коробки за допомогою замикача; циліндричний виступ, який разом з передньою стінкою вкладиша сприймає удар затвора, і затворної рами в крайньому задньому положенні; отвір для вісі серги зворотнього механізму і пружинний фіксатор вісі серги.

Зворотний механізм служить для повернення затворної рами з затвором в переднє положення. Він складається з двох однакових зворотних пружин, направляючої втулки, направляючого стержня і серьги з віссю, з допомогою яких він кріпитьсяу вкладиші кришки ствольної коробки.

Затворна рама служить для приведення в дію затвора й ударно-спускового механізму. Затворна рама має: всередині - верхній канал для зворотного механізму, нижній канал для затвора, поздовжній паз для проходу відбивного виступу (у гвинтівках першого випуску цей паз відсутній) і два бічних канали, зроблених для зменшення ваги; позаду — виступ, що виключає можливість пострілу при недозакритому затворі і служить для повороту курка при відході затворної рами назад; з боків — пази з направляющими виступами для руху затворної рами по відгинах ствольної коробки; з лівої сторони позаду - виступ для опускання (повороту) важеля автоспуску; з правої сторони спереду - рукоятку для перезарядження гвинтівки; знизу - фігурний виріз для проходу по ньому ведучого виступу затвора і паз зі скосом для проходу головки курка.

Затвор служить для досилання патрона в патронник, закривання каналу 
 ствола, розбивання капсюля, і виймання з патронника гільзи (патрона). Він складається з  кістяка, ударника, викидача з пружиною й віссю, шпильки ударника.

Остов затвора має: на передньому зрізі —  два циліндричних вирізи  для дна гільзи й викидача; дві виїмки, які виключають удар  затвора в казенний  зріз  ствола;  три  бойових виступи, які при запиранні затвора заходять в вирізи ствольної коробки; на правому бойовому виступі розташований ведучий виступ для повороту затвора при запиранні й відпиранні; на лівому виступі є скіс для попереднього повороту затвора при запиранні; нижній виступ є також
досилачем патронів; на лівій стороні — поздовжний паз для проходу відбивного виступу ствольної коробки; у потовщеній частині остова затвору — поперечні отвори для вісі викидача і шпильки ударника. Всередині остову  затвора зроблений канал для розміщення ударника.

Ударник має бойок і уступ для зменшення  руху ударника шпилькою.

Викидач з пружиною служить для виймання гільзи (патрона) з патронника і утримання  її до зустрічі з  відбиваючим виступом ствольної коробки. Викидач має зачіп для захвату гільзи гніздо для  пружини і виріз для вісі.

Ударно-спусковий механізм служить для спуска курка з бойового взводу й взводу автоспуску, забезпечення ведення одиночного вогню, припинення стрільби, запобігання пострілу при незапертому затворі і для постановки гвинтівки на запобіжник.

Ударно-спусковий механізм складається з корпуса, курка з бойовою пружиною, автоспуску, шептала і спускового гачка з пружиною.

Корпус має: знизу — запобіжну скобу,  вікно  для   хвоста  спускового  гачка; у  бічних  стінках — три  отвори з  вирізами з правої сторони  для вісей спускового гачка, шептала і автоспуску, а також отвір для вісі запобіжника й вісі курка; попереду — вирізи для вісі перемички ствольної коробки; позаду - зачепи для кінців пружини   спускового  гачка;   всередині — стійку

з  вирізом для направлення руху тяги спускового гачка й обмежувачем  для хвоста шептала.

Курок з бойовою пружиною служить для нанесення удару по ударнику. На курку є бойовий  взвод  з  пазом  для тяги  спускового гачка, взвод автоспуску, цапфи і отвір для вісі. Бойова пружина надіта на  цапфи курка і  своєю  петлею діє  на   курок, довгим кінцем -на хвіст  шептала, коротким кінцем -на хвіст автоспуску.

Автоспуск служить для автоматичного звільнення курка з взводу автоспуску при стрільбі, а також для запобігання спуску курка при незапертому затворі. Він має шептало для утримання курка  на  взводі  автоспуску, важіль для роз'єднання шептала автоспуску зі взводом автоспуску курка виступом затворної рами при підході її у переднє положення, хвіст для   короткого кінця бойової пружини і отвір для вісі.

Шептало служить для утримання курка після пострілу в крайньому задньому положенні. Шептало має зачепи для утримання курка на бойовому взводі, перемичку для зачепа тяги спускового гачка і хвіст для довгого кінця бойової пружини.

Спусковий гачок з пружиною служить для виводу шептала з-під бойового взводу курка. Він має тягу із зачепом, обмежувач щитка, отвори для вісі і хвоста.

В корпусі ударно-спускового механізму на своїй вісі розміщується защіпка магазина з пружиною.

Запобіжник служить для запирання шептала, спускового гачка й одночасного обмеження руху затворної рами назад, чим виключається можливість випадкового пострілу, а також для закріплення ударно-спускового механізму в ствольній коробці.

Запобіжник має: вісь, що закріплює ударно-спусковий механізм на ствольній коробці, з потовщеною частиною для запирання шептала й виступами для її утримання в стволній коробці; щиток з виступом, який закриває виріз для руху рукоятки затворної рами при постановці гвинтівки на запобіжник. На стовщеній частині осі зроблені вирізи для хвоста шептала і для обмежника щитка. Нижнє положення запобіжника відповідає установці його для ведення вогню, а верхнє - на запобіжник.

Приклад зі щокою служить для зручності дії гвинтівкою. Він має виріз, який утворює рукоятку і служить для розміщення великого пальця правої руки і виріз для застібки замка щоки приклау; вікно з антабкою для ременя; металевий затильник; шуруп-фіксатор замикача кришки ствольної коробки. Приклад з допомогою з’єднувального  гвинта і шурупа приєднується до ствольної коробки.

Щока прикладу застосовується тільки при стрільбі з оптичним прицілом. Вона складається з дерев'яної основи, м'якого набивання зі шкіряним покриттям і замка для кріплення щоки на прикладі. Замок має обойму з зачепом і застібку з петлею.

Прицільний пристрій служить для  наведення гвинтівки при стрільбі по цілям на різні відстані.

Прицільний пристрій снайперської гвинтівки складається з оптичного прицілу ПСО-1 і механічного  (відкритого) прицілу.

Оптичний приціл є основним прицілом снайперської гвинтівки. Збільшення прицілу 4-кратне, поле зору  б0. Оптичний приціл складається з механічної і оптичної частин. Механічна частина прицілу включає корпус, верхній і бічний маховички, пристрій освітлення сітки прицілу, висувну бленду, гумовий наглазник і ковпачок. Оптична частина прицілу включає об'єктив, що обертає систему, сітку, люмінесцентний екран й окуляр.

Корпус служить для з'єднання всіх частин прицілу на гвинтівці. На кронштейні є пази, упор, затискний гвинт, ручка затискного гвинта, движок з пружиною і регулювальною гайкою. До корпуса прикріплені покажчики (індекси) установок прицілу і бічних поправок і ковпачок об'єктиву

Верхній маховичок служить для установки прицілу, бічний маховичок — для введення бічних поправок. По своїй будові вони однакові і мають: корпус маховичка, пружинну шайбу, торцеву гайку і з’єднувальний (центральний) гвинт. Зверху на кожному з маховичків зроблено три отвори: середнє - для з’єднувального гвинта, два крайніх - для стопорних гвинтів.

Пружинна шайба служить для утримання маховичка у заданому положенні. На корпусі верхнього маховичка є основна шкала прицілу з поділками від 1 до 10; цифри шкали позначають дальності стрільби в сотнях метрів. На корпусі бокового маховичка є шкала бічних поправок  з поділками від 0 до 10 в обидва боки; ціна кожної поділки відповідає одній тисячній (0-01). На верхній частині корпусів маховичків нанесена додаткова шкала, яка застосовується при вивірці прицілу;  ціна поділки шкали дорівнює 0,5 тисячної. Встановлення основної шкали верхнього маховичка до поділки 3 фіксуються через одну поділку. Від поділки 3 до поділки 10 встановлення цього маховичка, а також всі встановлення шкали бокового маховичка фіксуються через кожні пів-ділення  (одній поділці відповідають  два щиглики).

На торцевих гайках верхнього і бокового маховичків стрілкою зазначено напрямок обертання маховичків або торцевмх гайок при внесенні потрібної поправки в установку прицілу і бокового маховичка («вгору СТП», «вниз СТП» — на верхньому маховичкові, «Вправо СТП», «Вліво CTП»— на боковому маховичкові). Це означає, що при обертанні маховичків або торцевих гайок по направленню стрілки середня точка попадання (СТП) переміщається у відповідному напрямку (вгору, вправо, вліво, вниз).

З’єднувальний гвинт з’єднує торцеву гайку з кареткою і при обертанні маховичка або гайки пересуває каретку з сіткою прицілу в потрібному напрямку

Пристрій освітлення сітки служить для освітлення сітки прицілу при стрільбі в сутінках і вночі. Воно складається: з корпуса з контактним гвинтом, батарейки, що є джерелом  струму, ковпачка з.упором і пружиною для притискання батарейки до гвинта, проводів, що з'єднують гвинт (батарейку) з електролампочкою через тумблер для вмикання і вимикання   електролампочки.

Батарейка встановлюється в корпус так, щоб центральний електрод був підключений до гвинта, а боковий електрод (зміщений в бік) - до корпусу;  для цього контактна пластина бокового електрода загинається за край корпуса, після чого надівається ковпачок.

Для освітлення сітки при температурах від + 2°С и нижче необхідно користуватися зимовим пристроєм освітлення сітки, що складається з корпуса, ковпачка й екранованого провідника.   Для   підготовки   зимового пристрою освітлення сітки до стрільби необхідно батарейку вкласти в корпус зимового пристрою так, як зазначено вище, і надягти на нього ковпачок, знятий з корпуса на прицілі, а ковпачок зимового пристрою надягти на корпус пристрою на прицілі. Корпус зимового пристрою з батарейкою переноситься в кишені куртки або шинелі снайпера, а екранований    провідник  може  пропускатися через лівий рукав верхнього одягу.

Наглазник (гумовий) призначений для правильного всановлення ока й зручності прицілювання. Крім того, він охороняє лінзи окуляра  від  забруднення й  ушкодження.

Висувна бленда служить для запобігання попадання на лінзу об'єктива  при  дощі, снігові, а також від попадання прямих сонячних променів при стрільбі проти сонця і виключення тим самим   демаскуючого   снайпера відблисків.

Гумовий ковпачок охороняє лінзи об'єктива від забруднення й ушкодження.

Об'єктив служить  для отримання зменшенного і переверненого зображення спостерігаємого об'єкта. Він складається із трьох лінз, з них дві — склеєні.

Обертаюча система призначена для надання зображенню нормального (прямого) положення; вона складається із чотирьох лінз склеєних попарно.

Сітка прицілу служить для прицілювання; вона зроблена на склі, закріпленому в рухливій рамці (каретці). На сітці прицілу  нанесені: основний (верхній) косинець для прицілювання при стрільбі, до  1000 м; шкала бічних поправок; додаткові косинці (нижче шкали бічних поправок по вертикальній лінії) для прицілювання при стрільбі на 1100, 1200 і 1300 м; далекомірна шкала (суцільна горизонтальна й крива пунктирна лінії).

Для прицілювання при стрільбі за допомогою додаткових косинців необхідно встановити на верхньому маховичкові приціл 10.

Шкала бічних поправок позначена знизу (вліво і вправо від косинця) цифрою 10, що  відповідає десяти тисячним (0-10). Відстань між двома вертикальними рисками шкали  відповідає одній тисячній (0-01).

Далекомірна шкала розрахована на висоту цілі 1,7 м (середній ріст людини). Це значення висоти цілі зазначено під горизонтальною лінією. Над верхньою пунктирною лінією нанесена шкала з поділками, відстань між якими відповідає відстані до цілі в 100 м. Цифри шкали 2, 4, 6, 8, 10 відповідають відстаням 200, 400, 600, 800, 1000 м.

Окуляр призначений для розгляду спостерігаємого об'єкту в збільшеному й прямому зображенні; він складається із трьох лінз, з них дві – склеєні.

Люмінесцентний екран служить для виявлення інфрачервоних джерел світла; він представляє собою тонку пластину зі спеціального хімічного складу, яка знаходиться між двома скельцями. Екран має вікно зі світлофільтром в оправі для зарядки  екрану і прапорець перемикання екрану: в бік світлофільтра (горизонтальне положення прапорця) — для підзарядки екрана і при стрільбі у звичайних умовах; в сторону об'єктива (вертикальне    положення прапорця) - при спостереженні і стрільбі по цілям, що виявляють себе инфрачервоними випромінюванням.

Механічний (відкритий) приціл  використається у випадку ушкодження  (виходу з ладу)   оптичного прицілу. Він складається з прицілу і мушки.

Приціл складається з колодки приціла, пластинчастої пружини, прицільної планки й хомутика.

Колодка прицілу має: зверху – два сектори для надання прицільній планці певної висоти, провушини для кріплення прицільної планки і гніздо для пластинчастої пружини; всередині - наскрізний канал для штовхача з пружиною.

Пластинчаста  пружина служить для утримання прицільної планки в заданому положенні.

Прицільна планка має гривку із прорізом для прицілювання й вирізи для утримання хомутика у встановленому положенні. На прицільній планці нанесена шкала з поділками від 1 до 12 і буквою П. Цифри шкали позначають дальності стрільби в сотнях метрів, П - постійна установка прицілу, що відповідає прицілу 4.

Хомутик надітий на прицільну планку й утримується в заданому положенні защіпкою. Защіпка має зуб, яким під дією пружини заскакує у виріз прицільної ланки.

Мушка вгвинчена в запобіжник. На запобіжнику і основі мушки нанесені мітки, які визначають положення мушки.

Магазин служить для розміщення патронів і подачі їх у ствольну коробку. Він складається з корпуса, кришки, стопорної  планки, пружини і подавача.

Корпус магазина з'єднує всі частини магазина. Його бічні стінки мають згини для утримання патронів від випадання й обмеження підйому подавача і виступи, що обмежують утоплення магазину у вікні ствольної коробки; на передній стінці є зачіп, а на задній - опорний виступ, за допомогою яких магазин приєднується до ствольної коробки. На задній стінці корпуса внизу є контрольний отвір для визначення повноти спорядження магазина патронами. Стінки корпуса для міцності зроблені ребристими.

Знизу корпус закривається кришкою. У кришці є отвір для виступу стопорної планки.

Всередині корпуса міститься подавач і пружина зі стопорною планкою. Подавач забезпечує шахове розташування патронів у магазині й має виступ, що при подачі останнього патрона з магазина піднімає зупинювач затвора нагору. Стопорна планка закріплена на нижньому кінці пружини і своїм виступом утримує кришку магазину від переміщення.

Багнет-ніж приєднується до снайперської гвинтівки, перед атакою й служить для поразки противника в рукопашному бою. В інший час він використається в якості ножа, пилки (для розпилювання металу) і ножиців (для різки дроту). Дріт освітлювальної мережі необхідно різати по одному, знявши попередньо ремінь з багнета-ножа й підвіску з піхов. При різанні дротів необхідно стежити за тим, щоб руки не доторкалися до металевої поверхні багнет-ножа й піхов. Пророблення проходів в електризованих дротяних загородженнях за допомогою багнет-ножа не дозволяється. Багнет-ніж складається з леза і рукоятки. На лезі є ріжуча грань; пила.;ріжуча кромка, що у сполученні з піхвами використовується як ножиці; отвір, у який вставляється виступ-вісь піхов.

Рукоятка служить для зручності дії й для примикання багнета-ножа до гвинтівки. На рукоятці є: спереді - кільце для надягання на полум’ягасник, зачіп для ременя; ззаді - поздовжні пази, якими багнет-ніж надівається на відповідні виступи на упорі основи мушки; зщіпка; запобіжний виступ; отвір для ременя; пластмасові щічки й ремінь для зручності використання багнет-ножа

У багнетів-ножів останніх випусків  пластмасові щічки замінені  пластмасовим корпусом, який утримується на рукоятці металевим наконечником зі з’єднувальним гвинтом.

Піхви служать для носіння багнет-ножа на поясному ремені; крім того, вони використаються спільно з багнет-ножем для різання дроту. Піхви мають: підвіску  з двома карабінчикамн і застібкою; виступ-вісь; упор для обмеження повороту багнета-ножа при дії ним як ножицями і резиноиый накінечник для електроізоляції; всередині піхов є пластинчаста пружина для втримання багнета-ножа від випадання.

На піхвах останніх випусків гумовий наконечник замінений пластмасовим корпусом і змінена підвіска. Замість верхнього карабіпчика зроблена петля для носіння багнета-ножа на поясному ремені.

ПРИЗНАЧЕННЯ І БУДОВА ПРИЛАДДЯ ДО

СНАЙПЕРСЬКОЇ ГВИНТІВКИ.

Приладдя служить для розбирання, збирання, чищення і змащення снайперської гвинтівки. До приладдя відносяться: шомпол, протирка, йоржик, викрутка, виколотка, пенал й маслянка. Приладдя (крім маслянки) переноситься в сумці для оптичного прицілу і магазинів.

Шомпол застосовується для чищення й змащення каналу ствола, каналів і порожнин інших частин гвинтівки. Він складається із трьох ланок, що згвинчуються одна з одною. На одній ланці шомпол має головку для з’єднання з пеналом, а на другій — нарізку для нагвинчування протирки або йоржика і щілину для просмикування ганчірки або клоччя.

Протирка призначається для чищення й змащення каналу ствола, а також каналів і порожнин інших частин гвинтівки.

Йоржик служить для чищення каналу ствола розчином РЧС.

Викрутка застосовується при розбиранні й збиранні гвинтівки, чищенні газової камери й газової трубки, а  також як ключ при регулюванні положення мушки по висоті. Бічні поверхні викрутки мають загострені грані для видалення нагару з газової камери й газової трубки. Виріз на кінці викрутки призначений для загвинчування  і вигвинчування мушки, а отвір посередині - для виколотки, використовуваної як рукоятка. Для зручності користування викруткою вона розміщується в бічних отворах пеналу.

Виколотка  застосовується для виштовхування вісей і шпильок.

Пенал служить для зберігання протирки, йоржика, викрутки й виколотки. Він закривається кришкою.

Пенал використовується як рукоятка шомпола при чищенні й змащенні гвинтівки, як рукоятка викрутки при розбиранні й збиранні гвинтівки і при чищенні газової камери й газової трубки і як ключ при відділенні газової трубки і збиранні шомпола.

Пенал має два круглих отвори для шомполу і два овальних отвори для викрутки, ключ, вирізи на торці для згвинчування ланок шомпола і виріз для виступу кришки.

Кришка застосовується як дулова накладка при чищенні ствола; вона має отвір для напрямку руху шомпола і внутрішні виступи для утримання її на полум’ягасникові, і на пеналі.

Маслянка служить для зберігання мастила.

До кожної снайперської гвинтівки повинні бути: сумка для перенесення оптичного прицілу й магазинів; чохол для оптичного прицілу; сумочка для перенесення зимового пристрою освітлення сітки, запасних батарейок і маслянки.

Сумка для перенесення оптичного прицілу й  магазинів має: кишеню для  оптичного прицілу; чотири кишені для магазинів; кишені для шомпола, пеналу, щоки прикладу, ключа-викрутки, серветки й світлофільтра. Чохол для оптичного прицілу служить для захисту прицілу від дощу, снігу й пилу при розташуванні його на гвинтівці.

Сумочка для перенесення зимового пристрою освітлення сітки із запасними батарейками і маслянка переносяться в речовому мішку.

РОБОТА  ЧАСТИН І  МЕХАНІЗМІВ СНАЙПЕРСЬКОЇ

ГВИНТІВКИ.

Положення частин та механізмів до заряджання.

Затворна рама з затвором під дією зворотного механізму знаходиться в крайнім переднім положенні; канал ствола закритий затвором. Затвор повернутий навколо поздовжньої осі вліво, його бойові виступи знаходяться у вирізах ствольної коробки — затвор запертий. Зворотні пружини мають найменше стиснення

Газовий поршень і штовхач під дією пружини штовхача перебувають у крайнім переднім положенні. Пружина штовхача - у найменшому стисненні.

Важіль автоспуску під дією виступу затворної рами повернутий вперед і вниз, автоспуск вимкнений.

Курок спущений й впирається в затвор. Ударник під дією курка поданий вперед. Бойова пружина знаходиться в найменшому стисненні; своєю петлею вона притискає курок до затвору, довгим кінцем притискає хвіст шептала до обмежника, а коротким кінцем натискає вниз на хвіст автоспуску.

Спусковий гачок під дією пружини відведений уперед.  Пружина спускового гачка петлею натискає на задній кінець тяги і тяга   верхньою   площиною із зачепом впирається у перемичку шептала.

Запобіжник перебуває в крайньому верхньому положенні, закриває виріз у кришці ствольної  коробки  і обмежує рух затворної рами назад; стовщена частина осі запобіжника знаходится  під обмежником щитка і над хвостом шептала і перешкоджає їхньому обертанню (замикає шептало і спусковий гачок).

Робота частин і механізмів при заряджанні.

Для заряджання снайперської гвинтівки треба приєднати до неї споряджений магазин, опустити запобіжник вниз (поставити його в положення «Вогонь»— повинна бути видна буква 0), відвести затворну раму назад до відмови і відпустити її. Гвинтівка заряджена. Якщо не має бути негайне відкриття вогню, то необхідно підняти запобіжник догори (поставити гвинтівку на запобіжник- повинна бути видна буква П).

При приєднанні магазина його зачіп заходить у виріз ствольної коробки, а опорний виступ заскакує за защіпку і магазин утримується у вікні ствольної коробки. Верхній патрон, упираючись знизу в затворну раму, трохи опускає патрони в магазині, стискаючи його пружину.

При постановці запобіжника в положення «Вогонь» відкривається виріз для руху  рукоятки перезаряджання, а вирізи в стовщеної частині осі запобіжника розміщуються проти хвоста шептала і обмежувача щитка (звільняється хвіст шептала і спусковий гачок).

При відводі затворної рами назад, на довжину вільного ходу, вона, діючи переднім скосом фігурного вирізу на ведучий виступ затвору, повертає, затвор вправо, бойові виступи затвора виходять із вирізів ствольної коробки — відбувається відпирання затвору ; виступ затворної рами звільнює важіль автоспуску і шептало автоспуску під дією короткого кінця бойової пружини на хвіст автоспуску притискається до площини курка.

При подальшому відведенні затворної рами разом з нею відходить назад затвор, відкриваючи канал ствола; зворотні пружини стискуються; курок під дією виступу, а потім скосу на пазу затворної рами повертається назад; бойова пружина закручується; бойовий взвод курка проходить за зачепи шептала, а шептало автоспуску заскакує за взвод автоспуску.

Як тільки нижня площина затворної рами пройде вікно для магазина, патрони під дією пружини магазина піднімаються нагору до упору верхнім патроном у загин стінки магазина.

Рух затворної рами із затвором у крайнім заднім положенні обмежується вкладишем кришки ствольної коробки

При відпусканні затворної рами вона разом із затвором під дією зворотного механізму подається вперед; затвор досилачем виштовхує з магазина верхній патрон, досилає його в патронник і закриває канал ствола. Поступальний рух затвора після цього припиняється. При підході затвора до казенного зрізу ствола зачіп викидача заскакує за закраину гильзи; затвор під дією скосу виступу ствольної коробки на скіс лівого бойового виступу затвору отримує первісний поворот, а потім під дією фігурного вирізу  затворної  рами, що рухається вперед на ведучий виступ  повертається навколо поздовжньої осі вліво;бойові виступи затвора заходять в вирізи ствольної коробки, а ведучий виступ затвора заходить у пряму ділянку фігурного вирізу затворної рами - затвор запирається. При підході до крайнього переднього положення затворна рама своїм виступом повертає важіль автоспуску вперед і вниз, виводячи шептало автоспуску з-під взводу автоспуску курка; курок під дією бойової пружини повертається й стає на бойовий взвод.

Патрони в магазині під дією пружини піднімаються догори до упору верхнім патроном у затворну раму.

При постановці гвинтівки на запобіжник щиток закриває виріз для рукоятки
 перезаряджання і стає на шляху її руху назад, а стовщена частина осі становится проти хвоста шептала й обмежника щитка (замикає шептало й спусковий гачок).

Робота  частин  і механізмів при стрільбі.

Для виконання пострілу необхідно зняти гвинтівку з запобіжника й натиснути на спусковий гачок

При знятті гвинтівки з запобіжника (переведення в положення «Вогонь») відкривається виріз для руху рукоятки перезарядження і звільняється хвіст шептала і спусковий гачок.

При натисканні на хвіст спускового гачка він разом з тягою переміщується назад; зачеп тяги повертає шептало  і розчіплює його з бойовим взводом курка. Курок під дією бойової пружини повертається на своїй осі й енергійно завдає удару по ударнику. Ударник бойком розбиває капсуль патрона. Ударний склад капсуля патрона запалюється, полум'я через затравочні отвори в дні гільзи проникає до порохового заряду й запалює його. Відбувається постріл.

Куля під дією порохових газів рухається по каналу ствола; як тільки вона пройде газовідвідний отвір, частина газів спрямовується через цей отвір у газову камеру і давить на газовий поршень, а останній — на штовхач.

Штовхач стискаючи свою пружину, ударяє в передню площадку затворної рами і відкидає затворну раму із затвором назад.Відходячи назад, затворна рама (як і при відведенні її назад за рукоятку перезаряжання) переднім скосом фігурного вирізу повертає затвор навколо поздовжньої осі і його бойові виступи виходять із вирізів ствольної коробки - відбувається відпирання затвору і відкривання каналу ствола; виступ затворної рами звільнює важіль автоспуска, і шептало автоспуску притискується до площини курка. На цей час куля вилітає з каналу ствола.

Газовий поршень зі штовхачем рухаються назад, стискаючи пружину штовхача, до упору віночка штовхача в прицільну колодку. В подальшому стиснута пружина штовхача досилає штовхач і газовий поршень вперед до упора головки поршня в торець газової трубки. Затворная рама з затвором по інерції продовжує рух назад; гільза, утримувана зачепом, викидача, наштовхується на відбивний  виступ ствольної коробки й викидається назовні.

Надалі робота частин та механізмів, за винятком курка, спускового гачка і шептала відбувається так само, як і при заряджанні Курок наприкінці поворту вдаряє по передній частині тяги спускового гачка, опускає її вниз і роз'єднує з шепталом, а потім стає на взод втоспуску. Шептало під дією довгого кінця бойової пружини стає в первинне положення— проти бойового взводу курка.

Для виконання наступного пострілу необхідно відпустити спусковий гачок і знову натиснути на нього. Коли спусковий гачок буде відпущений, він під дією пружини спускового гачка разом з тягою просуниться вперед і зачіп тяги заскочить за перемичку шептала, а при натисканні на спусковой гачок шептало вийде із зацеплення з бойовим взводом курка і звільнить курок — відбудеться черговий постріл.

Після пострілу останнім патроном, який знаходиться в магазині, подавач магазину, піднімаючись вверх, своїм виступом діє на зупинювач затвору і висуває його із гнізда ствольної коробки, стискаючи пружину зупинювача.

При русі затворної рами вперед досилач затвору впирається в зупинювач затвору і затворна рама зупиняється в цьому положенні, вказуючи тим самим на використання всіх патронів у магазині. При відділенні магазина від гвинтівки затворна рама залишається на зупинювачі затвору, тому що пружина зупинювача затвору не може відпустити зупинювач, притиснутий затвором. Щоб зупинювач затвору опустився у своє гніздо, необхідно відвести затворну раму назад, а при приєднаному неспорядженому магазині, утримуючи затворну раму за рукоятку перезарядження, натиснути на подавач магазину.

ЗАТРИМКИ ПРИ СТРІЛЬБІ ЗІ СНАЙПЕРСЬКОЇ ГВИНТІВКИ

І СПОСОБИ ЇХНЬОГО УСУНЕННЯ.

Частини й механізми снайперської гвинтівки при правильному використанні її і належним доглядом за нею тривалий час працюють надійно й безвідмовно. Однак у результаті забруднення механізмів, зношування частин і недбалого користування гвинтівкою, а також при несправності патронів можуть виникнути затримки при стрільбі.

Виниклу при стрільбі затримку варто усунути перезарядженням, для чого енергійно відвести затворну раму за рукоятку назад, відпустити її і продовжувати стрільбау. Якщо затримка не усунута, то необхідно з'ясувати причину її виникнення й усунути затримку, як зазначено нижче.

Затримки при стрільбі

(їх характеристики, причини і способи усунення)

Неподача патрона. Затвор в передньому положенні, але постріле не сталося – в патроннику немає патрону.

- Забруднення або несправність магазину.

2.  Несправність застібки магазину.

Перезарядити гвинтівку і продовжити стрільбу.

При повторенні затримки замінити магазин.

При несправності застібки магазину відправити гвинтівку в ремонтну майстерню.

Утикання патрона. Патрон кулею увіткнувся в казений зріз ствола, рухомі частини зупинились в середньому положенні.

1. Погнутість загинів бокових стінок магазину.

Утримуючи рукоятку перезаряджання, видалити увіткнувшийся патрон і продовжувати стрільбу.

При повторенні затримки замінити магазин.

Осічка. Затворна рама в передньому положенні, патрон в патронникові, пострілу не було.

1. Несправність патрона.

2. Несправність ударника.

3. Забруднення кулемета, або застигання мастила.

Оглянути вийнятий із патронника патрон і при відсутності глибокої вм’ятини на капсулі  прочистити затвор, патронник і частини, які труться, а при поломці ударника  кулемет відправити в ремонтну майстерню.

Невиймання гільзи. Затворна рама зупинилася в проміжному положенні, гільза залишилася в патроннику, черговий патрон увіткнувся в неї кулею.

1. Несправність викидача або його пружини.

2. Забруднення патронника   або  патрона.

Відвести рукоятку перезаряджання назад і утримуючи її в задньому положенні, відділити магазин і витягнути увіткнувшийся патрон. Вийняти затвором або шомполом гільзу із патронника. Продовжити стрільбу.

При повторенні затримки прочистити патронник. Оглянути та очистити від бруду викидач і продовжити стрільбу.

При несправності викидача гвинтівку відправити в ремонтну   майстерню.

Прихват або не викидання гільзи. Гільза не викинута зі ствольної коробки, а залишилася в ній попереду затвора або дослана    затвором назад в патронник.

1. Забруднення частин, які труться,  газових шляхів або патронника.

2. Забруднення або несправність викидача.

Відвести рукоятку перезаряджання назад, викинути гільзу і продовжити стрільбу.

При повторенні затримки прочистити газові шляхи; частини, які труться і патронник , змастити їх.

При несправності викидача,  його   пружини, відбивного виступу або штовхача щитка кулемет відправити в ремонтну майстерню.

Питання для самоконтролю по даній темі:

- Призначення та бойові властивості снайперської гвинтівки Драгунова.

- Основні частини та механізми  снайперської гвинтівки Драгунова.

- Принцип роботи снайперської гвинтівки Драгунова.

- Порядок неповного розбирання снайперської гвинтівки Драгунова.

- Призначення та основні частини ствола снайперської гвинтівки Драгунова.

- Призначення та основні частини ствольної коробки снайперської гвинтівки Драгунова.

- Призначення та основні частини кришки ствольної коробки та зворотнього механізма снайперської гвинтівки Драгунова.

- Призначення та основні частини затворної рами снайперської гвинтівки Драгунова.

- Призначення та основні частини затвора снайперської гвинтівки Драгунова.

- Призначення та основні частини ударно-спускового механізму снайперської гвинтівки Драгунова.

- Призначення та будова прицільних пристроїв снайперської гвинтівки Драгунова.

- Призначення та основні частини магазина снайперської гвинтівки Драгунова.

- Призначення та основні частини багнет-ножа та приладдя снайперської гвинтівки Драгунова.

- Положення частин та механізмів снайперської гвинтівки Драгунова до заряджання.

- Робота частин та механізмів снайперської гвинтівки Драгунова при заряджанні.

- Робота частин та механізмів снайперської гвинтівки Драгунова при стрільбі.

- Які затримки при стрільбі зі снайперської гвинтівки Драгунова можуть виникнути і способи їх усунення.