питающем напряжении получить большие токи первичной обмотки трансформатора за счет компенсации ее реактивного сопротивления и увеличить магнитный поток в сердечнике трансформатора. Вторичная обмотка трансформатора работает в режиме насыщения по магнитному потоку. Изменение напряженности магнитного поля первичной катушки в этом случае не будет оказывать значительного влияния на намагничивание сердечника вторичной обмотки трансформатора, что приведет к стабилизации выходного напряжения. Колебания выходного напряжения при изменении напряжения сети 220 в в пределах ±10% не превышают 1—2%.

Рис. 7. 1. Схема электронного стабилизатора

Дальнейшее улучшение стабилизации напряжения может быть получено применением газовых и электронных стабилизаторов. На рис. 7. 1 показана схема электронного стабилизатора напряжения, используемого в вакуумметре ВИ-12 для стабилизации напряжения на электродах радиоламп усилителя ионного тока. На выходном сопротивлении стабилизатора поддерживается постоянное напряжение 220 в. Отклонение выходного напряжения от номинального значения вследствие изменения напряжения сети или сопротивления нагрузки вызывает изменение напряжения на управляющей сетке лампы 6Ж1П. Напряжение на катоде лампы 6Ж1П остается неизменным и равным опорному напряжению, снимаемому со стабиловольта СГ2П. При увеличении выходного напряжения анодный ток лампы 6Ж1П увеличивается. Отрицательное смещение сетки лампы 6С19П относительно анода, снимаемое с сопротивления 1 Мом, являющегося одновременно анодной нагрузкой лампы 6ЖШ, также возрастает. В результате сопротивление лампы 6С19П увеличивается, что, в свою очередь, приводит к уменьшению выходного напряжения в сторону его  номинального значения. Степень стабилизации выходного

149