### Пояснююча записка

До робочого проекту на будівництво двох поверхового житлового будинку в с.Нижній Вербіж.

1. Загальна частина.

Даний проект розроблений на основі житлового проекту 144-24-129/1.2. Двох поверховий житловий будинок на рельєфі з гаражем, з серії типових проектів житлового будинку з спільними з цеглини для індивідуального будівництва західного регіону. України.

2. Об’ємно-планувальне рішення.

В двохповерховому житловому будинку розміщено: кухня, житлові кімнати, прихожа, ванна, комора, котельня, гараж.

3.Зовнішнє оздоблення будинку.

Штукатурку фасадів в житловому будинку виконувати після закінчення основних будівельних робіт, теразимовим розчином. Всі дерев’яні деталі – після закінчення будівництва потрібно обов’язково прослідувати з додаванням невеликої кількості фарби для послідуючого пофарбування олійними фарбами.

Цоколь штукатурки – теразимовим розчином. Дерев’яні елементи балкона, сходів, - пофарбувати олійними фарбами. Вхідні двері, віконні прольоти пофарбувати олійною фарбою 2 рази.

Внутрішні роботи необхідно виконувати після покриття даху та заскління вікон.

Внутрішня штукатурка стін виконується вапняно-пісчаним розчином М-4, стеля затирається цементним розчином. Стеля і внутрішні поверхні стін покрашеного фарбування водно-клеєвими сумішами. У ванній кімнаті та туалеті влаштовується панель з глазурованою плиткою на h – 1.80 та h – 1.20 м. відносно рівня підлоги, в коморі стіни біляться вапняним розчином.

Підлога – в кімнатах та прихожій – паркет по лагам на цегляних стовпчиках на 1 поверсі, на 2 поверсі по залізобетонних панелях по чорновій підлозі, в кухні, в коридорах, коморі – дощата по лагах укладених по цегляних стовпчиках; в котельні, у ванні та в санвузлі – з метлахської плитки по бетонній основі.

4. Конструктивні рішення.

Проектом передбачено планування території з послідуючою зрізкою родючого ґрунту. Фундаменти під зовнішні та внутрішні стіни запроектовані стрічкові монолітні, укладених по пісчаній підготовці товщиною 100 мм. По фундаментних блоках влаштовується залізобетонний пояс товщиною 150 мм.

Горизонтальна гідроізоляція фундаментів виконується з двох шарів рубероїда по бутімній мастиці.

Зовнішні стіни підвалу, які доторкаються до ґрунту – обмазати гарячим бітумом за 2 рази.

Кладка стін виконується з пустотної ефективної цегли М-125 на розчині М-25.

Перемички – запроектовані збірні залізобетонні брускові. При виконанні робіт необхідно слідкувати несучі бруски перемичок були укладені зі сторони впиранні елементів перекриття та сходових площадок. Перемички укладати на розчині М-50.

Перекриття – запроектоване із збірних залізобетонних панелей з пустотами. Всі панелі анкеруються в кладку зовнішніх стін та на середній стіні. Утеплювачем горищного перекриття прийнято керамзит. Панелі укладаються по шару цементного розчину М-100. Дерев’яне балочне перекриття, балки 160(140 мм.

Верх – запроектований двохскатний з дерев’яних крокв. Крокви виготовляються з сосни ІІ категорії вологістю не більше 20%. Січення 100(100 мм.

Крокви кріпляться до стінок дротяними скрутками 3.6 мм., які закріплені в стіні кронштейнами. Підкроквенна система виготовляється із бруса січенням 160(160 мм. Схили даху підшиваються струганими дошками 20 мм.

Покрівля – хвилясті азбестоцементні листи уніфіцированого профілю по обрешітці.

Столярні вироби – індивідуального виготовлення.

дошки дерев'яні

5. Протипожежні вимоги та захист конструкцій від корозій.

Всі металеві деталі і зварні з’єднання повинні бути захищені антикорозійними покриттями. Склад та засіб нанесення антикорозійного покриття повинні призначатися згідно вимог БНІП Ш-23-76. Анкера плит перекриття захищають цементним розчином згідно БНІП П-28-73. дерев'яні

Відстані від димового каналу до деревини повинна бути не менше ніж 380 мм. В тих випадках коли відстань 250 мм – виконується прокладка з войлоку, яка попередньо змочується в глині. Обрешітка обрізується на відстані 130 мм. від димових труб.

6. Розрахункова частина.

Цокольна поверхня перегородки:

(4,66+2,0)(2,2=14,6 м2

0,3(0,38(11,7+3,76+4,36+(5,04(2)=3,4 м3.

Кладка стін цокольних поверхонь:

Перегородка: (1,18+3,5+1,44)(2,0=122,4 м3.

0,38(2,0(412+1,44+11,7+5,56+1,99)=18,9 м3.

0,25(2,0(3,01+5,56+2,24)=5,4 м3.

І поверх: 	0,38(2,7(11,36(3)+(10,94(3)+1,99+3,76+4,36+5,04=73,0 м3.

0,25(2,7(2,06=1,4 м3

ІІ поверх:	0,38(2,7(11,7+3,76+4,38+(5,04(2))=30,7 м3

Перегородки І і ІІ поверху: (2,55+(1,2(2)+(2,06(2)(2,7=25 м2.

всього: 3,4+18,9+5,4+73+1,4+30,7=133 м2.

Пройоми вікна по цокольній поверхні

1,0(0,3(0,38(5=0,57		2,0(1,0(0,38(1=0,76 м2.

Двері цокольного поверху: 2,64(2,0(0,38(1=2,0 м3.

0,9(0,3(0,38(2=0,2 м3.		0,8(2,0(0,25(3=1,2 м3.

Перегородки: 0,8(2,0(4=0,64 м3.

Двері: 1,2(2,4(0,38(1=1,1 м3.;	1,5(2,4(0,38(1=1,4 м3.;	0,9(2,2(0,38(3=0,6 м3.	1,2(2,4(0,38(1=1,1 м3.; 1,2(2,4(0,25(1=0,73 м3.; 0,8(2,4(0,38(1=0,7 м3.

Вікна І і ІІ поверх: 2,0(1,5(0,38(7=8,0 м3.	0,6(1,5(0,38(4=1,4 м3.

перегородки: 0,9(2,0(3=5 м3.;	0,7(0,1(2,0(1=0,1 м3.

всього:	19 м3.

Фронтон:	13,3 м3.-19 м3.=114 м3. всього цегли.

(21(10,2)/2(0,25=0,5 м3.

Надмуровка:	1,6(0,25(11,7+5,56+2,46+5,18)=10 м3.

Разом:		114+0,5+10=124,5 м3. цегли всього на будинок.

Перемички: Б-24, - штук.

Перегородки стіни: 14,6+12,2+25=52 м3.

Прийоми: 6,4+5=11,4 м2.		52-11,4=45,6 м2. всього.

Перекриття цокольне І поверх-панельне.

Sпер==((4,92(4,08)+(4,92(4,68))(2+(7,12(5,44)(2+(1,5(4,12)(2=155,9 м2.

Монолітне перекриття Sп=(3(2,44)(2+(4,12(2)+(1,32(2)=2,54 м2.

Перекриття І поверх – балочне: Vбал=1,48 м3.

Димохід в 2 каналах 1 штука.

Дах: Sдаху: шифер (7,5(2)(6,5+(4,3(2)(12,7=206,72

Підшивка карнізів: дошки.

0,5(0,025(11,36(2=0,3 м2.	0,5(0,025(11,7(2=0,3 м2.

Підшивка схилів:	7,5(2(0,5(0,025=0,2 м2.

Відмостка: асфальт 1,0((11,36+11,7)23,1 м2.

СПЕЦИИФІКАЦІЯ

| Марка позн. | Назва | К-ть | Роміри (м) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | висота | довжина | ширина |  |
| Залізобетонні конструкції |  |
|  |  | 1 | 2,18 | 6,0 | 1,50 |  |
|  |  | 1 | 2,18 | 6,0 | 1,20 |  |
|  |  | 5 | 2,18 | 4,2 | 1,50 |  |
|  |  | 1 | 2,18 | 4,2 | 0,90 |  |
|  |  | 3 | 2,18 | 4,2 | 1,20 |  |
| Підкроквяна система |
| 1 | мауєрлат | 2 | 0,16 | 5,45 | 0,16 |  |
| 2 | мауєрлат | 2 | 0,16 | 5,90 | 0,16 |  |
| 3 | мауєрлат | 3 | 0,16 | 11,7 | 0,16 |  |
| 4 | прогон | 2 | 0,16 | 6,6 | 0,16 |  |
| 5 | лежень | 2 | 0,16 | 5,0 | 0,16 |  |
| 6 | стойка | 8 | 0,16 | 2,0 | 0,16 |  |
| 7 | лежень | 2 | 0,16 | 5,6 | 0,16 |  |
| 8 | схватка | 3 | 0,16 | 5,3 | 0,16 |  |
| 9 | кроква | 12 | 0,1 | 7,5 | 0,10 |  |
| 10 | кроква | 47 | 0,05 | 1,2 | 0,05 |  |
| 11 | кроква | пог.м | 0,10 | 53,1м.п. | 0,10 |  |
| 12 | схватка | 9 | 0,10 | 2,0 | 0,10 |  |
| 13 | підкіс | 4 | 0,14 | 2,1 | 0,14 |  |

| № | Конструкція підлоги | Матеріали | Товщина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | дощатий настил | 29 |
|  |  | лага | 40 |
|  |  | звукоізоляційна прокладка | 0,3 см |
|  |  | панель круглопустотна | 220 |
| 2 |  | ліноліум | 0,3 |
|  |  | цементна стяжка | 20 |
|  |  | плита перекриття | 220 |
| 3 |  | керамічна плитка розу М 50 | 0,3 см |
|  |  | цементна стяжка | 20 |
|  |  | звукоізоляці прокладка | 0,3 см |
|  |  | плита перекриття | 220 |
| 4 |  | цементна стяжка | 20 |
|  |  | бетон |  |
|  |  | утрамбований шар | 100 |
|  |  | піску |  |
|  |  | грунту | 100 |

ДЕТАЛІ ПІДЛОГ

Основою архітектурної композиції є об’ємно просторова структура будинку, тобто гармонійний зв’язок його з внутрішнього і зовнішнього вигляду до композиційних методів відносяться:

техніка, контраст, масштаб, ритм, пропорції.

Основою з них – тектоніка. Вона розкриває єдність конструктивної системи, об’ємно-просторової структури. В техніці поєднуються конструктивні і художні особливості задуму в залежності від композиційної ідеї призначення будинку місця його в навколишньому середовищі. Створюється та чи інша тектонічна виразність будинку, контраст-розміри і форми елементів будинку характер їх розміщення, різна ступінь осітленості інтенсивність світла, архітектурний маштаб ступінь освітленості композиції, круність її форми по відношенню до всього будинку.

Ритм – повторення різних елементів будинку з різними в загальній композиції споруди.

Пропорції – відповідно система відношення частин і форм.

Любий архітектурний об’єкт є класичним прикладом системи.

У відповідності з об’єктивними закономірностями проектування, його основою є стадійність, що передбачає рішення задачі на високому рівні.

- Складання (вивчення завдання)

- Передпроектний аналіз.

- Пошук оптимальної ідеї проекта.

- Розробка проекта на основі приміщення ідеї.

- Виконання проекта на місто.

В проекті передбачений вітчизняний та зарубіжний досвід аналогічного проектування та будівництва.

Вивчення основних матеріалів по питаннях природно-кліматичного, функціонально-технічного, композиційно-будівельного характеру.