Боротьба з втратами газу

На практиці поняття  “ Втрати газу “ має  двоякий  смисл . По- перше ,  це втрати з газопроводів і різноманітних споруд на них  і  по- друге , це  умовна  втрата  , під якою  розуміємо  кількість газу , Не проданого споживачам.

Якщо боротьба  з істинними втратами газу важлива для підтримки в робочому  стані  всіх газових  комунікацій  і установок , забезпечення безпеки населення  і  виробничого персоналу , та покращення  обміну газу в кінцевому результаті допомагає підтримувати газове господарство на високому  технічному рівні експлуатації .

Статистика свідчить , що 31%  втрат газу  з числа пошкоджених , механічно або корозією  або в наслідок неякісної збірки конденсатозбірників і  гідро - затворів  припадає на стояки  , 3% на  з’єднувальні муфти  і 10% припадає на втрати   з-під погано завернутої  глухої пробки в кран конденсатозбірників  середнього  або високого  тиску.

Таблиця 1.

| Місця втрат газу | Відсоток від сере- дньорічної к-сті всіх зареєстрова- них втрат |
| --- | --- |
| 1) З’єднання чавунних труб 2) Засуви і крани 3) Механічні пошкодження вводів конденсатозбірників 4) манометричні вводи , гідро затворів 5) Механічні пошкодження на газопроводах 6) Корозійні отвори 7) Розриви сходжень сталевих труб 8) Газопроводи пошкоджені при будівництві інших споруд 9) Трійники , муфти , сиділки з чавуну чи сталі для приєднання сталевих труб до чавунних або неметалічних 10) Місця переломів чавунних труб 11) Закупорки газопроводів або вводів аварійного характеру |  |
|  | 25% 15.2% 14.1% 10.3% 10% 7.1% 6.45% 2.9% 0.6% 0.35% 5% |

Як бачимо з таблиці 1 , 25%  всієї  кількості  втрат  газу приходиться на втрати з з’єднань чавунних труб , і 0.6% на різноманітні конструкції з’єднання сталевих  газопроводів з  неметалічними  або не сталевими .

Звичайно таке положення не може бути характерним для газового господарства , не маючого чавунних труб . Наслідком цього є посилена робота заміни чавунних газопроводів на сталеві.

Також значними э втрати  при будівництві  або ремонті певних споруд через які проходять газопроводи . Так наприклад  досить небезпечними є недогляди експлуатаційного персоналу під час дорожніх робіт на проїздах де  знаходяться ковери підземних установок на газопроводах.

Непоодинокі випадки ,коли асфальтом покривається кришка ківера і втрамбовується дорожнім катком . який в свою чергу пошкоджує арматуру під ківером . Як наслідок виникає втрата газу яка довгий час не замічається , і витікаючий газ шукає шлях  для  виходу  потрапляючи  в сусідні споруди .  Наслідки  такого  проникнення  неважко  передбачити .

Існують і другі випадки втрат газу.  Так, наприклад , слідкуючи за діями експлуатаційників , діти  відкривають слабо закручені  крани або пробки  і підпалюють газ  . пожежу , яка виникає в наслідок цього на арматурі конденсатозабірника середнього тиску важко погасити без зниження тиску в  газопроводі.

Іноді такого роду загоряння виникають і без запалювання.  Витікаючий газ загоряється від іскор , які вилітають з вихлопних труб автомобілів.

На кінець аварій з втратою газ які часто супроводжуються пожежами  виникають при невмілому , а іноді зловмисному ( без повідомлення експлуатаційної організації) приєднанню до крана конденсатозбірника  , шланга або  тимчасового  газопроводу для відбору газу  при розігріванні мерзлих  ґрунтів  , бітуму і т.д. представниками будівельних організацій.

Для подолання таких  і деяких інших незначних аварій використовують спеціальні заглушки або пробки (рис.1.)

рис.1. Пробки

Втрати з засувів і кранів

Кількість втрат газу в наслідок той чи іншої  несправності або поломки , засувів і крані в ряду різних по характеру втрат стоїть на першому місці (табл.. 1.) після з’єднання труб.

Особливо небезпечними являються втрати з кранів , розташованих не назовні а під захисними пристосуваннями в землі.

Потенційно слабкими місцями , втрати з яких слід очікувати в першу чергу е сальник або прокладки в засувах. Дальше втрати можна очікувати з під пробки крана або з різьбового з’єднання крана з трубопроводом . Надзвичайно небезпечними є втрати газу при розриві засувів ( Відрив фланца або шейки).З тріщин в корпусах засувів виділяється надзвичайно велика кількість газу , що навіть якщо засув розташований в колодязі , газ може проникнути по вводу або по іншим поряд розташованим комунікаціям , і на кінець по  неоднорідному ґрунту на відстань до 50-70 м в  будинки або деякі підземні споруди.

Втрати газу в основному поділяють на  дві категорії , випадкові  і неминучі .

Випадкові втрати газу

Випадкові втрати газу не менш небезпечні , ніж  ті що трапились в наслідок якоїсь несправності приладу або трубопроводу.

В основному випадкові втрати виникають в наслідок необережності  чи неуважності , недбалості робітників , які користуються газовими приладами або відповіаючих за роботу агрегатів і установок .

Виникають наступні втрати

- Кран газової плитки , який надає прохід газу до камфори , відкривається , камфора запалюється . Замість  крана камфори яку  планували відкрити , відкриваємо інший кран камфори яку не запалюють . Витікаючий  не підпалений газ спалахує при з’єднанні з плаям що горить, відбувається спалах , а іноді вибух.

- При включенні в роботу водонагрівника , не маючого блокування безпеки, кип’ятильника , відкривають кран і з великим запізненням підносять запалений сірник до горілки . Газ витікає і при піднесені сірника вибухає.

- Таке  явище але в більших розмірах виникає в тому випадку коли котли або печі не провентильовані . Газ займає вільний простір а сірник підноситься значно пізніше.

Неминучі  втрати

Неминучі втрати газу не призводять до яких-небудь наслідків крім розтрати газу.

Час від часу імпульсні лінії , які з’єднують прилади вимірювання , регулювання і управління , потребують продувки , Особливо часто мають продуватись лінії які з’єднують  манометри з газопроводами .

Враховуючи до уваги те , що вказані лінії мають невеликий діаметр і довжину , кількість газу , використаного на продувку окремо кожної лінії  , невелика . В загальному ж по господарству або підприємству такі продувки складають величину яка потребує підрахунку.

Неминучою є і втрата газу який використовують для продувки конденсатозбірників середнього або високого тиску, а також під час відкачки конденсатозбірників низького тиску.

Кількість витікаючого в цих випадках в атмосферу  газу в кожному окремому випадку складає приблизно від 1до 10 куб. м.

До числа неминучих втрат газу варто віднести також слідуючи  втрати :

А)      Вільний вихід чистого газу під час закінчення продувки газопроводів, ввід , внутрішніх сіток при вводі їх в  експлуатацію або після консервації або ремонту.

В)      Вільний вихід газу в атмосферу під час продуву газопроводів або вводів для видалення з них водяних пробок або засорів.

Правила і засоби знаходження і подолання втрат газу

За багато десятиліть експлуатації міських систем газопостачання утворились певні способі знаходження і подолання втрат газу  з газопроводів різного призначення , внутрішньо домових  , внутрішньо цехових , газових приладів і газового обладнання

Деякі з практичних прийомів ввійшли в правила, утверджені для оперування  ними  в якості головних

Правила дають інструкції , які стосуються  головним чином техніки безпеки при веденні експлуатаційних, ремонтних і частково монтажних робіт  , і не можуть бути  інструкцією для їх

виготовлення.

Правила Загального характеру

- Інженерно - технічні працівники  , зайняті на будівництві ,   експлуатації , ремонті газопроводів , агрегатів і приладів , використовуючи газ , повинні мати посвідчення про складання екзамену на знання правил  безпеки в об’ємі виконуючих ними    робіт.

Повторна пробірка знань проводиться не рідше ніж один раз на три  роки.

Робітники допускаються до роботи тільки  після їх навчання і складання екзаменів комісії , яку назначає керівництво компанії , і отримання спеціального посвідчення .

Незалежно від складання екзамену робітники при виконанні певної роботи повинні отримати безпосередньо на робочому місці інструктаж по техніці безпеки від інженерно – технічного працівника, відповідаючого за виконання роботи.

Повторна пробірка знання правил безпеки працівниками проводиться щорічно. Перед пробіркою , адміністрація зобов’язана  організувати  підготовку   працівників  для  повторення  правил  безпеки.

Як інженерно – технічні працівники, так і робітники при переході в іншу організацію або підприємство , незалежно від того , що вони на новому місці будуть виконувати стару роботу , вони повинні пройти повторне навчання і здати екзамени по правилам техніки безпеки .

- На кожний газопровід і ввід організація газового господарства або підприємство повинні мати паспорт, в якому адміністрація відмічає стан газо проводу , і перелік ремонтних і аварійних робіт.

До паспорту повинна додаватись технічна документація : план і профіль укладання газопроводу або вводу, схема з вказаними відстанями між спайками труб .

В технічній документації сучасно відбиваються всі зміни і доповнення, які можуть відбутись на трасі газопроводу або вводу:  поява нових споруд , пересікання або паралельна прокладка інших підземних споруд ( каналізації , теплотраси , водопроводу ).  Наявність в складі технічної документації  профілю  завжди приносить користь , але не обов’язково в тому  випадку , коли він  не  входив в об’єм газопроводу або вводу.  В останньому випадку слід вказати на плані глибину залягання .

- У  організацій і підприємств , управляючих  експлуатацією газового обладнання житлових  споруд ,  повинна бути в наявності документація , до складу якої входять : план і детальна аксонометрична схема  розташування всіх розвідних газопроводів в середині будівлі , з вказаними на ній  місцями приєднання до них інших газопроводів , які проводять газ до приладів або агрегатів , місць розташування вимикачів і т.п.   При повній або частковій реконструкцій мережі або її участків , при перестановці приладів або агрегатів , в плані повинні відмічатись відповідні зміни.

- План і схема пункту підрахунку газу повинні бути відмічені на відповідному плані , на якому вказані типи встановленого обладнання . До вказаної документації прилягають і зберігаються паспорта і обладнання :  регулятори , захисні клапани , лічильники – розхідоміри , контрольно – вимірювальні прилади.

В випадку заміни обладнання  , паспорти на нього відповідно замінюються , причому робиться відмітка про причини  заміни і термін служби заміненого обладнання .

- Поряд зі схемою газового обладнання агрегатів і установок , використовуючих газ , до технічної документації прилягають і повинні зберігатись  креслення головних з’єднань :  апарати   газо горілих установок ,  обладнання   приладами   безпеки ,   регулювання ,           КІП.

В складі технічної документації повинні находитись паспорти обладнання , якими обладнаний агрегат .

- Організації і підприємства повинні мати  і зберігати в справності  креслення вентиляційної системи  и газоходів споруди , в якій встановлені прилади і агрегати , використовуючі газ , а також , при наявності котельної установки , креслення димової труби .

Наявність вказаної вище документації постійно зберігається в порядку, це дозволяє швидко орієнтуватись при необхідності знайти місце пошкодження , локалізувати втрату , полагодити її.

Персонал , який  має доступ до технічної документації  , повинен бути навчений всім  особливостям даного господарства , він повинен оперативно знаходити місця можливої втрати газу.

7.       Під час виконання газонебезпечних робіт  робітники і керівник роботи повинні   мати шланговий протигаз , спеціальний пояс з причепленими до нього ременями і  канатом , освітлювальними засобами в вибухобезпечному виконанні.

8.      При роботі в загазованій зоні повинен використовуватись  інструмент який виключає іскроутворення .

9.      Категорично забороняється шукати втрати газу в приміщеннях любого призначення і об’єму , а також  в камерах , тунелях , каналах, перекритих або пісних приміщеннях , траншеях за допомогою             вогню .

Потреба в пошуку місця втрати газу виникає тоді коли подається  відповідне повідомлення .

В заявці зазвичай повідомляється , що в такому – то місці відчувається запах газу , відбулось загорання , вибух , пожежа , отруєння,   можливо зв’язані з втратою газу.

Важливо , щоб все населення включаючи дітей шкільного віку , було знайоме з характерним запахом газу  , з наслідками , які можуть трапитись в випадку якщо не буде звернена увага на характерний  запах, і вчасно не буде повідомлено відповідні служби . Працівники  експлуатаційних служб газового господарства повинні з особливою увагою відноситись до кожного поступаючого повідомлення  про знаходження запаху газу.

Кожне повідомлення повинно провірятись на місці , Аварійна  бригада повинна прибувати на місце  можливої втрати газу через 10-15 хв. Після отримання виклику .

Пристосування ,інструмент і механізми , які                  застосовують для виявлення місць втрат газу

Арсенал різноманітних пристроїв , приладів, інструментів , механізмів і транспортних засобів  застосування відповідних підрозділів служб, яким доручений контроль , спостереження і підтримка в безаварійному стані газопроводів  і споруд , досить великий і різноманітний.

Не всюди, звичайно , повний перелік спорядження . Все залежить від масштабу газового господарства міста , підприємства ,  цеху і т.д.

Багато з переліку робіт , які треба виконувати для знаходження і ліквідації втрати газу , можна виконати і без використання спеціальних інструментів і механізмів , Але виконання  робіт вручну звичайно сповільнює пошук і ліквідацію витоку газу, а відповідно збільшує степінь небезпеки , викликаної витоком газу . Тому кожна газова служба , незалежно від об’єму газового господарства , повинна бути забезпечена всім необхідним для швидкого  пошуку  місця витоку газу . Інструменти, прилади , механізми  застосовуються при аварійних і профілактичних, попереджувального характеру роботах , різноманітні інвентарні прилади мають мати в основному універсальний характер, тобто бути придатними для виконання робіт як на підземних так і на надземних газопроводах . Порядок виконання робіт можна класифікувати наступним образом :

- Підготовка роботи .

- Пошук місця втрати газу.

- Підготовка місця аварії  і ліквідація витоку газу.

- Ліквідація витоку газу.

- Завершення роботи.

Аварійні служби міського  значення

На кожні 100 км. Газопроводів  включаючи вводи в будівлі  на газопроводах  передбачається  один робочий слюсар в зміну  .

Якщо загальна протяжність газопроводів менше 200км. Кількість робітників в зміну не може бути менше 2 чоловік, виходячи з правил техніки безпеки . В цьому випадку один з них повинен мати кваліфікацію слюсаря , а другий ремонтного робітника . При наявності 2-3 робочих бригад на зміні  назначається старший

На кожні 10 тисяч газифікованих квартир передбачається один слюсар . При виїзді на подолання важких аварій слюсар повинен мати помічника ( слюсаря нижчої кваліфікації , ремонтного робочого).

Транспортні засоби  повинні передбачатись з розрахунку доставки аварійної бригади до найбільш віддаленої точки за час 15-20 хв. Після отримання заявки . на кожні 200-300 км.  Газопроводів потрібен один автомобіль легкого типу.

Для  подолання  різного  роду  аварій  передбачена  спеціальна  техніка : компресор самохідний з відбійними молотками , екскаватор типу Є-201  або Є-153 , зварочне обладнання в комплекті на спеціальному автомобілі (рис..2.)

рис.1.  Зварочний фургон.

1-корбка розподілу обертового моменту ; 2-роздаточна коробка ;                3- генератор  АСБ-300 ; 4-катушка з кабелем ;  5-балони з ацетиленом.

Досить важливими є профілактичні  методи боротьби з втратами газу. Так як газопроводи проходять частіше всього під землею то вони піддаються корозії . Для боротьби з цим явищем  використовують різноманітні ізоляції і обмотки . але для захисту від електричної корозії складають спеціальні програми захисту.

рис.3. Протекторний захист газопроводу від електричної корозії .

- газопровід , 2- контактний вивід  , 3-наповнювач , 4- протектор

Організований відвід блукаючих токів із анодної зони, в якій лежить газопровід , при допомозі ізольованого провідника  назад в рейсовий  вузол електричного транспорту за допомогою дренажного пристрою.(рис.3.)

рис.3. Дренажний захист від корозії блукаючім током.

1-газопровід, 2-опірник, 3-рубильник, 4-предохранітєль, 5- фідер,

6-шлапа, 7-рельса, 8-напрямок току при виключеному дренажі.