МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ   «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА »

Кафедра

інформаційних

систем та мереж

Лабораторна робота №2

на тему:

«ПРОГРАМНО-ДОСТУПНІ РЕГІСТРИ МП INTEL 80X86,СПОСОБИ АДРЕСУВАННЯ ТА КОМАНДИ ПЕРЕСИЛАННЯ ДАНИХ »

;15.   Оголосити та визначити двовимірний масив з 4 х 5 цілих чисел. Обміняти значення

;елемента, що знаходиться на перетині 4-го рядка та 2-го стовпчика, зі значенням

;регістра CX=25, використовуючи режим адресування за базою з індексуванням.

.8086

.model small

.stack 100h

.data

Z DW 25

M EQU 2

MATRIX  DW 1,2,3,4,5

DW 6,7,8,9,10

DW 11,12,13,14,15

DW 16,17,18,19,20

.code

.startup

mov cx,Z

lea bx, MATRIX

mov si,M*15

mov ax,[bx][si]+4

mov ax,cx

int 21h

END