АНОТАЦІЯ

Бакалаврська робота виконана на тему «Розміщення підприємств з виробництва нафтової продукції» і складається з двох розділів.

- В першому розділі подано загальну характеристику нафтової продукції, розглянуто технології виробництва та чинники, які впливають на розміщення підприємств з даним видом діяльності.

- Другий розділ містить аналіз оптимальності розміщення підприємств з виробництва нафтової продукції. Розглянуто такі пункти, як: історія розвитку нафтопереробної галузі, розміщення підприємств з виробництва нафтової продукції в Україні та за рубежем.

- Завершальною частиною роботи виступають висновки та пропозиції, щодо покращення функціонування нафтопереробної галузі промисловості.

ANNOTATION

Bachelor work is executed on the theme of «Placing of enterprises from the production of oil goods» and consists of two sections.

- General description of oil products is given in the first section, technologies of production and factors which influence on placing of enterprises with this type of activity are considered.

- The second section contains the analysis of optimum of placing of enterprises from the production of oil goods. Such points are considered, as: history of development of oil industry, placing of enterprises from the production of oil goods in Ukraine and after a border.

- Conclusions and suggestions come forward finishing part of work, in relation to the improvement of functioning of oil industry of industry.

зміст

Вступ                                                                                                                              5

Розділ 1. Теоретичні основи оптимального розміщення підприємств з виробництва нафтової продукції                               7

1.1. Характеристика нафтової продукції                                                                      7

1.2. Технології виробництва нафтової продукції                                                       15

1.3. Чинники сприятливого розміщення підприємств з виробництва нафтової продукції                                                                                                                         23

Розділ 2. Аналіз оптимальності розміщення підприємств з виробництва нафтової продукції                                                              29

2.1. Історія розвитку виробництва нафтової продукції                                             29

2.2. Розміщення підприємств з виробництва нафтової продукції в Україні           33

2.3. Розміщення підприємств з виробництва нафтової продукції за рубежем        44

ВИСНОВКИ                                                                                                                   49

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ                                                                     51

вступ

Сьогодні значення нафти для світової економіки визначається її провідною роллю у формуванні паливно-енергетичного комплексу. Посідаючи за обсягом споживання перше місце у світі серед енергоносіїв, нафта у своєму життєвому циклі перебуває в стадії насичення, а її конкурентоспроможність характеризується як дуже сильна. Тому, попри різке підвищення ціни на нафту в 2004—2005 роках, розвиток світової економіки супроводжувався зростанням споживання цієї вуглеводневої сировини. Для задоволення потреби в необхідній гамі нафтопродуктів країни Заходу йдуть шляхом модернізації своїх нафтопереробних заводів, орієнтації на використання якіснішої сировини, збільшення коефіцієнта використання виробничих потужностей, здійснення більш вивіреної політики в зовнішньоторговельній діяльності щодо нафти та нафтопродуктів. Крім того, більша їх частина досягла високої енергетичної ефективності, що за інших незмінних умов дає їм змогу при однаковому рівні споживання нафтопродуктів забезпечувати зростаючі потреби промисловості, транспорту та інших галузей економіки

В Україні нафтопереробна галузь формувалася в 50-х роках ХХ століття з урахуванням використання нафти за більш низькими порівняно зі світовими цінами та орієнтацією її НПЗ на виробництво мазуту для експорту в європейські країни.

В даний час нафтопереробна галузь України в значній мірі залежить від імпорту нафти. Одним з основних чинників, що найбільше вплинули на загострення проблеми задоволення потреби України в нафтопродуктах у 2005 році, було скорочення поставок і переробки нафти на НПЗ.

Ситуація ускладнюється ще й тим, що значна частка українських НПЗ є власністю російських компаній, які поставляють нафту та реалізують одержані нафтопродукти через власну систему автозаправних станцій (АЗС). Сьогодні в Україні 87% обсягів нафти, що переробляється, припадає на поставки з Росії, що ускладнює ситуацію на внутрішньому ринку пального України. Але безумовно, що в цій сфері існують взаємовигідні економічні інтереси як України, так і російських нафтових компаній (тобто і Росії), які потребують досягнення порозуміння.

Для забезпечення своїх інтересів Україні необхідно проводити зважену та погоджено взаємовигідну економічну політику з російськими компаніями щодо обсягів експорту нафтопродуктів, ціноутворення на ринках нафтопродуктів, встановлення акцизних і митних зборів та ін., але при цьому необхідно також всіляко зменшувати ризики з політичним підґрунтям. Важливим моментом у взаємостосунках з російськими компаніями є залучення інвестицій в модернізацію НПЗ і перехід на новітні технології (це дасть оновлення основних фондів, підвищення рівня переробки, підвищення якості продукції, поліпшення екології довкілля). Основним чинником зацікавленості російських компаній в інвестуванні українських НПЗ та присутності на українському ринку нафтопродуктів буде отримання стабільних доходів від продажу нафтопродуктів (бензинів) вищої якості, тобто економічна вигода порівняно з реалізованими альтернативними варіантами поставок нафти (до Європи, Китаю, Японії й ін.).

Метою даної роботи є глибоке вивчення й аналіз нафтового ринку України для знаходження виходу із кризової ситуації в, яку потрапила нафтова промисловість країни. Для того, щоб провести комплексний аналіз ситуації в роботі розглядається такі аспекти:

- характеристика нафти та нафтопродуктів;

- аналіз технологій виробництва нафтової продукції;

- вивчення чинників, які впливають на розміщення НПЗ;

- вивчення історії розвитку виробництва нафтової продукції;

- аналіз розміщення підприємств з нафтопереробки в Україні;

- аналіз розміщення підприємств з нафтопереробки за рубежем.

В теоретичну і практичну основу написання даної дипломної роботи було покладено сучасну економічну літературу, наукові дослідження та праці фахівців даної галузі промисловості, статистичні дані, періодичні економічні видання.

Розділ 1. Теоретичні основи оптимального розміщення підприємств з виробництва нафтової продукції.

  - Характеристика нафтової продукції

Нафта – основа світового паливно-енергетичного балансу, найефективніше й найзручніше паливо. Продукти нафтопереробки широко використовуються в усіх галузях промисловості, сільського господарства, на транспорті у побуті. Основна частина продукції використовується для вироблення енергії, а тому вона відноситься до групи галузей енергетики. Частина нафти й нафтопродуктів йде на нафтохімічну переробку.[16, с.241]

З нафти виробляють не тільки паливні матеріали, а й різні масла та мастила, пластмаси, мийні речовини, синтетичні волокна, добрива.[15, с.157]

Нафтопродукти - суміші вуглеводнів та деяких їх похідних, які отримують при переробці нафти та використовують як пальне, мастильні матеріали, електроізоляційні засоби, дорожнє покриття. Серед основних груп нафтопродуктів - пальне, нафтові мастила, нафтові технічні бітуми.

Нафта має певні природні переваги порівняно з твердим паливом: більша ефективність на одиницю об’єму й ваги, висока тепло твірна здатність, відносна дешевість перевезень наливними суднами великої вантажопідйомності, значно менші витрати навантаження й розвантаження, властивості плинності й швидкого згоряння, більша «чистота» - все це сприяє утвердженню нафти як основного енергоносія та сировини для хімічної промисловості.

За різними оцінками потенційні ресурси нафти у надрах Землі становлять – 185-390 млрд. т. За всю історію розвитку нафтової промисловості з земних надр одержано близько 80 млрд. т. нафти.[1, с.241-242].

Поділ нафти на більш прості складові частини ( чи фракції, дистиляти) за температурою кипіння (фракційна перегонка або фракціонування), відіграє значну роль у сучасній нафтопереробці й у дослідженнях фракційного, групового й індивідуального вуглеводневого складу нафти і нафтопродуктів. Фракційний склад показує вміст фракцій, що википають у визначених температурних межах.

Для визначення фракційного складу нафти у лабораторній практиці широке поширення одержали наступні методи перегонки:

- низькотемпературна ректифікація - для зріджених газів і фракцій вуглеводнів, що киплять при температурі менше 20 °С;

- середньо температурна перегонка - для нафтопродуктів, що википають до 350°С;

- вакуумна перегонка - для рідин, що википають при температурі вище 350°С;

- молекулярна дистиляція - для високомолекулярних речовин;

- перегонка методом одноразового випару.

Звичайно нафти густиною менше 0,9 г/см3 починають кипіти при температурі нижче 100 °С. Температура початку кипіння нафти залежить від її хімічного складу, причому при одній і тій же густині нафтенові й ароматичні вуглеводні киплять при більш низькій температурі, ніж метанові.

При переробці нафти в лабораторних умовах відбирають наступні фракції:

- від 40 до 180-200 °С - бензинові фракції, у яких можуть виділяти вузькі відгони:

- від 40 до 70-90 °С - петролейний ефір і

- від 160 до 205 °С - лігроїн;

- від 200 до 300 °С - гасові фракції;

- 270-350 °С - газойлева фракція;

- 300-370 °С - солярова фракція;

- залишок після відгону усіх фракцій називається мазутом.[7]

У промислових умовах перегонка нафти здійснюється одноразовим випаром з подальшою ректифікацією, при якій відбирають наступні світлі фракції: бензинову (до 180 °С), гасову (120-315 °С), дизельну чи гасо-газойлеву (180-350 °С) і різні проміжні відгони. Світлі фракції за допомогою наступного очищення, змішання, а іноді і після вторинного перегону перетворюються в продукти прямого гону нафти.

До світлих товарних нафтопродуктів прямого перегону відносять бензин (автомобільний і авіаційний), розчинник у лакофарбовому виробництві, що заміняє скипидар, ("уайт-спірит"), розчинник для гумової промисловості, екстракційний, петролейний ефір, лігроїн (приладовий), гас (освітлювальний, для технічних цілей). Мазут переробляється перегоном під вакуумом для одержання масляних фракцій.

Дистиляційні олії (авіаційні, автомобільні, дизельні, індустріальні і білі), що утворюються після перегону мазуту, відбираються за в'язкістю, а не за температурою кипіння і густиною.

У результаті стагнації нафтопереробної промисловості в Україні за останні роки не було створено об’єктивних передумов збільшення обсягу виробництва високоякісних автомобільних бензинів. За чотири місяці 2005 року було вироблено 1467,8 млн. тонн автомобільного бензину, при цьому на частку Лисичанського НПЗ припадало 47,3%, Кременчуцького — 43,8 і Одеського — 8,8%.

Частка високооктанових бензинів у загальному обсязі виробництва зображена на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Обсяги виробництва високооктанових бензинів в Україні за 2005 р.

Вони становили: АІ-98 — 0,4%, АІ-95 — 32,1, А-92 — 23,7%, тоді як на низькооктанові припадало: А-80 — 25,8 і А-76 — 17,5%. Таким чином, майже половина вироблених автомобільних бензинів в Україні належать до низькооктанових, що характеризує досягнутий рівень технологічного розвитку українських НПЗ.

Залишок після перегону мазуту (вище 500 °С) називається гудроном, чи напівгудроном у залежності від в'язкості. Використовуються вони для готування високов'язких мастил, будівельних і дорожніх нафтових бітумів. "Залишковими оліями" називають продукти, що одержують з гудронів екстракцією органічними розчинниками. Значна частина мазуту використовується як паливо на електростанціях і в суднових двигунах. Деяка кількість мазуту є сировиною для одержання легких моторних палив методами крекінгу. Перегону на олії піддають тільки мазути так званих "масляних нафт", мазути яких у деяких випадках використовуються для змащування без перегонки. Усі процеси переробки нафти зв'язані з нагріванням чи охолодженням, що вимагає усебічного вивчення теплових властивостей нафт і нафтопродуктів.

Чим легша нафта чи її фракція, тим більше значення її коефіцієнта теплового розширення. Питома теплоємність нафт при температурах від 0 до 50 °С коливається у вузьких межах - від 1,7 до 2,1 Дж/К·г. Найчастіше з підвищенням густини нафти вона зменшується. Теплоємність окремих відгонів однієї і тієї ж нафти зменшується в міру підвищення густини, молекулярної маси фракцій і залежить від хімічного складу нафтопродукту і температури. Теплота випару нафтових дистилятів при атмосферному тиску складає 160-320 кДж/кг. Теплота згоряння нафт коливається від 40 до 45 МДж/кг, причому вона тим більше, чим менше густина нафти чи фракцій.[7].

При переробці нафти основна маса процесів супроводжується хімічними реакціями, розчиненням, адсорбцією, абсорбцією і змочуванням поверхонь реакторів, що протікають з поглинанням чи виділенням тепла. Тепловий ефект процесу в цілому складається з теплот цих етапів. Розчинення вуглеводневих газів і нафтової пари у рідких нафтопродуктах супроводжується виділенням тепла, дорівнює теплоті їхньої конденсації. Розчинення твердих вуглеводнів у рідких нафтопродуктах звичайно супроводжується поглинанням тепла.

При адсорбції газів і нафтової пари на поверхні твердих тіл виділяється теплота, кількість якої залежить від природи речовини, яка адсорбується й адсорбенту. При зануренні твердої речовини в рідкий нафтопродукт виділяється теплота змочування, величина якої залежить від природи речовини і хімічного складу нафтопродукту.

Для різних нафт поверхневий натяг на границі з повітрям коливається в межах 25-30 мН/м. Нафтопродукти, погано очищені від полярних домішок, також мають низький поверхневий натяг на границі з водою. Для добре очищених бензинів і олій поверхневий натяг становить до 50 мН/м. Найбільший поверхневий натяг при температурі 20 °С мають ароматичні вуглеводні, найменший - алкани, а нафтени й олефіни займають проміжне положення.

Поверхневий натяг вуглеводнів і нафтових фракцій лінійно зменшується з підвищенням температури і при критичній температурі дорівнює нулю. Зі збільшенням тиску поверхневий натяг у системі газ-рідина зменшується.

Для нафти і нафтопродуктів, як для складних сумішей, немає однієї точки затвердіння чи точки плавлення, а характерна наявність температурних інтервалів затвердіння і плавлення. Рідка нафта звичайно застигає при температурі близько -20 °С, але іноді і при +10 °С, що залежить від вмісту в ній твердих парафінів. Найбільш низьку температуру затвердіння (до --80 °С) мають бензини.

Температурою спалаху називають температуру, при якій з нафтопродукту, що нагрівається в стандартних умовах, виділяється стільки пари, що вони при піднесенні відкритого полум'я і доступності повітря загоряються з коротким спалахом, утворюючи легке полум'я, що перебігає, й відразу ж гасне. Чим вище температура кипіння нафтопродуктів, тим вище температура їхнього спалаху. Бензинові фракції мають температуру спалаху до -40 °С, гасові - понад 28 °С, масляні від 130 до 350 °C. Температура спалаху дає уявлення про те, наскільки дані продукти багаті легколеткими фракціями, і вказує на ступінь пожежонебезпеки і вибухонебезпеки стосовно нафтопродуктів.

Температура самозаймання - це та температура, при якій нафтопродукт при наявності кисню повітря загоряється без зіткнення рідини чи її пари з полум'ям або іскрою, а тільки внаслідок підігріву ззовні (через стінку). Для бензину вона дорівнює 420-530 °С, гасу - 380-440 °С, газойлю - 340-360°С й реактивного палива - 380 °С. Алкани мають найнижчу температуру самозаймання (пентан - 284,4 °С), нафтени - середню (циклопентан -385 °С) і арени - найвищу (бензол - 591,7 °С).

Колір нафти змінюється від жовтого до чорного забарвлення з ростом її густини. Нафтові вуглеводні (бензин, лігроїн, гас і деякі високо киплячі продукти), як правило, безбарвні, якщо добре очищені. Однак найчастіше крекінг-бензини, гасі високо киплячі продукти прямої перегонки нафти в залежності від ступеня очищення мають ясно-жовтий і жовтий колір.

Для більшості нафт і їхніх фракцій характерна флуоресценція: вони мають синюватий чи зеленуватий колір у відбитому світлі, що пов'язано з присутністю в них хризену, октилнафталіну й інших багатоядерних вуглеводнів ароматичного ряду.

Нафти і нафтові фракції з температурою кипіння понад 300°С володіють люмінесценцію - світінням, що виникає при їхньому опроміненні ультрафіолетовими променями. До люмогенних речовин входять нафтенові кислоти, поліциклічні ароматичні вуглеводні і смоли.[7].

Показник заломлення нафтопродуктів визначають при проходженні світлового променя з повітря в нафтопродукт, і тому він завжди більше одиниці. Для вуглеводнів різних класів, при однаковій кількості атомів вуглецю в молекулах, найменшою рефракцією володіють алкани, потім ідуть олефіни, нафтени й арени. Показник заломлення суміші вуглеводнів є адитивною функцією її складу і тому використовується при визначенні структурно-групового вуглеводного складу олій.

Майже усі нафти і її важкі відгони мають здатність обертати площину поляризації променів світла, причому для більшості з них характерне слабке праве обертання. Оптична активність зростає з підвищенням температури кипіння фракції. Штучні нафти, на відміну від природних, оптичної активності не виявляють. Оптичну активність природних нафт пояснюють наявністю в них продуктів розкладання холестерину і фітостерину, тобто характерних стеринів, що містяться в рослинах і тваринах. Це приводиться в якості одного з доказів органічного походження нафти.

Безводні нафти і нафтопродукти є діелектриками, і деякі з них застосовуються як електроізоляційний матеріал (парафін) чи ізолююче середовище (трансформаторна олія) у трансформаторах, масляних реостатах і вимикачах. Діелектрична проникність нафти і нафтопродуктів у порівнянні з іншими діелектриками невелика і їх діелектрична постійна коливається в межах 1,86-2,5. Вивчення діелектричних властивостей олій різного групового складу показало, що найбільш стійкими електричними параметрами володіють олії, що не мають ароматичних вуглеводнів, асфальто - смолистих речовин і твердих парафінів.

Нафта і нафтопродукти при терті (заповненні сховищ і перекачуванні з великою швидкістю по трубах, а також фільтрації) сильно електризуються і на їхні поверхні можуть накопичуватися заряди статичної електрики, у зв'язку з чим можуть відбуватися вибухи і пожежі. Найбільш небезпечні в цьому відношенні світлі нафтопродукти, що особливо сильно електризуються. Для запобігання вибухів і пожеж апаратуру, трубопроводи і резервуари заземлюють, а також застосовують спеціальні антистатичні присадки до нафтопродуктів.

З водою ані нафти, ані нафтопродукти практично не змішуються, а їхня взаємна розчинність дуже мала і не перевищує сотих часток відсотка. У нафтових вуглеводнях вода розчиняється в невеликих кількостях - від 0,003 до 0,13 % при 40 °С. Розчинність води підвищується з ростом температури і зниженням молекулярної маси вуглеводнів. Взаємна розчинність води і нафтопродуктів має велике практичне значення в зв'язку з можливістю виділення з моторного палива мікрокапельок чи кристаликів води, що може ускладнювати роботу двигунів.[7].

Важливе значення в хімії нафти має питання про дію на нафту і нафтопродукти різних органічних розчинників. Аполярні розчинники цілком розчиняють нафту і нафтопродукти крім твердих парафінів і церезинів. Спирти розчиняють нафтопродукти вибірково. Полярні органічні розчинники (анілін, нітробензол, фенол) добре розчиняють ароматичні вуглеводні і не розчиняють алкани і нафтени.

Повна розчинність нафтових вуглеводнів настає тільки при цілком певній температурі, яку називають критичною температурою розчинення (КТР). У практиці дослідження хімічного складу нафтопродуктів велике поширення одержали КТР у аніліні чи так звані анілінові точки (АТ). Найбільш низькі анілінові точки в аренів, середні в нафтенів і олефінів і максимальні в алканів.

Вибірковість дії розчинників покладена в основу методу ''холодного фракціонування нафти". Метод вибірного дробового холодного розчинення й осадження застосовується при очищенні олій.

Нафтопродукти є добрими розчинниками жирів, олій, йоду, сірки, каучуку, причому розчинна здатність до жирів тим вище, чим більше в них аренів.[6].

Щоб охарактеризувати нафтовий ринок України досить розглянути ціни на нафтопродукти за останні два роки. (Рис.1.2.).

Рис. 1.2. Динаміка цін на нафтопродукти на території України.

Отже бачимо, що ціни на світлі нафтопродукти  зросли, це було зумовлено такими чинниками:

- ріст цін на нафту на світовому ринку

- введення податку на додану вартість (ПДВ) на нафту яка постачається в Україну

- зміна порядку нарахування акцизного збору (20% від вартості але не менше 60 євро)

- підвищення залізничних тарифів (на 50%, наприклад по Херсонському НПЗ середній ж/д тариф становив 80 грн./т., а став 125 грн./т.)

Для того, щоб уникнути криз на нафторинку  та повністю забезпечити потребу в нафтопродуктах, потрібно збільшити поставки сирої нафти на НПЗ і задіяти всі можливі потужності нафтопереробки.[17].

1.2. Технології виробництва нафтової продукції.

Найважливішим завданням розвитку нафтопереробної промисловості є забезпечення істотного зростання технічного рівня виробництва. Насамперед слід підвищити глибину переробки нафти до рівня країн, що мають розвинуту нафтопереробку, тобто до 80%. Поглиблення переробки нафти для України має зараз першорядне значення, бо дозволяє не зменшуючи виробництва світлих нафтопродуктів, в першу чергу найбільш споживаних – автомобільного бензину, дизельного палива, авіаційного гасу. Правда, при цьому знизяться обсяги виробництва паливного мазуту. З поглибленням переробки нафти в Україні поліпшиться загальна структура випуску нафтопродуктів та більш ефективним стане використання нафтової сировини.[11, с.143].

Не дуже давно нафта тільки спалювалася в топках. Після винаходу гасової лампи (1855 р.) з деякої частини нафти стали одержувати гас. Наприкінці минулого сторіччя бензин і газ, що отримували при виробленні гасу, вважалися шкідливими продуктами, що викликали вибухи і пожежі, а олії спалювалися разом з мазутом. Сьогодні вся нафта, що добувається, піддається переробці для одержання багатьох різноманітних продуктів.

При переробці нафти мають місце наступні основні процеси (рис.1.3.):

Рис. 1.3. Схема переробки нафти.

Більшість названих процесів протікає в присутності різних каталізаторів.

Підготовка нафти до переробки. Видобуток нафти супроводжується вилученням із природних підземних резервуарів значних кількостей газу, води, механічних домішок і солей. При надходженні на поверхню газ, розчинений у нафті, відокремлюють від неї за допомогою системи сепарації. Найбільш легкі компоненти вуглеводних газів відокремлюють від нафти в нафтових трапах, колонках і мірниках. Найважчі вуглеводні гази відокремлюють від нафти в газових сепараторах. У трапі також відбувається очищення газу від нафтового пилу. Відділення газу від нафти і пилу в трапі відбувається за рахунок зміни тиску і швидкості нафтового потоку, що рухається. Для поліпшення процесу сепарації суміш, що надходить у трап, розприскують, для чого в трапах установлюють ґрати, відбійники, тарілки й ін. пристосування. Для поділу продуктів фонтанування високого тиску (вище 20 атм.) застосовують східчасту сепарацію, при якій досягається грубе фракціонування газу і використовується пластовий тиск для транспорту газу. Відділена від газу нафта спрямовується в промислові резервуари, а звідти на нафтопереробні заводи.

При відділенні газу від нафти в трапах і інших пристроях відокремлюється й основна маса води і механічних домішок. Відділення домішок і води відбувається також при відстоюванні і збереженні нафти в промислових резервуарах.

Однак при подачі нафти на переробку в ній ще залишається деяка кількість води і механічних домішок, що також попадають у нафту при збереженні і транспортуванні. Наявність домішок у нафті погіршує показники процесу її переробки, приводить до зниження продуктивності, підвищення енергоємності процесу, засмічення і корозії апаратури і трубопроводів. Тому зневоднювання нафти і видалення з водою механічних домішок є обов'язковими стадіями переробки нафти.[6].

Зважаючи на кількість нафтопереробних заводів в світі, конкуренція між ними дуже висока. До деякого часу українська нафтопереробка в 3-5 разів відставала від західної з погляду процесів, що заглиблювали конверсію.

Це пояснювалося тим, що під час будівництва українських нафтопереробних заводів нафта була значно дешевша у світовому масштабі. У зв'язку з цим мазут був найдешевшим паливом, а вартість дорогих установок для його переробки на бензин і дизпаливо (глибинних процесів) було економічно недоцільним.

Потужність атмосферної перегонки нафти в Україні є досить низькою (рис.1.4.).

Рис. 1.4.  Потужність атмосферної перегонки (млн. т) в світі і окремих країнах.

Для того щоб об’єктивно оцінити ефективність українських технологій переробки нафти розглянемо рис.1.5.

Рис. 1.5. Потужність глибинних процесів (% від атмосферної перегонки) в світі і окремих країнах.

З рисунку видно що Україна знаходиться на останньому місці в переліку даних країн, на даний час проводиться підвищення величини глибинної переробки але поки що її рівень є недостатнім і в середньому по всіх заводах становить приблизно 20%..

Технології переробки нафти в Україні є дуже не досконалими і потребують розвитку і нововведень, саме через це в паливно - енергетичний комплекс планується ввести застосування новітніх технологій, які описано в таблиці 1.1. Також треба більшу увагу приділити реорганізації нафтопереробних заводів України.[8].

Таблиця 1.1.

Новітні технології розвитку паливно-енергетичного комплексу

| Реєстраційний №, класифікаційний № | Назва | Організація | Термін виконання, роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 05.02.01/0045928 5.2.01.А | Розробка енергоефективного комплексу технологій з модернізації та розвитку потужностей енергосистеми України для забезпечення її маневровості, економічності та екологічної сприйнятності | Інститут загальної енергетики НАН України | 2003-2004 |
| 05.02.05/0054328 5.2.02.А | Розробка комплексу заходів щодо підвищення ефектив ності галузей паливно-енергетичного комплексу у взаємозв’язку з процесами зниження енергоємності в національній економіці | Київський національний університет м.. Тараса Шевченка | 2003-2004 |
| 05.02.04/0049228 5.2.03.А | Оптимізація розвитку і використання виробничого потенціалу вугільної промисловості України з урахуванням вимог її енергетичної безпеки | Інститут загальної енергетики НАН України | 2003-2004 |
| 05.02.03/0045028 5.2.04.Б | Комплекс технологічних засобів оперативного контро лю технічного стану основного обладнання компресорних станцій для прогнозування розвитку та зменшення експлуатаційних витрат в системах трубопровідного транспорту газу | Відділення фундаментальних досліджень Інституту прикладного моделювання НАН України | 2003-2005 |

Продовження таблиці 1.1.

| 05.02.02/0102428 5.2.05.Б | Енергетичні установки когенераційного типу на низькокиплячих робочих тілах для виробництва електроенергії на компресорних станціях магістральних газопроводів | Інститут технічної теплофізики НАН України | 2003-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 05.02.01/0098428 5.2.06.Б | Розробка засобів забезпечення розвитку електроенерге тичних систем і мереж України з врахуванням вимог режимної безпеки | Відділення цільової підготовки НТУ України «КПІ» МОН України | 2003-2005 |
| 05.02.02/0045228 5.2.07.Б | Розробка напрямів та оптимізація обсягів використання новітніх систем комбінованого виробництва електричної та теплової енергії з метою підвищення надійності, економічності та екологічної чистоти енергозабезпечення | У Інститут загальної енергетики НАН країни | 2003-2005 |
| 05.02.05/0046928 5.2.08.Б | Енергозбереження в базових галузях економіки, в тому числі його нормативно-правове забезпечення | Інститут загальної енергетики НАН України | 2003-2005 |
| 05.02.02/0021128 5.2.09.В | Розробка принципових положень вибору теплової схеми та складу обладнання енергетичних паротурбінних надбудов на прикладі створення когенераційної установки газоперекачувального комплексу "Богородчани" | Інститут технічної теплофізи ки НАН України | 2004-2006 |
| 05.02.02/0056028 5.2.10.В | Розробка нової системи перетворення органічного палива в синтез-газ з високим вмістом водню для високоефективних екологічно чистих систем генерування енергії з використанням паливних елементів | Науково-технічний центр вугільних енерготехнологій НАН та Мінпаливенерго України | 2004-2006 |

Закінчення таблиці 1.1

| 05.02.02/0087728 5.2.11.В | Розробка фототермічних модулів для комбінованого виробництва електричної та теплової енергії | Інститут електродинаміки НАН України | 2004-2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| 05.02.03/0000205 5.2.12.В | Розробка та організація виробництва вибухозахищених електродвигунів для приводів запірної арматури трубопроводів | Український НДПКТІ вибу хозахищеного та рудникового електрообладнання з дослідно-експериментальним виробництвом | 2004-2006 |
| .05.02.03/0000209 5.2.13.В | Розробка концепції розвитку і оптимізації режимів ро боти системи магістральних нафтопроводів України з врахуванням потужностей нафтопроводу Одеса-Броди | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу МОН Україн | 2004-2006 |
| 05.02.04/0009704 5.2.15.В | Розробка технологічної схеми комплексного промислового освоєння Ново-Дмитрівського буровугільного родовища | Національний гірничий університет МОН України | 2004-2006 |
| 05.02.04/0038328 5.2.16.В | Розробка спеціалізованих бурових інструментів для забезпечення технології дегазації вугільних пластів | Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля НАН України | 2004-2006 |
| 05.02.04/0059728 5.2.17.В | Еколого-промислова оптимізація видобутку і використання вугілля на основі комплексного вивчення його складу, якості та вуглевмісних порід Львівсько - Волинського газо - вугільного басейну | Львівський національний університет ім.І.Франка МОН України | 2004-2006 |
| 05.02.04/0081228 5.2.18.В | Обгрунтувати ресурсо- та енергозберігаючі технології і засоби для видобутку бурого вугілля та супутніх матеріалів з прискореною рекультивацією земель Дніпровського басейну | Державний НДПІ вугільної промисловості "УкрНДІпроект" Мінпаливенерго України | 2004-2006 |
| 05.02.04/0107628 5.2.19.В | Обґрунтування раціональної технології і техніки вийомки вугілля на похилих та середньої потужності вугільних пластах високонавантаженими (більш 1000 тонн/добу) лавами (на прикладі конкретних шахт) | Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О.Галкіна НАН України | 2004-2006 |
| 05.02.03/0081128 5.2.20.В | Прямий одностадійний синтез базових хімічних речовин з природного газу | Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського НАН України | 2004-2006 |

В даній таблиці описано технології, які планувалось ввести в ПЕК з метою підвищення ефективності роботи даної галузі промисловості, і нафтопереробної галузі в тому ж числі. Дуже доречною є розробка концепції розвитку і оптимізації режимів роботи системи магістральних нафтопроводів України, з метою якіснішого, безпечнішого та швидшого транспортування нафти до місць її переробки, цим самим забезпечуючи безперервність роботи нафтопереробних заводів. Також доцільним є підвищення заходів безпеки при транспортуванні вибухонебезпечних речовин.

У процесах переробки нафти для досягнення кращих результатів і для зменшення витрат на переробку необхідно провести:

а) впровадження когенераційних енерготехнологічних установок у процесах первинної переробки нафти шляхом надбудови технологічних печей газотурбінними двигунами.

б) модернізацію існуючої теплообмінної системи із заміною кожухотрубних теплообмінних апаратів на сучасні пластинчаті та повітронагрівачі на теплових трубах; удосконалення системи рекуперації тепла дозволить знизити енерговитрати на 30%.

в) впровадження сучасних процесів поглибленої переробки нафти: ізомеризації, алкілування, гідрокрекінгу, вісбрекінгу для виробництва бензинів, дизпалива та котельно-пічного палива за світовими стандартами дозволить розширити випуск світлих нафтопродуктів та зменшити викиди в навколишнє середовище.

г) впровадження сучасних каталізаторів (більш активних і селективних) на установках риформінгу ароматичних вуглеводнів (поліметалічних), каталітичних риформінгу та крекінгу, гідроочищення дозволить скоротити енерговитрати на виробництво бензинів і дизпалива.

д) заміну пальникових пристроїв на більш сучасні (зокрема багатофакельні дифузійні, радіаційні з низькими викидами NOx) та оптимізація режимів спалювання у технологічних печах дозволить знизити питомі витрати палива на 10-15%, скоротити кількість пальникових пристроїв на піч у 2-4 рази, збільшити ККД печі на 7-10% завдяки малому надлишку повітря при спалюванні. Економія палива в 2030 році може становити 25-30 тис. т у.п.

е) використання тепла відхідних газів технологічних печей та установок регенерації каталізатора процесу каталітичного крекінгу для додаткового вироблення технологічної пари, електроенергії та теплофікаційної води.

є) використання нафто заводських газів, що спалюються на факельних установках НПЗ, у ГТУ для виробництва електроенергії та тепла на власні потреби.

ж) впровадження технологій виробництва котельно-пічного палива для  теплових електростанцій з важких і надважких фракцій нафтопереробки (гудрони, крекінг-мазут тощо) шляхом емульгування їх з водою та хімічними домішками.

з) модернізацію систем водопостачання на НПЗ з метою скорочення споживання води та перехід на замкнену систему водопостачання з очищенням стоків.[7].

1.3. Чинники сприятливого розміщення підприємств з виробництва нафтової продукції

Чинники сприятливого розміщення підприємств поділяються на дві групи. Першу группу утворює сукупність умов розміщення підприємств на певній території. Умови розміщення – це певні властивості території. Розрізняють чотири родові групи умов розміщення: природно-ресурсні, економічні, соціальні, екологічні. Другу группу чинників розміщення утворюють вимоги, що висуваються до розміщення і розвитку економічних об’єктів. Вони визначаються внутрішньою логікою розвитку кожної галузі, її властивостями і специфікою. Ця група охоплює чинники розміщення, зумовлені техніко-економічними особливостями, своєрідністю територіальної організації підприємств, галузей, виробництв.

У вартісній формі до чинників розміщення відносять витрати на сировину, матеріали, паливо й енергію, робочу силу, основні фонди. Значення ринкового чинника розміщення виробництва визначається витратами на транспортування продукції до місця її споживання.[23, с.24-25].

На формування чинників сприятливого розміщення підприємств впливають принципи розміщення. Найважливішими чинниками, які впливають на вирішення питань щодо просторового розміщення підприємств є:

Наближення матеріаломістких виробництв до джерел сировини, палива, води;

Наближення трудомістких виробництв до регіонів з високим рівнем забезпеченості трудовими ресурсами;

Наближення виробництв, що продукують товари масового споживання, до районів високої концентрації населення;

Врахування при розміщенні виробництва транспортабельності сировини та продукції, наявності відповідних комунікацій;

Обмеження надмірної концентрації промислових об’єктів у великих містах;

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне і комплексне використання природних ресурсів, забезпечення здорових умов життя і праці населення;

Урахування інтересів економічної інтеграції в європейський і світовий простір.

Чинники розміщення впливають на вибір місць розташування підприємств і формування територіально-виробничих комплексів, які можна згрупувати за чотирма напрямами:

Природно-географічні чинники включають кількісну і якісну характеристики  нафтових покладів, грунтово-кліматичних та природно-транспортних умов. За кількісною та якісною характеристиками нафтових покладів, їх фізико-технічними властивостями, характером залягання, визначають розмір підприємств, методи видобутку нафти, техніко-економічні показники (собівартість, продуктивність праці, фондо- і капіталомісткість, рентабельність…)Дані чинники мають істотний вплив при виборі місця розташування нафтопереробних підприємств, тому що виробництва даного виду тяжіють до джерел сировини але цей вплив не є вирішальним.

Демографічні чинники – це чисельність населення, його розміщення, кількісна та якісна оцінка трудових ресурсів по областях і районах. При рівномірному розселенні виникає потреба розміщення підприємства з виробництва відносно споживача готової продукції. Для ефективного використання трудових ресурсів потрібно розміщувати виробництво у невеликих і середніх містах. Розміщення підприємства залежить також від наявності кваліфікованих кадрів на території де планується його розміщення.[15, с.15-16]

Трудові ресурси як чинник розміщення фахівці оцінюють з різних точок зору. Дехто, вважає, що розміщення виробництва має здійснюватись у повній відповідності до існуючого розміщення трудових ресурсів. Інші фахівці розглядають проблему робочої сили в процесі розміщення виробництва, як другорядну порівняно з іншими економічними чинниками. У нинішніх умовах чинник трудових ресурсів набув першорядного значення для розміщення виробництва в Україні. Це зумовлено насамперед досить нерівномірним розміщенням трудових ресурсів і поглибленням диспропорції між трудовими ресурсами і можливостями їх використання, зменшення кількості населення, зростанням безробіття та значимості кваліфікованої, інтелектуальної праці в умовах поглиблення кризи виробництва.

При оцінюванні трудових ресурсів доцільно також ураховувати посилення переміщення та міграції населення. Трудові ресурси відносно мало впливають на розміщення підприємств у видобувних і сировинних галузях важкої індустрії. Хоча і тут за умов безробіття  та реконструкції підприємств виникає потреба в розміщенні інших, переважно трудомістких виробництв.

У ролі особливого специфічного чинника розміщення підприємств виступає людський фактор. Людина та її інтереси мають бути головним чинником розміщення виробництва. Адже людський чинник поновлювальний і, що є найголовнішим, удосконалювальний ресурс. А такі категорії, як компетентність, відповідальність, кваліфікація, утворюють так звані без капітальні чинники економічного розвитку і розміщення продуктивних сил. Другою тенденцією, яка відіграє вирішальну роль при розміщенні НПЗ є ринкова тенденція, тобто наближення виробництва до його майбутніх споживачів. Тому потрібна приділяти значну увагу демографічним факторам розміщення підприємств.[23, с.30-31].

Техніко-економічні чинники – науково-технічний прогрес, транспортні умови, Фома суспільної організації виробництва. Вирішальне значення має науково-технічний прогрес. Його прискорення послаблює вплив природно-географічних та демографічних чинників. Впровадження нових передових праце- та ресурсозберігаючих технологій, сприяє зниженню праце-, матеріало-, фондо-, й капіталомісткості.

Технічний прогрес в транспортуванні нафти привів до відриву нафтопереробної  промисловості  від нафтовидобувної.

Тим часом наближення нафтопереробної промисловості  до місць споживання нафтопродуктів має ряд переваг, пов'язаних з її транспортуванням і зберіганням:

- транспортування нафти  завжди економічніше за перевезення її численних похідних;

- для транспортування нафти можуть бути широко використані трубопроводи, які, крім сирої нафти, здійснюють перекачування світлих продуктів;

- зберігання сирої нафти обходиться дешевшим, ніж нафтопродуктів;

- споживач дістає  можливість  одночасно  використовувати сиру нафту, що поступає з різних районів.

Для раціонального розміщення виробництва нафтової продукції важливим є транспортний чинник, тобто наявність розвиненої транспортної мережі в районі, відстані перевезень, нераціональні зустрічні транспортні потоки.[15, с.15-17]

Серед економічних чинників провідна роль належить виробничій інфраструктурі - це комплекс споруд, систем і служб (наземні споруди, водні шляхи, канали, порти, трубопроводи, аеропорти, лінії електропередач, склади, бази матеріально-технічного постачання, інженерні мережі, теплотраси), які потрібні для функціонування матеріального виробництва і забезпечують на окремій території безперервний рух вантажів, енергії, інформації.

Просторова розгалуженість, територіальна орієнтація функціонування, задоволення потреб виробничого процесу в певних послугах – це головні ознаки виробничої інфраструктури. Головним завданням виробничої інфраструктури є забезпечення безперервності процесу виробництва і споживання.[23, 28с.].

Соціально-економічні чинники при розміщенні виробництва мають забезпечуватись подолання соціально-економічних відмінностей між містом і селом, промисловістю і сільським господарством а також раціональну зайнятість населення, охорону природи, поліпшення умов праці й життя людей, особливо при виготовленні таких небезпечних для навколишнього середовища, життя та здоров’я людей, продуктів нафтопереробки..[15, с.15-17].

Під соціальною інфраструктурою розуміють сукупність галузей, функціонування яких спрямоване на задоволення матеріальних потреб населення. Регіони території, які мають високо розвинуту соціальну інфраструктуру, сьогодні є більш інвестиційно привабливими і мають додаткові можливості для регіонального розвитку.

Соціальна інфраструктура певною мірою впливає на процес територіальної організації виробництва через відтворення, використання і розміщення трудових ресурсів.[23, с.29-30].Сукупність всіх чинників, які впливають на розміщення НПЗ зображено на рис. 1.6.

Рис. 1.6.Чинники сприятливого розміщення НПЗ.

З даного рисунку видно, що всі чинники мають сприятливий вплив на розміщення НПЗ, різниця між цими чинниками в тому, що вплив деяких чинників є суттєвішим. Вирішальну роль в даному випадку відіграють демографічні чинники, оскільки розміщення заводів з нафтопереробки в основному орієнтуються на задоволення потреб споживачів. Суттєвий вплив на розміщення також має науково – технічний прогрес, тому що саме розвиток транспортних систем привів до відриву нафтопереробної  промисловості  від нафтовидобувної. Сировинний фактор також є важливим чинником, тому що потужності НПЗ залежать від кількості та обсягу поставок нафти для переробки.

Розділ 2. Аналіз оптимальності розміщення підприємств з виробництва нафтової продукції.

2.1. Історія розвитку виробництва нафтової продукції.

В Україні нафтопереробна галузь формувалася в 50-х роках ХХ століття з урахуванням використання нафти за більш низькими порівняно зі світовими цінами та орієнтацією її НПЗ на виробництво мазуту для експорту в європейські країни.

У той час мазут був найдешевшим паливом, а будівництво дорогих установок для його переробки на бензин і дизельне паливо (глибинних процесів) було економічно невиправданим. На жаль, ні в період світової енергетичної кризи, ні пізніше структуру української нафтопереробки не було скориговано. Більш того, у той час всі установки термічного крекінгу були реконструйовані для перегонки нафти з метою збільшення виробництва мазуту. Після 1985 року в економіці колишнього СРСР розпочався спад, який після розвалу Союзу перейшов у кризу. Остання зробила практично неможливими інновації в нафтопереробну промисловість.[].

Починаючи з 1990 року в Україні спостерігався спад виробництва, який позначився на зниженні використання виробничих потужностей первинної переробки нафти на НПЗ до 26,4% ( 1995 р.). Хоч як це дивно, але Лисичанський НПЗ, що володіє найдосконалішою технологією переробки нафти, у тому самому році мав найнижчий рівень використання виробничих потужностей первинної переробки нафти — 9,4%.

В Україні всі нафтопереробні заводи, побудовані в різний час, за своєю технологічною схемою відповідали вимогам НПЗ із простою схемою переробки, що включає установки первинної переробки й риформінгу. Глибина переробки на цих заводах (Херсонський, Одеський, Дрогобицький і Надвірнянський) становить 45,67—60,07%. Водночас на Лисичанському і Кременчуцькому НПЗ, які умовно можна віднести до підприємств із вищим рівнем переробки нафти (класична схема), цей показник за чотири місяці 2005 року становив 68,06 і 69,29% відповідно (у країнах Заходу цей показник сягає 90% і більше).

Кажучи про світовий рівень нафтопереробки, необхідно зазначити, що на відміну від СРСР, на її розвиток сильно вплинула нафтова криза 1971—1980 років, яка в умовах різкого підвищення цін на нафту в корені змінила уявлення про оптимальну технологічну структуру НПЗ. У результаті підприємства з простою схемою переробки стали нерентабельними й почали поступатися місцем НПЗ із класичною і глибокою схемами переробки нафти. Різниця в інвестиціях у НПЗ із різними схемами і глибиною переробки нафти характеризується такими даними: у НПЗ потужністю 5 млн. тонн на рік із простою схемою — 580 млн. дол., потужністю 8 млн. тонн на рік із класичною схемою — 1475 млн. дол. і потужністю 8 млн. тонн на рік із глибокою схемою — 2455 млн. дол.

У Західній Європі більшу частину НПЗ було побудовано до першої світової кризи, тому вони окупилися в короткий термін. Подальше інвестування здійснювалося здебільшого у реконструкцію діючих підприємств. Якщо в 1977 році в країнах Західної Європи діяло 143 НПЗ і тільки третина з них мала установки флюїдно каталітичного крекінгу, то в 1995-му уже на дві третини зі 100 підприємств, що залишилися, були впроваджені ці процеси.

У результаті трансформації ринку нафти в 1980—1996 роках у розвинених країнах було закрито 45 нерентабельних НПЗ, а потужності атмосферної переробки були скорочені майже на третину. Одночасно будували установки (особливо каталітичного крекінгу) з переробки мазуту на бензин і дизельне паливо. Зі 108 НПЗ, розташованих у країнах Західної Європи, кількість підприємств із класичною схемою переробки становила 53, із глибокою схемою переробки — 26 і з простою схемою — 29. У США, де існує висока потреба в автомобільних бензинах, частка НПЗ із глибокою схемою переробки традиційно більша порівняно з західноєвропейськими країнами. Відповідно, американські НПЗ володіють не лише установками флюїдно каталітичного крекінгу, а й установками коксування (80% від світових потужностей).

В Україні розміщені і функціонують шість основних нафтопереробних заводів – Кременчуцький, Лисичанський, Херсонський, Одеський, Дрогобицький, Надвірняньський. Відносно новими і надпотужними заводами є Кременчуцький та Лисичанський. Перший з них побудований у 1996 році, його потужність з первинної переобки нафти становить зараз 18,6 млн. т. за рік. Другий побудований у 1976 році і має потужність 16 млн. т. за рік.

Потужність всіх НПЗ України та роки введення їх в експлуатацію розміщено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Основні показники нафтопереробних заводів України у 1996-1997 рр.

| НПЗ | Рік вводу в експлуатацію | Потужність за 1997р., млн. т/рік | Чисельність ПВП за 1996 р., тис.чол. |
| --- | --- | --- | --- |
| Кременчуцький | 1966 | 18,6 | 4,1 |
| Лисичанський | 1976 | 16 | 4,2 |
| Херсонський | 1938 | 7,1 | 1,5 |
| Одеський | 1949 | 3,9 | 1,0 |
| Дрогобицький | 1964 | 4,2 | 1,6 |
| Надвірнянський | 1907 | 2,7 | 1,5 |
| Разом | - | 52,5 | 13,9 |

Примітка. Чисельність промислово-виробничого персоналу на НПЗ за 1997 рік практично не змінилась. За даними об’єднання «Укрнафтохімпереробка». [11, с.139-140].

Промислові родовища нафти є також в Причорномор’ї та на Кримському півострові. Завдяки детальному вивченню надр цього району тут відкрито ряд нафтостуктур [14, с.95].

Поставки нафти на українські нафтопереробні заводи (НПЗ) у березні 2004 року зросли на 9,4%, порівняно з попереднім місяцем, — до 2254,3 тис. тонн., повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна». За інформацією Міністерства палива й енергетики, поставки української нафти залишилися майже на рівні лютого — 176 тис. тонн, російської — зросли на 14,3%, до 2028,4 тис. тонн, казахстанської — знизилися на 20%, до 49,9 тис. тонн.

Найбільші обсяги нафти в березні отримав Кременчуцький НПЗ (ЗАТ «Укртатнафта») — 714,5 тис. тонн (на 7,7% більше, ніж у лютому), із них українська становила 58,2 тис. тонн, російська — 606,4 тис. тонн., казахстанська — 49,9 тис. тонн.

На Лисичанський НПЗ (ВАТ «ЛиНОС») поставлено 659,7 тис. тонн російської нафти (на 9,9% більше, ніж у лютому).

Обсяг поставок російської нафти на Одеський НПЗ (ВАТ «ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ») зріс до 300,4 тис. тонн.

Водночас обсяги поставок російської нафти на Херсонський НПЗ (ВАТ «Херсоннафтопереробка») знизилися до 260,6 тис. тонн (на 7,4 %).

На Дрогобицький НПЗ (ВАТ «НПК «Галичина») у березні надійшло 212,6 тис. тонн нафти (на 22,7% більше), із них російської — 189,3 тис. тонн, української — 23,3 тис. тонн.

Надвірнянський НПЗ (ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття») минулого місяця отримав 106,5 тис. тонн нафти (на 12,2% більше, ніж у лютому), із неї української — 94,5 тис. тонн, російської — 12 тис. тонн.

Водночас переробка нафти на українських нафтопереробних заводах (НПЗ) у березні збільшилася на 19,3%, порівняно з лютим, і на 9,4%, порівняно з березнем 2003 року, — до 2000,4 тис. тонн.

Виробництво бензинів минулого місяця зросло на 11,9%, порівняно з лютим, — до 433,8 тис. тонн, дизпалива — на 27,8%, до 561,6 тис. тонн, мазуту — на 22,5%, до 735,1 тис. тонн.

Кременчуцький НПЗ (ЗАТ «Укртатнафта») збільшив виробництво бензинів на 8,4% — до 152,5 тис. тонн (залишки на 29 березня — 8,6 тис. тонн), випуск дизпалива зріс на 4,2%, до 181,8 тис. тонн (залишки — 4,6 тис. тонн), а мазуту — знизився на 3,1%, до 200,7 тис. тонн (залишки — 13,4 тис. тонн).

Лисичанський НПЗ (ВАТ «ЛиНОС») збільшив виробництво бензину на 5,2% — до 189,8 тис. тонн (залишки — 79,9 тис. тонн), дизпалива — на 12%, до 166,8 тис. тонн (залишки — 18,9 тис. тонн), мазуту — знизив на 1,9%, до 197,5 тис. тонн (залишки — 64,9 тис. тонн).

Херсонський НПЗ (ВАТ «Херсоннафтопереробка») у березні збільшив випуск бензину вдвічі — до 22 тис. тонн (залишки — 10 тис. тонн), дизпалива — у 2,4 разу — до 46,6 тис. тонн (залишки — 14,4 тис. тонн), мазуту — у 2,1 разу, до 84,3 тис. тонн (залишки — 5,3 тис. тонн).

Одеський НПЗ (ВАТ «ЛУКойл-Одеський НПЗ»)у березні випустив 29,6 тис. тонн бензину (у лютому він його майже не виробляв — 0,1 тис. тонн), 64,3 тис. тонн дизпалива (у лютому — не виробляв) і 128,6 тис. тонн мазуту (12,7 тис. тонн).

Дрогобицький НПЗ (ВАТ «НПК «Галичина») збільшив випуск бензину на 2,8% — до 36,7 тис. тонн (залишки — 11,4 тис. тонн), дизпалива — на 37,5%, до 67,1 тис. тонн (залишки — 3,8 тис. тонн), мазуту — на 4,7%, до 76 тис. тонн (залишки — 2,4 тис. тонн).

Виробництво бензинів Надвірнянським НПЗ (ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття») знизилося на 84,2% — до 3,2 тис. тонн (залишки — 21,4 тис. тонн), випуск дизпалива — на 27,4%, до 35 тис. тонн (залишки — 8,9 тис. тонн), мазуту — на 29%, до 48 тис. тонн (залишки — 11 тис. тонн). [10].

2.2. Розміщення підприємств з виробництва нафтової продукції в Україні.

В Україні нафтопереробну промисловість репрезентують найбільший в Європі Лисичанський, а також Херсонський, Одеський, Кременчуцький, Дрогобицький та Надвірнянський нафтопереробні заводи. Їхні потужності здатні переробити 50-60 млн. т. нафти. [27].

Розміщення цих заводів на території України зображено на рисунку 2.1.

Рис. 2.1.Карта розміщення нафтопереробних заводів на території України

Тенденції розміщення наших нафтопереробних заводів та їх потужності можна охарактеризувати так:

Одеський нафтопереробний завод розміщений з врахуванням обох тенденцій розміщення, як ринкової так і сировинної. Водночас Одеський НПЗ розміщений в порту, що забезпечує йому зменшення витрат на транспортування нафти, забезпечуючи вчасні поставки сировини для переробки, а також обслуговування великої кількості споживачів. Одеський НПЗ у квітні 2004 року випустив 29,6 тис. тонн бензину (у лютому він його майже не виробляв — 0,1 тис. тонн), 64,3 тис. тонн дизпалива (у лютому — не виробляв) і 128,6 тис. тонн мазуту (12,7 тис. тонн).

Одеський нафтопереробний завод знаходиться у власності російської компанії Лукойл.

Техніко – економічні показники роботи Одеського НПЗ відображено в таблиці 2.1

Таблиця 2.1.

Техніко – економічні показники роботи Одеського НПЗ у першому півріччі 2005 року, тис. тонн

| Показники | Одеський НПЗ |
| --- | --- |
| Поставки нафти на НПЗ | 1219,95 |
| З України | - |
| З Росії | - |
| Переробка нафти | 1225,9 |
| Виробництво: бензину | 160,6 |
| дизпалива | 324 |
| мазуту | 566,7 |
| Використання потужностей( первинна переробка), % | 68,1 |
| Безповоротні втрати, % | 0,68 |
| Глибина переробки, % | 52,39 |
| Простої, днів | 29 |

Джерело: ВО “Укрнафтохімпереробка”.

З даних наведених в таблиці видно, що потужність даного нафтопереробного заводу не використовуються в повному обсязі. Для підвищення ефективності переробки потрібно збільшити величину поставок та глибину переробки, шляхом використання новітніх технологій.

Херсонський нафтопереробний завод розміщений за тими ж тенденціями що й Одеський: орієнтуючись на споживачів – з одного боку; та сировину зі своїм розміщенням в порту – з другого боку. Херсонський НПЗ (ВАТ «Херсоннафтопереробка») у березні 2004 року збільшив випуск бензину вдвічі — до 22 тис. тонн (залишки — 10 тис. тонн), дизпалива — у 2,4 разу — до 46,6 тис. тонн (залишки — 14,4 тис. тонн), мазуту — у 2,1 разу, до 84,3 тис. тонн (залишки — 5,3 тис. тонн).[5].

Техніко – економічні показники роботи Херсонського НПЗ відображено в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2.

Техніко – економічні показники роботи Херсонського НПЗ у першому півріччі 2005 року, тис. тонн

| Показники | Херсонський НПЗ |
| --- | --- |
| Поставки нафти на НПЗ | 818,292 |
| З України | - |
| З Росії | 818,292 |
| Переробка нафти | 679,7 |
| Виробництво: бензину | 93,3 |
| дизпалива | 191,7 |
| мазуту | 345,7 |
| Використання потужностей( первинна переробка), % | 19,2 |
| Безповоротні втрати, % | 1,23 |
| Глибина переробки, % | 46,39 |
| Простої, днів | 73 |

Джерело: ВО “Укрнафтохімпереробка”.

Проаналізувавши дані таблиці можна сказати, що для покращення діяльності даного заводу, потрібно звернути увагу на своєчасність поставок сировини на НПЗ з метою зменшення кількості простоїв. Також потрібно підвищити глибину переробки. Дуже низьким є показник використання потужності заводу.

Надвірнянський нафтопереробний завод розміщений біля джерел сировини, поруч з ним знаходяться нафтовидобувні заводи та біля споживачів, забезпечуючи нафтопродуктами значну частину Західного регіону країни. Надвірнянський НПЗ знаходиться у власності ВАТ “Нафтохімік Прикарпаття”

Ефективність роботи даного заводу відображається в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3.

Техніко – економічні показники роботи Надвірнянського НПЗ у першому півріччі 2005 року, тис. тонн

| Показники | Надвірнянський НПЗ |
| --- | --- |
| Поставки нафти на НПЗ | 921,4 |
| З України | 676,261 |
| З Росії | 245,139 |
| Переробка нафти | 927,9 |
| Виробництво: бензину | 194,5 |
| дизпалива | 337,2 |
| мазуту | 395 |
| Використання потужностей( первинна переробка), % | 71,4 |
| Безповоротні втрати, % | 0,84 |
| Глибина переробки, % | 74,2 |
| Простої, днів | - |

Джерело: ВО “Укрнафтохімпереробка”.

На даному нафтопереробному заводі найкращий показник глибини переробки. Відсутність простоїв свідчить про хорошу роботу відділу постачання. Завод переробляє не тільки вітчизняну сировину а й поставки з Росії. В своїй роботі завод використовує – 70% всіє потужності переробки, що є досить непоганим показником.

Дрогобицький нафтопереробний завод розміщений також з врахуванням, як ринкової так і сировинної тенденції. Він , як і Надвірнянський НПЗ розміщений біля нафтовидобувних заводів і розміщувався з метою забезпечення другої частини Західного регіону нафтопродуктами. Дрогобицький НПЗ знаходиться у власності ВАТ “НПК Галичина” [5].

Діяльність заводу характеризують показники, значення яких наведено в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4.

Техніко – економічні показники роботи Дрогобицького НПЗ у першому півріччі 2005 року, тис. тонн

| Показники | Дрогобицького НПЗ |
| --- | --- |
| Поставки нафти на НПЗ | 786,581 |
| З України | 98,25 |
| З Росії | 688,331 |
| Переробка нафти | 793,6 |
| Виробництво: бензину | 185,4 |
| дизпалива | 263,3 |
| мазуту | 305,7 |
| Використання потужностей( первинна переробка), % | 48,1 |
| Безповоротні втрати, % | 0,86 |
| Глибина переробки, % | 60,52 |
| Простої, днів | 31 |

Джерело: ВО “Укрнафтохімпереробка”.

Показник використання потужностей даним заводом є низьким. Основна маса сировини, яку переробляє Дрогобицький НПЗ є транспортованою з Росії, тому слід збільшити поставки нафти на даний завод із сусідніх нафтовидобувних заводів.

Кременчуцький нафтопереробний завод . Його розміщення орієнтоване на споживачів Київського регіону і на поставки сировини з ближніх нафтовидобувних заводів, які забезпечують даний завод лише 150 тис. тонн сировини, коли потужність його переробки 500 тис. тонн. Саме через таку велику нестачу сировини і для уникнення простоїв більшу частину акцій було продано “Укртатнафта”, яка зобов’язалась забезпечити Кременчуцький НПЗ потрібною кількістю нафти. Кременчуцький НПЗ (ЗАТ «Укртатнафта») збільшив виробництво бензинів на 8,4% — до 152,5 тис. тонн (залишки на 29 березня 2004 року— 8,6 тис. тонн), випуск дизпалива зріс на 4,2%, до 181,8 тис. тонн (залишки — 4,6 тис. тонн), а мазуту — знизився на 3,1%, до 200,7 тис. тонн (залишки — 13,4 тис. тонн). Результати роботи даного заводу розміщені в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5.

Техніко – економічні показники роботи Кременчуцького НПЗ у першому півріччі 2005 року, тис. тонн

| Показники | Кременчуцького НПЗ |
| --- | --- |
| Поставки нафти на НПЗ | 3157,834 |
| З України | 434,712 |
| З Росії | 2723,122 |
| Переробка нафти | 3217,4 |
| Виробництво: бензину | 706,6 |
| дизпалива | 961,5 |
| мазуту | 926,5 |
| Використання потужностей( первинна переробка), % | 34,5 |
| Безповоротні втрати, % | 0,92 |
| Глибина переробки, % | 69,68 |
| Простої, днів | - |

Джерело: ВО “Укрнафтохімпереробка”.

По переробці нафти Кременчуцький завод є одним із найбільших в Україні, та нажаль свою потужність він використовую лише на 34,5%. Досить високими є безповоротні втрати. Поставки сировини для переробки є своєчасними про що свідчить відсутність простоїв.[5].

Лисичанський нафтопереробний завод є найбільшим нафтопереробним заводом в Україні. Його розміщення тяжіє, як до сировинного так і до споживчого фактору розміщення. Сировиною даний завод забезпечується за рахунок вітчизняної нафти та за рахунок поставок нафти з нафтопроводу “Дружба”. Споживачами нафтопродуктів даного заводу є Київський та Донецький регіони.

Лисичанський НПЗ (ВАТ «ЛиНОС») збільшив виробництво бензину в 2004 році на 5,2% — до 189,8 тис. тонн (залишки — 79,9 тис. тонн), дизпалива — на 12%, до 166,8 тис. тонн (залишки — 18,9 тис. тонн), мазуту — знизив на 1,9%, до 197,5 тис. тонн (залишки — 64,9 тис. тонн).

Показники роботи НПЗ описано в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6.

Техніко – економічні показники роботи Лисичанського НПЗ у першому півріччі 2005 року, тис. тонн

| Показники | Лисичанського НПЗ |
| --- | --- |
| Поставки нафти на НПЗ | 2477,246 |
| З України | 43,936 |
| З Росії | 2433,25 |
| Переробка нафти | 2560,3 |
| Виробництво: бензину | 748,5 |
| дизпалива | 643,3 |
| мазуту | 746,1 |
| Використання потужностей( первинна переробка), % | 32,1 |
| Безповоротні втрати, % | 0,96 |
| Глибина переробки, % | 68,8 |
| Простої, днів | 43 |

Джерело: ВО “Укрнафтохімпереробка”.

Даний завод є найпотужнішим в Україні але його потужності не використовуються в повному обсязі а лише 32,1%. Несвоєчасними є поставки нафти на переробку про що свідчить кількість простоїв у роботі заводу. Для покращення роботи заводу необхідно збільшити величину поставок для повного завантаження потужностей заводу, простежити за їх своєчасністю. Також потрібно ввести використання новітніх технологій переробки нафти, які б забезпечили підвищення глибини переробки.[5].

Найсучасніші в технологічному плані заводи (Лисичанський, Одеський і Херсонський) належать російським компаніям. А підконтрольні Україні НПЗ не лише працюють за застарілою технологією, але ще й малопотужні (див. рис.2.2.).

Рис. 2.2. Частка різних НПЗ у сумарному виробництві бензину в Україні (перше півріччя 2005 року).

Нафтопереробні заводи України невзмозі повністю забезпечити потреби в нафтопродуктах одним з основних чинників, що найбільше вплинули на загострення цієї проблеми  у 2005 році, було скорочення поставок і переробки нафти на НПЗ. Тільки за чотири місяці поточного року поставки нафти зменшилися порівняно з аналогічним періодом минулого року на 1801,7 тис. тонн, або 21,7%, і становили 6497,7 тис. тонн.

У це зниження (або 90,4%) найбільшим був внесок постачальників нафти з Росії, тоді як поставки нафти, що видобувається на українських родовищах, зросли на 117,07 тис. тонн, або 16,7%. Водночас цього року припинився імпорт нафти з Казахстану, що за аналізований період часу з урахуванням обсягів поставок у 2004-му (чотири місяці) збільшило дефіцит на 16,1%.

У зв’язку з тим, що господарями українських НПЗ (Лисичанського — ТНК-ВР, Одеського — «Лукойл», Кременчуцького — «Татнефть») є російські нафтопереробні компанії, у ситуації, що склалася, можна говорити про неефективність проведеної в Україні приватизації нафтопереробної промисловості та вибору потенційних інвесторів. Тому дефіцит, який виник на ринку нафтопродуктів, багато в чому пов’язують із відсутністю в держави можливості впливати на диверсифікацію поставок нафти на НПЗ України і виконання їхніми новими власниками інвестиційних зобов’язань (високий рівень використання виробничих потужностей; модернізація НПЗ за рахунок упровадження поглиблювальних процесів; підвищення якості нафтопродуктів за рахунок упровадження облагороджувальних процесів; перехід на нові специфічні вимоги до якості нафтопродуктів, що діють у рамках країн ЄС).

Сьогодні в Україні 87% обсягу нафти, що переробляється, припадає на поставки з Російської Федерації, тобто російські компанії роботу своїх НПЗ в Україні орієнтують лише на переробку нафти з російських родовищ. Водночас, як показує світова практика, ефективна робота НПЗ країн Заходу базується на принципах диверсифікації поставок нафти. Прикладом цього може слугувати досвід Франції, яка не прив’язується до якогось одного джерела поставок вуглеводневої сировини. У Франції створено сучасну нафтопереробку й вона може ефективно переробляти й менш якісні нафти з високим вмістом сірки з країн СНД, частка яких у загальних поставках досягла 19,9%. Таким чином, принцип диверсификації дає змогу не лише забезпечувати ритмічні поставки нафти на НПЗ, а й вибирати сировину з урахуванням її ціни та прийнятної якості.

Різні підходи в забезпеченні НПЗ нафтою дають різні результати ефективності використання виробничих потужностей в окремих країнах і географічних регіонах. Так, в Україні за січень—квітень 2005 року використання виробничих потужностей установок первинної переробки нафти в розрізі окремих підприємств зображено на рис. 2.3.

Рис. 2.3. Використання виробничих потужностей НПЗ в Україні.

Використання виробничих потужностей становило на: Кременчуцькому НПЗ — 36,1%, Херсонському — 24,2, Одеському — 65,9, Дрогобицькому — 57,2, Надвірнянському — 64,2, Лисичанському НПЗ — 34,8%.

Для порівняння зазначимо, що цей показник по країнах Північної Америки досяг 92%, Середнього Сходу і Європи — 88%, тоді як у країнах Центральної та Південної Америки він значно нижче й становить 73%, в Африці — 72%.

У технологічному циклі переробки нафти потужності процесів вторинної переробки прив’язані до потужності установок первинної переробки. Тому у випадку, коли потужності установок первинної переробки використовуються не повністю, у результаті ланцюгової реакції те саме відбувається і з потужностями вторинної переробки. Так, в Україні 2003 року при використанні на Лисичанському НПЗ потужностей з первинної переробки на 38,8% цей показник з каталітичного риформінгу становив 34,7, каталітичного крекінгу — 76,4 і гідроочистки — 35,5%. На Кременчуцькому НПЗ ці показники відповідно були такими: 35,6; 37,0; 75,2 і 52,3%.

Розміщення нафтопереробних заводів України базується на обох тенденціях, що дозволяє використовувати позитивні моменти, як сировинної так, і ринкової тенденції розміщення підприємств з виробництва нафтопродуктів.[5].

2.3. Розміщення підприємств з виробництва нафтової продукції за рубежем.

Нафтопереробні заводи (НПЗ) є більш ніж у 90 країнах світу.  Щодо розміщення нафтопереробної промисловості діє дві тенденції:

- одна – “сировинна” – наближення нафтопереробки до місць видобутку.

- друга – “ринкова” – спорудження нафтопереробних заводів, що є великими ринками збуту нафтопродуктів; [16, с.249-251].

Учасниками міжнародного ринку нафти є:

- нафтові компанії, котрі займаються розвідкою, видобутком, переробкою і продажем як сирої нафти, так і продуктів її переробки. Крім того багато нафтових компаній освоїли торгівлю правами на нафту і нафтопродукти, наприклад Шелл(Shell);

- нафтопереробні заводи, які виступають у ролі покупців сирої нафти і постачальників на ринок продуктів нафтопереробки;

- незалежні торгові компанії: наприклад: Марк Річ(March Rich), Вітол(Vitol), Аркадія(Arkadia);

- фінансові інвестиційні компанії, банки, торгові доми;

- інвестори як приватні так і колективні.[18, 81 с.].

Монополії також належать до учасників міжнародного нафтового ринку. Їм вигідніше перевозити нафту до країн її споживання у сирому вигляді , бо вони заощаджують на транспортних витратах. Крім, того нафта вивозиться за монопольно низькими цінами, а одержані з неї в інших країнах нафтопродукти продаються за ціною в кілька разів вищою.

Кажучи про світовий рівень нафтопереробки, необхідно зазначити, що на відміну від СРСР, на її розвиток сильно вплинула нафтова криза 1971—1980 років, яка в умовах різкого підвищення цін на нафту в корені змінила уявлення про оптимальну технологічну структуру НПЗ. У результаті підприємства з простою схемою переробки стали нерентабельними й почали поступатися місцем НПЗ із класичною і глибокою схемами переробки нафти. Різниця в інвестиціях у НПЗ із різними схемами і глибиною переробки нафти характеризується такими даними: у НПЗ потужністю 5 млн. тонн на рік із простою схемою — 580 млн. дол., потужністю 8 млн. тонн на рік із класичною схемою — 1475 млн. дол. і потужністю 8 млн. тонн на рік із глибокою схемою — 2455 млн. дол.

У Західній Європі більшу частину НПЗ було побудовано до першої світової кризи, тому вони окупилися в короткий термін. Подальше інвестування здійснювалося здебільшого у реконструкцію діючих підприємств. Якщо в 1977 році в країнах Західної Європи діяло 143 НПЗ і тільки третина з них мала установки флюїдно каталітичного крекінгу, то в 1995-му уже на дві третини зі 100 підприємств, що залишилися, були впроваджені ці процеси.

У результаті трансформації ринку нафти в 1980—1996 роках у розвинених країнах було закрито 45 нерентабельних НПЗ, а потужності атмосферної переробки були скорочені майже на третину. Одночасно будували установки (особливо каталітичного крекінгу) з переробки мазуту на бензин і дизельне паливо. Зі 108 НПЗ, розташованих у країнах Західної Європи, кількість підприємств із класичною схемою переробки становила 53, із глибокою схемою переробки — 26 і з простою схемою — 29. У США, де існує висока потреба в автомобільних бензинах, частка НПЗ із глибокою схемою переробки традиційно більша порівняно з західноєвропейськими країнами. Відповідно, американські НПЗ володіють не лише установками флюїдно каталітичного крекінгу, а й установками коксування (80% від світових потужностей).[5].

Нерозвинута нафтопереробна промисловість у нафтодобувних країнах, що розвиваються, брак у них власного танкерного флоту посилює залежність цих країн від іноземних монополій.

Отже, нафтовидобуток зосереджується у країнах, що розвиваються, а потужності нафтопереробних заводів з первинної перегонки – у розвинутих країнах.

На рис.2.4. зображено співвідношення величини видобутку нафти і потужності переробки нафти у деяких країнах.

Рис. 2.4. Співвідношення видобутку нафти та потужностей переробки нафти.

Особливо великий контраст між Західною Європою та Японією, з одного боку, та районами Близького, Середнього Сходу й Африки, з другого. Частка Західної Європи у світовому нафтовидобутку менша за 4%, а а потужності нафтопереробних заводів понад 30%.У Японії на рік добувається менше 1 млн. т. нафти, а потужності НПЗ оцінюються на 300 млн. т/рік, що становить понад 7% потужностей НПЗ у всьому світі. Тим часом частка країн Близького, Середнього Сходу й Африки, де видобувається 3/5 усієї нафти, становить лише 7-8%.

У деяких країнах, де видобувається чимала кількість нафти, взагалі нема нафтопереробних заводів. Потужності НПЗ Саудівської Аравії, що посідає перше місце у світі  за видобутком нафти, здатні переробити лише   6-7% видобутої сировини, в Ірані (четверте місце)  - 16-17, у Лівії – 5-6, і Нігерії – 3% тощо. Водночас є велика група країн, де нафти видобувається мало(Франція, Італія, Іспанія, Данія) або взагалі не видобувається (Багамські острови, Сінгапур, Філіппіни, Таїланд, Швеція, Греція, ПАР та ін.), але вони мають чималі потужності для переробки привезеної нафти. НПЗ розташовуються біля місць видобутку, портів, нафтопроводів.

Потужність найбільших НПЗ становить понад 20-30 млн. т. на рік. Вони споруджувались у районах портів вивезення нафти, використовуючи зручне транспортно-географічне положення. У вантажообігу Роттердама, наприклад, де розташувалось 5 нафтопереробних заводів, переважає нафта. Стільки ж НПЗ – біля Антверпена. Часто-густо вони будуються у вузлах магістральних нафтопроводів (наприклад, в ФРН – у районі міста Кельн, Інгольштадт, Канаді – поблизу Монреаля). [16, с.249-251].

У Франції в 2003 році середньорічне використання потужностей з первинної переробки нафти становило 88,1%, у тому числі з гідрокрекінгу — 93, каталітичного крекінгу — 87, висбрекінгу — 54, алкілування, ізомеризації і МТБЕ — 74 і гідрознесірчення — 77%. Можна вважати, що всі ці показники відображали стан ринку нафтопродуктів, а також якість нафти, що перероблялася.

Цікавим вважається аналіз належності НПЗ у Франції окремим національним нафтовим компаніям. З 13 НПЗ, на яких 2003 року було перероблено 81,93 млн. тонн нафти, шість НПЗ, які переробили 48,14 млн. тонн, належали національній компанії Total, тоді як на три НПЗ компанії Shell припадало 15,11 млн. тонн, три НПЗ компанії Exxon Mobil — 15,13 млн. тонн і один НПЗ компанії BP — 8,11 млн. тонн. Тому в ситуації, що склалася, французькій державі значно простіше контролювати й впливати на національний ринок нафтопродуктів, ніж Україні. При цьому слід зазначити, що видобуток вуглеводнів компанією Total (Франція, Бельгія) у тому самому 2003 році становив 72,7 млн. тонн нафти й 40 млн. тонн газу.

Отже за рубежем розміщення нафтопереробних заводів зорієнтоване на ринкову стратегію. Більшість НПЗ розміщено біля своїх основних споживачів, в деяких країнах взагалі немає нафтовидобувних заводів іх діяльність повністю орієнтується на споживачів, що дає їм можливість зменшити витрати на транспортування нафтопродуктів, адже всім відомо що перевезення сирої нафти до місць її переробки є економічнішим.[5].

ВИСНОВКИ

Роль нафтової промисловості в народному господарстві України велика. Країна не може обходитися без палива, паливно-мастильних матеріалів, продуктів нафтохімії і всього того, що отримують з нафти. Існування цієї галузі життєво необхідне, і тому потрібно прикласти всі сили виведення її з кризи. Від стану нафтової промисловості залежить загальний стан ПЕК, який прямо впливає на розвиток економіки, рівень життя населення і роль держави в світовій спільноті.

Для того щоб повноцінно оцінити проблеми нафторинку України треба зробити невеликий екскурс в минуле, саме для цього в даній роботі проаналізовано історію розвитку нафтопереробної галузі країни. В ході аналізу було виявлено такі проблеми:

- використання застарілих технологій переробки на НПЗ;

- часткове використання потужностей НПЗ;

- несвоєчасність та недостатні обсяги поставок сировини для переробки;

- відсутність державного регулювання.

Першочерговим стратегічним завданням України є досягнення довгострокових домовленостей з Росією з метою збільшення завантаження НПЗ України та транзиту нафти в Європу. Крім того, для забезпечення потреб в нафтопродуктах за прийнятними цінами основним виходом для України є проведення дієвої внутрішньої енергетичної політики, спрямованої на:

- збільшення обсягів розвідки і видобутку власної нафти, зокрема, на Азово-Чорноморському шельфі;

- значне підвищення енергетичної ефективності в процесі видобутку, транспортування та переробки нафти, а також в процесі споживання нафтопродуктів;

- підвищення якості переробки нафти на НПЗ України шляхом їх реконструкції;

- збільшення виробництва альтернативних видів моторного палива (з вугілля, побутових відходів і відходів виробництва, біомаси та ін.) та упровадження їх на транспорті;

- поступове упровадження новітніх технологій отримання і використовування паливних елементів (водневих технологій).

- залучати більшу кількість інвестицій в розвиток нафтопереробної галузі;

Забезпечення стабільності функціонування нафтопереробної галузі потрібно розглядати в розрізі підвищення ефективності роботи окремо взятого НПЗ, а це можливо при врахуванні всіх чинників розміщення, які впливають не тільки на вибір місця розташування а й на подальшу виробничу діяльність заводу. До цих чинників належать: демографічні чинники (споживачі), природно – географічні(джерела сировини), НТП(технологічне забезпечення, транспортні шляхи) та виробнича інфраструктура.

Негативним явищем є неможливість держави впливати на процеси, які відбуваються в нафтопереробній галузі, тому що власниками НПЗ є іноземні компанії. Насамперед криза була зумовлена відсутністю контролю з боку держави за виконанням інвестиційних зобов’язань власниками НПЗ, які за мізерну ціну приватизували нафтопереробні підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Балаєва К. Гра на подорожчання: Галицькі контракти. 30.08.2004., №35.

2. Березин В. Природний відбір АЗС: Галицькі контракти. 02.02. 2004., №5.

3. Березовська Ю. Завод біля моря: Галицькі контракти.01.08.2005., №31, www.kontrakty.com.ua.

4. Березовська Ю. З панського плеча: Галицькі контракти. 30.08.2004., №35.

5.Бурлака Г.Про причини кризових явищ на ринку нафтопродуктів України: Дзеркало Тижня.25.06.2005., №24, www.zn.kiev.ua.

6. Вакуленко С. Прихована загроза: Галицькі контракти.11.10.2004., №41.

7. Вербинський В.В., Дорошкевич А.З. Імпортно – Експортна політика України в енергетичній сфері. Стратегічні пріоритети: www.db.niss.gov.ua.

8. Глава «Укртатанафта». Нафтопереробна галузь України знаходиться в критичному стані: 21.11.2005., http://energoportal.net.

9. Давій В., Дмитренко Л. Бензинові голоси: Галицькі контракти. 25.10.2004., №43.

10. Давій В. Хрещення нафти: Галицькі контракти. 24.01.2005., №3-4.

11. Дорогунцов С.І. Розміщення продуктивних сил. – К.:2000., - 468 с.

12. Заблоцький І.Ф. Розміщення продуктивних сил України. – К.: -2000., 463с.

13. Землянський В. Вертикальний вихід із замкнутого кола: Дзеркало тижня. 2006., № 50, www.zn.kiev.ua.

14. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил. – К.: видавництво Європейського університету. 2004., 220 с.

15. Качана Є.П. Розміщення продуктивних сил. – К.: Видавничий Дім,”Юридична книга”, 2001.,354с.

16. Коваленко В.В., Михайлюк О.Л., Семенова В.Ф. Розміщення продуктивних сил. – К.: Знання, 2000., 547с.

17. Коюн С. Світові ціни не можуть безкінченно триматись на рівні 50 дол. За барель: Дзеркало тижня. 12.11.2004., №45, www.zn.kiev.ua.

18.Крамаренко А.В. Біржова діяльність. – К.: - 2000., 318с.

19. Кулик О. Євген Пущик: Пан Пинзеник – гробар енергобезпеки України., 06.02.2006., www.zik.com.ua.

20. Ленський В., Гонта І. Приватизація нафтових активів: Дзеркало тижня. 24-30.08.2004., №29, www.zn.kiev.ua.

21. Макарчук О. Вичерпні резерви і невичерпні пояснення: ВВС.18.08.2005., www.bbc.co.uk.

22. Одеський НПЗ продали “Лукойлу”. 26.05.2000., №91, http://postup.brama.com.

23. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика. – К.:Вікар – 2002.,279с.

24.Сухоруков А.І. Нафтогазовий чинник економічної безпеки. http://www.niurr.gov.ua/ukr/publishing/panorama.

25 . Україна буде без бензину ще три роки. 23.05.2006., www.rbc.ua.

26. Шувеляк – Шостак О. Гаряча точка: Галицькі контракти. 30.08.2004., №35.

27. Шувеляк – Шостак О. НПЗ вбрід: Галицькі контракти.2003., Iнтернет-проект: webgc@gc.com.ua,

# Text boxes

перегін

термічний крекінг

каталітичний крекінг

піроліз

коксування

деструктивна гідрогенізація

Розміщення НПЗ

Джерела сировини

Природно – географічні чинники

готова продукція

Забезпечення безперервності процесу виробництва

Виробнича інфраструктура

Демографічні чинники

(споживачі)

Забезпечення безперервності процесу споживання

Транспортні системи(трубопроводи)

НТП