Мета роботи: вивчити методи вимірювання електричного опору на постійному струмі за допомогою амперметра, набути практичних навиків у використанні цих приладів і оволодіти методикою оцінювання похибок вимірювань.

Задача.

Виходячи із заданого приблизного значення електричного опору досліджуваного об’єкта R, його номінальної потужності і допустимого значення похибки вимірювання, вибрати амперметр і вольтметр, які забезпечують вимірювання опору з похибкою, що не перевищує заданого значення.

R = 1900 Ом             P = 1.2 Вт           δ = 3,8 %

Розв’язок задачі.

Знаходимо значення струму:

I =  = 0.025 А

Напруга

U = IR = 47.5 В

Опір амперметра

Ом

Опір вольтметра

кОм

Гранична похибка амперметра

Обчислюємо методичну похибку амперметра

Обчислюємо методичну похибку вольтметра

Схема eксперемерту

Таблицы запису результатів експериментів

| - | - | A | A | - | B | B | Oм | Oм | Oм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 113 | 0.2 | 22,6 | 87 | 0.5 | 43,5 | 0,5 | 1,67 | 1924,8 |

| 0.66% | 0,86% | 0.026 | 1,546 | 2,374 | 1915,82,374 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| назва засобу вим | система | гр.вим | клас точності | Допоміжні параметри | номер | рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| амперметр | А | 0,75-30 | 0.2 | 1.06 кОм | 1923 | 1989 |
| вольтметр | А | 0,15-750 | 0.2 | 15 кОм | 20206 | 1989 |

Висновок:

На цій лабораторній роботі я вивчила методи вимірювання електричного опору на постійному струмі за допомогою амперметра, набула практичних навиків у використанні цих приладів і оволоділа методикою оцінювання похибок вимірювань. Я обчислила електричний опір  та його абсолютну похибку  , та одержав = 1915,82,374 Ом.

Міністерство освіти і науки України

Національного університету «Львівська Політехніка»

ІКТА

Звіт до лабораторної роботи №4

з дисципліни: «Метрологія та вимірювальна техніка»

на тему: «Вимірювання електричного опору на постійному струмі»

Варіант № 7

Виконала:

ст. гр.УІ-21

Полуектова О.Л.

Прийняв:

Прохоренко С.В.

Львів-2008р.

# Text boxes

V

A

БЖ