МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології

Кафедра КСА

Розрахункова робота

з навчальної дисципліни

«Мікропроцесорні пристрої»

Завдання

Розробити принципову схему інтерфейсу для під’єднання ЗП до системної шини комп’ютера, написати підпрограму обслуговування цього інтерфейсу в режимі програмного опитування в кодах команд МП і8080 та описати роботу схеми.

| Вар | Дані зовнішнього пристрою | Дані СШ компютера |
| --- | --- | --- |
|  | Розрядність ЗП, біти | К-сть ЗП | Наявність стробу | Рівень стробу | Напрям передачі | Адреси елементів інтерфейсу | Розрядність ШД, біти | Розрядність ША | К-сть сигналів ШУ | Наявність Uжив +5В СШ |
| 26 | 8 | 1 | є | низький | ПК→ЗП | 64h67h | 8 | 16 | INTA MEMR MEMW IOR IOW | є |

| Склад інтерфейсу: Вихідний порт; Дешифратор; Логічні МС малої степені інтеграції; Роз’єми. | Вибір елементної бази: 8282; К555ИД7; По ходу розробки схеми; В залежності від к-сті контактів. |
| --- | --- |

Принципова схема

Опис роботи

Дешифратор DC під’єднаний до роз’єму таким чином, щоб забезпечити роботу в області адрес 64h67h, які задані у завданні.

Керуюча підпрограма

| Адреса | Маш. код | Мітка | Мнемо код | Коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9000÷9002 |  | ZP1 | STA 8000 | Зчитування даних |
| 9003÷9004 |  |  | OUT 64 | Вивід даних у порт 64 |
| 9005÷9007 |  |  | STA 8001 | Зчитування даних |
| 9008÷9009 |  |  | OUT 65 | Вивід даних у порт 65 |
| 9010 |  |  | ret | Вихід з підпрограми |

Висновок: виконавши цю розрахункову роботу я засвоїв загальний принцип роботи МП з ЗП, а також навчився розробляти принципові схеми для інтерфейсу під’єднання ЗП до системної шини комп’ютера.