Cистемне програмування

# Лабораторна робота №1, 2.

# Змішане програмування на мовах СІ та Асемблер.

Мета: Оволодіти навиками створення програм, частини яких написані різними мовами програмування Засвоїти правила взаємодії різних модулів.

Труднощі опису зв'язку програм мовою C і асемблерних програм полягає в тому, що різні версії мови C мають різні угоди про зв'язки і для більш точної інформації варто користатися посібником з наявної версії мови C.

- Більшість версій мови C забезпечують передачу параметрів через стек у зворотній (у порівнянні з іншими мовами) послідовності. Звичайно доступ, наприклад, до двох параметрів, переданих через стек, здійснюється в такий спосіб:

MOV ES,BP

MOV BP,SP

MOV DH,[BP+4]

MOV DL,[BP+6]

...

POP BP

RET

- Деякі версії мови C розрізняють великі і малі букви, тому ім'я асемблерного модуля повинне бути представлено в тому ж символьному регістрі, який використовують для посилання C-програми.

- У деяких версіях мови C потрібно, щоб асемблерні програми, що змінюють регістри DI і SI, записували їхній вміст у стек при вході і відновлювали ці значення зі стека при виході.

- Ассемблерні програми повинні повертати значення, якщо це необхідно, у регістрі AX (одне слово) чи в регістро парі DX:AX (два слова).

- Для деяких версій мови C, якщо ассемблерна програма встановлює прапор DF, те вона повинна скинути його командою CLD перед поверненням.

Щоб скомпонувати разом модулі C++ і Асемблера, повинні бути дотримані наступні три пункти:

- У модулях Асемблера повинні використовуватися угоди про імена, прийняті в C++.

- C++ і Асемблер повинні спільно використовувати відповідні функції й імена змінних у формі, прийнятної для C++.

- Для комбінування модулів у виконувану програму потрібно використовувати утіліту-компоновщик (TLINK, LINK тощо).

Підкреслення і мова СІ

Якщо ви пишете мовою СІ чи С++,  то  всі  зовнішні  мітки повинні  починатися  із символу  підкреслення (_). Компілятор СІ і С++ вставляє символи підкреслення перед всіма  іменами  зовнішніх функцій і  змінних  при їхньому використанні в програмі на СІ/С++ автоматично,  тому вам потрібно вставити їх самим тільки в  кодах асемблера. Ви повинні переконатися, що всі асемблерні звертання до функцій і змінних СІ починаються із символу підкреслення,  і  крім того,  ви повинні вставити його перед іменами всіх асемблерних функцій і змінних,  котрі робляться загальними і викликаються з програми мовою СІ/С++.

Наприклад, наступна програма мовою СІ (link2asm.cpp):

extrn int ToggleFlag();

int Flag;

main()

{

ToggleFlag();

}

правильно компонується  з  наступною  програмою  на Асемблері (CASMLINK.ASM):

.MODEL  SMALL

.DATA

EXTRN _Flag:word

.CODE

PUBLIC  _ToggleFlag

_ToggleFlag PROC

cmp   [_Flag],0  ; прапор скинутий?

jz  SetFlag    ; так, установити його

mov   [_Flag],0  ; ні, скинути його

jmp   short EndToggleFlag ; виконано

SetFlag:

mov   [_Flag],1  ; установити прапор

EndToggleFlag:

ret

_ToggleFlag ENDP

# END

При використанні в директивах EXTERN і PUBLIC специфікатора мови СІ правильно компонується з наступною програмою на Асемблері (CSPEC.ASM):

.MODEL  SMALL

.DATA

EXTRN C Flag:word

.CODE

PUBLIC  C ToggleFlag

ToggleFlag  PROC

cmp   [Flag],0   ; прапор скинутий?

jz  SetFlag    ; так, установити його

mov   [Flag],0   ; ні, скинути його

jmp   short EndToggleFlag ; виконано

SetFlag:

mov   [Flag],1   ; установити прапор

EndToggleFlag:

ret

ToggleFlag  ENDP

# END

Розпізнавання  великих і малих символів в ідентифікаторах

В іменах ідентифікаторів Асемблер звичайно не розрізняє рядкові і прописні букви (верхній і нижній регістр).  Оскільки в С++ вони розрізняються, бажано задати таке розходження Асемблері (принаймні для тих ідентифікаторів, що спільно  використовуються Асемблером і С++).  Це можна зробити за допомогою параметрів /ML і /MX.

Перемикач (параметр) командного  рядка  /ML  приводить  до того,  що  в Асемблері у всіх ідентифікаторах рядкові і прописні символи будуть розрізнятися (вважатися різними). Параметр  командного рядка /MX указує Асемблеру, що рядкові і  прописні  символи  (символи  верхнього і нижнього регістра) потрібно розрізняти в загальнодоступних (PUBLIC) ідентифікаторах, зовнішніх (EXTRN) ідентифікаторах, глобальних (GLOBAL) ідентифікаторах і загальних (COMM) ідентифікаторах.  У більшості випадків варто  також використовувати параметр /ML.

# Типи міток

Хоча в програмах Асемблера можна вільно звертатися до будь-який змінній чи даних будь-якого розміру (8, 16, 32 біти і т.д.), у загальному випадку добре звертатися до змінного відповідно до їхнього розміру. Наприклад, якщо ви записуєте слово в байтову змінну, те звичайно це приводить до проблем:

. . .

SmallCount  DB 0

. . .

mov WORD PTR [SmallCount],0ffffh

. . .

Тому важливо, щоб в операторі Асемблера EXTRN, у якому описуються змінні С++,  задавався правильний розмір цих змінних,  тому що при генерації розміру доступу до змінного С++ Асемблер ґрунтується саме на цих описах.

Якщо в програмі мовою С++ міститься оператор:

char c

то код Асемблера:

. . .

EXTRN    c:WORD

. . .

inc  [c]

. . .

може привести до дуже неприємних помилок, оскільки після того, як у  коді  мовою  С++змінна c збільшиться чергові 256 разів, її значення буде скинуто, а тому що вона описана, як змінна  розміром  у  слово,  то байт за адресою OFFSET c + 1 буде збільшуватися некоректно, що приведе до непередбачених результатів.

Узгодження типів (СІ++ та Assembler)

Між типами  даних  С++ а Асемблера існує наступне співвідношення:

| Тип даних С++ | Тип даних Асемблера |
| --- | --- |
| unsigned char | byte |
| char | byte |
| enum | word |
| unsigned short | word |
| short | word |
| unsigned int | word |
| int | word |
| unsigned long | dword |
| long | dword |
| float | dword |
| double | qword |
| long double | tbyte |
| near* | word |
| far* | dword |

Передача параметрів

C++ передає функціям параметри  через  стек.  Перед викликом функції С++ спочатку заносить передані цієї функції параметри,  починаючи із самого правого параметра і  кінчаючи  лівим,  у стек. У С++ виклик функції:

. . .

Test(i, j, 1);

. . .

компілюється в інструкції:

mov ax,1

push  ax

push  word ptr DGROUP:_j

push  word ptr DGROUP:_i

call  near ptr _Test

add sp,6

де видно, що правий параметр (значення  1),  заноситься  в  стек першим, потім туди заноситься параметр j і, нарешті, і.

При поверненні з функції занесені в стек параметри усе ще знаходяться там, але вони більше не використовуються. Тому безпосередньо  після кожного виклику функції C++ налаштовує вказівник стеку назад у відповідності зі значенням, що він мав перед занесенням у стек параметрів (параметри, таким чином, відкидаються).  У попередньому прикладі три параметри (по  два  байти кожен)  займають у стеку разом 6 байт,  тому C++ додає значення 6 до вказівника стека,  щоб відкинути  параметри після звертання до функції Test. Важливий момент тут полягає в тім, що відповідно до використовуваних за замовчуванням угод С/C++ за видалення параметрів зі стеку відповідає викликаюча програма.

Функції Асемблера можуть звертатися до параметрів, переданих у стеку, щодо регістра BP. Наприклад, припустимо, що функція Test являє собою  наступну функцію на Асемблері (PRMSTACK.ASM):

.MODEL SMALL

.CODE

PUBLIC _Test

_Test    PROC

push bp

mov  bp,sp

mov  ax,[bp+4]  ; одержати параметр 1

add  ax,[bp+6]  ; додати параметр 2

; до параметра 1

sub  ax,[bp+8]  ; відняти від суми 3

pop  bp

ret

_Test    ENDP

Функція  Test  одержує  передані  з програми мовою СІ параметри через стек, відносно регістра BP. (Якщо ви пам’ятаєте, BP адресується відносно сегмента стека.) Але звідки вона знає, де знайти параметри відносно BP?

На рис.1 показано,  як виглядає стек перед виконанням першої інструкції у функції Test:

i = 25;

j = 4;

Test(1, j, 1);

Рис. 1 Стан стеку перед виконанням першої  інструкції функції Test

Параметри функції Test являють собою фіксовані  адреси відносно SP, починаючи з комірки, на два байти старшої від адреси, за якою зберігається адреса повернення, занесена туди при  виклику. Після завантаження регістра BP значенням SP ви можете звертатися до параметрів відносно BP. Однак, ви повинні спочатку зберегти BP,  тому що у викликаючій програмі передбачається,  що при поверненні  BP  змінений не буде.  Занесення в стек BP змінює всі зміщення в стеку. На рис. 2 показано стан стеку після виконання наступних рядків коду:

.

.

.

push  bp

mov bp,sp

.

.

.

# Рис.2 Стан стеку після інструкцій PUSH і MOVE

Організація передачі параметрів функції через стек і використання його для динамічних локальних змінних - це стандартний прийом для мови С++. Як можна помітити, неважливо, скільки параметрів має програма мовою С++: Самий лівий параметр завжди зберігається в стеку за адресою, що безпосередньо слідує за  збереженою у стеку адресою повернення, наступний параметр, що повертається, зберігається безпосередньо після самого  лівого  параметра  і  т.д. Оскільки  порядок  і  тип  переданих параметрів відомі,  їх завжди можна знайти в стеку.

Простір для динамічних локальних змінних можна зарезервувати, віднімаючи від SP  необхідну кількість байт. Наприклад, простір для динамічного локального масиву розміром  у 100 байт можна  зарезервувати,  якщо почати функцію Test з інструкцій:

. . .

push  bp

mov bp,sp

sub sp,100

. . .

Використання директиви ARG

У Турбо Асемблері передбачена директива ARG, за допомогою якої можна легко виконувати передачу параметрів  у  програмах на Асемблері.

Директива ARG автоматично генерує правильні зміщення в стеку для заданих вами змінних. Наприклад:

ARG  FillArray:WORD, Count:WORD, FillValue:BYTE

Тут задається три параметри: FillArray, параметр розміром у слово, Count, також параметр розміром у слово і FillValue - параметр  розміром  у  байт.  Директива  ARG встановлює мітку FillArray у значення [BP+4] (мається на увазі, що код знаходиться в процедурі ближнього типу), мітку Count - у  значення  [BP+6],  а мітку FillValue - у значення [BP+8]. Однак особливо важлива директива ARG тим, що ви можете використовувати визначені з  її  допомогою мітки не піклуючись про ті значення, у яких вони встановлені.

Наприклад, припустимо, що у вас є функція FillSub  яка викликається з С++у такий спосіб:

extern "C" {

void FillSub(

char *FillArray,

int Count,

char FillValue);

}

main()

{

#define ARRAY_LENGTH 100

char TestArray[ARRAY_LENGTH];

FillSub(TestArray,ARRAY_LENGTH,’*’);

}

У FillSub директиву ARG для роботи з параметрами  можна  використовувати в такий спосіб:

_FillSub    PROC  NEAR

ARG  FillArray:WORD, Count:WORD, FillValue:BYTE

push bp     ; зберегти вказівник стека

; програми, що викликає підпрограму

mov  bp,sp    ; установити свій власний

; вказівник стека

mov  bx,[FillArray] ; одержати вказівник на

; заповнюваний масив

mov  cx,[Count] ; одержати заповнювану довжину

mov  al,[FillValue] ; одержати значення-заповнювач

FillLoop:

mov  [bx],al  ; заповнити символ

inc  bx     ; посилання на наступний символ

loop FillLoop   ; обробити наступний символ

pop  bp     ; відновити вказівник стека

; програми, що викликає підпрограму

ret

_FillSub    ENDP

Директива  ARG автоматично враховує різні розміри повернень ближнього і далекого типу.

Література:

1.Р.Джордейн.Справочник програмиста персональных компъютеров типа ІBM PC XT и AT. - M."Финансы и статистика",1992,стор.13-31.

2.Л.О.Березко,В.В.Троценко. Особливості програмування в турбо-асемблері. -Киів,НМК ВО,1992.

3.Л.Дао. Программирование микропроцессора 8088.Пер.с англ.-М."Мир",1988.

4.П.Абель.Язык ассемблера для ІBM PC и программирования. Пер. з англ.-М.,"Высшая школа",1992.

ЗАВДАННЯ:

- Створити  програму, яка реалізовує обчислення, заданого виразу, згідно варіанту.

Програма повинна складатися з кількох  модулів, передача параметрів між якими здійснюється через стек.

Основний модуль – створюється мовою С.

Він повинен забезпечувати:

  - ввід даних з клавіатури;

  - виклик підпрограми обчислення виразу;

  - вивід на екран результату обчислення виразу.

Модуль безпосередніх обчислень – здійснює всі обчислення виразу і створюється  мовою Assembler;

- Відлагодити та протестувати програму. Результати роботи програми продемонструвати викладачу.

- Скласти звіт про виконану роботу з приведенням тексту програми та коментарів до неї, а також результатів її роботи.

Примітка. В лабораторній роботі № 2 використати взаємовиклики С – ASM – С. Для виводу результатів обчислень забезпечити виклик стандартної функції printf() із модуля ASM .

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ

А, В, С, D, E, F - знакові операнди, довжиною в байтах, згідно з індексу,

значення К подано у 16-му форматі.

| № | Вираз | K |
| --- | --- | --- |
| 1 | X=A2+C1-D2+K | 1254021 |
| 2 | X=A4+C3-D1-K | 202 |
| 3 | X=K-B2+C2-E1 | 37788663 |
| 4 | X=A4+C1-D4+K | 45694 |
| 5 | X=B4-A2*2-E2+K | 505 |
| 6 | X=K+B2/4-D2*4-E1 | 6DD02316 |
| 7 | X=A4/2-4*(D1+E2-K) | 717 |
| 8 | X=A4-B2+K-D2/2+8*B2 | 88 |
| 9 | X=4*B2-C2+D4/4 | 29 |
| 10 | X=A4-B4/2+K+E2*4 | 2310 |
| 11 | X=(A4-B3-K)*2+E4/4 | 311 |
| 12 | X=K+B4/2-4*F2-E1 | 7055E0AC |
| 13 | X=A2/2+8*(D1+E2-K) | 2513 |
| 14 | X=A4-B1-K-D2/2+4*B1 | 614 |
| 15 | X=A3+(4*C2)-D4/2+K | 4569600F |
| 16 | X=A4/4+C2-D1*2+K | 616 |
| 17 | X=A4-K+C4/2-E1*8 | 1017 |
| 18 | X=4*(B2-C1)+D2/4+K | 56987018 |
| 19 | X=A2*4+C1-D4/2+K | 4019 |
| 20 | X=K+B4/4-D1*2-E2 | 18932020 |
| 21 | X=A4/8+2*(D2 – E1+K) | 21 |
| 22 | X=K-B1-C1-D2/2+4*B1 | 45781022 |
| 23 | X=A2*8-C1+D4/2+K | 7AA02023 |
| 24 | X=K-B2/2+D3+E2*4 | 74569024 |
| 25 | X=(K-B2-C1)*2+E4/42 | 2B05025 |
| 26 | X=A2+K+C2/2-E1*8 | 6C26 |
| 27 | X=A2*4+(K-E1*4) | A77627 |
| 28 | X=K+B4/2+D3-E2/4 | 3FF28 |
| 29 | X=K-B1*4+D2-F2/2 | 12A0C029 |
| 30 | X=K+B3-D2/2+E1*4 | 25630 |

Порядок виконання

- Запустити середовище розробки Microsoft Visual Studio 2005, для чого потрібно виконати: Start-> All programs->Microsoft Visual Studio 2005 -> Microsoft Visual Studio 2005

- Створити новий проект:

2.1. В закладці File вибрати New - > Project (Рис. 1)

Рис. 1. Створення нового проекту в середовищі Microsoft Visual Studio 2005

2.2. Вибрати тип проекту Visual C++ та шаблон Win32 Console Application (Рис. 2) та натиснути

Рис. 2. Вибір типу проекту

У вікні, що з’явиться натиснути клавішу  (Рис. 3)

Рис. 3. Інформаційне вікно, що вказує тип вибраного проекту

У додаткових опціях проекту встановити тип «Empty project» (Рис. 4) та натиснути .

Рис. 4. Встановлення параметрів проекту

У вікні менеджера проекту буде відображатись структура створеного проекту, зображена на рис. 5.

Рис. 5. Менеджер проекту

3. До створеного проекту додати файли вихідних текстів програми. Для цього потрібн натиснути праву клавішу миші на іконці проекту та у спливаючому вікні вибрати Add -> New Item (Рис. 6)

4. На основі наведених в методичних вказівках кодів програм підготувати два файли з розширеннями .срр та .asm.Для цього можна використати будь-який тексів редактор (наприклад Notepad). Зауваження: створенні файли повинні мати різні імена.

5. Додати створенні файли до проекту Microsoft Visual Studio 2005 так, як наведено на рис. 6-7.

Рис. 6. Додавання існуючих файлів з вихідними кодами

При додавання файлу з розширенням .asm у Microsoft Visual Studio 2005 з’явиться вікно, що дозволяє встановити правила компіляції програм, написаних мовою програмування assembler (Рис. 7). Вибрати єдине доступне правило та натиснути .

Рис. 7. Вибір правила компіляції асемблерних файлів

6. Скомпілювати створений проект, використавши вкладку build (рис. 7).

7. Модифікувати тестову програму відповідно до заданого варіанту, скомпілювати та запустити на виконання.

Приклад змішаної програми, що виконує додавання двох цілих чисел

| 1.cpp | 2.asm |
| --- | --- |
| #include <stdio.h> extern "C" void calc(void); extern "C" { int A=0; int B=0; int X=0; }; int main() { printf("Please, enter your numbers:\n"); printf("A = "); scanf("%d",&A); printf("B = "); scanf("%d",&B); calc(); printf("X = %d\n",X); return 0; } | .386 .model flat,c EXTRN A:SDWORD, B:SDWORD, X:SDWORD .data Afl dd 0 Bfl dd 0 format db "X = %d\n" .code calc PROC mov eax,A mov ebx,B add eax, ebx mov X, eax ret calc ENDP END |

# Text boxes

Примітка: Мітки,  на  які  відсутні  посилання в програмі на СІ (такі, як SetFlag) не вимагають попередніх символів підкреслення. Турбо Асемблер  автоматично  при записі імен Flag і ToggleFlag  в об’єктний файл помістить перед ними символ підкреслення.

Адреса повернення

25 (і)

4 (j)

1

SP

SP+2

SP+4

SP+6

BP викликаючої програми

Адреса повернення

25 (і)

4 (j)

SP

SP+2

SP+4

SP+6

1

BP

BP+2

BP+4

BP+6

BP+8

SP+8