Міністерство освіти і науки України

Національний університет „Львівська політехніка”

Кафедра ЕОМ

Звіт

з лабораторної роботи №5

з дисципліни: “Комп’ютерна  електроніка”

на тему: “Спільний колектор”

# Підсилювач змінного струму на біполярному транзисторі

Обрахунки та таблиці:

| Е, В | Ik, мА | Rг, Ом |
| --- | --- | --- |
| 20 | 10 | 2,0 |

Β = 100

Cкб = 50 пФ

С = 1 мкФ

Uвх =

Uk = 0,5E = 20*0,5 = 10 B;

К =0,96*0,707 = 0,67872

- RE =

- Rвих = re + = 2,6 +  = 22,6 Ом

- Rвх = 48кОм=(βRe * Rб)  / βRe + Rб = = 48кОм

| Параметр | Розрахунок | Моделювання |
| --- | --- | --- |
| Rб | 93 Ом |  |
| Re | 1 кОм |  |
| Iб | 0,1 мА | 0,098 мА |
| IK | 10 мА | 9,87 мА |
| ƒн | 3,2 Гц | 3,3 Гц |
| ƒв | 1,6 МГц | 1,66 МГц |
| K | 0,96 | 0,96 |
| Ue | 10 В | 9,97 В |
| Rвих | 22,6 Ом |  |
| Rвх | 48 кОм |  |

Знімки екрану роботи зібраного електричного кола

Рис.1

Рис.2

Висновок: виконуючи цю лабораторну роботу я зрозумів, як працює схема включена з спільним колектором .Перевірив схему в Multisim 10 та спів ставив результати обрахунків та моделювання. Результати вийшли з невеликою похибку.