Аналоги отечественных полупроводников / Стабилитроны

Тип Предельные значения Значения параметров при Т=25°С Тк.мах(Тп.) °С возможная замена Uст.ном. В при Iст.ном.mA Рмакс.mBt мин B мах B rст. Om aст. %/°С Iст. мин мах mA 2С102А 5,1 20 300 4,84 5,36 17 ±1,0 3 58 125 BZX79-C5V1 2С111А 6,2 10 150 5,66 6,76 35 -6 3 22 125 BZX79-C6V2 2С111Б 6,8 10 150 6,24 7,38 28 ±5,0 3 20 125 BZX79-C6V8 2С112А 7,5 5 150 6,82 8,21 16 ±4,0 3 18 125 BZX79-C7V5 2С112Б 8,2 5 150 7,49 8,95 14 4 3 17 125 BZX79-C8V2 2С112В 9,1 5 150 8,25 9,98 18 6 3 15 125 BZX79-C9V1 2С133А 3,3 10 300 2,97 3,63 65 -11 3 81 125 BZX79-C3V3 2С133Б 3,3 10 100 3 3,7 65 -10 3 30 125 BZX79-C3V3 2С139А 3,9 10 300 3,51 4,29 60 -10 3 70 125 BZX79-C3V9 2С139Б 3,9 10 100 3,5 4,3 60 -10 3 26 125 BZX79-C3V9 2С147А 4,7 10 300 4,23 5,17 56 -9...10 3 58 125 BZX79-C4V7 2С147Б 4,7 10 100 4,1 5,2 56 -8...+2 3 21 125 BZX79-C4V7 2С156А 5,6 10 300 5,04 6,16 46 ±5,0 3 55 125 BZX79-C5V6 2С156Б 5,6 10 100 5 6,4 45 -4...7 3 18 125 BZX79-C5V6 2С162А 6,2 10 150 5,66 6,76 35 -6 3 22 125 BZX79-C6V2 2С168А 6,8 10 300 6,12 7,48 28 ±6,0 3 45 125 BZX79-C6V8 2С168Б 6,8 10 100 6 7,5 15 7 3 15 125 BZX79-C6V8 2С168В 6,8 10 150 6,24 7,38 28 ±5,0 3 20 125 BZX79-C6V8 2С175А 7,5 5 150 6,82 8,21 16 ±4,0 3 18 125 BZX79-C7V5 2С182А 8,2 5 150 7,49 8,95 14 4 3 17 125 BZX79-C8V2 2С191А 9,1 5 150 8,25 9,98 18 6 3 15 125 BZX79-C9V1 2С205А 10 5 150 9,12 10,9 22 6 3 13 125 BZX79-C10 2С210А 10 5 125 9 10,5 15 9 3 11 125 BZX79-C10 2С210Б 10 5 150 9,5 10,5 22 6 3 14 125 BZX79-C10 2С211А 11 5 125 10 12 19 9,5 3 10 125 BZX79-C11 2С211И 11 5 150 10,5 11,5 23 7 3 13 125 BZX79-C11 2С212В 12 5 150 10,9 13,1 24 7,5 3 12 125 BZX79-C11 2С213А 13 5 125 11,5 14 22 9,5 3 9 125 BZX79-C13 2С213Б 13 5 150 11,9 14,2 25 7,5 3 10 125 BZX79-C13 2С439А 3,9 51 1000 3,51 4,29 12 -10 3 212 125 BZV85-C3V9 2С447А 4,7 43 1000 4,23 5,17 10 -8...3 3 190 125 BZV85-C4V7 2С456А 5,6 36 1000 5,04 6,16 7 5 3 167 125 BZV85-C5V6 2С468А 6,8 29 1000 6,12 7,48 5 6,5 3 142 125 BZV85-C6V8 2С482А 8,2 5 1000 7,4 9 25 8 1 96 125 BZV85-C8V2 2С510А 10 5 1000 9 11 25 10 1 79 125 BZV85-C10 2С512А 12 5 1000 10,8 13,2 25 10 1 67 125 BZV85-C12 2С515А 15 5 1000 13,5 16,5 25 10 1 53 125 BZV85-C15 2С516А 10 5 340 9 10,5 12 9 3 32 125 BZX79-C10 2С516Б 11 5 340 10 12 15 9,5 3 29 125 BZX79-C11 2С516В 13 5 340 11,5 14 18 9,5 3 24 125 BZX79-C13 2С518А 18 5 1000 16,2 19,8 25 10 1 45 125 BZV85-C18 2С522А 22 5 1000 19,8 24,2 25 10 1 37 125 BZV85-C22 2С524А 24 5 1000 22,8 25,2 30 10 1 33 125 BZV85-C24 2С527А 27 5 1000 24,3 29,7 40 10 1 30 125 BZV85-C27 2С530А 30 5 1000 28,5 31,5 45 10 1 27 125 BZV85-C30 2С536А 36 5 1000 34,2 37,8 50 10 1 23 125 BZV85-C36 2С551А 51 1,5 1000 48 54 200 12 1 14,6 125 BZV85-C51 Д810 10 5 280 9 10,5 12 9 3 26 125 BZX79-C10 Д811 11 5 280 10 12 15 9,5 3 23 125 BZX79-C11 Д813 13 5 280 11,5 14 18 9,5 3 20 125 BZX79-C13 Д814В 10 5 340 9 10,5 12 9 3 32 125 BZX79-C10 Д814В1 10 5 340 9 10,5 12 9 3 32 125 BZX79-C10 Д814Г 11 5 340 10 12 15 9,5 3 29 125 BZX79-C11 Д814Г1 11 5 340 10 12 15 9,5 3 29 125 BZX79-C11 Д814Д 13 5 340 11,5 14 18 9,5 3 24 125 BZX79-C13 Д814Д1 13 5 340 11,6 14 18 9,5 3 24 125 BZX79-C13 КС133А 3,3 10 300 2,97 3,63 65 -11 3 81 125 BZX79-C3V3 КС139А 3,9 10 300 3,51 4,29 60 -10 3 70 125 BZX79-C3V9 КС147А 4,7 10 300 4,23 5,17 56 -9...10 3 58 125 BZX79-C4V7 КС156А 5,6 10 300 5,04 6,16 46 ±5,0 3 55 125 BZX79-C5V6 КС162А 6,2 10 300 5,8 6,6 35 -6 3 50 100 BZX79-C6V2 КС162В 6,2 10 150 5,8 6,6 - -6 3 22 100 BZX79-C6V2 КС168А 6,8 10 300 6,12 7,48 7 ±6,0 3 45 125 BZX79-C6V8 КС168В 6,8 10 150 6,3 7,3 28 ±5,0 3 20 100 BZX79-C6V8 КС175А 7,5 5 150 6,82 8,21 16 ±4,0 3 18 100 BZX79-C7V5 КС182А 8,2 5 150 7,6 8,8 14 - 3 17 100 BZX79-C8V2 КС191А 9,1 5 150 8,5 9,7 18 - 3 15 100 BZX79-C9V1 КС210А 10 5 150 - - - - 3 14 100 BZX79-C10 КС210Б 10 5 150 9,3 10,7 22 6 3 14 100 BZX79-C10 КС213А 13 5 150 - - - - 3 10 125 BZX79-C13 КС213Б 13 5 150 12,1 13,9 25 8 3 10 125 BZX79-C13 КС439А 3,9 51 1000 3,51 4,29 25 -10 3 212 125 BZV85-C3V9 КС447А 4,7 43 1000 4,23 5,17 18 -8...3 3 190 125 BZV85-C4V7 КС456А 5,6 36 1000 5,04 6,16 7 5 3 167 125 BZV85-C5V6 КС468А 6,8 30 1000 6,12 7,48 5 6,5 3 119 125 BZV85-C6V8 КС482А 8,2 5 1000 7,4 9 25 8 1 96 125 BZV85-C8V2 КС509А 15 15 1300 13,8 15,6 15 9 0,5 42 85 BZV85-C15 КС509Б 18 15 1300 18,6 19,1 20 9 0,5 35 85 BZV85-C18 КС509В 20 10 1300 18,8 21,2 24 9 0,5 31 85 BZV85-C20 КС510А 10 5 1000 9 11 25 10 1 79 125 BZV85-C10 КС512А 12 5 1000 10,8 13,2 25 10 1 67 125 BZV85-C12 КС515А 15 5 1000 13,5 16,5 25 10 1 53 125 BZV85-C15 КС518А 18 5 1000 16,2 19,8 25 10 1 45 125 BZV85-C18 КС522А 22 5 1000 19,8 24,2 25 10 1 37 125 BZV85-C22 КС524А 24 5 1000 22,8 25,2 30 10 1 33 125 BZV85-C24 КС527А 27 5 1000 24,3 29,7 40 10 1 30 125 BZV85-C27 КС533А 33 5 640 30 36 40 10 3 17 125 BZV85-C33 КС551А 51 1,5 1000 48 54 200 12 1 14,6 125 BZV85-C51

Аналоги отечественных полупроводников / Транзисторы малой мощности

Транзистор Аналог Проводимость Электрические параметры КТ3102 BC546; BC547 NPN Uкэ 45-65в, Iк-100mА, hоэ 200-800, P-500mВт КТ3107 BC556; BC557 PNP Uкэ 45-65в, Iк-100mА, hоэ 200-800, P-500mВт КТ3129 BC856; BC857 PNP Uкэ 45-65в, Iк-100mА, hоэ 200-800, P-250mВт КТ3130 BC846; BC847 NPN Uкэ 45-65в, Iк-100mА, hоэ 200-800, P-250mВт КТ502 BC327 PNP Uкэ 45в, Iк-500mА, hоэ 100-600, P-625mВт КТ503 BC337 NPN Uкэ 45в, Iк-500mА, hоэ 100-600, P-625mВт

Микросхемы аналоговые (операционные усилители)

Отеч. Функц. Имп. Производство Корпус КФ1401УД2Б Счетверенный ОУ LM324D STM SO14 КР1401УД2А Счетверенный ОУ LM324N STM DIP14 КФ1401УД1А Сдвоеный ОУ LM358D STM SO8 КР1401УД1А Сдвоеный ОУ LM358N STM DIP8 КР1401СА1 Счетверённый компаратор LM2901N STM DIP14 КР1401УД2А Счетверенный ОУ LM2902N STM DIP14 КФ1401СА3Б Сдвоенный компаратор LM2903D STM SO8 К1401УД1А 2 маломощных ОУ LM2904D STM SO8 КФ1401СА1Б Счетверённый компаратор LM339D STM SO14 КР1401СА3Б Сдвоенный компаратор LM393N STM DIP8

Цифровые микросхемы

Отеч. Функц. Имп. Производство Корпус К561ЛА7 4 эл 2И-НЕ HEF4011BP Philips DIP14 К561ТМ2 2 D-тригера HEF4013BP Philips DIP14 564ТМ2 2 D-тригера HEF4013BT Philips SO14 К561КП2 8-ми канальн мультиплексор HEF4051BP Philips DIP16 К561КТ3 4 двунаправлен ключа HEF4066BP Philips DIP14 КФ1561КТ3 4 двунаправлен ключа HEF4066BT Philips SO14 564ТЛ1 4 триг Шмидта с 2И-НЕ на входе HCF4093BM1 STM SO14 К561ТЛ1 4 триг Шмидта с 2И-НЕ на входе HEF4093BP Philips DIP14 К561ИЕ10 2 четырёхразрядных двоичных счётчика HCF4520BEY STM DIP16 564ИЕ10 2 четырёхразрядных двоичных счётчика HCF4520BM1 STM SO16 564ИЕ10 2 четырёхразрядных двоичных счётчика HEF4520BT Philips SO16 КР1561КП5 3 мультиплекора 2 в 1 HEF4053BP Philips DIP16 КР1006ВИ1 програмируемый таймер NE555N STM DIP8 КР1564ИР22 8-разр. буф. регистр с тремя состояниями 74HC373D Philips SO20 КР1564ИР22 8-разр. буф. регистр с тремя состояниями 74HC373DB Philips SSOP20 КР1564ИР23 8-разр. буф. регистр с тремя состояниями 74HC374DB Philips SO20 КР1564ЛА3 4 эл 2И-НЕ M74HC00M1R STM SO14