Практична робота № 3

Тема: Розрахунок нерозгалужених кіл змінного струму.

Мета роботи: Навчитися розраховувати нерозгалужені кола змінного струму та будувати векторні діаграми.

1.	                                                      Завдання.

Коло з послідовно з‘єднаним , ,  (рис.1) ввімкнене в мережу, напруга якої змінюється по закону  =  sinωt. Визначити струм в колі, ; , а також потужності ,  , , . Побудувати векторну діаграму напруг.

i	                     i

u	                                                  u

рис 1                                                                                     рис 2

i	                i

u                                                            u

рис 3                                                                                     рис 4

В таблиці 1 приведені вихідні дані для розрахунків.

Таблиця 1.

| № п/п | № рисунка | (В) | (Ом) | (Ом) | (Ом) | (Ом) | (Ом) | (Ом) | ω(рад/c) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 141 | 5 |  | 10 |  | 5 |  | 314 |
| 2 | 1 | 282 | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 314 |
| 3 | 1 | 141 | 4 |  | 16 |  | 5 |  | 314 |
| 4 | 1 | 282 | 4 |  | 6 |  | 5 |  | 314 |
| 5 | 1 | 141 | 16 |  | 4 |  | 10 |  | 314 |
| 6 | 1 | 141 | 12 |  | 8 |  | 2 |  | 314 |
| 7 | 2 | 282 | 48 | 2 | 2 | 10 |  |  | 314 |
| 8 | 2 | 169 | 15 | 10 | 5 | 5 |  |  | 314 |
| 9 | 2 | 566 | 50 | 15 | 5 | 5 |  |  | 314 |
| 10 | 2 | 70,5 | 5 | 5 | 10 | 10 |  |  | 314 |
| 11 | 2 | 200 | 10 | 12 | 20 | 5 |  |  | 314 |
| 12 | 2 | 113 | 4 | 16 | 16 | 5 |  |  | 314 |
| 13 | 3 | 169 | 18 |  | 2 |  | 10 | 5 | 314 |
| 14 | 3 | 141 | 48 |  | 12 |  | 12 | 5 | 314 |
| 15 | 3 | 282 | 32 |  | 8 |  | 5 | 10 | 314 |
| 16 | 3 | 566 | 5 |  | 15 |  | 5 | 5 | 314 |
| 17 | 3 | 705 | 6 |  | 14 |  | 10 | 10 | 314 |
| 18 | 3 | 100 | 10 |  | 15 |  | 4 | 5 | 314 |
| 19 | 4 | 141 | 28 |  | 2 |  | 4 | 5 | 314 |
| 20 | 4 | 282 | 64 |  | 6 |  | 8 | 10 | 314 |
| 21 | 4 | 169 | 4 |  | 16 |  | 8 | 10 | 314 |
| 22 | 4 | 566 | 48 |  | 22 |  | 10 | 5 | 314 |
| 23 | 4 | 705 | 24 |  | 16 |  | 5 | 10 | 314 |
| 24 | 4 | 100 | 2 |  | 18 |  | 5 | 5 | 314 |

2.Приклад розрахунку

Коло з послідовно з‘єднаними  = 32 Ом, = 8 Ом, = 5 Ом, =10 Ом ввімкнене в мережу, напруга якої змінюється по закону  = 282 sin 314t. Визначити ;, , , ,. Побудувати векторну діаграму напруг.

Розв‘язок:

i

u

рис 5

Замінимо  та  одним

Ом

- Повний опір кола:

Ом

- Діюче значення напруги:

В

- Струм в колі

А

4.

5. Активна потужність:

кВт

6. Індуктивна потужність:

Ват

7. Ємнісна потужність:

Вт

8. Повна потужність:

кВт

9.Напруга на елементах кола:

В

В

В

В

10. Побудова топографічної векторної діаграми кола.

Напруга, прикладена до кола, дорівнює геометричній

(векторній) сумі напруг на всіх елементах кола:

Приймаємо за базовий вектор струму і

відкладаємо його в будь-якому напрямку.

Масштаби:

струму М  1 см : 0,6 А

напруги М  1 см : 20 В

Рис 2. Векторна діаграма папруг і струму

Зміст роботи:

- Тема роботи.

- Мета роботи.

- Завдання (електрична схема та вихідні дані).

- Розрахунок.

- Векторна діаграма (вказати масштаб).

- Висновки.

Роботу розробив: викладач Н.М.Щупляк