Міністерство освіти і науки України

при Національному університеті "Львівська політехніка"

Розрахункова робота

з дисципліни

«Метрологія, стандартизація і сертифікація»

Варіант №10

Львів  2009

Задача №1. В колі протікає постійний електричний струм Івим, для вимірювання якого можуть бути використані прилади з верхньою межею( границею ) вимірювання Іг1; Іг2; Іг3; Іг4 . Клас точності всіх приладів  . Визначити яким приладом доцільно користуватись для отримання найбільш точного результату. Відповідь аргументувати.

| Дано: |  | Розв’язок |
| --- | --- | --- |
| Івим = | 300 А | 1. Визначаємо абсолютні похибки вимірювання використаних приладів: |
| = | 1.75 |  |
| Іг1 = | 2.5А |  |
| Іг2 = | 3.0 А |  |
| Іг3 = | 7.5А |  |
| Іг4 = | 20.0 А |  |

2. Обраховуємо відносні похибки вимірювання:

Висновок.  	Нам доцільно використати перший амперметр з верхньою границею вимірювання 1.0А, оскільки він забезпечує найвищу точність вимірювання.

Задача №2.Для вимірювання витрати енергії протягом часу tвим були виміряні напруга постійного струму живлення електромережі U=218 В вольтметром на номінальну граничну напругу Uгр=250 В класу точності  γU і струм Iвим амперметром на граничне значення струму Iгр класу точності γI . Визначити кількість енергії, яка витрачається в пічці протягом часу обліку  tвим і найбільш можливу абсолютну і відносну похибки при її вимірюванні, якщо час вимірюється секундоміром з точністю  протягом всього інтервалу часу.

| Дано: |  | Розв’язок |
| --- | --- | --- |
| U = | 218 В | 1. Витрати енергії протягом часу tвим |
| tвим = | 22 год. |  |
| Iгр = | 75А |  |
| γU = | 0.15 |  |
| Iвим = | 55 А | 2. Найбільша відносна похибка вимірювання енергії визначається за |
| γI = | 0,25 | значеннями відносних похибок використаних приладів: |
| = | 1.25сек. |  |

3. Найбільша абсолютна похибка вимірювання енергії визначається за формулою:

Відповідь. Результат обліку витрат електроенергії:

Задача №3. Підчас перевірки амперметра з границею вимірювання  Iгр в п’яти точках шкали ( 0.2Iгр; 0.4Iгр; 0.6Iгр; 0.8Iгр; 1.0Iгр )  отримали  такі покази зразкового приладу Iд1; Iд2; Iд3; Iд4; Iд5 . Визначити абсолютні, відносні та зведені похибки в кожній точці шкали амперметра. Аргументувати: до якого класу точності можна віднести даний амперметр за результатами перевірки, якщо він нормується значеннями зведеної похибки вимірювання.

| Дано: |  | Розв’язок |
| --- | --- | --- |
| Iгр = | 200 А | Абсолютна похибка вимірювання: |
| Iд1 = | 38.6 А |  |
| Iд2 = | 78.0 А |  |
| Iд3 = | 122.5 А |  |
| Iд4 = | 164.4 А |  |
| Iд5 = | 198.0 А |  |

2. Відносна похибка в кожній точці шкали

3. Зведена похибка в кожній точці шкали:

Висновок. Аналізуючи результати зведених похибок даний амперметр можна віднести до амперметрів з класом точності 2.0, оскільки клас точності вибирається з стандартного ряду значень класу точності і він має бути найменшим більшим від максимального значення зведеної похибки.

### Задача №4. Задано покази зразкового приладу N0. Визначити абсолютну і відносну похибки, поправки та дійсні значення вимірюваних величин для двох приладів, що проходять метрологічну перевірку. Покази приладів відповідно – N1  і  N2 . Зобразити схему метрологічної повірки. Дані наведені в табл. 4. Приймати для фізичних величин одиниці системи СІ.

| Дано: |  | Розв’язок |
| --- | --- | --- |
| N0 = | 100 Н | 1. Абсолютна похибка: 2. Відносна похибка: |
| N1 = | 88 Н |  |
| N2 = | 107 Н |  |
| Вимірювана фізична величина | P= |  |

3. Дійсне значення – показ зразкового приладу 100 Н

4. Поправки:

для першого приладу: Н

для другого приладу:  Н

Задача №5 Розрахувати відносні показники qi якості інструментальної сталі, якщо як зразкові значення використані відповідні параметри a0 із стандарту, а відповідні абсолютні показники ai наведені в таблиці 5. Обчислити комплексний показник якості  за середнім геометричним зваженим, коли вагові коефіцієнти, що характеризують внесок кожного показника, є однаковими та рівними .

| Дано: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показник | Опір, Н/м | Від. подовження,% | Від. звуження,% | Вміст сірки, % | Вміст фосфору,% | Доп.відхилення вуглецю,% | Доп.відхилення кремнію,% |
| Стандарт | 548.8 | 16.0 | 40 | 0.040 | 0.040 | 0.011 | 0.030 |
| вар.10 | 545.9 | 15.6 | 35 | 0.035 | 0.044 | 0.010 | 0.034 |

Розв’язок:

1. Відносні показники якості інструментальної сталі

2. Комплексний показник якості сталі:

Висновок. Нова інструментальна сталь є гiршою від стандартної в загальному, хоча поступається йому в певних параметрах

Задача №6. Встановити ряд діаметрів стального прута круглого прокату в інтервалі величин від  до , який містить n  членів. При розрахунках користуватись варіантами арифметичної та геометричної прогресій.

| Дано: |  | Розв’язок |
| --- | --- | --- |
| d = | 50 мм | Значення кроку з основного рівняння арифметичної прогресії: |
| dn = | 330 мм |  |
| n = | 7 |  |

2. Ряд значень діаметрів:

3. Значення кроку  з основного рівняння геометричної прогресії:

4. Ряд значень діаметрів:

Задача №7. Основними одиничними показниками якості коксу є вміст в ньому сірки Sc , зольність Ac , категорії міцності М1 та М2. Значення цих показників та коефіцієнтів їхньої вагомості  наведені  відповідно в таблиці 7. Розрахувати значення комплексного показника якості за середнім арифметичним  та середнім гармонічним  зваженими виразами.

2. Комплексний показник якості за середнім гармонічним зваженим

| Дано: |  | Розв’язок |
| --- | --- | --- |
| Sc = | -1.0 % | 1. Комплексний показник якості за середнім арифметичним зваженим: ; % |
| Ac. = | -13 % |  |
| М1 = | -5.7 % |  |
| М2 = | +88 % |  |
| g1 = | 23 |  |
| g2 = | 2.2 |  |
| g3 = | 2.9 |  |
| g4 = | 2.0 |  |

Задача № 8. Розрахувати відносні показники якості qi нової тканини, якщо як зразкові значення a0 використані відповідні параметри з арт. 33121. Обчислити комплексний показник якості за середнім гармонічним зваженим .

| Показник | Розр. навантаження, Н | Осілість п/пран- ня,% | Стійкість до піни, бал | Стійкість до мила, бал | Стійкість до води, бал | Стійкість до витир, бал | Кол. оформлення, бал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нова тканина, ai | 408.8 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 475 | 17.7 |
| Арт.33121, a0 | 470.4 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 500 | 20 |
| (вар10) | 0.21 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.22 | 0.18 |

Розв’язок

1. Відносні показники якості нової тканини:

=

2. Показник якості за середнім гармонічним зваженим:

==

Висновок. Нова тканина поступається в якості зразковій. Це випливає з  порівняння відповідних показників якості нової  і зразкової тканин, і з врахуванням показника якості за середнім гармонічним зваженим .