Мета роботи: дослідження вібрації будівельних конструкцій на робочих місцях, реалізація інженерних вирішень по зменшенню вібрації.

Теоретична частина.

Вібрація представляє собою процес розповсюдження механічних коливань в твердому тілі. Джерела вібрації різні: технологічні процеси, механізми, машини.

Вібрація характеризується частотою f, Гц, віброшвидкістю V, мм/с, вібропереміщенням А, мкм. Ці величини взаємозв'язані співвідношенням:

f=V*103/2πA							(1)

Коливання, розповсюджуючись по елементах конструкцій, прискорюють їхнє руйнування. Крім того, вони впливають на працюючого.

Залежно від дії на людину вібрація ділиться на загальну і місцеву. Перша викликає струс людини (при знаходженні його на коливних підлогах, устаткуванні і т.д.), друга шкодить лише окремі органи (при роботі з віброінструментом, відбійним молотком, дрелькою).

Вібрація шкідливо впливає на здоров'я і працездатність людини. Під впливом вібрації поступово розвиваються порушення центральною нервової і серцево-судинної систем, вестибулярного апарата, погіршується травлення, відбуваються несприятливі зміни в кістково-суглобовому апараті, зменшується опірність організму хворобам, зростає стомлюваність, знижується загальна працездатність і т.д. Тривала дія виробничої вібрації може привести до професійних виброзахворювань з повною або частковою втратою працездатності.

У зв'язку з шкідливістю для здоров'я допустимі значення параметрів вібрації нормуються (ГОСТ 12.1.012-78 і СІ 245-71). Залежно від частоти вібрації f встановлені гранично допустимі величини віброшвидкості V і вібропереміщенням А, мкм. Ухвалений також вид нормування у відносних одиницях, який визначається виразом

LV=20lg(V/V0)						(2)

де	LV  - рівень віброшвидкості , дБ ;

V0 - порогове (ще вловлюване сучасними приладами) значення віброшвидкості , рівне 5*10-5 мм/с (при f =1000 Гц і пороговому звуковому тиску Р0=2*10-5 Па).

Нормується як загальна, так і місцева вібрація.

Заходи захисту від вібрації, ціль яких - зниження коливань будівельних конструкцій і устаткування до рівня, що не перевищує нормативні значення, можна розділити на наступні основні напрями.

1. Зниження вібрації в джерелі – досягається заміною кривошипних механізмів рівномірно обертаючими; кування і штампування - пресуванням; ретельним підбором зубчатих пар; урівноваженням елементів, що обертаються; точністю збірки і підгонки деталей машин; забезпеченням співісної трансмісій; збалансованістю частин машин, що рухаються, і т.п.

2. Віброізоляція будівельних конструкцій, машин і устаткування здійснюється їхнім пружним з'єднанням ( конструкції укладаються на пружні прокладки, амортизатори). Це активна віброізоляція.

З. Пасивна віброізоляція робочого місця. Суть полягає в забезпеченні віброізольованих підлог або підставок на робочих місцях. Віброізольовані підлоги влаштовуються по спеціально  підібраним амортизаторам.

Фізичне значення амортизації коливань (активної і пасивної) полягає в гасінні енергії коливань пружними амортизаторами; частота власних коливань амортизованої системи f0, при цьому повинна значно відрізнятися від частоти вимушених коливань f, не менше ніж в чотири рази ( f >= 4*f0).

Необхідна частота власних коливань

f0= 0.5/fст0.5							(3)

де fст - статичне осідання амортизаторів під вагою віброджерела, встановлене згідно закону Гука, см:

fст= Mh/ES

де M - маса установки, Н; h - початкова висота амортизатора, см; Е - модуль пружності амортизаційної гуми, Па; S - сумарна площа поперечного перетину амортизаторів, см2.

4. Приєднання мас до джерел коливань з метою зміни частот їхніх власних і поглинання їхньої енергії.

Ціль приєднання мас до коливних контурів (коливні окремі конструкції або цілі будівлі, верстати, машини, устаткування) - зміна частоти їхніх власних коливань з тим, щоб виключити можливість збігу частот власних і вимушених коливань тобто виключити появу резонансу при f ~ f0. В даній лабораторній роботі ефект приєднання мас можна спостерігати при навантаженні лабораторного столика контрольними вантажами.

5. Застосування засобів індивідуального захисту: рукавички з амортизуючими прокладками для захисту рук від вібрацій при роботі з пневматичними і електричними машинами, взуття на мікропористій підошві для захисту від вібрацій підлоги і ін.

Опис приладу і установки

В роботі використовується віброметр ВИП-2. Він призначений для вимірювання діючих значень віброшвидкості і розмаху вібропереміщення робочих місць, будівельних конструкцій, машин і устаткування в лабораторних і виробничих умовах.

Технічні характеристики віброметра:

- робочий діапазон частот, f = 10-1000 Гц;

- діапазон віброшвидкості, V = 0,1-100 мм/с;

- діапазон вимірюваних віброзміщень, А = 2 - 1000 мкм;

- відносна похибка 12 - 25%.

Віброметр складається з віброперетворювача (датчик) 2, вимірювального приладу ПИ-13 1 і кабелю (мал. 1).

Віброперетворювач містить підвісну систему (рамку) і індукційну котушку. При переміщенні підвісної системи відносно магнітопровода на її кінцях виникає ЕРС, пропорційна швидкості зсуву (амплітуді) і частоті коливань, що вимірюються.

Рис. 1. Загальний вигляд віброметра ВИП-2:

1 - вимірювальний прилад; 2 - вибродатчик

На лицьовій панелі вимірювального приладу розташований показуючий прилад і перемикачі ВИД РОБОТИ і МЕЖІ ВИМІРЮВАННЯ. На корпусі встановлені роз'єми для підключення віброперетворювача і роз'єм ВИХІД для підключення осцилографа.

Перемикач ВИД РОБОТИ має наступні положення:

ВИКЛ. - живлення приладу відключено (встановлюється при припиненні вимірювань щоб уникнути розрядки батареї і псування приладу);

КОНТР. ЖИВЛЕННЯ – контролюється стан або наявність живлення напруги; V - μm/s і МКМ - положення для вимірювання розмаху вібропереміщення (подвійної амплітуди коливань), мкм.

Верхні цифри (1, 3, 10, 30, 100) перемикача МЕЖІ ВИМІРЮВАННЯ позначають граничні числові відмітки шкали приладу, мм/с, при вимірюванні віброшвидкості (включення перемикача ВИД РОБОТИ в положення μm/s).

Нижні цифри (10, 30, 100, 300, 1000) - граничні числові відмітки шкали приладу мкм, при вимірюванні розмаху вібропереміщення (включення перемикача ВИД РОБОТИ в положення МКМ).

Ціна розподілу приладу непостійна і залежить від вибраного діапазону вимірювання (від установки перемикача МЕЖІ ВИМІРЮВАНЬ).

Верхня шкала приладу використовується при установці перемикача МЕЖІ ВИМІРЮВАНЬ на відмітки кратні 10, нижня - на відмітки, кратні 3.

До віброметра ВИП-2 підключається осцилограф СІ-72 для візуального спостереження за амплітудою вібропереміщень.

Схема лабораторної установки для вивчення ефективності віброзахисту показана на рис. 2. Вона складається з електричного віброджерела 1, змонтованого на сталевій плиті 2, прикріпленою кронштейнами З до стіни. Віброджерело з підставкою кріпиться до плити за допомогою чотирьох шпильок 5, наглухо сполучених з плитою 4. При вивченні ефективності вітрозахисту різних прокладних матеріалів (пінопласт, гума, дерево) віброджерело встановлюється на ці прокладки і жорстко кріпиться за допомогою гайок, що нагвинчують на шпильки 5. Віброджерело не повинно торкатися шпильок. Прокладки встановлюються як знизу підстави віброджерела, так і зверху. Вони також не повинні торкатися шпильок.

Параметри вібрації заміряються на умовному робочому місці (плита, точки а, 6, в, г, д). Враховується їх середнє значення.

Рис. 2. Схема лабораторної установки:

1 - віброджерело ; 2 - сталева плита-підставка віброджерела ; 3 - кронштейн; 4 - умовне робоче місце; 5 - гвинт кріплення віброустановки; 6 - амортизатор.

Підготовка до роботи

При перенесенні приладу його необхідно відключати, щоб не пошкодити стрілочний прилад; забороняються удари по віброперетворювачу і вібровимірювачу, різке їхнє струшування.

Встановивши прилад на робоче місце, перемикачі встановити у наступне положення: МЕЖІ ВИМІРЮВАННЯ - 100/1000;ВИД РОБОТИ - КОНТР.ЖИВЛЕННЯ . Стрілка приладу повинна зупинятися між відміткам 7 і 10, що свідчить про нормальну напругу живлення.

Порядок вимірювань

1. При вимірюванні віброшвидкості  перемикач ВИД РОБОТИ встановлюється в положення mm/s віброперетворювач закріплюється (або встановлюється) на вібруючій поверхні. Перемиканням МЕЖІ ВИМІРЮВАННЯ вибирається необхідна межа для вимірювання в залежності від енергії вібрацій, що виміряються (щоб прилад не зашкалювало).

2. При вимірюванні розмаху вібропереміщення  перемикач ВИД РОБОТИ переводиться в положення μm і проводиться вимірювання.

3. Необхідно стежити за тим, щоб значення віброшвидкості  і вібропереміщення, що виміряються, не виходили за межі шкали приладу.

4. Після закінчення вимірювання перемикач поставити в положення ВИКЛ.

5. При появі ознак відмови і несправності приладу його потрібно відключити, поставивши до відома викладача.

Для гасіння енергії коливань, що передаються на робочий столик (див., рис. 2) передбачається пристрій гумових амортизаторів, що вкладаються між поверхнею столика і джерелом коливань.

Вимоги ГОСТУ

Допустимі рівні вібрації на робочих місцях нормуються по ГОСТ 12.1.012-78 ССБТ "Вібрація. Вимоги безпеки", а також по СН 245-71 "Санітарні норми проектування промислових підприємств " (додаток 2,3).

Порядок виконання роботи

1. Встановити віброджерело на плиту з використанням дерев'яних прокладок (при монтажі в кожному випадку стежити за тим, щоб віброджерело і прокладки не торкалися шпильок, жорстко сполучених з плитою).

2. Виміряти віброшвидкості  і вібропереміщення на умовному робочому місці в точках а, б, в, г, д (див. рис. 2). Встановити їхнє середнє значення.

З. Навантажити плиту (умовне робоче місце) контрольним вантажем і провести виміри, указані в п. 2.

4. Розрахувати частоти вимушених коливань з використанням формули (1). Розрахувати фактичні рівні віброшвидкості LV, по формулі (2).

5. Оцінити відповідність рівня заміряних вібрацій на робочому місці рівню, допустимому нормами (ГОСТ 12.1.012-78)

6. Встановити віброджерело на плиту з використанням гумових прокладок і провести виміри і розрахунки, указані в п. 2-5.

7. Встановити віброджерело на плиту з використанням прокладок пінопластів і провести виміри і розрахунки, указані в п. 2.

8. Оцінити ефективність віброзахисних засобів.

Вимоги безпеки при виконанні лабораторної роботи

1. Джерело вібрації повинно бути надійно заземлено.

2. Перед включенням джерела вібрації необхідно перевірити заземлення і цілісність електропроводки.

З. Включення джерела вібрації здійснюється лаборантом, виміри проводяться у присутності викладача.

4. Після вимірювань потрібно негайно вимкнути прилад ВИП-2 щоб уникнути його псування (перемикач ВИД РОБОТИ ставити в положення ВИКЛ.).

Додаток 1.

| Режим роботи | Точка | Фактичний показник | Нормований показник | Висновки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Віброшвидкість, мм/с | Вібропереміщення 2А, мкм | Частота вимушених коливань, Гц | Рівень вібрації, ДБ | Віброшвидкість, мм/с | Рівень вібрації, ДБ |  |
| Без амортизаторів | а |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середнє значення |  |  |  |  |  |  |  |
| З приєднанням мас | а |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середнє значення |  |  |  |  |  |  |  |
| З амортизаторами: 1 варіант | а |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середнє значення |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 варіант | а |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середнє значення |  |  |  |  |  |  |  |

Гігієнічні норми вібрації, які діють на людину

| Вид вібрації | Чисельник – середньоквадратичне значення віброшвидкості, мм/с (не більше) |
| --- | --- |
|  | Знаменник – логарифмічний рівень віброшвидкості, дБ в октанних смугах зі середньогеометричними частотами, Гц |
|  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 |
| Технологічна (на постійних робочих місцях у виробничих приміщеннях, підприємствах) |  | 13/108 | 4,5/99 | 2,2/93 | 2/92 | 2/92 | 2/92 |  |  |  |  |

Допустимі значення параметрів вібрації

| Прийняте в роботі позначення | Середньогеометрична і гранична (подана в лапках) частота октавних смуг, Гц | 2/(1,4 ÷ 8) | 4/(2,8 ÷ 5,6) | 8/(5,6 ÷ 11,2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Частота, Гц | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 4 | 5 | 5,6 | 6,3 | 8 | 10 | 11,2 |
|  | Амплітуда (пікове значення) переміщення при гармонічних коливаннях, мм | 3,11 | 2,22 | 1,28 | 0,73 | 0,61 | 0,44 | 0,28 | 0,16 | 0,13 | 0,09 | 0,056 | 0,045 | 0,041 |
|  | Середньо-квадратичне значення коливальної швидкості | мм/с | 11,2 | 5 | 2 |
|  |  | дБ відносно 5*10-5 мм/с | 107 | 100 | 92 |
|  | Середньогеометрична і гранична (подана в лапках) частота октавних смуг | 16/(11,2 ÷ 22,4) | 31,5/(22,4 ÷ 45) | 63/(45 ÷ 90) |
|  | Частота, Гц | 11,2 | 12,5 | 16 | 20 | 22,4 | 25 | 31,5 | 40 | 45 | 50 | 63 | 80 | 90 |
|  | Амплітуда (пікове значення) переміщення при гармонічних коливаннях, мм | 0,041 | 0,036 | 0,028 | 0,0225 | 0,02 | 0,018 | 0,014 | 0,0113 | 0,0102 | 0,009 | 0,0072 | 0,0056 | 0,005 |
|  | Середньо-квадратичне значення коливальної швидкості | мм/с | 2 | 2 | 2 |
|  |  | дБ відносно 5*10-5 мм/с | 92 | 92 | 92 |