# Лабораторна робота  №24

Тема: дослідження каскаду попереднього підсилення на транзисторі.

Мета: вивчення роботи схеми і вивчення основних технічних показів низької частоти на транзисторі.

Схема транзистора.

Напруга живлення Ек = 10 В. Зняття амплітуди характеристики підсилювача  Uвих=f(Uвх). Частоту звукового генератора установленого сталою f = 1000 Гц. Змінюючи величину Uвих від Uвх 0 -1 В вимірюють Uвих з показів осцилографа визнач. величину Uвих , при якій з’являються нелінійні спотворення.

Зняття частотної характеристики.

f = 100Гц (f - cons)

Uвх = 0,9 , (f =cons)

| Rn=1.5kOm R1=15kOm | Uвх | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,81 | 0,9 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uвих | 0,017 | 0,198 | 0,367 | 0,543 | 0,744 | 0,938 | 1,11 | 1,3 | 1,488 | 1,656 | 1,825 |
| Rn=1.5kOm Rn=33kOm | Uвх | 0 | 01 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
|  | Uвих | 0,02 | 0,186 | 0,355 | 0,548 | 0,754 | 0,935 | 1,109 | 1,297 | 1,489 | 1,65 | 1,72 |
| Rn=510Om Rn=15kOm | Uвх | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
|  | Uвих | 0,02 | 0,196 | 0,365 | 0,57 | 0,747 | 0,26 | 1,123 | 1,306 | 1,488 | 1,651 | 1,815 |
| Rn510Om Rn=33kOm | Uвх | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
|  | Uвих | 0,018 | 0,196 | 0,373 | 0,564 | 0,752 | 1,119 | 1,217 | 1,297 | 1,495 | 1,651 | 1,828 |

Rn=510 Om

| f ,Гц | 20 | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 2000 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвих,В | 1,5 | 1,54 | 1,61 | 1.64 | 1.8 | 1.71 | 1.72 | 1.73 | 1.74 |
| К,9Б=20lgU /U | 4.437 | 4.666 | 4.998 | 5.212 | 5.369 | 5.524 | 5.625 | 5.676 | 5.726 |
| f ,Гц | 20 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 2000 | 3000 |  |
| Uвих,В | 1.45 | 1.59 | 1.63 | 1.68 | 1.7 | 1.72 | 1.73 | 1.74 |  |
| К,9Б=20lgU /U | 4.143 | 4.943 | 5.159 | 5.421 | 5.524 | 5.626 | 5.676 | 5.726 |  |
| f ,Гц | 20 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 2000 | 3000 |  |
| Uвих,В | 1.42 | 1.58 | 1.63 | 1.67 | 1.7 | 1.72 | 1.73 | 1.74 |  |
| К,9Б=20lgU /U | 3.96 | 4.888 | 5.159 | 5.369 | 5.524 | 5.626 | 5.676 | 5.726 |  |
| f ,Гц | 20 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 2000 | 3000 |  |
| Uвих,В | 1.47 | 1.61 | 1.65 | 1.68 | 1.7 | 1.73 | 1.74 | 1.75 |  |
| К,9Б=20lgU /U | 4.262 | 5.052 | 5.265 | 5.421 | 5.524 | 5.676 | 5.726 | 5.776 |  |

Висновок: в процесі виконання роботи ми навчились визначати основні технічні покази каскаду низької частоти на транзисторі і вивчити роботу схеми. Оскільки в каскадах попереднього підсилення ставиться з межу максимальне підсилення потужності вхідного сигналу, тому в таких каскадах  Rн<< R1. Резистор конденсатором достатньо великої ємності, це робиться для відведення змінної складової струму струму від резистора.