| № п/п | Назва об’єкту (виділеного приміщення) | Перелік ОТЗ, які знаходяться в приміщенні | Перелік ТЗПІ, які не є основними | Перелік ДТЗС | Інформація, яка підлягає захисту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лабораторія для розроблення та виготовлення ПЛМ | Три персональні комп’ютери з’єднані в локальну мережу (з виходом в Інтернет), програматор ПЛМ, комплекс для тестування ПЛМ, зовнішній модем, принтер, сигнальні лінії мережі Ethernet | Проводовий телефон радіотелефон, вимірювальні прилади, музичний центр, радіоприймач, сканер, телевізор, відеоплеєр | Лінії пожежної сигналізації, кабелі телефонного зв’язку, лінії мережі електроживленя, пристрій для знищення паперу, настільна лампа, мікрохвильова піч | Інформація стосовно досліджень, які проводяться в лабораторії, частина з якої є інформацією для службового користування |

План об’єкту:

Інформація щодо програмованих логічних матриць зберігається на комп’ютерах працівників що з’єднані в мережу, інформаційне сполучення між лабораторією та головним офісом здійснюється через локальну мережу технології Ethernet. Вимірювальні прилади розміщені суто в лабораторіях, їх налаштування відбувається через комп’ютер. Оскільки частина інформації про дослідження є таємною та інформацією для службового користування, то доступ до цієї інформації мають тільки працівники лабораторії. Електрик, сантехнік, прибиральниця  до неї доступу не мають.

Системний адміністратор – слідкує за справністю мережі, за стабільністю її роботи та надійність виходу в Інтернет, доглядає за роботою Ethernet мережі, принтера, модему, відповідає за телефонне з’єднання офісу і лабораторії. Слідкує за програмним забезпеченням.

Електрик – доглядає за роботою трансформатора та розподільних щитків, проводки, розеток, вимикачів та іншого електричного обладнання.

Сантехнік – доглядає за роботою каналізаційного люка та люка водопостачання, системи каналізації в будівлі.

Служба безпеки  - працівники лабораторії, що стежать за виконанням порядків, що встановлені адміністрацією підприємства, охорона підприємства.

Працівники лабораторії – проводять дослідження і тестування програмованих логічних матриць.

Прибиральниця – прибирає на території підприємства.

Якісна недостатність – відсутність установок безперебійного живлення, виведення з ладу програмного забезпечення мережі та сервера яке відповідає за безпеку(антивірусні програми, файерволи). Збиття опцій вимірювальних та будуючих пристроїв.

Кількісна недостатність – виведення з ладу комп’ютерів та програм в мережі, поломка комунікацій між офісом та лабораторією. Поломка пристроїв, що забезпечують процеси тестування та виготовлення самих програмованих логічних матриць.

Відмови – поломка комп’ютерів в мережі та їх комплектуючих, поломка вимірювальних пристроїв та пристроїв конструювання програмованих логічних матриць.

Збої – тимчасове вимкнення електроенергії що призведе до втрати інформації, перевантаження ліній зв’язку між лабораторією та офісом. Збої програмного забезпечення комп’ютерів та технологічних пристроїв.

Помилки – неправильне використання вимірювальних пристроїв. Некоректна праця з програмним забезпеченням.

Злочинні дії – викрадення працівниками частин устаткування, результатів досліджень самих матриць.

Стихійні лиха –  Природні умови що можуть призвести до втрати результатів дослідження, або повної втрати працездатності комплексу через втрати електропостачання.

Побічні явища –проникнення вірусів в мережу та в сервер.

ЗОВНІШНЯ СИСТЕМА ПІДПРИЄМСТВА

Трансформаторна підстанція

| Тип ДФ | Джерела ДФ |
| --- | --- |
|  | електрик | Всі електричні прилади, окрім мережі Ethernet | Моделі алгоритми програм | Технологія функціонування | Зовнішнє середовище |
| Якісна недостатність |  | Вимкнення або поломка фізичних елементів електроприладів, можлива втрата даних | Не коректний вимкнення призводить до втрати інформації, можлива втрата працездатності | Тимчасова втрата працездатності лабораторії | - |
| Кількісна недостатність |  | Вимкнення або поломка фізичних елементів електроприладів, можлива втрата даних | Не коректний вимкнення призводить до втрати інформації, можлива втрата працездатності | Тимчасова втрата працездатності лабораторії | - |
| Відмови | - | Вимкнення або поломка фізичних елементів електроприладів, можлива втрата даних | Не коректний вимкнення призводить до втрати інформації, можлива втрата працездатності | Тимчасова втрата працездатності лабораторії | - |
| Збої | - | - | - | - | - |
| Помилки | Неправильний коефіцієнт трансформації трансформатора | Вимкнення або поломка фізичних елементів електроприладів, можлива втрата даних | Не коректний вимкнення призводить до втрати інформації, можлива втрата працездатності | Тимчасова втрата працездатності лабораторії | - |
| Стихійні лиха |  |  |  |  | - |
| Злочинні дії | Крадіжка елементів трансформатора Швидке вмикання та вимикання живлення Встановлення неякісних запобіжників, провідників, що призведе до втрати електропостачання. | Не не функціонування електроприладів | Невикористання програмного забезпечення | Тимчасова втрата працездатності лабораторії | - |

| Тип ДФ | Джерела ДФ |
| --- | --- |
|  | Служба безпеки | Всі електричні прилади, окрім мережі Ethernet | Моделі алгоритми програм | Технологія функціонування | Зовнішнє середовище |
| Якісна недостатність | - | - | - | - | - |
| Кількісна недостатність | - | Вимкнення або поломка фізичних елементів електроприладів, можлива втрата даних | Не коректний вимкнення призводить до втрати інформації, можлива втрата працездатності | Тимчасова втрата працездатності лабораторії | - |
| Відмови | - | Вимкнення або поломка фізичних елементів електроприладів, можлива втрата даних | Не коректний вимкнення призводить до втрати інформації, можлива втрата працездатності | Тимчасова втрата працездатності лабораторії | - |
| Збої | - | - | - | - | - |
| Помилки | - | - | - | - | - |
| Стихійні лиха | Заливання водою, що призведе до вимкнення трансформатора | Вимкнення або поломка фізичних елементів електроприладів, можлива втрата даних | Не коректний вимкнення призводить до втрати інформації, можлива втрата працездатності | Тимчасова втрата працездатності лабораторії | - |
| Злочинні дії | Крадіжка елементів трансформатора Швидке вмикання та вимикання живлення | Не вмикання електроприладів | Невикористання програмного забезпечення | Тимчасова втрата працездатності лабораторії | - |

КПП.

| Тип ДФ | Джерела ДФ |
| --- | --- |
|  | Служба безпеки | _ | Моделі алгоритми програм | Технологія функціонування | Зовнішнє середовище |
| Якісна недостатність | - | - | - | Втрата ринку | - |
| Кількісна недостатність | - | - | - | Втрата ринку Руйнування підприємства | - |
| Відмови | - | - | - | - | - |
| Збої | Збій системи контролю пристроїв перевірки особи | - | - | Втрата ринку Руйнування підприємства | - |
| Помилки | Помилкове надання доступу на територію підприємства | - | - | Втрата ринку Руйнування підприємства | - |
| Стихійні лиха | - | - | - | - | - |
| Злочинні дії | Винесення інформації про дослідження в лабораторії Встановлення неякісного контролю за об’єктами, що проходять через кпп Надання доступу шпигуну, диверсанту | - | - | Втрата ринку | - |

| Тип ДФ | Джерела ДФ |
| --- | --- |
|  | Інші працівники | _ | Моделі алгоритми програм | Технологія функціонування | Зовнішнє середовище |
| Якісна недостатність | - | - | - | - | - |
| Кількісна недостатність | - | - | - | - | - |
| Відмови | - | - | - | - | - |
| Збої | - | - | - | - | - |
| Помилки | - | - | - | - | - |
| Стихійні лиха | - | - | - | - | - |
| Злочинні дії | Винесення інформації про дослідження в лабораторії диверсія | - | - | Втрата ринку Руйнування підприємства | - |

Каналізаційний люк т люк водопостачання

| Тип ДФ | Джерела ДФ |
| --- | --- |
|  | сантехнік | _ | Моделі алгоритми програм | Технологія функціонування | Зовнішнє середовище |
| Якісна недостатність | - | - | - | Тимчасове виведення працездатності підприємства | - |
| Кількісна недостатність | - | - | - | - | - |
| Відмови | Затробовування труб | - | - | Тимчасове виведення працездатності підпрємства | - |
| Збої | Прорив труб | - | - | Тимчасове виведення з ладу підприємства | - |
| Помилки | - | - | - | - | - |
| Стихійні лиха | - | - | - | - | - |
| Злочинні дії | Встановлення пристроїв зчитування Встановлення неякісних деталей | - | - | Втрата ринку | - |

Автомайданчик

| Тип ДФ | Джерела ДФ |
| --- | --- |
|  | Всі працівники | _ | Моделі алгоритми програм | - | Зовнішнє середовище |
| Якісна недостатність | - | - | - | - | - |
| Кількісна недостатність | - | - | - | - | - |
| Відмови | - | - | - | - | - |
| Збої | - | - | - | - | - |
| Помилки | - | - | - | - | - |
| Стихійні лиха | - | - | - | - | - |
| Злочинні дії | Встановлення пристроїв зчитування Закладання вибухового пристрою | - | - | Втрата ринку. Руйнування підприємства. | - |