# МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ  ЧАСОВИХ ДІАГРАМ ВИПРЯМЛЯЮЧИХ СХЕМ № 6

Ознайомитися з основними параметрами і характеристиками  випрямляючих схем, що працює на активне навантаження і практично перевірити їх властивості.

Отримати часові діаграми випрямляючих схем.

Основні показники однофазних схем випрямлення наведені в табл. 1.

Таблиця 1 – Основні показники однофазних схем випрямлення

| Параметр | Схема випрямлення |
| --- | --- |
|  | однопів-періодна | двопів-періодна з нульовим виводом | двопів-періодна мостова |
| Відношення діючого значення напруги вторинної обмотки трансформатора до середнього значення випрямленої напруги |  | 2,22 | 1,11 | 1,11 |
| Відношення діючого значення струму вторинної обмотки трансформатора до середнього значення випрямленого струму |  | 1,57 | 0,785 | 1,11 |
| Відношення середнього значення струму діода до середнього значення випрямленого струму |  | 1,57 | 0,5 | 0,5 |
| Відношення діючого значення струму первинної обмотки трансформатора до середнього значення випрямленого струму (n - коефіцієнт трансформації) |  | 1,21 | 1,11 | 1,11 |
| Частота основної гармоніки пульсацій |  |  |  |  |
| Коефіцієнт пульсацій випрямленої напруги |  | 1,57 | 0,667 | 0,667 |
| Габаритна потужність трансформатора |  | 3,1 | 1,48 | 1,23 |
| Наявність підмагнічуванння | – | є | немає | немає |

### ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

- Синтезувати випрямляючі схеми  рис.4, за допомогою системи схемотехнічного моделювання Micro-Cap8(MC8).

- Провести аналіз перехідних процесів: отримати часові характеристики вхідної напруги V(1), вихідної напруги V(2), модуля струму на R1 - ABS(I(R1)), середнього значення вихідної напруги V(2) – AVG(V(2)) та середнього значення модуля струму на R1 – AVG(ABS(I(R1))) для схеми 4а. Зробити висновок про форму та фазу отриманих сигналів.

- Провести аналіз перехідних процесів: отримати часові характеристики вхідної напруги V(1), модуля напруги на R1 - ABS(V(R1)), модуля струму на R1 - ABS(I(R1)), середнього значення модуля напруги на R1 – ABS(AVG(V(R1))) та середнього значення модуля струму на R1 – AVG(ABS(I(R1))) для схеми 4б. Зробити висновок про форму та фазу отриманих сигналів.

- Провести аналіз перехідних процесів: отримати часові характеристики вхідної напруги V(1), модуля напруги на R1 - ABS(V(R1)), модуля струму на R1 - ABS(I(R1)), середнього значення модуля напруги на R1 – ABS(AVG(V(R1))) та середнього значення модуля струму на R1 – AVG(ABS(I(R1))) для схеми 4в. Зробити висновок про форму та фазу отриманих сигналів.

- Провести аналіз перехідних процесів: отримати часові характеристики вхідної напруги V(1), струм на діоді VD1 – I(VD1), струм на діоді VD2 – I(VD2), модуля струму на R1 - ABS(I(R1) для схеми 4г. Зробити висновок про форму та фазу отриманих сигналів.

- Провести аналіз перехідних процесів: отримати часові характеристики вхідної напруги V(1) та  струму на резисторі R1 – I(R1). Дослідити вплив ємності конденсатора  струм на резисторі R1  для схеми 4д. Зробити висновок про форму та фазу отриманих сигналів.

а)

б)

в)

г)

д)

### Рис.4. Випрямляючі схеми: а) одноперіодний безтрансформаторний випрямляч, б) . одноперіодний випрямляч, в) двоперіодний випрямляч з середньою точкою, г) мостовий випрямляч, д) мостовий випрямляч з простим фільтром.

### МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

В схемах рис.4 використані трансформатори з такими параметрами індуктивність первинної обмотки – 0.01, індуктивність вторинної обмотки – 0.0001 і коефіцієнт трансформації – 1. Вибір трансформаторів проводимо відриваючи вікно Компоненты.  За допомогою інструментів Компоненты можна вибрати світові аналоги у розділі Passive Components(рис.5).

В схемах випрямлячів використані діоди – 1N4009. Джерела сигналу вибриємо в розділі Компоненты див.рис.6. Для схем: 4 а) рекомендовані такі параметри джерела сигналу – див.рис.7, 4 б), 4 в) рекомендовані такі параметри джерела сигналу – див.рис.8 з частотою -50 Гц, 4 г), 4 д) рекомендовані такі параметри джерела сигналу – див.рис.9 з частотою -60 Гц.

Рис.5. Вікно вибору пасивних елементів.

Рис.6. Вікно вибору типу джерела сигналу.

Рис.7. Вибір параметрів джерела сигналу у схемі 4 а).

Рис.8. Вибір параметрів джерела сигналу у схемі 4 б), 4 в).

Проведемо аналіз часових залежностей вхідних та вихідних та інших характеристик, для цього виберемо з меню команд Анализ/Переходные процессы. Задамо параметри аналізу , де діапазон часу – 0.1м(мс), по осі Х(XExpression) задаємо час Т, по осі Y(YExpression) задаємо номери вузлів у яких ми хочемо отримати значення величини сигналу (наприклад v(2) – вихідна напруга або v(1) – вхідна напруга див.рис.10, вузли вказані для схеми 4а.). Мінімальні та максимальні значення величин по осях X таY(XRange та YRange) при першому запуску рекомендується встановити  Auto, оскільки нам невідомо верхня межа значень  у заданих вузлах.

Рис.9. Вибір параметрів джерела сигналу у схемі 4 г), 4 д).

Рис.10. Вікно аналізу перехідних процесів.