Лабораторна робота №27

Мета: вивчення роботи і вивчення основних технічних характеристик показників паралельно баласної схеми підсилювача постійного струму на транзисторах.

Дана схема по суті являє собою міст плечами якого є опори =і внутр. Опори транзистора VT1 і VT2. До однієї діагоналі моста підведена джерела живлення Ек, а другу діагональ ввімкнений навантажувальний резистор, з якого знімається вихідна напруга. Резистори  =і = входять у дільники напруги джерела живлення і служать для вибору  вихідного режиму роботи каскадів. Для нормальної роботи схеми вона повинна бути строго симетрична.

Для вхідної напруги будь якої полярності привод. до розбалансування моста, так як на бази транзисторів подаються напруги різних знаків. При цьому потенціали колекторів отримують , але протилежні за знаком прирости , через навантажувальний опір, який створює на Rн напругу Uвих, величина і полярність якої залежать тільки від величини і полярності вхідної напруги.

Температурний претор вхідної напруги при Uвх=144,2 мВ

| t,хв | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвих,В | 0,864 | 0,865 | 0,866 | 0,867 | 0,968 | 0,869 | 0,870 |

Uвих=f(Uвх)

| Uвх, мВ | 58,2 | 77,3 | 91,4 | 107,5 | 113,6 | 132,8 | 143,1 | 164,0 | 175,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвих, В | 0,864 | 0,866 | 0,866 | 0,869 | 0,865 | 0,867 | 0,867 | 0,866 | 0,867 |

Висновок: на цій лабораторній роботі я ознайомився з роботою підсилювача постійного струму за паралельно – балансною схемою. За результатами проведення експерименту я дійшов висновку, що використаний підсилювач був несправний, тому що при поступовому збільшенні вхідної наруги вихідна напруга залишалась постійною і побудований графік їх залежності є прямою , паралельною до осі вхідної напруги повинен  змінюватися за лін. законом і проходити через початок координат.