| № | Найменування електрообладнання електромереж цеху | Одиниці виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Трьох фазні асинхронні двигуни з к.з. ротором напругою до 600В відкритого та закритого виконання. n0=1000об/хв. n0=1000об/хв. n0=1000об/хв. n0=1500об/хв. n0=1500об/хв. n0=3000об/хв. n0=3000об/хв. n0=3000об/хв. | 5,1 – 7 кВт 7,1 – 10 кВт 10,1 – 15 кВт 10,1 – 15 кВт 30,1 – 40 Квт 5,1 – 7 кВт 10,1 – 20 кВт 15,1 – 20 кВт | 8 6 9 10 14 7 11 6 |
| 9. 10. | Електродвигуни кранові асинхронні з фазним ротором на напругу 500 В. n0=1000об/хв. n0=1000об/хв. | 4,6 – 7 кВт 22,1 – 30 кВт | 8 6 |
| 11. 12. | Електропечі опору, камерні з робочою температурою до 10000 С. | 10 кВт 24 кВт | 3 9 |
| 13. | Пристрій індукційний нагрівний промислової частоти, потужністю. | 50 кВт | 4 |
| 14. | Машини контактного електрозварю –вання потужністю. | 100 кВА | 2 |
| 15. | Силові трансформатори. | 630 кВА | 2 |
| 16. | Внутрішньо цехова силова електро- мережа. | 50 – 70 мм2, м | 3280 |
| 17. | Мережа заземлення. | м | 910 |
| 18. | Мережа освітлення. | 3 х 1,5 мм2, м | 900 |
| 19. | Електроосвітлювальна арматура. | шт. | 200 |

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | № |
| --- | --- |
| Електричні машини. Електропіч опору. Пристрій індукці йний нагрівний. Машини контакт ного ел зварювання. Силові трансформа тори. Внутрішньо цехова силова ел. мережа. Мережа заземлення Мережа освітлення. Електроосвітлювальна арматура | Назва електрообладнання сіток цеху. |
| 5,1- 40 кВт 10- 24 кВт 50 кВт 100 кВА 630 кВА 50- 70 мм2,м м мм2,м шт. | Встановлена потужність. |
| 12 3 7 4 12 20 15 14 - | Ремонтний цикл. | Таблична продовженість. |
| 12 6 6 6 36 24 24 6 | Міжремонтний період. |  |
| 3 2 2 1,5 2 12 12 12 - | Між оглядовий період. |  |
| - - - - - - - - - |  | Ремонтний цикл. | Поправочні коефіцієнти |
| 1 - - 1 1 - - - 1 |  |  |  |
| - - - 0,6 - - - - - |  |  |  |
| 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 |  |  |  |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |  |  |
| - - - - - - - - - |  | Міжремонтний період. |  |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |  |  |
| 1 1 1 1 1 - - - - |  |  |  |
| 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 - - - - |  |  |  |
| - - - 0,6 - - - - - |  |  |  |
| 10,2 2,55 5,95 2,04 10,2 10 15 14 - | Розрахунковий. | Рем. цикл | Планова подовженість |
| 10 3 6 3 10 20 15 14 - | Прийня тий. |  |  |
| 8,4 4,2 5,2 2,52 25,2 24 - 24 6 | Розрахунковий. | Міжрем. період. |  |
| 8 4 5 3 25 24 - 24 6 | Прийня тий. |  |  |
| 3 2 2 3 25 24 12 21 - | Між оглядовий період. |  |
| 14 7 16 9 4 9 - 6 N | Текучих ремонтів | Кільк.рем. і оглядів в рем.циклі |
| 16 7 19 6 56 10 - 7 - | Оглядів |  |

|  | Назва обладнання | Одиниці виміру | Кількість встанов. одиниць | Норма трудомісткості. | Сумарна трудомісткість. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | К | П | О | ТО | К | П | О | ТО |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Трьох фазні асинхронні двигуни з к.з. ротором напругою до 600В відкритого та закритого виконання. n0=1000об/хв. n0=1000об/хв. n0=1000об/хв. n0=1500об/хв. n0=1500об/хв. n0=3000об/хв. n0=3000об/хв. n0=3000об/хв. | 5,1 – 7 кВт 7,1 – 10 кВт 10,1 – 15 кВт 10,1 – 15 кВт 30,1 – 40 Квт 5,1 – 7 кВт 10,1 – 20 кВт 15,1 – 20 кВт | 8 6 9 10 14 7 11 6 | 20 22 28 27 4,7 14 22 27 | 4 4,4 5,8 5,4 9,4 2,8 4,4 5,4 | - - - - - - - - | 0,8 0,88 1,16 1,08 1,88 0,56 0,88 1,08 | 160 132 252 270 65,8 98 242 162 | 32 26,4 52,2 54 131,6 19,6 48,4 32,4 | - - - - - - - - | 6,4 5,28 10,44 10,8 26,32 3,92 9,68 6,48 |
| 9 10 | Електродвигуни кранові асинхронні з фазним ротором на напругу 500 В. n0=1000об/хв.. n0=1000об/хв.. | 4,6 – 7 кВт 22,1 – 30 кВт | 8 6 | 25 56 | 7 16 | - - | 1,4 3,2 | 200 336 | 56 96 | - - | 11,2 19,2 |
| 11 12 | Електропечі опору, камерні з робочою температурою до 10000 С. | 10 кВт 24 кВт | 3 9 | 18 20 | 36 5 | - - | 1,08 1,5 | 54 180 | 10,8 45 | - - | 3,24 13,5 |
| 13 | Пристрій індукційний нагрівний промислової частоти. | 50 кВт | 4 | 100 | 30 | - | 9 | 400 | 120 | - | 36 |
| 14 | Машини контактного електрозварювання. | 100 кВА | 2 | 240 | 72 | - | 21,6 | 480 | 144 | - | 43,2 |
| 15 | Силові трансформатори. | 630 кВА | 2 | 300 | 60 | - | 6 | 600 | 120 | - | 12 |
| 16 | Внутрішньо цехова силова електромережа. | 50 –70 мм2, м | 3280 | 0,31 | 0,07 | - | 0,007 | 1016,8 | 229,6 | - | 22,96 |
| 17 | Мережа заземлення. | .м | 910 | 0,08 | - | 0,008 | 0,0024 | 72,8 | - | 7,28 | 0,1284 |
| 18 | Мережа освітлення. | 3 х 1,5 мм2, м | 900 | 0,86 | 0,24 | - | 0,024 | 774 | - | 216 | 21,6 |
| 19 | Електроосвітлювальна арматура. | шт. | 200 | - | 0,6 | - | 0,06 | 200 | 120 | - | 12 |

|  | 2 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього | Слюсарі - електрики, зайняті капітальними та поточними ремонтами (ремонтні слюсарі електрики). | Слюсарі - електрики, з зайняті технічним обслуговуванням і оглядами (чергові слюсарі електрики). | Найменування електроремонтного персоналу. |
| 5903,38 | 2604 | 3299,58 | Річна трудомісткість ремонтних робіт люд. год. |
| 1737 | 1737 | 1737 | Річний дійсний фонд часу. |
| 1,03 | 1,03 | 1,03 | Коефіцієнт виконання норм. |
| 3,29 | 1,45 | 1,84 | Розрахункові. | Кількість ремонтного персоналу |
| 4 | 2 | 2 | Прийняті. |  |
|  |  |  | % | І | В тому числі за розрядами |
|  |  |  | чол. |  |  |
|  |  |  | % | ІІ |  |
|  |  |  | чол. |  |  |
| 25 |  | 50 | % | ІІІ |  |
| 1 |  | 1 | чол. |  |  |
| 50 |  | 50 | % | ІV |  |
| 2 |  | 1 | чол. |  |  |
| 25 | 50 |  | % | V |  |
| 1 | 1 |  | чол. |  |  |
|  |  |  | % | VI |  |
|  |  |  | чол. |  |  |
| 4 | 5,5 | 3,5 | Розрядний. | Середній коефіцієнт |
| 2,9 | 1,6 | 1,4 | Тарифний. |  |

|  | Найменування електроремонтного обладнання |
| --- | --- |
|  | Середній тарифний коефіцієнт. |
|  | Середня тарифна ставка |
|  | Кількість ремонтного обладнання. |
|  | Річний дійсний фонд робочого часу |
|  | Фонд прямої заробітної плати. |
|  | % | Доплати |
|  | грн |  |
|  | Фонд основної заробітної плати |
|  | % | Фонд додаткових З.П. |
|  | грн |  |
|  | Річний фонд оплати праці. грн. |
|  | Середньо місячна З. П. даного робітника. грн. |