Завдання:

Написати та відлагодити програму для схеми, яка б здійснювала дискретизацію  вхідного  аналогового  сигналу  з  діапазоном Uвх = 0-5 B з частотою FS, Гц аналого-цифровим  перетворювачем MAX1241 (опорна  напруга UREF =  5 В)  та  відображала значення  напруги  на  рідкокристалічному  дисплеї LM020L (1  рядок  з 16  символами)  з контролером HD44780,  та передавала  її  зна-чення через  послідовний  порт  в ПК  зі швидкістю передачі R Бод. Тактова частота Ft МК AT90S2313 становить 7.3728 МГц. Якщо напруга виходить за межі 2.5 B ±  0.xx В (хх – останні дві цифри номера залікової книжки, якщо хх = 00 прийняти хх = 99) на дисплей виводиться повідомлення Alarm.

Перевірити правильність роботи програми шляхом симуляції в середовищі Proteus 7.

| Варіант | Частота дискретизації Fs, Гц | Швидкість передачі по УАПП R, Бод |
| --- | --- | --- |
| 13 | 0.40 | 2400 |

Розрахункова частина

Оскільки номер залікової книжки – 0909049, то межі напруги становлять:

нижній поріг спрацювання: 2,01 В

верхній поріг спрацювання: 2,99 В

Якщо напруга не належить цьому відрізку необхідно вивести повідомлення Alarm.

Знайдемо значення констант спрацювання за формулою: , де - напруги порогів спрацювання,  - опорна напруга на АЦП (5 Вольт),  - шукана константа.

Знайдемо подільник та поріг спрацювання таймера Т1, для того, щоб проводити опитування напруги з частотою дискретизації Fs = 0.04 Гц.

Часовий інтервал генерації таймером переривання обчислюється за формулою:

Враховуючи, що при максимальному значені N = 65535, значення подільника становить    DIV = 281, потрібно взяти подільник на порядок вище (DIV = 1024), тоді значення N становить:

Отже, значення порогу порівняння для таймера Т1 становить TimerVal = 18000

Знайдемо подільник частоти для UART, щоб забезпечити швидкість передачі R = 2400 бод.

Швидкість визначається наступним виразом:

де  – швидкість передачі (в бодах);  – тактова частота МК, Гц; UBRR – вміст регістру контролера швидкості передачі (0…255)

Звідси

Лістинг програми в середовищі AVR

.nolist

.include <2313def.inc>

.list

.def  lcd    	= r16 ; 		регістр, який містить команди або дані для РКД

.def  count  	= r17

.def  temp   	= r18

.def  Delay1 	= r19 ; 		регістри часової затримки

.def  Delay2 	= r20

.def  Delay3 	= r21

.def  cmp1	= r22

.def  cmp2	= r23

.def  ACP_res1 	= r24 ; 		регістри містять результат перетворення АЦП

.def  ACP_res2 	= r25

.def  ACP_res3 	= r26

.def  ACP_res4 	= r27

.def  B1 		= r19 ; 		регістри вокористовуються при множенні

.def  B2 		= r20

.def  B3 		= r21

.def  B4 		= r22

.def num		= r28

.def end_num	= r29

.equ  N_2mks   =  3

.equ  N_50mks =  71

.equ  N_2ms     =  2946

.equ  N_20ms   =  29489

.equ CMP_low  = 1647 ; 	нижній рівень спрацювання  2.5 - 0.49 = 2.01

.equ CMP_high = 2449 ;  	верхній рівень спрацювання 2.5 + 0.49 = 2.99

; при подільнику 1024 і частоті 7,3728 частота спрацювання таймера 0.4 Гц

.equ TimerVal = 18000

.equ RW = PD4	; 		керування рідкокристалічним дисплеєм

.equ E  = PD5

.equ RS = PD6

.equ nCS	= PB0	;	 виводи для керування АЦП

.equ DOUT	= PB1

.equ SCLK	= PB2

.cseg

.org 0

rjmp  RESET ; 			перехід після скидання

.org 0x04

rjmp TIMER_EXT	; Timer1 overlow

.org  0x0B

RESET:

; ініціалізація стеку

ldi  temp,  low(RAMEND)

out  SPL,  temp

ldi temp, (1<<PD1)+(1<<PD4)+(1<<PD5)+(1<<PD6)

out DDRD, temp				; налаштувати виводи порта D

ldi  temp,  ~((1<<PB1)+(1<<PB3))

out  DDRB,  temp			; налаштувати виводи порта B

; налаштування таймера

ldi temp, high(TimerVal)

out OCR1AH, temp			; занести старший байт

ldi temp, low(TimerVal)

out OCR1AL, temp			; занести молодший байт

ldi temp, (1<<OCIE1A)		; дозволити переривання при співпадінні

out TIMSK, temp

ldi temp, (1<<CTC1) + (1<<CS12) + (1<<CS10) ; div = 1024

out TCCR1B, temp

ldi temp, (1<<SE)			; дозволити енергозберігаючий режим

out MCUCR, temp

; налаштування UART

ldi temp, 192

out UBRR, temp; задати швидкість передачі 2400 бод при тактовій 7,3728

sbi UCR, TXEN			; дозволити передачу

rcall  LCD_Setup 		; підпрограма ініціалізації РКД

rcall TIMER_EXT			; вивести напругу і виставити флажок переривань

Wait_Loop:

sleep					; Idle режим

rjmp  Wait_Loop

;///////////////////////////////////////////////

TIMER_EXT:

; отримати і вивести дані про напругу

ldi  lcd,  0b00000001 	; очистити LCD встановити курсор на початок

rcall  LCD_Com 		; послати команду в LCD

rcall  wait_2ms 		; почекати поки LCD обробить команду

rcall GetACP_Res		; отримати дані з АЦП

; порівняти отримані дані з нижнім порогом спрацювання

ldi cmp1, low(CMP_low)

ldi cmp2, high(CMP_low)

cp ACP_Res1, cmp1		; порівняти молодші байти

cpc ACP_Res2, cmp2	; порівняти старші байти і перенос

brcs Alarm			; значення менше за нижній поріг

; Порівняти з верхнім порогом спрацювання

ldi cmp1, low(CMP_high)

ldi cmp2, high(CMP_high)

cp cmp1, ACP_Res1		; порівняти молодші байти

cpc cmp2, ACP_Res2	; порівняти старші байти і перенос

brcs Alarm			; значення менше за нижній поріг

; значення є в допустимих межах - необхідно вивести число на LCD

ldi  ZL,  low(szVBegin*2)

ldi  ZH,  high(szVBegin*2)

rcall LCD_Out		; вивести початок повідомлення (U = )

rcall Calc_Mul_Div	; множимо результат з АЦП на 5000 і ділимо на 4096

rcall GetDigits		; отримуємо значення напруги

mov lcd, ACP_Res1		; виводимо числове значення

rcall LCD_Dat

ldi lcd, '.'

rcall LCD_Dat

mov lcd, ACP_Res2

rcall LCD_Dat

mov lcd, ACP_Res3

rcall LCD_Dat

mov lcd, ACP_Res4

rcall LCD_Dat

ldi  ZL,  low(szVEnd*2)

ldi  ZH,  high(szVEnd*2)

rcall LCD_Out			; вивести кінець повідомлення ( V)

rcall UART_NextLine		; перейти на наступний рядок

reti

Alarm:  					; Виводимо на LCD Alarm

ldi  ZL,  low(szAlarm*2)	; завантажити в регістрову пару Z

ldi  ZH,  high(szAlarm*2) 	; адресу рядка

rcall LCD_Out;			; вивести на LCD слово Alarm

rcall UART_NextLine		; перейти на наступний рядок

reti

;///////////////////////////////////////////////

LCD_Setup:

; затримка ~20 мс після включення живлення

ldi Delay1, low(N_20ms)

ldi Delay2, high(N_20ms)

ldi Delay3, byte3(N_20ms)

rcall Delay

; виставляємо команду

ldi  temp,  0x20 		; 4-бітний інтерфейс, 1-рядок, шрифт - 5х7 точок

out PORTB, temp

sbi PORTD, E		; сформувати передній фронт імпульсу на виводі Е

rcall Pause

cbi  PORTD,  E 		; сформувати задній фронт імпульсу на виводі Е

ldi  lcd,  0x20 		; 4-бітний інтерфейс, 1-рядок, шрифт - 5х7 точок

rcall  LCD_Com 		; послати команду в LCD

ldi  lcd,  0x20 		; 4-бітний інтерфейс, 1-рядок, шрифт - 5х7 точок

rcall  LCD_Com 		; послати команду в LCD

ldi  lcd,  0b00000001 	; очистити LCD встановити курсор на початок

rcall  LCD_Com 		; послати команду в LCD

rcall  wait_2ms 		; почекати поки LCD обробить команду

ldi  lcd,  0b00000110 	; інкремент АС без зсуву дисплею

rcall  LCD_Com 		; послати команду в LCD

ldi  lcd,  0b00001100 	; включити дисплей, виключити курсор

rcall  LCD_Com 		; послати команду в LCD

rcall  wait_2ms 		; почекати поки LCD обробить команду

ret

;///////////////////////////////////////////////

; передає через UART байт даних з регістра lcd

UART_PutChar:

sbis USR, UDRE

rjmp UART_PutChar 	; очікуємо щоб передати наступний байт

out UDR, lcd

ret

;///////////////////////////////////////////////

UART_NextLine:		; відіслати через UART символи переходу на новий рядок

ldi lcd, 13

rcall UART_PutChar

ldi lcd, 10

rcall UART_PutChar

ret

;///////////////////////////////////////////////

; підпрограма запису в LCD слова (адрес в рег. парі Z)

LCD_Out:

lpm 				; зчитати символ з флеш-пам'яті програм

mov  lcd,  r0 		; переслати символ в регістр lcd

cpi  lcd, 0

breq LCD_Out_Exit		; якщо наступний символ 0 - виходимо

rcall  LCD_Dat 		; викликати підпрограму виводу символу на індикатор

adiw  ZL,  1 		; перейти до наступного символу

rjmp LCD_Out

LCD_Out_Exit:

ret		 			; повернення з підпрограми

;///////////////////////////////////////////////

LCD_Com:	 			; підпрограма запису в LCD команд

cbi PORTD, RS		; обнулити RS - передається команда

mov  temp,  lcd 		; завантажити в temp команду

andi  temp,  0xf0	 	; обнулити обнулити молодшу тетраду

out  PORTB,  temp 	; встановити дані на шині та сигнал RS

sbi PORTD, E	 	; сформувати передній фронт імпульсу на виводі Е

rcall Pause

cbi  PORTD,  E 		; сформувати задній фронт імпульсу на виводі Е

cbi PORTD, RS		; обнулити RS - передається команда

mov temp, lcd 		; завантажити в temp команду

swap  temp 			; поміняти місцями тетради

andi  temp,  0xf0	 	; обнулити обнулити молодшу тетраду

out PORTB, temp		; встановити дані на шині даних

sbi PORTD, E	 	; сформувати передній фронт імпульсу на виводі Е

rcall Pause

cbi  PORTD,  E 		; сформувати задній фронт імпульсу на виводі Е

rcall  wait_50mks 	; почекати поки LCD обробить команду

ret

;///////////////////////////////////////////////

; підпрограма запису в LCD байту даних та пересилки його через UART

LCD_Dat:

rcall UART_PutChar	; переслати дані також через UART

sbi PORTD, RS		; встановити флажок опереції з даними

mov  temp,  lcd 		; завантажити в temp дані

andi temp, 0xf0		; обнулити молодшу тетраду

out PORTB, temp		; вивести в В старшу тетраду даних

sbi PORTD, E	 	; сформувати передній фронт імпульсу на виводі Е

rcall Pause

cbi  PORTD,  E 		; сформувати задній фронт імпульсу на виводі Е

mov  temp,  lcd 		; завантажити в temp дані

swap  temp 			; поміняти місцями тетради

andi temp, 0xf0		; обнулити молодшу тетраду

out PORTB, temp		; вивести в В молодшу тетраду даних

sbi PORTD, E	 	; сформувати передній фронт імпульсу на виводі Е

rcall Pause

cbi  PORTD,  E 		; сформувати задній фронт імпульсу на виводі Е

rcall  wait_50mks 	; почекати поки LCD обробить команду

ret

;///////////////////////////////////////////////

GetACP_Res:				; отримання даних з АЦП

clr ACP_res3

clr ACP_res4

sbi PORTB, nCS		; ініціалізуємо вихід

cbi PORTB, SCLK		; ініціалізація ацп

cbi PORTB, nCS		; початок перетворення

acp_wait:

sbis PINB, DOUT		; очікуємо на одиницю на виході DOUT

rjmp acp_wait

clr ACP_res1		; очищаємо регістри результату

clr ACP_res2

ldi count, 12		; кількість ітерацій - необхідно зчитати 12 біт

acp_read:				; зчитуємо результат

sbi PORTB, SCLK

cbi PORTB, SCLK		; формуємо один тактовий імпульс

lsl ACP_res1

rol ACP_res2

sbic PINB, DOUT		; пропускаємо інструкцію якщо вхід в 0

ori ACP_res1, 1		; виставляємо в молодший біт 1

dec count

brne acp_read

ret 					; читання успішно завершено

;///////////////////////////////////////////////

Mul_2:		; підпрограма множить ACP_Res на 2

lsl ACP_Res1

rol ACP_Res2

rol ACP_Res3

rol ACP_Res4

ret

;///////////////////////////////////////////////

Mul_10:		; підпрограма множить ACP_Res на 10

rcall Mul_2			; знайдемо 2x

mov B1, ACP_Res1

mov B2, ACP_Res2

mov B3, ACP_Res3

mov B4, ACP_Res4

ldi temp, 2

loop:					; знайдемо 8х

rcall Mul_2

dec temp

brne loop

add ACP_Res1, B1	; 2x + 8x = 10x

adc ACP_Res2, B2

adc ACP_Res3, B3

adc ACP_Res4, B4

ret

;///////////////////////////////////////////////

; функція множить результат з АЦП на 50000 і ділить на 4096

Calc_Mul_Div:	; 50000/4096 = 100000/8192

ldi count, 5

loop_mul_10:

rcall Mul_10

dec count

brne loop_mul_10	; 100000x

ldi count, 13	; тепер ділимо на 8192 (зсув вправо 13 раз)

div_8192:

lsr ACP_Res4

ror ACP_Res3

ror ACP_Res2

ror ACP_Res1

dec count

brne div_8192

mov B1, ACP_Res1

mov B2, ACP_Res2	; тут в двох байтах маємо [B2:B1] = ACP_Res*50000/4096

ret

;///////////////////////////////////////////////

GetDigits:

ldi count, 8

ldi ZL, low(CmpDig*2)

ldi ZH, high(CmpDig*2)

next_push:

lpm

adiw  ZL,  1 		; перейти до наступного символу

push r0			; занести в стек старші та молодші розряди чисел порівнняння

dec count

brne next_push

ldi ZL, 24

clr ZH

ldi count, 4

next_num:

clr num			; тут повинна зберігатися цифра

pop cmp1		; забрати з стеку молодший байт числа з яким порівнюємо

pop cmp2		; взяти старший байт числа з яким порівнюємо

num_loop:

cp B1, cmp1		; порівняти молодші байти

cpc B2, cmp2	; порівняти старші байти і перенос

brcs store_num	; зберігаємо знайдене число

sub B1, cmp1

sbc B2, cmp2

inc num		; збільшуємо кількість одиниць

rjmp num_loop

store_num:

subi num, -'0'	; обчислюємо ANSI код цифри

st Z+, num

dec count

brne next_num

ret

;///////////////////////////////////////////////

Pause:	; Затримка на 2 мкс

ldi  Delay1,  N_2mks

m1: subi  Delay1,  1

brcc  m1

nop

ret

wait_50mks:

; підпрограма часової затримки на 50 мкс при тактовій частоті 7.3728 МГц

ldi Delay1, low(N_50mks)

ldi Delay2, high(N_50mks)

ldi Delay3, byte3(N_50mks)

rcall Delay

ret

wait_2ms:

; підпрограма часової затримки на 2 мс при тактовій частоті 7.3728 МГц

ldi Delay1, low(N_2ms)

ldi Delay2, high(N_2ms)

ldi Delay3, byte3(N_2ms)

rcall Delay

ret

Delay:

subi Delay1, 1

sbci Delay2, 0

sbci Delay3, 0

brcc Delay

nop

ret

szAlarm:	.db  'A', 'l', 'a', 'r', 'm',0

szVBegin:	.db  'U', ' ', '=', ' ', 0

szVEnd:	.db	 ' ', 'V', 0

CmpDig:	.db  0, 10, 0, 100, high(1000), low(1000), high(10000), low(10000)

Результат симуляції схеми в Proteus

Висновок: під час виконання даної розрахункової роботи, я написав  програму  на мові асемблер під MK AT90S2313 для дискретизації  вхідного  аналогового  сигналу  аналого-цифровим  перетворювачем  і  який  відображає значення  напруги  на  рідкокристалічному  дисплеї.