Основи збору, передавання та обробки інформації (Джала)

1 - РІВЕНЬ

1.Які сигнали частіше використовуються в системах передачі  інформації?

а) детерміновані;

б) випадкові.

2. Що є одиницею вимірювання швидкості модуляції?

а) Бод;

б) Бел;

в) Непер.

3. Чим визначається пік-фактор сигналу?

а) відношенням максимальної і мінімальної  миттєвих  потужностей сигналу;

б) відношенням максимальної миттєвої потужності  сигналу  до  середньої;

в) відношенням середніх потужностей сигналу і завади.

4. Яка рiзновиднiсть модульованих коливань обов'язково передбачає когерентний прийом?

а) амплiтудна;

б) частотна;

в) фазова.

5. Як зміниться ширина спектру амплітудно - модульваного сигналу, якщо рівень модулюючого сигналу вдвічі збільшити?

а) не зміниться;

б) збільшиться в 2 рази;

в) збільшиться в 4 рази.

6. Чи  змінюються середня потужність сигналу внаслідок збільшення індексу кутової модуляції?

а) так;

б) ні.

7. Чи можна передавати неперервні повідомлення по дискретному каналу?

а) так;

б) ні.

8.  Яка  основна перевага цифрових систем передачі інформації над аналоговими?

а) вища завадостійкість;

б) вища швидкодія;

в) вужча смуга частот.

9. Які операції мають місце при імпульсно - кодовій модуляції?

а) дискретизація, квантування і кодування;

б) завадостійке кодування та дискретна модуляція.

10. Які пристрої використовують для компандування сигналу?

а) скремблер - дискремблер;

б) компресор - експандер.

11. Як називається режим одночасної передачі інформації  в  зустрічних  напрямках?

а) дуплексний;

б) симплексний;

в) напівдуплексний.

12. Який  спосіб передачі інформації використовується у високошвидкісних системах?

а) синхронний;

б) стартстопний.

13. Які  пристрої  поелементної синхронізації використовуються у високошвидкісних системах передачі інформації?

а) розімкнені;

б) замкнені.

14. Чи можна використати безмаркерний метод групової синхронізації при  стартстопному способі передачі?

а) так;

б) ні.

15. Для чого використовується скремблювання сигналу?

а) для усунення природної надлишковості  у передаваних  повідомленнях;

б) для збільшення кодової віддалі;

в) для підтримання тактової частоти в спектрі лінійного сигналу.

16. Як називається технічна характеристика системи зв’язку, яка визначається співвідношенням В = 1/(о

де (о - тривалість одиничного елементу сигналу?

а) швидкість модуляції;

б) швидкість передачі інформації;

в) швидкодія.

2 - РІВЕНЬ

1. Швидкість передачі сигналу в каналі зв'язку дорівнює 50 Бод. Визначити тривалість повідомлення Тс, якщо використовується двійковий код, а кількість символів дорівнює 1000.

де B - швидкість передачі сигналу, N - кількість символів, m - алфавіт

2. Визначити швидкість модуляції, якщо по каналу зв'язку за 1 хвилину передається 7200 п'ятирозрядних двійкових кодових комбінацій.

3. Стартстопний телеграфний апарат передає кожну букву сімома імпульсами: стартовим (20 мс), п'ятьма інформаційними (20 мс кожний) та одним стоповим (30 мс). Визначити коефіцієнт помилок, якщо за годину неперервної роботи було зафіксовано 6 помилково прийнятих букв.

4. Покажіть зв'язок між об'ємом та базою сигналу і визначте базу, якщо здійснюється передача 1000 однобайтних кодових комбінацій відеоімпульсами тривалістю 5 мс і тактовою частотою 100 Гц.

- зв’язок між об'ємом (V) та базою (B) сигналу, де D –

(безрозмірна величина)

де m – кількість однобітних кодових комбінацій, T – тривалість відеоімпульсів, f – тактова частота.

5. Телеметричний сигнал має ширину спектру 100...500 Гц. Визначити число відліків цього сигналу за час =20 с.

- тривалість одного відліку

- число відліків сигналу

6. Максимальна частота частотно-модульованого сигналу дорівнює fmax =20,1 МГц, несуча частота – f0 =20 МГц, а частота модуляції f=10 кГц. Визначити девіацію частоти та індекс модуляції.

(МГц) – девіація частоти

- індекс модуляції

7. Визначте, яку кількість каналів можна організувати в синхронному дискретному каналі із смугою пропускання 2000 Гц, якщо тривалість одиничних елементів, що подаються від джерела становить 20 мс, а для ознаки синхроімпульсу використано потрійну тривалість канального сигналу.

(мс) – тривалість канального сигналу

(Гц) – частота канального сигналу

- кількість каналів

8. Визначте швидкість модуляції і швидкість передачі інформації, якщо тривалість одиничного елемента ( = 20 мс, передача здійснюється кодовими комбінаціями довжиною nзаг=10 при nінф=9 інформаційних розрядах. Число значущих позицій передаваного сигналу дорівнює m=2.

(Бод) - швидкість передачі інформації

де B=50Бод - швидкість модуляції

3 - РІВЕНЬ

- Зобразіть епюр амплітудно-імпульсно модульованого (АІМ) сигналу, коли шпаруватість (=4; визначте період дискретизації Тд, при якому можливе повне відновлення неперервного сигналу uc(t), якщо найбільша частота спектру первинного сигналу Fc = 3 КГц.

- Зобразіть епюр широтно-імпульсно модульованого (ШІМ) сигналу, коли шпаруватість несучої послідовності імпульсів ( =6; визначте тактову частоту fт , за якої можливе повне відновлення первинного неперервного сигналу uc(t) зі спектром у діапазоні від 200 Гц до 2 КГц.

- тактова частота

- Визначте напругу (Ul) сигналу та абсолютний рівень потужності (Pl) на виході лінії, якщо напруга на вході провідної лінії зв’язку (U0), що має хвильовий опір R=50 Ом, дорівнює 7,3 В. Довжина лінії l=50 км, погонне згасання 0,04 Нп/км.

- Визначте необхідну кількість проміжних підсилювальних пунктів (ППП) для здійснення телефонного зв’язку на віддаль L=300 км кабельною лінією з погонним заниканням сигналу 0,02 Нп/км. Дальність безпосереднього телефонування обмежується заниканням 1,2 Нп. Побудуйте діаграми рівнів, якщо допустимий рівень на виході кожного ППП становить 0 Нп відносно входу.

- відстань між сусідніми ППП;

, тобто для здійснення телефонного зв’язку на віддаль L=300 км має бути 4 ППП