НУ “ Львівська політехніка”

Кафедра фізики

Електрична лабораторія

Звіт

про виконання лабораторної роботи № 17

”Вивчення електричних коливань у колі змінного струму”

Тема: Вивчення електричних коливань в колі змінного струму .

Мета роботи :  Дослідити  електричні  коливань в колі змінного струму .

Теоретичні   відомості

Електричний контур , що складається з послідовного з’єднаних індуктивності  ,  ємності і активного опору називають коливальним контуром  ( рис. 1 )

Коливання  в  такому  контурі  будуть  згасати . Для  підтримування  коливання  у контурі необхідно під єднати джерело змінної  ЕРС .

= 0 Sin wt

Тоді в частині контура , що має індуктивність L , виникає  ЕРС  самоіндукції

3 = - L ,

де І – сила струму в колі .

Повне ЕРС що діє в колі :   - L

Щомиті вона повинна дорівнювати сумі опорів потенціалів вздовж кола . Ці спади складаються з різниці потенціалів на обкладках конденсатора . U =  і спаду потенціалу IR на омічному опорі R . Отже ,

IR+U=E – L                                                  (1)

Підставивши замість Е його значення , дістанемо:

L  +  IR + U =  0 Sin wt .

Напруга  на  конденсаторі U зв’язане з зарядом Q обкладок співвідношення  Q = UC . Зміна  заряду  за час  dt dQ = Idt . Звідки :

I =   = C  , або  = І

Диференціюючи (1) за часом , отримуємо :

L  R   +  = E0  cos  t

Розв’язок цього рівняння шукаємо у вигляді  :

І = І0 Sin (wt - )

де  І0 ,  - константи  які  необхідно  визначити

Знайдемо :    І0 cos  (wt - ) ,    =  2  sin  (wt - )

Підставляючи ці вирази в (2)  і скоротивши  на  w  , знаходимо 6

RI0 cos (wt - ) – ( L -  ) I0 sin  (wt - ) = 0  cos  wt  ;                                   (2а)

RI0  cos  wt  cos  +  RI0 sin wt sin  - ( L -  )   I0 sin wt cos wt + ( L -  ) I0 cos wt sin  - cos  wt   =  0 .

Оскільки це рівняння  виконується для будь якого моменту часу , множники при  sin wt  і  cos wt  повинні дорівнювати нулю , звідки :

R sin –  ( L -  )  cos  = 0 ;                            (3)

За рівнянням (3)                            R cos +  ( L -  )  sin =                                (4)

(5)

За рівнянням (3) та (4) піднісши до квадрата  і додавши :

I0  =                                             (6)

Величина  Z =   де XL = Lw  , а  Хс =   називається  повним опором і   залежить  від R, L ,C ,. При частоті  , що задовільняє співідношенні

L -  = 0 ;  =                                    (7)

Повний опір досягає повного мінімуму ; при цьому амплітуда сили струму досягає максимального значення :

І0 max =  =

При цьому   зоув фаз між напругою й струмом   з (5)   =0 .

Водночас амплітуда кожної з напруг UL  і Uс   досягав максимальних значень, але оскільки обидві змінюються  в протилежних фазах, то в сумі вона дорівнюють нулю /компенсуються/.

Явище різкого зростання амплітудного значення струму при наближенні частоти вимушуючої ЕРС до власної частоти контура називають явищем резонансу напруг

Таблиці вимірювання  і розрахунків.

Робоча напруга  ( U =     В )

| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Робоча напруга  ( U =    В )

| f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

55