Розділ 2. Розрахунок виробничої потужності підприємства та обґрунтування додаткового виробництва продукції

Проведемо розрахунок виробничої потужності підприємства у табличній формі. Номінальний фонд робочого часу 1 обладнання в рік  = 4060 годин.

Таблиця 2.1

Розрахунок виробничої потужності

| Шифр обладнання | Назва обладнання | Кількість одиниць обладнання згідно паспорта підприємства, шт. | Фонд часу роботи обладнання, години | Виробнича потужність, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номінальний | корисний |  |
|  | Дільниця №1 |  |  |  |  |
| 110 | Токарний верстат | 9 | 4060 | 3877,3 | 3186 |
| 111 | Свердлилбний верстат | 4 | 4060 | 3877,3 | 3540 |
| 120 | Агрегатний верстат | 7 | 4060 | 3877,3 | 3068 |
| 125 | Зварювальна установка | 2 | 4060 | 3877,3 | 2915 |
| 128 | Зварювальний напівавтомат | 9 | 4060 | 3877,3 | 2992 |
|  | Дільниця №2 |  |  |  |  |
| 47 | Вальці для гнуття | 16 | 4060 | 3877,3 | 35517 |
| 51 | Напівавтоматична зварювальна лінія | 7 | 4060 | 3877,3 | 32176 |
| 54 | прес гідравлічний | 12 | 4060 | 3877,3 | 31620 |
| 62 | Шліфувальний верстат | 26 | 4060 | 3877,3 | 31788 |
|  | Дільниця №3 |  |  |  |  |
| 163 | Токарний напівавтомат | 3 | 4060 | 3877,3 | 1593 |
| 168 | Фрезерний верстат | 3 | 4060 | 3877,3 | 1267 |
| 174 | Продольно-строгальний верстат | 4 | 4060 | 3877,3 | 1576 |
| 180 | Установка для нанесення фарби | 5 | 4060 | 3877,3 | 1193 |
|  | Дільниця №4 |  |  |  |  |
| 77 | Горизонтально-фрезерний верстат | 12 | 4060 | 3877,3 | 1175 |
| 79 | Вертикально-фрезерний верстат | 6 | 4060 | 3877,3 | 1197 |
| 84 | Протягувальний верстат | 17 | 4060 | 3877,3 | 1207 |
| 95 | Шліфувальний верстат | 11 | 4060 | 3877,3 | 1340 |

Приклад розрахунку виробничої потужності:

Дільниця №1.   П110 = (9*3877,3*1,1)/12,045 =  3186 шт.

Приклад розрахунку корисного фонду робочого часу:

Дільниця №1. КФРЧ110 = 4060*(1-0,045) = 3877,3 год.

На підставі розрахованих виробничих потужностей дільниць визначимо резерв виробничих потужностей підприємства, який характеризує недовикористання потужностей різних видів обладнання по виробництву відповідної продукції.

Таблиця 2.2

Визначення резерву виробничої потужності

| Види продукції | Виробнича потужність згідно паспорта піприємства, шт. | Виробництво продукції за проектом плану, шт. | Резерв виробничої потужності, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Виріб № 1 | 3186 | 2505 | 681 |
| Виріб № 2 | 31620 | 27862 | 3758 |
| Виріб № 3 | 1267 | 1060 | 207 |
| Виріб № 4 | 1175 | 1030 | 145 |

Приклад розрахунку резерв виробничої потужності:

Виріб №1. Р1 = 3186(з табл. 2.1) – 2505 = 681 шт.

Наступним нашим кроком буде визначення розрахункового обсягу виробництва продукції.

Таблиця 2.3

Визначення розрахункового обсягу виробництва продукції

| Види продукції | Виробництво продукції згідно фактично підписаних угод, шт. | Зміна залишків незавершеного виробництва за рік, шт. | Розрахун-кова валова продукція підприємст-ва, шт. | Розрахун-ковий додатковий обсяг виробництва продукції, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виріб №1 | 2880 | 26 | 2906 | 401 |
| Продовження табл.2.3 |
| Виріб №2 | 30915 | 10 | 30925 | 3063 |
| Виріб №3 | 1160 | 1 | 1161 | 101 |
| Виріб №4 | 1165 | 14 | 1179 | 149 |

Приклад розрахунку зміни залишків незавершеного виробництва:

Виріб №1. ЗЗНВ1 = 462 – 436 = 26 шт.(дані)

Виріб №2. ЗЗНВ2 = 4960 – 4960 = 10 шт.

Виріб №3. ЗЗНВ3 = 213 – 212 = 1 шт.

Виріб №4. ЗЗВН4 = 251 – 237 = 14 шт.

Приклад розрахунку валової продукції:

Виріб№1. ВП1 = 2880+26 = 2906 шт.

Приклад визначення розрахункового додаткового обсягу виробництва продукції:

Виріб №1. РДОВ1 = 2906-2505(табл.2.2) = 401 шт.

Після затвердження обсягів виробництва по видах продукції в натуральному виразі необхідно розрахувати валову продукцію підприємства у вартісному виразі, використовуючи для цього довідкову інформацію. Формування річного планового обсягу валової продукції відображаємо в табличній формі.

Таблиця 2.4

Формування річного плану виробництва продукції

| Види продукції | Резерв виробничої потужності, шт. | Додатковий обсяг виробництва, шт. | Затверджений плановий обсяг валової продукції |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | розрахун-ковий | затвер-джений | шт. | тис.грн. |
|  |  |  |  |  | в співстав-них цінах | в поточних цінах |
| Виріб №1 | 681 | 401 | 401 | 2906 | 4510,112 | 4794,9 |
| Виріб №2 | 3758 | 3063 | 3063 | 30925 | 85538,55 | 92836,85 |
| Виріб №3 | 207 | 101 | 101 | 1161 | 3486,483 | 3678,048 |
| Виріб №4 | 145 | 149 | 145 | 1175 | 2964,525 | 3113,75 |
| Разом | - | - | - | - | 96499,67 | 104423,55 |

Приклад розрахунку затвердженого планового обсягу валової продукції:

- в штуках: Виріб №1. ПО1 = 401 (4 стовп.)+2505(табл.2.2) = 2906 шт;

- в співставних цінах: Виріб №1. ПО1 = (2906*1552(додат.))/1000 =         4510,112 тис.грн.;

- в поточних цінах: Виріб №1. ПО1 = (2906*1650(додат.))/1000 =   4794,9 тис.грн.

Надалі нам потрібно оцінити, яким чином формування та затвердження річного планового обсягу валової продукції позначиться на рівні використання виробничої потужності. Для цього розраховуємо коефіцієнти використання виробничої потужності.

Таблиця 2.5

Оцінка рівня використання виробничої потужності підприємства

| Види продукції | Коефіцієнт використання виробничої потужності |
| --- | --- |
|  | при виробництві продукції згідно проекту плану | при виробництві продукції згідно затвердженого плану |
| Виріб №1 | 0,786 | 0,912 |
| Виріб №2 | 0,881 | 0,978 |
| Виріб №3 | 0,836 | 0,916 |
| Виріб №4 | 0,876 | 1,0 |

Приклад розрахунку коефіцієнта використання виробничої потужності при виробництві продукції  згідно проекту плану:

Виріб №1. Кв1 = (2505 (табл.2.2)*12,045(додат.))/(9*3877,3*1,1 (табл.2.1)) = 0,786.

Виріб №2. Кв2 = (27862*1,545)/(12*3877,3*1,05) = 0,881.

Виріб №3. Кв3 = (1060*9,636)/(3*3877,3*1,05) = 0,836.

Виріб №4. Кв4 = (1030*45,5)/(12*3877,3*1,15) = 0,876.

Приклад розрахунку коефіцієнта використання виробничої потужності при виробництві продукції згідно затвердженого плану:

Виріб №1. Кв1 = (2906 (табл. 2.4)*12,045)/(9*3877,3*1,1) = 0,912.

Виріб №2. Кв2 = (30925*1,545)/(12*3877,3*1,05) = 0,978.

Виріб №3. Кв3 = (1161*9,636)/(3*3877,3*1,05) = 0,916.

Виріб №4. Кв4 = (1175*45,5)/(12*3877,3*1,15) = 1,0.

Висновок: провівщи відповідні розрахунки, можна зробити висновок, що:

-по виробу №1 коефіцієнт використання виробничої потужності зріс з 0,786 до 0,912, тобто на 16,03%;

-по виробу №2 коефіцієнт використання виробничої потужності зріс з 0,881 до 0,978, тобто на 11,01%;

-по виробу №3 коефіцієнт використання виробничої потужності зріс з 0,836 до 0,916, тобто на 9,57%;

-по виробу №4 коефіцієнт використання виробничої потужності також зріс з 0,876 до 1,0, тобто на 14,16%.

Для того ж, щоб визначити потребу в додаткових трудових ресурсах необхідно спочатку визначити трудомісткість додаткового затвердженого обсягу виробництва продукції. Розрахунок проводимо в табличній формі.

Зазначимо, що корисний фонд робочого часу одного робітника в рік становить 2000 годин.

Таблиця 2.6

Розрахунок трудомісткості додаткового обсягу виробництва продукції

| Види продукції | Додатковий затверджений обсяг виробництва продукції, шт. | Трудомісткість, люд.-год. |
| --- | --- | --- |
|  |  | одного виробу | додатко-вого обсягу |
| Виріб №1 | 401 | 16,3 | 6536,3 |
| Виріб №2 | 3063 | 7,6 | 23278,8 |
| Виріб №3 | 101 | 11,4 | 1151,4 |
| Виріб №4 | 145 | 3,8 | 551 |
| Разом | - | - | 31517,5 |

Потреба в додатковій чисельності робітників буде становити:

∆Ч = 31517,5 (табл. 2.6)/2000(додат.) = 16 чол.

Нам необхідно також розрахувати потребу в додаткових матеріальних ресурсах, які б забезпечили виробництво запланованого обсягу продукції.

Таблиця 2.7

Розрахунок додаткової потреби в матеріальних ресурсах

| Види продукції | Додатковий затверджений обсяг виробництва продукції, шт. | Норма витрат на одиницю продукції | Потреба на додатко-вий обсяг |
| --- | --- | --- | --- |
| Алюмінєвий прокат, кг |
| Виріб №1 | 401 | 25 | 10025 |
| Виріб №2 | 3063 | 6 | 18378 |
| Виріб №3 | 101 | - | - |
| Виріб №4 | 145 | - | - |
| Разом | - | - | 28403 |
| Труби, кг |
| Виріб №1 | 401 | - | - |
| Виріб №2 | 3063 | - | - |
| Виріб №3 | 101 | 51 | 5151 |
| Виріб №4 | 145 | 68 | 9860 |
| Разом | - | - | 15011 |
| Лаки та фарби, кг |
| Виріб №1 | 401 | - | - |
| Виріб №2 | 3063 | - | - |
| Виріб №3 | 101 | 30 | 3030 |
| Виріб №4 | 145 | 88 | 12760 |
| Разом | - | - | 15790 |
| Пиловник, м |
| Виріб №1 | 401 | - | - |
| Виріб №2 | 3063 | 11 | 33693 |
| Виріб №3 | 101 | 2,1 | 212,1 |
| Виріб №4 | 145 | - | - |
| Разом | - | - | 33905,1 |

Висновок: виходячи із проведених розрахунків, можна дійти висновку, що підприємство:

- для виготовлення  виробу №1 потребує додатково 10025 кг алюмінієвого прокату;

-для виготовлення виробу №2 – 18378 кг алюмінієвого прокату та     33693 м3 пиловника;

-для виготовлення виробу №3 – 5151 кг труб, 3030 кг лаку та фарби та 212,1 м3 пиловника;

-для виготовлення виробу №4 – 9860 кг труб та 12760 кг лаку та фарби.