Задачі

1(1,2)

1. Кремній Si і арсенід галію GaAs леговані донорною домішкою до концентрації . Вважаючи, що домішка є повністю іонізованою, знайти концентрацію основних і неосновних носіїв заряду при температурі Т=300 К.

Розв’язання:

Домішка цілком іонізована, коли концентрація рівноважних електронів рівна концентрації легуючої домішки . З основного співвідношення для напівпровідників  знайдемо концентрацію неосновних носіїв заряду .

Для Si

,

Для GaAs

.

2(1,4)

2. Знайти об’ємне положення рівня Фермі  в германію марки ГДА- 10 при температурі Т=300 К.

Розв’язання:

В легованому напівпровіднику  положення рівня Фермі  можна розрахувати за формулою:

.

Концентрацію основних носіїв  знайдемо, знаючи величину опіру , як:

.

В результаті:

3(1,9)

3. Знайти концентрацію легуючої акцепторної домішки для кремнію Si і германію Ge, при якій наступає виродження концентрації вільних носіїв заряду при кімнатній температурі Т=300 К.

Розв’язок:

Виродження в напівпровіднику наступає тоді, коли рівень Фермі F наближається до C- або V- зони на відстань порядку kT , тобто . В випадку цілковитої іонізації домішки концентрація дірок визначається як:

і дорівнює рівню легування :  .

Для  Si:

,

для Ge:

.

4(11,3)

4. Лавинний фотодіод з коефіцієнтом помноження М=20 працює на довжині хвилі . Розрахувати квантовий вихід і вихідний фотострум приладу, якщо його чутливість R на цій довжині хвилі дорівнює 0,6 A/Bт при потоці .

Розв’язання:

Вихідна оптична потужність дорівнює:

,

фотострум

,

вихідний струм

,

,

звідси квантовий вихід

5(11,4)

5. Кремнієвий лавинний фотодіод має коефіцієнт помноження М=20 на довжині хвилі 0,82мкм, при цьому квантовий вихід має 50% і темновий струм

1 нА. Визначити число падаючих фотонів на цій довжині хвилі в секунду, які забезпечують вихідний струм приладу (після помноження), більший за рівень темнового струму.

Розв’язання:

Струм на виході , звідси маємо

і .

6(2,7)

6. Знайти максимальне значення електричного поля Е і ширину областей просторового заряду і в електронному і дірковому германію для р-п- переходу в рівноважних умовах.

Розв’язання:

Ширина області збіднення в п- типі визначається як:

Знайдемо спочатку  ,  і :

,

,

.

Підставивши, отримаємо:

,

,

7(10,1)

7. Ефективність перетворення зовнішньої (електричної) потужності планарного GaAs- світлодіоду  h рівна 1,5% при прямому струмі І =50 мА і різниці потенціалів U=2 В. Оцінити генеруючи приладом оптичну потужність , якщо коефіцієнт відбивання R на границі GaAs- повітря рівний R=0,8. Коефіцієнт заломлення GaAs n=3.6.