Тиристор — напівпровідниковий прилад з трьома і більше p-n-переходами вольт- амперна  характеристика якого має ділянку з відємним диференціальним опором і який використовується для переключення. Структура тиристора показана на малюнку 1. Тиристор представляє собой чотирьохслойний р 1 -n 1 -р 2 -n 2 -прибор, маючий в собі три послідовно зєднаних  p-n-переходи (П 1 , П 2  і  ). Обидві зовнішні області називають емитерами (Е 1  і Е 2 ), а  внутрішні області — базами (Б 1  і Б 2 ) тиристора. Переходи П 1  і П 2  називаются емітерними, перехід   — колекторним переходом

рисунок 1

Схема диодного тиристора:

а) структура диодного тиристора;

б) зонная диаграмма при нульві напрузі;

в) залежність напруги електричного  поля від координати

Пристрій без управляючих электродів працює як двохполюсник і називається  діодним тиристором (діністором) Пристрій з управляючим електродом є  трьохполюсником і називається тріодним тиристором (тріністором).

рисунок 2

Схема (а)

Корпус пристрою (б)

Характеристики (в)

Схематичне позначеня тріодного тиристора (г)

7.2. Вольт-амперна характеристика діодного тиристора

На малюнку 2 показана схема тріодного тиристора з керуючими електродами   p корпусом пристрою і характеристики тиристора. Керуючий електрод може бути підключений до любої із баз (Б 1  і   Б 2 ) тиристора, як показано на  рисунку 2.

Управляючі тиристори використовуються для коммутування високих значень  струмів, напруг і потужностей. Тому корпуса тиристорів, як правило, являються достатньо масивнми і в багатьох  випадках є з вбудованними радіаторами для поліпшення  тепловідвода. На  рисунку 2б показана топологія корпуса тиристора малої потужності.  Для коммутації потужностей важливими параметрами є час включення і  виключення тиристора. Характерні значення цих часів для тиристорів лежать в  мікросекундному відрізку. На  рисунку 2в в якості  прикладу наведені характеристики для тріодного тиристора КУ208.

При розробці тиристора в якості першочергового матеріалу вибирається підложка  n- або р-типу. Привичний профіль легуючої суміші в дифузійно-сплавному  пристрої показан на малюнку 3. В якості першочергового матеріалу вибирана підложка  n-типу. Дифузією з обох сторін підложки одночас створюють  шари р 1  і р 2 .  На кінцеві стадії шляхом сплавлення  з одної сторони підложки створюють шар n 2 . Структура полученого тиристора має вигляд    p 1 + -n 1 -p 2 -n 2 + .

Рис. 7.3. Профіль концентрації легуючої домішки (N A ,D ) в емітерах  і базах тиристора [10]

7.2. Вольт-амперна характеристика діодного  тиристора

Вольт-амперна характеристика діодного тиристора, показана на рис. 7.4, має  декілька різних відрізків. Пряме зміщення тиристора відповідає позитивні напрузі V G , яка подається на перший p 1 -емітер тиристора.

Відрізок характеристики між точками 1 і 2 відповідає закритому стані  з високим опором. В цьому випадку основна частина напруги V G  падає на  колекторному переході П 2 , який змінюється в протилежному напрямі . Емітерний   переходи П 1  і П 2  включені в прямому напрямі. Перший відрізок ВАХ тиристора  аналогічний протилежні гілці ВАХ p-n-перехода.

При досягнені напруги V G , називаємої напруги включення U вкл ,  або струму J, називаємого струмом включення J вкл , ВАХ тиристора переходить на відрізок  між точками 3 і 4, які відповідають відкритому стані . Між точками 2 і 3 находиться перехідний відрізок характеристики з відємним диференціальним опором, не спостережені на статичних  ВАХ тиристора.

Рис. 7.4

ВАХ  тиристора:   V G  — напруга між анодом і катодом; I у ,    V у  — мінімальний  утримуючий струм і напруга; I в , V в  — струм і напруга  включення.

7.2.1. Феноменологічне опис ВАХ динистора

Для пояснення ВАХ динистора використовують двотранзисторную модель. Із рис. 7.5  виходить, що тиристор можна розглядати як зєднаний p-n-р-транзистор з  n-p-n-транзистором, причому колектор кожного із них зєднаний з базою іншого.  Центральный перехід діє як колектор дирок, инжекованих переходом  П 1 ,  і як колектор електронів, інжекованих переходом П 2 .

Рис. 7.5.

Двотранзисторна модель діодного тиристора

Взаємозвязок між струмами емітера I е , колектора I к   статичними коефіцієнтами підсилення по струму α 1  р 1 -n 1 -р 2 -транзистора і α 2  n 2 -р 1 -n 1 -транзистора наступна.  Показуючи динистор як два транзистора, запишем наступне відношення.

Нехай I П1  — струм через перехід П 1 . Тоді частина струму I П1 ,яка дійшла до колекторного  переходу П 3  I П1→ , буде дорівнювати

;                                                  (7.1)

Якщо    — струм через перехід П 2 , аналогично:

;                                                  (7.2)

Врахуєм що один фактор — лавинне помноженя в переході   через коефіцієнт  лавинного помноження М. Тоді суммарний струм  через перехід   буде дорівнювати:

(7.3)

де — зворотній струм переходу   (генераційний і тепловий). В стационарному випадку струми через переходи  ,   і   рівні, тоді:

(7.4)

Звідси:

;

(7.5)

де α = — сумарний коефіцієнт передачі струму першого (p 1 -n 1 -p 2 )  і другого  (n 2 -p 2 -n 1 ) транзисторів.

Вираз (7.5) в цьому виді описє ВАХ діодного тиристора на «закритому» відрізку, оскільки коефіцієнти М і α залежать від прикладеної напруги V G . По мірі росту α і М з ростом V G , коли значення М(α 1  + α 2 ) стане рівне 1,  із виразу (7.5) виходить, що струм I → ∞. Ця умова і є умовою  переключення тиристора із стану «закрито» в стан «відкрито». Напруга переключення становить у тиристорів від 20—50 до 1000—2000 В,  а струм переключення  — віл долей мікроампера до одиниць міліампера (в залежності віл площадки).

Таким чином, в стані «закрито» тиристор повинен характеризуватися  малими значеннями α і М, а в стані «відкрито» — великим  значеннями коефіцієнтів α і М. В закритому стані (α — мале) вся прикладена напруга попадає на колекторному переході  , і струм тиристора — це струм зворотньозміщеного p-n-переходу.

Енергетична діаграма тиристора в стані рівноваги приведена на рис.  7.6,  а в режимі прямого зміщеня («+» — на шарі р 1 ) в закритому стані  представлена  на рис. 7.6б.

Если полярность напряжения между анодом и катодом сменить на обратную,  то переходы П 1  и П 3  будут смещены в обратном направлении, а П 2  — в прямом.  ВАХ тиристора в этом случае будет обычная ВАХ двух обратносмещенных p-n- переходов.