Мета роботи: ознайомитися  з технічними характеристиками і номенклатурою основних показників ПР «Циклон - 3Б» і «Універсал – 5».

Основні теоретичні відомості

Промисловий робот – автоматична машина, що являє собою сукупність маніпулятора і перепрограмованого пристрою управління, який призначається для виконання у виробничому процесі рухомих і керуючих функцій, що замінює функції людини при переміщенні предметів виробництва і (або) технологічного оснащення.

Під маніпулятором (М) розуміють дистанційно керований пристрій, що являє собою розімкнений кінематичний ланцюг, оснащений робочим органом і у загальному випадку приводами для виконання рухомих функцій, що замінюють аналогічні функції руки людини при переміщенні об’єктів.

Пристрій управління ПР – пристрій для формування і видачі керуючих впливів

Технічна характеристика ПР «Циклон – 3Б»

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| Номінальна вантажопідйомність однієї руки, кг | 3 |
| Ти приводу | Пневматичний |
| Тип системи управління | Циклова |
| Кількість координат, що програмуються (поворот, підйом, висунення руки, поворот схопу), шт. | 4 |
| Найбільший кут повороту руки в горизонтальній площині, град | 180 |
| Найбільший вертикальний хід руки, мм | 100 |
| Найбільший хід висування руки, мм | 600 |
| Найбільший кут повороту схопу навколо подовжньої осі руки , град | 180 |
| Межі кутового розташування руки відносно подовжньої осі маніпулятора, град | +30...50 |
| Кутова швидкість повороту руки, град | 60 |
| Швидкість підйому руки, м/с | 0,08 |
| Швидкість висунення руки, м/с | 0,4 |
| Точність позиціювання, мм: за поворотом руки на радіусі 1400мм за іншими координатами | ±0,25 ±0,1 |
| Тиск повітря у мережі, мПа | 0,5...0,6 |
| Максимальна витрата повітря, м³/год | 120 |
| Маса: маніпулятора, кг пульта управління, кг | 460 80 |

Технічна характеристика ПР «Універсал – 5»

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| Номінальна вантажопідйомність, кг | 5 |
| Тип приводу | Електро- пневматичний |
| Кількість ступенів вільності: що транспортують (поворот і підйом платформи, поворот і висунення руки), шт. що орієнтують (обертання і згинання кисті), шт. | 4 2 |
| Діапазон переміщень: - поворот платформи, град - підйом платформи, мм - поворот руки відносно осі ІІ – ІІ, град - висунення руки, мм - поворот схопу відносно осі ІІІ – ІІІ, град - згинання схопу, град | 330 400 240 700 180 180 |
| Тип системи управління | Аналогового-позиційна |
| Найбільша швидкість: - повороту платформи, град/с - підйому платформи, м/с - повороту руки, град/с - висунення руки, м/с - повороту схопу, град/с - згинання схопу, град/с | 30 0,1 45 0,17 180 90 |
| Точність позиціювання, мм | ±2 |
| Тиск повітря у мережі, мПа | 0,4 |
| Маса: маніпулятора, кг пульта управління, кг | 570 80 |

Висновок: під час виконання лабораторної роботи я ознайомився з технічними характеристиками і номенклатурою основних показників ПР «Циклон - 3Б» і «Універсал – 5».

ПР «Універсал – 5»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Лабораторна робота № 1

з дисципліни „Основи робототехнічних систем”,

«Дослідження і порівняльний аналіз технічних характеристик промислових роботів»

Роботу виконав: студент гр. РА-32

Каштелянський В.В.

Перевірила: Смердова Т. А.

Львів – 2012