Лабораторна робота №5

Розв’язування системи нелінійних рівнянь

Завдання:

Знайти розв’язок системи нелінійних рівнянь

(1.1)

методом простих ітерацій і методом Ньютона.

Початкове наближення коренів знайти графічним методом.

Розв’язок

Побудуємо графіки функцій                                          (1.2)

використовуючи інструментарій пакету MATLAB.

Із графіків рис.1 знайдемо координати точки М їх перетину( а саме  -  М(2( 0.5).

а) метод простих ітерацій

Подамо систему рівнянь (1.1) у вигляді

(1.2)

Перевіримо чи виконуються умови збіжності ітераційного процесу( а саме:

(1.3)

Для цього знайдемо вирази для похідних і  значення похідних в точці M(x0, y0) нульового наближення.

Таким чином в точці М умови (1.3) виконуються( а отже представлення системи у вигляді (1.2) дозволить отримати збіжний ітераційний процес отримання розв’язку даної системи нелінійних рівнянь методом простих ітерацій.

На рис.2. наведена блок-схема методу простих ітерацій для розв’язування системи нелінійних рівнянь.

Програма

Результати виконання програми:

| x1 | y1 | k | ( |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.79992 | 0.58273 | 4 | 10-4 |
| 1.799929 | 0.582694 | 6 | 10-5 |
| 1.7999293 | 0.5826936 | 6 | 10-6 |

б) метод Ньютона

Запишемо систему рівнянь у вигляді

Знайдемо часткові похідні функцій  по змінних x та y.

Знайдемо значення поправок згідно формул:

Тоді наступне наближення  значення кореня можна обчислити як:

Результати виконання програми:

| x1 | y1 | k | eps |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.7999293 | 0.5826932 | 3 | 10-4 |
| 1.7999293 | 0.5826932 | 4 | 10-5 |
| 1.7999293 | 0.5826932 | 5 | 10-6 |

# Text boxes

Рис.1. Графіки функцій системи нелінійних рівнянь (1.1)

M(x0, y0)

Х%roslab3

%Знаходження нульового

%наближення шляхом побудови

%графіків заданих функцій

x=[-2*pi:0.1:2*pi];

y=1.3-sin(x-1);

y1=[-2*pi:0.1:2*pi];

x1=0.8+sin(y1+1);

plot(x,y,'r',x1,y1,'g')

grid;

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

#include <math.h>

float fi1(float x,float y)

{return 1.3-sin(x-1);}

float fi2(float x,float y)

{return 0.8+sin(y+1);}

main()

{//clrscr();

FILE *stream;

stream = fopen("d:\\rezlab3", "w+");

float x0=2, x1, y0=0.5,  y1, eps=1e-6;

int k=0;

A: y1=fi1(x0,y0); x1=fi2(x0,y0);

if(fabs(x0-x1)>eps && fabs(y0-y1)>eps) {x0=x1; y0=y1; k++; goto A;}

fprintf(stream,"\n x1=%8.7f y1=%8.7f k=%d eps=%8.7f",x1,y1,k,eps);

fclose(stream);

//getchar();

}

#include <stdio.h>

#include <math.h>

float f1(float x,float y)    {return 1.3-sin(x-1)-y;}

float f2(float x,float y)    {return 0.8+sin(y+1)-x;}

float f1x(float x,float y)   {return -cos(x-1);}

float f1y(float x,float y)   {return -1;}

float f2x(float x,float y)   {return -1;}

float f2y(float x,float y)  {return cos(y+1);}

main()

{ float x0=2,x1,y0=0.5,y1,h1,k1,zn,ch_h1,ch_k1,eps=1e-4;  int k=0;

A:      ch_h1=-f1(x0,y0)*f2y(x0,y0)+f2(x0,y0)*f1y(x0,y0);

ch_k1=-f1x(x0,y0)*f2(x0,y0)+f2x(x0,y0)*f1(x0,y0);

zn=f1x(x0,y0)*f2y(x0,y0)-f2x(x0,y0)*f1y(x0,y0);

h1=ch_h1/zn;        k1=ch_k1/zn;

y1=y0+k1;            x1=x0+h1;

if(fabs(x0-x1)>eps && fabs(y0-y1)>eps) {x0=x1; y0=y1; k++; goto A;}

printf("\n x1=%8.7f y1=%8.7f k=%d eps=%8.7f",x1,y1,k,eps);

}