ДУ “ Львівська політехніка”

Кафедра фізики

Електрична лабораторія

про виконання лабораторної роботи № 13

Назва роботи: Визначення коефіцієнта потужності

Bиконав	студент

Васильєв Олександр

група КІ – 15,

м.Львів 2006 р.

Мета роботи: Визначити коефіцієнт потужності та перевірити закон Ома для змінного струму при наявності ємності в електричному колі .

Прилади та матеріали:

1 –амперметр; 2 – герцметр; 3 – конденсатор; 4 – реостат; 5 – ватметр; 6 – вольтметр.

Короткі теоретичні відомості; виведення робочої формули:

Закон Ома для ділянки АВ:

де  U` – спад напруги на ділянці АВ

І –струм у колі

С ємність

  – циклічна частота

Відношення активної потужності до повної називається коєфіцієнтом потужності:

де  Um  Im – амплітуди напруги та струму;  R – опір резистора;                                                  С ємність; – циклічна частота; Z – повний опір кола; Р - потужність

##### Таблиці результатів вимірювань та розрахунки

| P, Вт | I, А | U, В | cos | UR, В | R, Om | UC, В | C, мкФ | f, Гц |  | cos | UI, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 1,2 | 110 | 0,37 | 45 | 38 | 105 | 37 | 49 | 308 | 0,38 | 114 |
| 33 | 1,25 | 135 | 0,19 | 20 | 16 | 133 | 31 | 49 | 308 | 0,15 | 155 |

| Границя вимірювання приладів | Клас точності приладів | W | I | U | cos | cos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375 | 2,5 | 150 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,5 | 0,025 | 1 | 4 | 0,014 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0,01 |