Міністерство оборони України

Національний університет водного

господарства і природокористування

# Кафедра військової підготовки

Назва розділу програми                   „ Затверджую”

військової підготовки

„Вогнева підготовка”                        Завідувач кафедри військової під-ки

Категорія, що навчається:               полковник запасу                М. Чопик

Студенти ВНЗ                                     „      „ _____________ 2005 р.

Спеціальність:

ВОС – 021000, 021200

### МЕТОДИЧНА  РОЗРОБКА

з вогневої підготовки

#### Тема №11: „Експлуатація озброєння”

Заняття № 1.

Час:  2  год.

Розробив:

полковник запасу Собчук  О.С

Обговорена на засіданні

кафедри військової підготовки

Протокол №

Від „____”  __________2005 р.

м. Рівне 2005 р.

Навчально-виховні цілі:

- Вивчити з студентами основи експлуатації озброєння, обов’язки командирів підрозділів по організації експлуатації озброєння, вірність визначення технічного стану озброєння.

- Навчити студентів правильно підготовлювати та експлуатувати стрілецьку зброю, гранатомети та озброєння БМП-1.

- Формувати почуття відповідальності за правильну експлуатацію та бережливе зберігання різних видів зброї.

Час:  2  години.

Місце: клас, кімната зберігання зброї.

Матеріальне забезпечення:

- обладнання кімнати для зберігання зброї;

- навчальна зброя та навчальні боєприпаси в піраміді та ящиках;

- книга видачі зброї та боєприпасів;

- книга прийому та здачі чергування;

- книга огляду зброї.

Література:

- Наказ МО України  359 від 2005 р.;

- Наказ МО СРСР  0125 від 1982 р.;

- Наказ МО СРСР  0125 від 1985 р.

- Статут внутрішньої служби ЗС СССР; ст. ст.144 – 154.

- “Настанова по забезпеченню  бойових дій  сухопутних військ” 1985р;

- „Керівництво по експлуатації ракетно-артилерійського озброєння”, 1989р. стор. 4 -54 .

- Інструкція по обліку та зберіганню стрілецької зброї та боєприпасів в підрозділах.

- Книга видачі зброї та боєприпасів;

9.  Книга прийому та здачі чергувань;

- Книга огляду зброї;

Схема проведення заняття:

1. Вступна частина – 5 хв.

2. Основна частина – 80 хв.

1. Основи експлуатації озброєння та керівні документи – 40 хв.

2 Обов’язки командирів підрозділів по експлуатації озброєння – 40 хв.

3.Заключна частина – 5 хв.

Загальні організаційно-методичні вказівки:

Командир підрозділу повинен досконало знати озброєння, правила його використання та зберігання, систематично перевіряти технічний стан, умови використання та зберігання, організовувати технічне обслуговування та проведення заходів по попередженню та продовженню строків служби озброєння, керувати особовим складом підрозділів під час догляду за зброєю, організовувати поточний ремонт та евакуацію, приймати заходи щодо підвищення знань особового складу, а також забезпеченню безпеки при поводженні з зброєю та боєприпасами до неї. На вдосконаленні цього положення  повинні основуватись всі заняття, що проводяться по цій темі.

При підготовці до проведення занять по даній темі викладач повинен вивчити весь матеріал, викладений в керівних документах указаних в розділі “Література”. Вихідні дані для проведення заняття викладач отримує:

- З розкладу занять (№ аудиторії, № теми та заняття, № взводу, кількість годин);

- З “Програми підготовки офіцерів запасу по ВОС–021000” (найменування теми та заняття, загальний зміст теми та кількість годин);

- З тематичного плану по вогневій підготовці (№ та найменування теми та заняття, зміст учбових питань, навчально-виховні цілі, час на проведення кожного заняття, вид заняття та місце його проведення, матеріально-технічне забезпечення заняття, задачі студентам на самопідготовку);

- З цієї методичної розробки (порядок проведення заняття).

Для матеріального забезпечення кожного заняття даної теми необхідно пред’явити заздалегідь, за 1 день, заявку завідуючому лабораторією вогневої підготовки, згідно переліку матеріального забезпечення кожного заняття. Перед початком кожного заняття по даній темі перевіряють наявність та справність всього необхідного матеріального забезпечення, проводить інструктаж всього особового складу присутнього на занятті, по засобам безпеки, а також звертає увагу на збереження зброї, учбових боєприпасів та іншого майна.

- Забезпечення заняття, задачі студентам на самопідготовку.

Для контролю знань студентів на перше заняття доцільно винести наступні питання:

- Затримки та способи їх усунення, виникаючі при стрільбі із АКМ.

- Затримки та способи їх усунення, виникаючі при стрільбі із ПКМ (ПКТ).

- Затримки та способи їх усунення, виникаючі при стрільбі із РПГ - 7.

Для контролю за знаннями студентів на друге заняття доцільно винести наступні питання:

- Види та строки технічного обслуговування озброєння при використанні.

- Види та строки ремонту озброєння.

3. Порядок зберігання та обліку озброєння та боєприпасів в підрозділах.

Для контролю за знаннями студентів на третє заняття доцільно винести наступні питання:

- Перевірка бою та приведення до нормального бою АКМ.

- Вивірка прицільних пристосувань РПГ - 7.

- Порядок огляду та підготовка до стрільби РПГ - 7.

Перше та друге заняття даної теми можуть проводитись після вивчення матеріальної частини стрілецької зброї та гранатометів, третє заняття проводиться тільки після вивчення матеріальної частини озброєння БМП-1.

Методика проведення заняття:

1. Вступна частина

- прийняти рапорт чергового  взводу про готовність до заняття;

- перевірити наявність студентів та їх зовнішній вигляд;

- об’явити тему, навчальні цілі та розкрити актуальність теми.

ІІ. Основна частина.

Починаючи викладення даного питання,  викладач повинен спочатку дати визначення, що таке ракетно-артилерійське озброєння, що розуміється під експлуатацією озброєння.

Після доведення даного положення викладач більш детально зупиняється на термінах, які використовуються при визначенні експлуатації озброєння.

Надійна та безвідмовна робота стрілецької зброї, гранатометів та озброєння БМП-1, їх механізмів та агрегатів залежить від правильного їх використання, своєчасного та якісного проведення робіт по технічному обслуговуванню та експлуатації їх в строгій відповідності з настановою по стрілецькій справі та іншим керівним документам.

ІІІ. Заключна частина.

- нагадати тему та мету заняття та ступінь їх досягнення;

- відповісти на питання студентів;

- дати завдання на самопідготовку:

1. Знати будову та роботу основних частин та механізмів АК-74, РПК-74, ПКМ (ПКТ), СВД, РПГ-7.

1. Основи експлуатації озброєння та керівні документи.

Ракетно-артилерійське озброєння це комплекс різних видів ракетно-артилерійської зброї та засобів, які забезпечують його використання.

Під ракетно-артилерійським озброєнням розуміється озброєння, ракети, зенітні ракети і військово-технічне майно.

Під озброєнням розуміється:

- наземне обладнання ракетних, зенітно-ракетних і протитанкових керованих ракетних комплексів;

- артилерійське озброєння (буксируємі та самохідні);

- стрілецьке озброєння та гранатомети;

- ракетно-технічні засоби, радіоелектронна техніка и техніка радіоелектронного подавлення;

- пересувні розвідувальні, спостережні пункти і фотолабораторії;

- артилерійські прибори;

- пересувні засоби технічного обслуговування та ремонту;

- комплексні та уніфіковані тренажери.

Для механізованих підрозділів ракетно-артилерійським озброєнням є наступні зразки:  протитанкові керовані ракетні комплекси; стрілецьке озброєння та гранатомети; приціли, командирський спостережний прилад; тренажер пуску ПТКР.

Під боєприпасами розуміються: реактивні снаряди; артилерійські міни і гранатометні постріли; ручні та реактивні гранати; патрони стрілецького озброєння; сигнальні, освітлювальні імітаційні засоби та їх комплектуючі елементи.

Для механізованих підрозділів боєприпаси є наступних зразків: гранато-метні постріли; ручні та реактивні гранати; патрони стрілецького озброєння; сигнальні, освітлювальні імітаційні засоби та їх комплектуючі елементи.

Під військово-технічним майном розуміється:

- артилерійське обладнання і майно; палатки технічних позицій, барокамери, кондиціонери, в’ючне спорядження, спеціальна упаковка і т.п.;

-учбово-тренувальні засоби (діючі макети, розрізні макети і т.п.);

- обладнання для ремонту і експлуатації ракетно-артилерійського озброєння стаціонарних ремонтних органів;

- матеріали для забезпечення експлуатації озброєння і боєприпасів;

- запасні частини, інструменти і приладдя;

- експлуатаційна, ремонтна та інша документація.

Під експлуатацією ракетно-артилерійського озброєння розуміють сукупність ряда  етапів його життєвого циклу – введення в експлуатацію, приведення у встановлену ступінь готовності для використання по призначенню, його технічне обслуговування та ремонт, використання по призначенню, зберігання та транспортування.

В мирний час експлуатація озброєння організовується та проводиться для підтримки його в постійній бойовій готовності на основі наказів МО України № 359 від 2005 р, МО СРСР 0125 від 1982 р, 0250 від 1985р, “Настанова по забезпеченню бойових дій сухопутних військ” 1986р, а також „Керівництва по експлуатації ракетно-артилерійського озброєння”.  Під час військових дій порядок експлуатації визначається в відповідності до виконання бойової задачі, обставинами та вказівками старших начальників.

Організація експлуатації  ракетно-артилерійського озброєння включає наступні основні міроприємства:

- планування експлуатації ракетно-артилерійського озброєння;

- введення його в експлуатацію;

- технічну і спеціальну підготовку особового складу;

- допуск особового складу до експлуатації;

- облік, звітність і ведення експлуатаційної документації;

- контроль і оцінку технічного стану;

- технічне обслуговування та ремонт;

- організація зберігання і збільшення живучості складів.

При експлуатації ракетно-артилерійського озброєння потрібно суворо керуватися вимогами експлуатаційної документації і керівництва по експлуатації ракетно-артилерійського озброєння, а також діючими настановами і керівництвами, які регламентують порядок експлуатації його складових частин.

В процесі експлуатації ракетно-артилерійського озброєння особливу увагу необхідно звертати на збереження військової таємниці і забезпечення таємності при перевезенні, обліку, видачі, перевірці наявності, знищенні ракетно-артилерійського озброєння, контролю забезпечення допуску визначених осіб, забезпечення роботи систем управління військами, радіолокаційних станцій і електронно-обчислювальних машин.

Вимоги по цим питанням викладені в відповідних наказах Міністра оборони України і керівних документах по протидії іноземним розвідкам.

До таких документів відноситься: Наказ МО СРСР № 0250 від 1985 р, МО України № 359 від 2005 р, „Настанови по забезпеченню бойових дій сухопутних військ” – 1986 р, Статути Збройних Сил України.

Планування експлуатації ракетно-артилерійського озброєння проводиться з метою підтримання його в справному стані, постійно готовим до бойового застосування і забезпечення виконання плану бойової та гуманітарної підготовки. Планування експлуатації ракетно-артилерійського озброєння здійснюється начальником ракетно-артилерійського озброєння частини під керівництвом замісника командира військової частини по озброєнню.

Розробляються:

- міроприємства по підтриманню ракетно-артилерійського озброєння військової частини в постійній бойовій готовності;

- річний план експлуатації та ремонту ракетно-артилерійського озброєння;

- місячний план експлуатації та ремонту ракетно-артилерійського озброєння;

- план-завдання взводу по ремонту озброєння військової частини на ремонт і технічне обслуговування ракетно-артилерійського озброєння;

- план робіт по постановці озброєння на зберігання.

Допуск особового складу до експлуатації ракетно-артилерійського озброєння здійснюється після вивчення матеріальної частини озброєння, будови ракет  і боєприпасів, правил стрільби і мір безпеки і які здали залік.

Особовий склад, який здійснює роботи з боєприпасами, перед початком робіт на складі повинен бути проінструктований по мірам безпеки  і мірам пожежної безпеки.

Ракетно-артилерійське озброєння отримане в частину повинно бути введене в експлуатацію не пізніше 10 днів з моменту надходження в військову частину. Озброєння передається особовому складу в урочистій обстановці перед строєм військової частини особисто командиром частини  або командиром підрозділу.

Контроль за технічним станом і організацією експлуатації ракетно-артилерійського озброєння здійснюється солдатами, сержантами та офіцерами. Періодичність контролю встановлюється  Статутами Збройних Сил та Керівництвами по зразкам зброї. Результати огляду зброї заносяться в карточку технічного стану озброєння. Система комплексного технічного обслуговування є планово-попереджувальною, яка основана на обов’язковому проведенні технічного обслуговування в залежності від величини напрацювань, або календарних строків.

Основою забезпечення постійної бойової готовності ракетно-артилерійського озброєння є своєчасне, повне і якісне проведення передбаченого комплексного технічного обслуговування. Технічним обслуговуванням називається комплекс робіт по підтримці бойової готовності або тільки, справності озброєння при підготовці та використанню за призначенням, при зберіганні та транспортуванні.

Технічне обслуговування при використанні заключається в обов’язковому та своєчасному проведенні перевірок технічного стану озброєння та догляду за ним в об’ємі передбаченим експлуатаційною документацією.

Озброєння може бути у постійному використанні, або знаходитись на зберіганні (короткостроковому або довгостроковому).

Єдина система комплексного технічного обслуговування озброєння визначена у наказі МО СРСР 0250 від 1985 р, і встановлює наступні види технічного обслуговування для озброєння, яке знаходиться:

а). в постійному користуванні:

- контрольний огляд (КО) проводиться перед боєм, маршем, заняттями та навчаннями, перед транспортуванням, у місцях бойового чергування, на привалах при проведенні маршу, при підготовці до подолання водних перешкод;

- щоденне технічне обслуговування (ЩТО) проводиться після бою, маршу, після проведення занять та навчань, транспортування та подолання водних перешкод;

- технічне обслуговування № 1 (ТО №1) проводиться у відповідності до керівництва по експлуатації ракетно-артилерійського озброєння, перед бойовими діями та перед постановкою озброєння на довгострокове зберігання;

- технічне обслуговування № 2 (ТО №2) проводиться у відповідності до керівництва по експлуатації ракетно-артилерійського озброєння, перед бойовими діями та перед постановкою озброєння на довгострокове зберігання незалежно від попередніх напрацювань;

- сезонне технічне обслуговування проводиться два рази на рік;

б). на короткостроковому зберіганні:

- технічне обслуговування № 1 (ТО№1 з) проводиться 1 раз в шість місяців;

в). на довгостроковому зберіганні:

- технічне обслуговування № 1 (ТО № 1з)  один раз на рік, або за результатами контрольно-технічного огляду;

- технічне обслуговування № 2 (ТО № 2 з) один раз на два роки, або за результатами контрольно-технічного огляду;

- регламентне технічне обслуговування (РТО) один раз в п’ять – шість років.

Забороняється порушувати періодичність і об’єм технічного обслуговування озброєння без спеціальних вказівок. Технічне обслуговування зразків озброєння повинно бути сплановано так, щоб до кінця робочого дня зразок озброєння був у бойовій готовності.

Для зразків ракетно-артилерійського озброєння в залежності від їх технічного стану встановлені наступні види ремонтів:

а). для озброєння, яке знаходиться в використанні:

- поточний ремонт (ПР) - при отриманні бойових ушкоджень та виникненні поломок, усунення яких передбачено при поточному ремонті;

- середній ремонт (СР) -  при отриманні бойових ушкоджень та виникненні поломок, усунення яких передбачено при середньому ремонті;

- капітальний ремонт (КР) - при отриманні бойових ушкоджень та виникненні поломок, усунення яких передбачено при капітальному ремонті;

б). для озброєння, яке знаходиться на довгостроковому зберіганні:

- регламентний ремонт (РР) – після закінчення міжремонтного строку, встановленого керівництвом по організації ремонту ракетно-артилерійського озброєння.

Підтримання озброєння в справному стані, виконання робіт технічного обслуговування та ремонту являється важливим фактором бойової готовності. Бойова готовність озброєння визначається: справністю зброї, яка має в своєму складі всі деталі комплектації, нормально працюючі при цьому, надійно закріплені в машині та мають відрегульовані механізми та прибори.

2.Обов’язки командирів підрозділів по організації експлуатації      озброєння.

Командир підрозділу несе повну відповідальність за постійну бойову готовність ввіреної їм по службі зброї, правильного її використання та зберігання, збереження, своєчасного та якісного технічного обслуговування, ремонту, евакуації, забезпечення підрозділу боєприпасами, запасними частинами та матеріалами. Командир підрозділу завжди повинен мати точні та якісні дані про наявність та стан озброєння, боєприпасів до нього та техніки.

Командир підрозділу повинен в досконалості знати озброєння, правила його використання та зберігання, систематично перевіряти технічний стан, умови використання та зберігання, організовувати технічне обслуговування та проведення заходів по попередженню пошкоджень, продовженню строків служби, керувати особовим складом під час догляду за озброєнням, організовувати поточний ремонт та евакуацію, вживати заходи до забезпечення безпеки при користуванні зброєю та боєприпасами до неї.

Посадові особи батальйону та роти проводять перевірку озброєння по планам затвердженим командиром батальйону. Командири підрозділів повинні особисто перевіряти наявність, стан та облік зброї, яка знаходиться на озброєнні в підрозділі. При цьому командир батальйону повинен проводити перевірку не рідше 1 разу на 3 місяця, командир роти – не рідше 1 разу в місяць, командир взводу – не рідше 1 разу в 2 неділі, командир відділення – щоденно. При кожній перевірці обов’язково повинен бути присутній особовий склад, за яким закріплено озброєння, а також, командир підрозділу. Після закінчення заняття, стрільб, навчань командир підрозділу повинен особисто перевірити наявність та боєкомплект всієї зброї. Стрілецьку зброю та сумки для магазинів перевіряють командири відділень, взводів. Стрілецьку зброю звіряють з номерним обліком. Результати перевірки доповідають по команді.

Утримання стрілецької зброї та боєприпасів в підрозділі організовується у відповідності з вимогами Статуту внутрішньої служби та „Інструкції по організації обліку та зберігання, видачі стрілецької зброї та боєприпасів в військах”. Цими документами визначається порядок видачі, обліку, опечатування зброї в кімнаті зберігання зброї, а також розміщення її в ставницях, шафах та ящиках, а також вказуються умови зберігання.

Стрілецька зброя та боєприпаси до неї повинні обов’язково охоронятися добовим нарядом та розміщуватися в окремій кімнаті з металевими гратами на вікнах, з чарунками не більше ніж 150х150 мм і з діаметром стрижня не менше ніж 10 мм.. Повинно бути передбачено денне, нічне та аварійне освітлення. Кімната повинна бути обладнана електрозвуковою і світловою сигналізацією, яка має працювати і у разі відключення промислової електромережі, з прихованим виведенням сигнальних пристроїв до чергового частини.

Кімната повинна бути обладнана двома дверима з надійними замками у цьому разі зовнішні – дощані однопільні товщиною не менше 40 мм, оббиті з двох сторін оцинкованим покрівельним залізом, із загином країв листа на торець  дверей, внутрішні – гратові залізні. Зовнішні двері з оглядовим вікном розміром 100х100 мм замикаються на два внутрішніх замки і запечатуються. Внутрішні гратові двері замикаються на внутрішній або навісний замок, обрамлення дверних прорізів кімнати зберігання зброї виготовляється із залізного профілю. Все обладнання для зберігання зброї повинно бути надійним та міцним, що виключає можливість викрадення зброї та боєприпасів, а розміщення обладнання повинно забезпечувати видачу зброї та боєприпасів в найкоротші строки при підйомі підрозділу по тривозі.

Автомати, кулемети та ручні гранатомети, а також ЗІП до них зберігаються в ставницях, пістолети та боєприпаси – в металевих або в оббитих металом ящиках, шафах, які замикаються на замок. Навчальна зброя та навчальні боєприпаси повинні зберігатись окремо від бойових. Дозволяється в вигляді винятку розміщати навчальну зброю разом з бойовою, але з вказівкою її місця табличкою “Навчальна зброя”. Видача навчальної зброї та навчальних патронів проводиться таким самим чином, як і видача бойових. Зброя зберігається тільки розрядженою, чистою, змащеною та готовою до дії. Зброя в ставницях, шафах, ящиках повинна розміщуватися в арматурній стійці та на одній лінії.

Автомати встановлюються в піраміді прицільною планкою назовні, магазин відокремлений, штик-ніж знятий, курок спущений, перевідник на запобіжнику, хомутик прицільної планки – на поділці П, ремінь підігнаний в положення за спину та підтягнутий. Магазини, сумки для магазинів, багнети, наповнені маслянки зберігаються в окремих гніздах піраміди, приладдя в гнізді прикладу автомата.

Кулемети зберігаються без чохлів. Магазини відокремлені, сошки складені та застібнуті. Затворна рама та рукоятка перезаряджання у передньому положенні. Вікна ствольної коробки закриті щитками, курок спущений та поставлений на запобіжник. Хомутик прицільної планки – на поділці П. Рукоятку для перенесення кулемета повернено вліво, приладдя – в гнізді прикладу. В окремих гніздах піраміди зберігаються запасні стволи в промасленому папері, магазини, коробки зі стрічками, маслянки, сумки для магазинів та чохли.

Ручні протитанкові гранатомети встановлюються в піраміді у вертикальному положенні з надітими чохлами, курок спущений з бойового взводу, прицільна планка та мушка опущені. Оптичний приціл в чохлі, на якому фарбою наноситься номер гранатомета. Сумки для гранат та приладдя зберігаються в окремих гніздах.

Пістолети виймаються із кобури та укладаються в гнізда шафи так, щоб стволи розташовувались горизонтально. Вони не повинні торкатись між собою. Курок спущений та поставлений на запобіжник. Один магазин в рукоятці пістолета, інший в гнізді шафи біля пістолета. Навчальні пістолети розміщаються на нижній полиці шафи.

В підрозділі знаходиться запас бойових патронів для несення вартової служби та чергових підрозділів в кількості визначеній командиром частини, та бойові патрони незайманого запасу. Бойові патрони зберігаються в окремих металевих ящиках, встановлених біля зброї. Всі патрони повинні бути одної партії та протерті насухо. Серед бойових патронів не повинно бути патронів з осічками та учбових. Патрони для караулів розміщаються в касети по 30-60 шт. в кожній.

Патрони незайманого запасу споряджені в магазини та стрічки – по одному магазину та стрічці на кожну одиницю зброї. Магазини споряджаються на 50 % місткості. Споряджені магазини та стрічки складаються в металеві ящики, які обладнуються арматурою. Пере спорядження магазинів та стрічок проводиться через  6 місяців.

Пістолетні патрони незайманого запасу зберігаються в опечатаній упаковці разом з пістолетом. Патрони для несення служби зберігаються в касетах по 16 шт.

Вся зброя, яка знаходиться в підрозділі, повинна бути закріплена за військовослужбовцями, Зберігання в підрозділі незакріпленої зброї дозволяється не більше двох діб, а для підрозділів, які знаходяться далеко від складів, не більше 15 діб.

ІІІ.   Заключна частина

При розбиранні проведеного заняття викладач повинен:

- нагадати тему та навчальні цілі даного заняття;

- вказати позитивні сторони та недоліки при відпрацюванні кожного питання;

- вказати якість відповідей студентів на питання викладача;

- вказати як досягнуті цілі заняття;

- об’явити студентам індивідуальні оцінки за контрольне опитування;

- дати завдання на самопідготовку.

- Вивчити конспект заняття.

- Повторити та, якщо необхідно законспектувати огляд та підготовку до стрільби АК - 74 (РПК - 74) , “Керівництво по 5,45 мм автомату Калашникова та 5,45 мм ручному кулемету Калашникова” стр.87-98; огляд та підготовка до стрільби РПГ - 7 “Настанова по стрілецькій справі, ручний протитанковий гранатомет РПГ - 7” стр.75-81.

- Командир взводу до другого заняття в бібліотеці ДСП отримує настанову по стрілецькій справі АК-74, РПГ-7, ПМ, ПКМ; збірник нормативів сухопутних військ ч.2.

- Черговий по взводу до другого заняття готує матеріальне забезпечення згідно даного переліку, вказаного у вступній частині другого заняття. Матеріальне забезпечення отримує у завідуючого лабораторією вогневої підготовки.

Старший викладач кафедри військової підготовки

полковник запасу                                 Собчук О.С