НУ “ Львівська політехніка”

Кафедра фізики

Електрична лабораторія

Звіт

про виконання лабораторної роботи № 17

”Вивчення електричних коливань у колі змінного струму”

Мета роботи: Вивчити електричні коливання у колі змінного струму.

Прилади та матеріали:

1 – міліамперметр; 2 – генератор НЧ; 3 – послідовний коливальний контур.

Короткі теоретичні відомості; виведення робочої формули:

R                  L           C

I

Електричний контур, що складається з послідовно включених індуктивності, ємності і активного опору, називається коливним контуром. Коливання в ньому згасаючі, тому підтримуються джерелом змінної ЕРС.

де  ε0 – амплітуда ЕРС

I0  – амплітуда струму

L – індуктивність

C -  ємність

ω  – циклічна частота

ωрез  – резонансна частота

##### Таблиці результатів вимірювань

U=30B

| f, Гц | 60 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 90 | 94 | 100 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ω=2πf | 377 | 427 | 452 | 465 | 478 | 490 | 503 | 515 | 528 | 540 | 565 | 591 | 628 | 691 |
| I, mA | 20 | 30 | 40 | 44 | 48 | 50 | 51 | 50 | 49 | 45 | 37 | 31 | 25 | 20 |

U=40B

| f, Гц | 58 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 90 | 96 | 102 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ω=2πf | 364 | 427 | 452 | 465 | 478 | 490 | 503 | 515 | 528 | 540 | 565 | 603 | 641 | 691 |
| I, mA | 25 | 40 | 51 | 56 | 60 | 64 | 65 | 65 | 63 | 60 | 50 | 39 | 30 | 25 |

Криві залежності : приU=30B

При U=40B

| Іmax, mA | R, Om | ω0 | ω | ω2 | Δω | Q | L, Гн | С, Ф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 832 | 503 | 443 | 568 | 125 | 4 | 6,60 | 60*10-8 |
| 65 | 870 | 510 | 441 | 573 | 132 | 3,86 | 6,58 | 58*10-8 |

Запис кінцевого результату:

R1=832Ом; R2=870Ом;

ω01 =503; ω02 =510;

Δω1=125; Δω2=132;

Q1=4; Q2=3,86;

L1=6,60Гн; L2=6,58Гн;

С1=60*10-8 Ф; С2=58*10-8 Ф;

Аналіз результатів та висновки:

На даній лабораторній роботі ми мали змогу дослідити електричні коливання у колі змінного струму при наявності індуктивності та ємності, визначили залежність струму від частоти, а також навчились застосовувати формули для знаходження добротності, індуктивності та ємності, опору від уже відомих значень частоти, які можна знайти з графіка.

Оцінка за виконання роботи

| Допуск | Захист | Дата виконання |
| --- | --- | --- |

Підпис викладача