НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

ІНСТИТУТ ГЕОДЕЗІЇ

Кафедра геодезії

# ПРОЕКТ

ПЛАНОВО-ВИСОТНОЇ ОСНОВИ

ДЛЯ КОМБІНОВАНОГО МЕТОДУ

ТОПОГРАФІЧНОГО ЗНІМАННЯ В МАСШТАБІ 1:5000

(курсова робота)

Керівник:								Проект склав:

Студент групи ГД-23

Маліцький Андрій

# Львів 2007

## Завдання

На проектування планово-висотної основи

Комбінованого методу знімання в масштабі 1:5 000

На навчальній карті масштабу 1:25 000 із номенклатурою М-35-110-В-в запроектувати планово-висотну геодезичну основу на площі однієї зйомочної трапеції масштабу 1:10 000

З номенклатурою М-35-110-В-в-3.

Як основну геодезичну основу запроектувати свіловіддалемірний полігонометричний хід(точність 4 клас, 1 розряд) 1:27 000.

Густота і точність знімальної основи проектуются згідно з вимогами до комбінованого топографічного знімання в масштабі 1: 5 000 із перерізом рельєфу через 2м.

Масштаб зальоту                                         1: 10 000

Поздовжнє перкриття                                  75%

Попереяне перекриття                                 45%

Схилення магнітної стрілки                        -2°

a=2b     b=10    ms=18

# Вихідні дані для проектування

А. Пункти тріангуляції й полігонометрії:

1.Ахматовское, 3, піраміда, 3м.

2.152,9,3, піраміда, 4м.

Б. Репери нівелювання:

1. Гр репер, ІІ, пункт тріангуляції.

2. Ст репер, ІІ, зал. Ст. Введенское.

ПРИІТКИ: 1.Номенклатуру навчальної карти та всі геодезичні пункти, які показані на карті друкарським методом, вважати недійсними.

2. Відносну похибку світловіддалемірного полігонометричного ходу задавати в межах

4 клас                1:20 000 – 1: 30 000;

1 розряд            1:10 000 – 1: 15 000.

2.Поздовжнє перкриття – межах 50 –80%

3.Поперечне перекриття – межах 30 – 45%.

4. Значення  а задавати в межах 10-30 мм; значення в задавати в межах 5-10мм; значення ms задавати в межах 9-20 мм(аповинно бути більшим ms).

Дата видачі_________                                    Дата здачі роботи на рецензію___________

Керівний курсової роботи, професор                                                                 І.С.Тревого

1.Загальна частина курсової роботи.

1.2. Обчислення геодезичних і прямокутних координат вершин рамки заданої трапеції.

1.3. Фізико-географічний опис району робіт.

1.4. Економічна характеристика району робіт.

1.5. Топогеодезична  вивченість району робіт.

2. Технічна й розрахункова частини курсової роботи.

2.1. Геодезична основа.

2.2. Проектування планово-висотних опознаків.

2.3. Проектування ходу світловіддалемірної полігонометрії.

2.4. Загальна характеристика й основні параметри запроектованого полігонометричного ходу.

2.5. Розрахункова частина полігонометричного ходу.

2.6. Розрахунок точності світловіддалемірних вимірювань.

2.7. Розрахунок точності кутових вимірювань.

2.8. Розрахунок точності визначення висот пунктів полігонометричного ходу.

3. Методика й організація робіт на обєкті.

4. Список літератури.

1.2. Обчислення геодезичних і прямокутних координат вершин рамки заданої трапеції.

Розрахуємо геодезичні координати вершин рамки трапеції аркуша карти із заданою у завданні номенклатурою М-35-110-В-в.

Номенклатура аркуша карти масштабу 1:1 000 000 буде М –35. Номер букви М у латинському алфавіті 13. Тоді широта північної сторони рамки буде Впн = 4°*13 = 52.

Широта південної сторони рамки на 4° менша, тобто Впд = 52°-4°=48°. Довготу східної сторони рамки трапеції обчислимо за номером зони N (N = Номер колони ±30 = 35 –30 =5) Lcx = 6° * N = 30°. Довгота західної сторони рамки трапеції на 6° менша, тобто Lзах = Lсх – 6° = 30° - 6°=24°.

М-35

## 52°

48°

24°                     30°

1:1 000 000

Для отримання аркуша карти масштабу 1:1 00 000, аркуш карти масштабу 1:1 000 000 поділяють на 144 частини і виділяють 110 номер.

М-35

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52°00' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49°00' |
|  | 109 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48°40' |
|  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 48°00' |
| 24°00' | 24°30' | 25°00' |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30°00' |  |

1:1 000 000

Для отримання аркуша карти масштабу 1:50 000, аркуш карти масштабу 1:100 000 поділяють на 4 частини і виділяють частину “В”.

М-35-110

|  |  |  | 49°00' |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | Б | 48°50' |
|  | В | Г | 48°40' |
| 24°30' | 24°45' | 25°00' |  |

1:100 000

Для одержання аркуша карти масштабу 1:25 000, аркуш карти масштабу 1:50 000 поділяють на 4 частини і виділяють частину “в”.

М-35-110-В

|  |  |  | 48°50' |
| --- | --- | --- | --- |
|  | а | б | 48°45' |
|  | в | Г | 48°40' |
| 24°30'00’” | 24°37'30'' | 24°45'00’’ |  |

1:50 000

Для отримання аркуша карти масштабу 1:10 000 аркуш карти масштабу 1:25 000 поділяють на 4 частини і виділяють “3”.

М-35-110-В-в

|  |  |  | 48°45'00’’ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 48°42'30’’ |
|  | 3 | 4 | 48°40'00’’ |
| 24°30'00’’ | 24°33'45’’ | 24°37'30’’ |  |

1:25 000

М35-110-В-в-3

|  |  |  | 48°42'30’’ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 48°41'15’’ |
|  |  | 48°40'00’’ |
| 24°30'00’’ | 24°31'52.5’’ | 24°33'45’’ |  |

1:10 000

Обчислюєм прямокутні координати вершин рамки трапеції у таблицю. У таблицю вписуєм значення широт Ві та довгот Li вершин чотирьох аркушів карт масштабу 1:10000.

Знаходимо довготу Lo осьового меридіану зони Lo = N * 6° - 3° = 5 * 6° - 3° = 27° та li (li – кутова віддаль від осьового меридіану зони до східної або західної сторони рамки трапеції аркуша карти. Тобто li=Li-Lo). За значенням широти Ві і кута lі вершини трапеції масштабу 1:25 000 із таблиць вибираємо значення прямокутних координат та зближення меридіанів. Решту координат отримуєм за допомогою інтерпулювання.

Розміри рамки трапеції масштабу 1:10 000 із номенклатурою М-35-110-В-в-3 вибираєм із таблиць.

а1

c

a 2

а1=46,02

а2=46,06

с=46,36

d=65,34

P=21,32

Обчислення прямокутних координат вершин рамки трапеції масштабу 1:10 000 із номенклатурою М-35-110=В-в-3

| В | L= | 24°30'00'' | 24°33'45'' | 24°37'30'' |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lo= | 27°00'00'' |  | 27°00'00'' |
|  | l= | -2°30'00'' |  | -2°22'30'' |
| Абсциси Х,м |
| 48°45'00’’ |  | 5404937,2 | 5404790,1 | 5404643,0 |
| 48°42'30’’ |  | 5400304,2 | 5400157,1 | 5400010,0 |
| 48°40'00’’ |  | 5395671,2 | 5395524,1 | 5395376,9 |
| Ординати У,м |
| 48°45'00’’ |  | -183838,8 | -179243,2 | -174647,5 |
| 48°42'30’’ |  | -183990,8 | -179391,4 | -174791,9 |
| 48°40'00’’ |  | -184142,7 | -179539,5 | -174936,3 |
| Остаточні значення |
| Абсциси Х,м |
| 48°45'00’’ |  |  |  |  |
| 48°42'30’’ |  |  |  |  |
| 48°40'00’’ |  |  |  |  |
| Ординати У,м |
| 48°45'00’’ |  |  |  |  |
| 48°42'30’’ |  |  |  |  |
| 48°40'00’’ |  |  |  |  |
| Зближення меридіанів у |
| 48°45'00’’ |  | 1°52'48'' |  |  |
| 48°42'30’’ |  |  |  |  |
| 48°40'00’’ |  | 1°52'40'' |  |  |

# Text boxes

d