Глава 8.

УПРОЩЕНИЕ И МИНИМИЗАЦИЯ ЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

8.1. Задача минимизации

Как уже отмечалось, сложность логического выражения определяется числом букв, входящих в это выражение, т.е. числом переменных и их инверсий. Напомним, что переменные и их инверсии часто называют литералами. В частности, выражение в форме логической суммы минтермов с минимальным числом литерал называют минимальной суммой, т.е. минимальной НДФ (МНДФ). Минимальным числом литерал должны отличаться и минимальные НКФ (МНКФ), т.е. минимальные произведения макстермов.

Очевидно, что сложность логической функции, а отсюда сложность и стоимость реализующей ее схемы (цепи), пропорциональны числу логических операций и числу вхождений переменных или их отрицаний. В принципе любая логическая функция может быть упрощена непосредственно с помощью аксиом и теорем логики, но, как правило, такие преобразования требуют громоздких выкладок. К тому же процесс упрощения булевых выражений не является алгоритмическим. Поэтому более целесообразно использовать специальные алгоритмические методы минимизации, позволяющие проводить упрощение функции более просто, быстро и безошибочно. К таким метода относятся, например, метод Квайна, метод карт Карно (диаграммы Вейча), метод Квайна-Мак-Класки и др. Эти методы наиболее пригодны для обычной технической практики, особенно минимизация логической функции с использованием карт Карно. Метод карт Карно сохраняет наглядность при числе переменных не более шести. При достаточно редких случаях, когда число аргументов больше шести, обычно используют метод Квайна-Мак-Класки. В связи с тем, что для обычной практики метод Карно наиболее оптимален, в дальнейшем, при обсуждении методов минимизации логических функций, в основном, будет описываться и применяться этот метод.

В процессе минимизации той или иной логической функции, обычно, учитывается в каком базисе эффективнее будет реализовать ее минимальную форму при помощи электронных схем.

Рассмотрим некоторые определения, которые будут использоваться в дальнейшем.

Произведение нескольких переменных, взятых с отрицаниями или без них, т.е. минтерм, называется также элементарным произведением, а дизъюнкция переменных, часть из которых может иметь отрицания, т.е. макстерм, называется элементарной дизъюнкцией.

Тогда НДФ функции есть логическая сумма любых элементарных произведений, т.е. минтермов, а НКФ - произведение любых элементарных дизъюнкций, т.е. макстермов.

Два слагаемых функции, представленной в СНДФ, или вообще два любых терма, отличающихся только одной переменной (в одном она имеет отрицание, а в другом - нет) называются соседними.

Теперь введем понятие накрытия для логических функций.

Пусть на каком-либо наборе аргументов функция f принимает значение а1, а функция ( на этом же наборе принимает значение а2. Тогда говорят, что функция f на данном наборе накрывает значение а2 функции ( своим значением а1.

Так, например, в СНДФ каждая единица заданной логической функции накрывается единицей только одного минтерма. Поэтому количество минтермов, входящих в СНДФ, равняется числу наборов, на которых функция равна единице. Например, СНДФ функции f11(x1,x2) (см. таблицу 7.5) имеет вид: f11(x1,x2) =(x1(x2(x1(x2(x1x2. Нетрудно увидеть, что каждый минтерм, входящий в эту форму, накрывает только одну единицу функции.

Если некоторая логическая функция ( (в частном случае элементарное произведение) равна нулю на тех же наборах, на которых равняется нулю другая функция f, то говорят, что функция ( входит в функцию f. Другими словами, функция ( входит в функцию f тогда, когда она накрывает нулями все нули функции f, а единицы функции f могут быть накрыты как нулями, так и единицами функции (. Вхождение обозначается: ( ( f. Например, в функцию f6(x1,x2) (см. таблицу 7.2) будут входить все функции, принимающие нулевые значения на наборах 0,0 и 1,1, т.е. функции f4(x1,x2) =(x1x2, f2(x1,x2) = x1(x2 и f0(x1,x2) = 0. Очевидно, что константа ноль входит во все функции, а в константу единица входят все функции.

Функцию (, входящую в данную функцию f, называют ее импликантой.

Простыми импликантами логической функции f называют такие элементарные произведения или элементарные суммы, которые сами входят в данную функцию, но никакая собственная часть этих произведений не входит в функцию f.

Собственной частью называют произведение, полученное путем исключения из данного произведения одного или нескольких сомножителей. Например произведение x(yz имеет такие собственные части: x(y, (yz, xz, x, (y, z.

Простые импликанты представляют собой самые короткие элементарные произведения или самые короткие суммы, входящие в данную логическую функцию.

Для того, чтобы найти простые импликанты логической функции надо выписать все элементарные произведения, входящие в данную функцию, и выбрать из их числа те, собственные части которых в эту функцию не входят.

Пример. Рассмотрим логическую функцию трех аргументов, заданную следующей таблицей:

| x | y | z | f(x,y,z) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

В эту функцию входят четыре элементарных произведения:(xyz, x(y(z, x(yz,  x(y. Простой подстановкой значений аргументов нетрудно проверить, что эти произведения обращаются в ноль на всех наборах, на которых равна нулю заданная функция. Простыми импликантами будут только два произведения: (xyz и x(y. А собственная часть x(y оставшихся произведений входит в заданную функцию, поэтому они не являются элементарными.

Любая логическая функция равняется дизъюнкции всех своих простых импликант. Дизъюнкция всех простых импликант называется сокращенной дизъюнктивной нормальной формой логической функции.

Простые импликанты накрывают единицами не одну, а несколько единиц заданной функции. Например, простая импликанта x1 функции f11(x1,x2) обращается вместе с этой функцией в единицу на наборах 1,0 и 1,1, а простая импликанта (x2 - на наборах 0,0 и 1,0. Поэтому простые импликанты x1 и(x2 совместно накрывают единицами все единицы функции f11(x1,x2), которая вследствие этого может быть представлена в форме

f11(x1,x2) = x1((x2,

что является сокращенной НДФ функции f11(x1,x2).

В таблице 8.1 приведены простые импликанты и сокращенные НДФ логических функций двух аргументов.

Т а б л и ц а   8.1.     Простые импликанты логических функций двух аргументов

| Логические функции | Элементарные произведения, входящие в функцию | Простые импликанты | Сокращенная дизъюнктивная форма |
| --- | --- | --- | --- |
| f0(x,y) | Ytn | Ytn | 0 |
| f1(x,y) | xy | xy | xy |
| f2(x,y) | x(y | x(y | x(y |
| f3(x,y) | x, x(y, xy | x | x |
| f4(x,y) | (xy | (xy | (xy |
| f5(x,y) | (xy, xy, y | y | y |
| f6(x,y) | (xy, x(y | (xy, x(y | (xy ( x(y |
| f7(x,y) | (xy, x(y, xy, x, y | x, y | x ( y |
| f8(x,y) | (x(y | (x(y | (x(y |
| f9(x,y) | (x(y, xy | (x(y, xy | (x(y ( xy |
| f10(x,y) | (x(y, x(y, (y | (y | (y |
| f11(x,y) | (y, x, xy, (x(y, x(y | x, (y | x ((y |
| f12(x,y) | (x(y, (xy, (x | (x | (x |
| f13(x,y) | (x, (x(y, y, (xy, xy | y, (x | (x ( y |
| f14(x,y) | (x, (y, (x(y, (xy, x(y | (x, (y | (x ((y |
| f15(x,y) | (x, (y, x, y, (xy, x(y, (x(y, xy | x, y, (x, (y | 1 |

Теперь рассмотрим процесс упрощения логических выражений с использованием теорем и правил алгебры логики.

Наиболее эффективными для этого процесса являются закон поглощения и закон склеивания. Напомним, что в применении к функции в СНДФ эти законы имеют вид: XY + (XY = Y b X + XY = X, где X и Y - любые функции.

Кроме того, применяется теорема де Моргана, вынесение общих членов за скобки, метод испытания членов и т.д.

Рассмотрим два простых примера.

Дана некоторая функция в СНДФ:

F(A, B, C) = (ABC + A(BC + AB(C + ABC.

Четвертое слагаемое является соседним с любым из первых трех, поэтому есть смысл добавить это слагаемое еще два раза. Тогда получим:

F(A, B, C) = (ABC + A(BC + AB(C + ABC + ABC + ABC.

Путем попарного склеивания получим:

F = AB + BC + AC.

Это выражение является тупиковой формой, т.к. не имеет избыточных слагаемых.

Рассмотрим второй пример.

Упростим выражение:

(x1(x2 + x1(x2 + x1x2 + x2x3

упрощение производится следующим образом:

(x1(x2 + x1(x2 + x1x2 + x2x3 =

=(x1(x2 + x1(x2 + x1(x2 + x1x2 + x2x3    по теореме x + x = x

=(x2(x1 +(x2x1 + x1(x2 + x1x2 + x2x3    по теореме xy = yx

=(x2((x1 + x1) + x1((x2 + x2) + x2x3      по теореме x(y + z) = xy + xz

=(x2(x1 +(x1) + x1(x2 +(x2) + x2x3     по теореме x + y = y + x

=(x2(1 + x1(1 + x2x3       по теореме x +(x = 1

=(x2 + x1 + x2x3       по теореме x(1 = x

= x1 +(x2 + x2x3       по теореме x + y = y + x

= x1 +(x2 + x3      по теореме x + (xy = x + y

Таким образом получаем:x1(x2 + x1(x2 + x1x2 + x2x3 = x1 +(x2 + x3

В функции, представленной в СНДФ, отыскиваются все соседние слагаемые и производится их склеивание. Можно применить и групповое склеивание, т.е. в выражении отыскиваются слагаемые, имеющие общие переменные, которые выносятся за скобки, а в скобках остается группа слагаемых более низкого ранга. Если эта группа состоит из 2k слагаемых k-го ранга, то она представляет собой полную совершенную форму для k переменных и, следовательно, равна единице. В результате остается одно слагаемое, содержащее переменные, вынесенные за скобки. Для удобства склеивания, в том числе и группового, если это необходимо, добавляют слагаемые, уже имеющиеся в исходном выражении.

После того, как возможности склеивания исчерпаны, делается попытка исключить избыточные слагаемые применением закона поглощения и, при необходимости, метода испытания членов, который заключается в следующем. Предварительно выполняются все возможные упомянутые процедуры склеивания и поглощения и тем самым получается сокращенная НДФ. Далее выполняется сам метод испытания каждого члена полученного выражения. Чтобы испытать некоторый член следует исключить его из сокращенной НДФ и подставить в оставшееся выражение такие значения переменных, при которых исключенный член обращается в единицу. Если при этом выражение тоже тождественно равно единице, то испытываемый член является лишним. После того, как будут отброшены таким образом все лишние слагаемые, получается тупиковая НДФ.

Пример. Найти тупиковые формы логической функции, заданной в сокращенной НДФ

f(A,B,C) = (A(B(AC((BC.

1) Испытаем член (A(B, для чего подставим в выражение AC((BC значения переменных A = 0, B = 0 (при этом (A(B = (0((0 = 1):

0(C((0(C = C.

Так как это выражение не равно тождественно 1, то член (A(B исключать нельзя.

2) Испытаем член AC. Подставляя в выражение (A(B((BC значения A = 1 b 
C = 1 (AC = 1(1 = 1), убеждаемся, что его исключить нельзя:

(1((B((B(1 = 0((B((B(1 =(B.

3) Испытаем член (BC, для чего подставим в выражение (A(B(AC значения переменных B = 0, C = 1 ((BC = (0(1 = 1(1 = 1):

(A((0(A(1 = (A(1(A(1 = (A(A = 1.

Полученное выражение тождественно равно 1, поэтому член (BC можно исключить.

Ответ. Заданная функция имеет одну тупиковую форму, которая и является минимальной:

f(A,B,C) = (A(B(AC.

Исключение избыточных слагаемых может быть произведено различным образом. Поэтому для одной и той же функции может существовать несколько тупиковых форм. Если все они найдены, то выбирается минимальная.

8.2. Метод Квайна и импликантные матрицы

Метод получения сокращенной дизъюнктивной нормальной формы логической функции называется методом Квайна.

При минимизации по методу Квайна в базисе 1 предполагается, что исходная функция задана в СНДФ.

Напомним, что импликанта функции - это некоторая логическая функция, обращаемая в ноль при наборе переменных, на которых сама функция также равна нулю.

Поэтому любой минтерм в составе СНДФ, или группа минтермов, соединенных знаками дизъюнкции, являются импликантами исходной НДФ.

Первичная или простая импликанта функции - это импликанта типа элементарной конъюнкции некоторых переменных, никакая часть которой уже не является импликантой данной функции.

Дизъюнкция простых импликант, ни одну из которых исключить нельзя, называется тупиковой НДФ заданной функции. Некоторые функции имеют несколько тупиковых форм. Тупиковые формы, содержащие наименьшее количество букв, будут минимальными.

Задача минимизации по методу Квайна состоит в попарном сравнении всех импликант, входящих в СНДФ, с целью выявления возможности поглощения какой-то переменной:

Fxi ( F(xi = F

Таким образом, удается снизить ранг термов. Эта процедура проводится до тех пор, пока не останется ни одного члена, допускающего поглощение с каким-либо другим термом. Термы, подвергшиеся поглощению, отмечаются. Неотмеченные термы представляют собой первичные импликанты.

Полученное логическое выражение не всегда оказывается минимальным. Поэтому исследуется возможность дальнейшего упрощения. Для этого составляется таблица, в строках которой записываются найденные первичные импликанты, а в столбцах указываются термы исходного уравнения. Клетки этой таблицы отмечаются в случае, если первичная импликанта входит в состав какого-либо терма. После этого задача упрощения сводится к тому, чтобы найти такое минимальное количество первичных импликант, которые покрывают все столбцы.

В этом методе используются операции неполного склеивания (полным склеиванием, как нам известно, будет:xy ( x(y = x) и поглощения (x ( xy = x). Применяемая в методе Квайна операция неполного склеивания определяется формулой:  xy ( x(y = x ( xy ( x(y. Заметим, что в правой части равенства, кроме члена ч, полученного в результате полного склеивания, остаются оба члена, участвующие в склеивании.

Теорема Квайна. Если в совершенной дизъюнктивной нормальной форме логической функции провести все операции неполного склеивания и затем все операции поглощения, то в результате получается сокращенная дизъюнктивная нормальная форма этой функции, т.е. дизъюнкция всех ее простых импликант.

Метод Квайна выполняется в несколько этапов и сокращенную НДФ удобно находить в следующей последовательности.

Провести в СНДФ функции все возможные операции склеивания конституент единицы. В результате этого образуются произведения, содержащие (n - 1) букв. Подчеркнем, что склеиваться могут только произведения с одинаковым числом букв. Поэтому после этой процедуры производится операция поглощения, а затем выполняются все возможные склеивания членов с (n - 1) буквой.

После этого проводится поглощение членов с (n - 1) буквой и вновь выполняется операция склеивания членов с числом букв, равным (n - 2), и т.д.

Пример. Найти сокращенную дизъюнктивную нормальную форму логической функции, заданной таблично.

| x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| z | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| f(x, y, z) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Представим функцию в совершенной дизъюнктивной нормальной форме

f(x, y, z) =(xyz ( x(y(z ( x(yz.

В правой части полученного выражения можно выполнить только одно склеивание: второго члена с третьим по переменной z. При этом получим

f(x, y, z) = x(y ((xyz ( x(y(z ( x(yz.

Произведение x(y поглощает члены x(y(z b x(yz:

f(x, y, z) = x(y ((xyz.

Это выражение является сокращенной дизъюнктивной нормальной формой заданной логической функции, так как дальнейшее применение склеивания и поглощения невозможно.

Теперь рассмотрим процедуру минимизации более сложной функции с использованием импликативных матриц.

Предположим, что требуется найти минимальную НДФ логической функции, СНДФ которой определяется выражением:

f(A, B, C, D) =(ABCD ((A(BCD ( A(BCD ( A(B(CD ( A(B(C(D ((A(B(C(D

Построим для этой функции импликантную матрицу, представляющую собой таблицу, в вертикальные и горизонтальные входы которой записываются все конституенты единицы, т.е. все минтермы, и все простые импликанты заданной функции соответственно.

Для нахождения простых импликант мы должны провести вначале процедуру неполного склеивания. Чтобы быстрее находить члены, которые склеиваются друг с другом, напомним, что склеиваться могут только соседние члены, т.е. такие члены, у которых число переменных с отрицаниями отличается на единицу. Проведем операции склеивания в следующем порядке:

- выполним все возможные склеивания 1-го члена с остальными;

- выполним все возможные склеивания 2-го члена с остальными, кроме 1-го;

- выполним все возможные склеивания 3-го члена с остальными, кроме 1-го и 2-го и т.д.

Запишем результат:

1* - 2* =(ABCD ((A(BCD = (ACD((B(B) =(ACD (по B);

2   - 3* =(BCD (по A);

3   - 4* = A(BD (по C);

4   - 5* = A(B(C (по D);

5   - 6* = (B(C(D (по A).

Получили простые импликанты. После процедуры неполного склеивания выражение примет следующий вид:

f(A, B, C, D) =(ABCD* +(ACD +(A(BCD* +(BCD + A(BCD* + A(BD + A(B(CD* +A(B(C + A(B(C(D* +(B(C(D +(A(B(C(D*

Звездочками отмечены те члены, которые поглощаются произведениями, образовавшимися после склеивания. Теперь проведем операцию поглощения. Для каждой импликанты найдем конституенты единицы, т.е. минтермы, которые ею поглощаются, т.е. те конституенты, собственной частью которых является данная импликанта. Например, импликанта (ACD поглощает конституенты ABCD, (A(BCD, импликанта (BCD - конституенты (A(BCD, A(BCD и т.д.

(ABCD* +(ACD = (ACD(1 + B) =(ACD;

(A(BCD* + A(BCD* +(BCD = (BCD(1 + A +(A) =(BCD;

A(B(CD* +A(B(C = A(B(C(1 + D) =A(B(C;

A(B(C(D* +(A(B(C(D* +(B(C(D = (B(C(D(1 + A +(A) = (B(C(D;

Теперь рассмотрим принцип построения и использования импликантной матрицы на примере матрицы, приведенной в Таблице 8.2.

Клетки импликантной матрицы, образованные пересечением строк с импликантами и колонок с поглощенными ими конституентами, отметим крестиками.

Т а б л и ц а   8.2. Импликантная матрица

| Конституенты единицы |
| --- |
| № п/п\ | Простые импликанты | (ABCD | (A(BCD | A(BCD | (AB(CD | A(B(C(D | (A(B(C(D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | (ACD | X | X |
| 2 | (BCD |
| X | X |
|  | 3 | A(BD |
|  | X | X |
| 4 | A(B(C |
| X | X |
|  | 5 | (B(C(D |
|  | X | X |

Чтобы получить минимальную НДФ заданной функции, достаточно найти минимальное число импликант, которые совместно накрывают крестиками все колонки импликантной матрицы.

Из таблицы следует, что в минимальную форму обязательно должны войти импликанты (ACD и (B(C(D, так как только они накрывают крестиками первую и шестую колонки таблицы.

Кроме того, импликанта (ACD накрывает вторую, а импликанта(B(C(D - пятую колонки. Поэтому остается накрыть только третью и четвертую колонки таблицы. Для этого можно выбрать пары импликант (BCD и A(BD; A(BD и A(B(C или одну импликанту A(BD. Если выбрать указанные выше пары импликант, члены (BCD и A(BC оказываются лишними, так как импликанта A(BD одна накрывает третью и четвертую колонки таблицы. Таким образом, выбрав импликанту A(BD, получим минимальную НДФ заданной функции: 
f(A, B, C, D) =(ACD(A(BD((B(C(D.

На основании вышеизложенного сформулируем алгоритм получения минимальных НДФ логической функции.

1. Логическую функцию представляют в совершенной НДФ, применяя либо запись "по единицам" функции, если функция задана таблично, либо применяя операции развертывания, правила де Морганаи и другие формулы алгебры логики, если функция задана в произвольной аналитической форме.

2. В полученной совершенной НДФ проводят все операции неполного склеивания и поглощения. В результате получается сокращенная НДФ заданной функции.

3. Находят минимальные НДФ по импликантной матрице. Если количество членов в сокращенной НДФ невелико, то можно найти тупиковые формы методом испытания членов и выбрать среди них минимальные.

Заметим, что в ряде случаев минимальная НДФ совпадает с сокращенной. Например, сокращенная НДФ любой логической функции двух аргументов совпадает с минимальной, в чем нетрудно убедиться, проведя испытание членов в сокращенной НДФ любой функции, приведенной в Таблице 7.2.

Для того чтобы найти выражение заданной логической функции, наиболее удобное для синтеза логической схемы, следует, кроме МНДФ функции, получить также ее минимальную НКФ и выбрать из них ту, при технической реализации которой потребуется наименьшее количество логических элементов.

Один из алгоритмов получения МНКФ функции практически аналогичен описанному. В этом случае также вначале тем или иным способом формируется СНКФ функции. Далее находится сокращенная НКФ, по которой определяются тупиковые НКФ. Наконец, по ним находится МНКФ заданной функции. Только очевидно, что если функция задана таблично, то СНКФ формируется "по нулям" функции. Во всех же дальнейших процедурах минимизации учитывается, что в этом случае используются макстермы, т.е. элементарные суммы, а не элементарные призведения. Импликанта, в том числе и простая, - также элементарная сумма.

Операция неполного склеивания и поглощения для конъюнктивной формы определяется соответственно следующими соотношениями:

(x + y)(x +(y) = x(x + y)(x +(y),

x(x + y) = x,

а формулы развертывания имеют вид:

x = (x + y)(x +(y),

(x + y) = (x + y + z)(x + y +(z).

При испытании членов сокращенной НКФ исключают испытываемый член и в оставшееся выражение подставляют такие значения переменных, которые обращают исключенный член в ноль. Если при этом оставшееся выражение также будет равно нулю, то испытываемый член является лишним. Таким образом получают тупиковые НКФ, из которых выбирают МНКФ. Если полученная сокращенная НКФ содержит большое число членов, то МНКФ получают с помощью импликантных матриц по методике, аналогичной используемой для получения МНДФ.

Но можно использовать и другой способ получения МНКФ. Предварительно находится МНДФ функции. Потом от полученной МНДФ берется отрицание и после преобразования по формулам де Моргана получают МНКФ заданной функции.

8.3. Метод Карно (диаграммы Вейча)

Процесс упрощения булевых, т.е. логических, выражений, как уже отмечалось, не является алгоритмическим. Далеко не очевидно, какое из тождеств следует применить на том или ином шаге. Исскуство приходит только с опытом. Поэтому для упрощения булевых выражений были разработаны алгоритмические методы. Например, метод карт Карно.

Карты Карно (их разновидностью являются карты Вейча, которые строятся как развертки куба на плоскости), являются графическим представлением таблиц истинности. Поэтому они строятся или по таблице истинности анализируемой функции, или же по ее СНДФ.

Напомним, что каждая строка таблицы истинности, для которой функция равна единице, соответствует конкретному минтерму функции, представленной в СНДФ. Строка, для которой функция равна нулю является определенным макстермом функции, представленной в СНКФ.

Карта Карно представляет собой прямоугольник, разбитый на квадраты, число которых равно общему числу наборов для данной функции n переменных, т.е. оно равно 2n. Так, для функции четырех переменных квадратов будет 16, для пяти переменных - 32 и т.д. Каждый квадрат соответствует определенному набору или терму, причем наборы располагаются так, чтобы соседние наборы или термы, как по горизонтали, так и по вертикали, отличались бы только значением одной переменной: в одном квадрате она с инверсией, а в другом, соседнем - без. Функцию в СНДФ наносят на карту, отмечая, например, знаком 1 квадраты, соответствующие тем наборам, на которых функция равна единице, т.е. в СНДФ функции есть соответствующий минтерм. Остальные квадраты отмечаются знаком 0. Иногда в углу квадрата ставят номер набора. Такой способ используется, если функция задана числовым образом, но он неудо-бен для процедуры минимизации.

Рассмотрим примеры построения карт Карно по таблицам истинности для 2-х, 3-х и 4-х переменных.

1) Логическая функция двух переменных, где а) - таблица истинности; а б) - карта Карно.

| x | y | f(x,y) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | f(0,0) |
| 0 | 1 | f(0,1) |
|  | y = 0 | y = 1 |
| 1 | 0 | f(1,0) |
| x = 0 | f(0,0) | f(0,1) |
| 1 | 1 | f(1,1) |
| x = 1 | f(1,0) | f(1,1) |

а                                               б

2) Логическая функция трех переменных.

| x | y | z | f(x,y,z) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | f(0,0,0) |
| 0 | 0 | 1 | f(0,0,1) |
| 0 | 1 | 0 | f(0,1,0) |
| 0 | 1 | 1 | f(0,1,1) |
| 1 | 0 | 0 | f(1,0,0) |
| 1 | 0 | 1 | f(1,0,1) |
|  | yz = 00 | yz = 01 | yz = 11 | yz = 10 |
| 1 | 1 | 0 | f(1,1,0) |
| x = 0 | f(0,0,0) | f(0,0,1) | f(0,1,1) | f(0,1,0) |
| 1 | 1 | 1 | f(1,1,1) |
| x = 1 | f(1,0,0) | f(1,0,1) | f(1,1,1) | f(1,1,0) |

а                                                      б

3) Логическая функция четырех переменных.

| w | x | y | z | f(w,x,y,z) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | f(0,0,0,0) |
| 0 | 0 | 0 | 1 | f(0,0,0,1) |
| 0 | 0 | 1 | 0 | f(0,0,1,0) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | f(0,0,1,1) |
| 0 | 1 | 0 | 0 | f(0,1,0,0) |
| 0 | 1 | 0 | 1 | f(0,1,0,1) |
| 0 | 1 | 1 | 0 | f(0,1,1,0) |
| 0 | 1 | 1 | 1 | f(0,1,1,1) |
| 1 | 0 | 0 | 0 | f(1,0,0,0) |
| 1 | 0 | 0 | 1 | f(1,0,0,1) |
| 1 | 0 | 1 | 0 | f(1,0,1,0) |
| 1 | 0 | 1 | 1 | f(1,0,1,1) |
|  | yz = 00 | yz = 01 | yz = 11 | yz = 10 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | f(1,1,0,0) |
| wx = 00 | f(0,0,0,0) | f(0,0,0,1) | f(0,0,1,1) | f(0,0,1,0) |
| 1 | 1 | 0 | 1 | f(1,1,0,1,) |
| wx = 01 | f(0,1,0,0) | f(0,1,0,1) | f(0,1,1,1) | f(0,1,1,0) |
| 1 | 1 | 1 | 0 | f(1,1,1,0) |
| wx = 11 | f(1,1,0,0) | f(1,1,0,1) | f(1,1,1,1) | f(1,1,1,0) |
| 1 | 1 | 1 | 1 | f(1,1,1,1) |
| wx = 10 | f(1,0,0,0) | f(1,0,0,1) | f(1,0,1,1) | f(1,0,1,0) |

а                                                 б

Карту Карно для функции, например, четырех переменных A, B, C, D можно представить и таким образом:

|  | AB |
| --- | --- |
| 00 | 01 | 11 | 10 |
|  | 00 |
| CD | 01 |
| @f@ |
|  | 11 |
|  | 10 |

Например, в клетке "а" записывается значение ЛФ на наборе 0101, т.е. на наборе (FD(CD\

В таком виде карту Карно для пяти аргументов A, B, C, D, E можно представить в следующем виде:

|  | A=0 |
| --- | --- |
|  | A=1 |
| DE |
|  | DE |
|  | 00 | 01 | 11 | 10 | 10 | 11 | 01 | 00 |
|  | 00 |
| BC | 01 |
| @f@ |
|  | 11 |
|  | 10 |

Например, в клетке "а" записывается значение ЛФ на наборе 00110, т.е. на наборе (FDCD(E\

Наконец, карта Карно для шести аргуменов A, B, C, D, E, F может выглядеть, например, следующим образом:

| A=0 |
| --- |
|  | A=1 |
|  | DE |
|  | DE |
| 00 | 01 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 00 |
| 00 |
| F=0 | BC | 01 |
| 11 |
| 10 |
| 10 |
| F=1 | BC | 11 |
| 01 |
|  | @f@ |
|  | 00 |
|  | 00 | 01 | 11 | 10 | 10 | 11 | 01 | 00 |
| DE |
|  | DE |
|  | A=0 |
|  | A=1 |

Например, в клетке "а" записывается значение ЛФ на наборе 001111, т.е. на наборе (F(DCDF\

Карту Карно для ЛФ, в частности пяти аргументов ABCDE, представляют и таким образом:

|  | B |
| --- | --- |
|  | (B |
|  |  | E |
|  | (E |
|  | E |
| A |
|  | (C |
| @f@ |
|  | C |
| (A |
|  | @,@ |
|  | (C |
|  | (D | D |
| (D |
|  | D | (D |

Например, в клетке "а" записывается значение ЛФ на наборе ABC(D(E т.е. на наборе 11100, а в клетке "б" - на наборе (A(BCDE или 00111.

В итоге карту Карно можно оформлять любым подходящим образом, но только так, чтобы каждый квадрат соответствовал определенному набору или терму и они, как уже отмечалось, располагались бы таким образом, чтобы соседние наборы или термы, как по горизонтали, так и по вертикали, отличались бы только значением одной переменной: в одном квадрате она с инверсией, а в другом, соседнем - без. Причем, надо учесть, что квадраты, расположенные на противополжных концах каждой строки или столбца, также являются соседними.

Перечислим последовательность действий, выполняемых для минимизации функции по методу Карно.

1) Исходная функция, подлежащая минимизации, должна быть представлена в НДФ. Затем ее надо представить в СНДФ. Или же составляется таблица истинности минимизируемой функции.

Как уже отмечалось, между строками таблицы истинности и клетками (ячейками) на карте Карно существует взаимно однозначное соответствие. Когда карта Карно составляется по СНДФ минимизируемой функции, то очевидно, что каждая переменная без отрицания заменяется ее значением 1, а с отрицанием - 0.

2) Затем строится карта Карно по принципу, описанному ранее. Представим систему координат, в которой, например, для функции двух аргументов по горизонтальной оси откладываются значения одного аргумента, а по вертикали - другого. На пересечении соответствующих координат получаем ячейку, куда записывается значение функции (0 или 1), соответствующее данному набору. Если функция представлена в СНДФ, то в ячейке соответствующей существующему минтерму записывается 1, а в ячейке несуществующего минтерма - 0.

3) После этого объединяются в группы смежные ячейки, в которых записаны единицы, следующим образом: объединяется обязательно четное количество соседних ячеек с единицами как по вертикали, так и по горизонтали. Причем, каждая ячейка с 1 может попасть одновременно в две группы, полученные в результате объединения единиц как по вертикали, так и по горизонтали.

4) Каждой такой группе ставится в соответствие новый минтерм для изображения исходной функции в форме минимальной НДФ.

5) Изображение каждого нового минтерма формируется по следующему алгоритму:

а) переменная, которая в каждой ячейке образованной группы имеет значение только 0, изображается ее инверсией;

б) переменная, которая в каждой ячейке группы имеет значение только 1, изображается без инверсии;

в) переменная, которая в пределах образованной группы меняет свое значение, не изображается, т.е. отбрасывается.

Таким образом, карту Карно можно рассматривать как графическое представление совокупности всех (сушествующих и не существующих) минтермов функции в СНДФ данного числа логических переменных.

На основании закона дистрибутивности и теорем (F +(A) = 1 и A((A = 0= а также A + 0 = A и A(0 = 0, два минтерма, находящиеся в соседних клетках, могут быть заменены одним новым минтермом, содержащим на одну переменную меньше. Если соседними являютя две пары минтермов, то такая группа из 4 минтермов может быть заменена новым минтермом, который содержит на две переменные меньше и т.д. В общем случае наличие единиц в 2n соседних клетках позволяет исключить n переменных.

При формировании на базе карты Карно новых минтермов для представления функции в минимальной НДФ, или же в минимальной НКФ, значения соответствующих переменных, равных 1, заменяются изображением переменных без отрицания, а при значениях равных 0 - с отрицанием.

Рассмотрим процесс минимизации на примере функции, заданной следующим логическим уравнением:

F(A,B,C,D) = BCD + (ABD + (BCD + A(B(C + A(CD + (B(CD + (ABC + (A(B(C

Представим эту функцию в СДНФ:

F = BCD(A + (A) + (ABD(C + (C) + (BCD(A + (A) + A(B(C(D + (D) +A(CD(B + (B) +

+ (B(CD(A + (A) + (ABC(D + (D) + (A(B(C(D + (D) = ABCD +(ABCD + (AB(CD +

+ A(BCD + (A(BCD + (A(B(CD + A(B(C(D + AB(CD + (A(B(C(D + (ABC(D + (A(B(CD.

Ниже изображена карта Карно, соответствующая рассматриваемой функции.

|  | AB = 00 | AB = 01 | AB = 11 | AB = 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CD = 00 | 1 |
|  | 1 | (A(B(C) |
| CD = 01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | CD = 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | (D) |
| CD = 10 |
| 1 |

Минтермы функции образуют в карте четыре группы:

1)  ((A(B(C);     2) (A(B(C);       3) (D);        4) ((ABC).

Следовательно

F = (A(B(C + A(B(C + (ABC + D = (B(C(A + (A) + (ABC + D = (B(C + (ABC + D.

Но надо иметь в виду, что в общем случае функция может иметь несколько минимальных форм.

Хотя обычно карты Карно для функций 3-х и 4-х переменных изображаются на плоскости, но как отмечалось выше, с точки зрения формирования прямоугольных групп карту нужно считать трехмерной.

Для карт с тремя переменными карту следует рассматривать как цилиндр со склеенными правым и левым краями. Поскольку прямоугольные группы формируются на таком цилиндре, на плоском рисунке та или иная группа может оказаться разорванной. Например,

|  | yz = 00 | yz = 01 | yz = 11 | yz = 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x = 0 | 1 |
|  | 1 |
| x = 1 |

Минтерм, соответствующий этой группе получается (x(z.

Разорванные прямоугольные группы могут появляться и на картах с четырьмя переменными. На таких картах нужно считать склеенными не только правый и левый края, но, при необходимости, также верхний и нижний. Например:

yz                                                                                  yz

| wx | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| wx | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 |
|  | 1 |
|  | 00 | 1 |
|  | 1 |
| 01 | 1 |
|  | 1 |
| 01 |
| 11 | 1 |
|  | 1 |
| 11 |
| 10 |
|  | 1 |
|  | 10 | 1 |
|  | 1 |

а)                                                       б)

Для варианта а): группа из 4-х ячеек соответствует минтерму x(z, а группа из 2-х ячеек - минтерму (xyz\

Для варианта б): ячейки в 4-х углах образуют одну группу, если поверхность считать тороидальной. Этой группе соответствует минтерм (x(z\

Рассмотрим ранее приведенный пример, но теперь представим карту в виде цилиндра. Тогда у нас получится три группы минтермов вместо четырех:

|  | AB = 00 | AB = 01 | AB = 11 | AB = 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CD = 00 | 1 |
|  | 1 |
|  | CD = 01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | CD = 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | (D) |
| CD = 10 |
| 1 |

Минтермы функции образуют на карте три группы:

1) ((B(C) - минтерм, соответствующий группе из четырех верхних единиц; 
2) (D); 3) ((ABC).

Следовательно

F = (B(C + (ABC + D.

При получении минимальной формы для СНКФ функция задается термами, принимающими нулевое значение на соответствующих наборах, т.е. макстермами. Поэтому в клетках минимизирующих карт пишут нули, которые группирую по описанной ранее методике.

Пример. Найти минимальные дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы функции:

f(A, B, C) = AB(C ( ABC ( A(BC ((A(B(C ((A(BC.

Карты Карно для данной функции выглядят следующим образом:

|  | B |
| --- | --- |
| (B |
| B |
| (B |
|  | A | 1 | 1 | 1 | 0 |
| A | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (A | 0 | 0 | 1 | 1 |
| A | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | (C | C |
| (C |
|  | (C | C |
| (C |

а)                                                   б)

Объединить единицы можно двумя вариантами (а и б). Этим вариантам соответствуют две минимальные дизъюнктивные формы:

f(A, B, C) = AB ( AC ((A(B,

f(A, B, C) = AB ((BC ((A(B.

Для получения минимальной конъюнктивной нормальной формы следует объединить нули логической функции. Две конституенты нуля, соответст-вующие клеткам, обведенным пунктирной линией (а), склеиваются по пере-менной С и представляются импликантой A ((B, а оставшийся ноль - конституентой(A(B(C. Поэтому минимальная НКФ заданной функции будет

f(A, B, C) = (A ((B) ((A ( B ( C).

Заметим, что минимальная НКФ функции содержит меньше букв, чем минимальные НДФ.

Как уже отмечалось, для того чтобы найти выражение заданной логической функции, наиболее удобное для синтеза логической схемы, следует, кроме минимальных дизъюнктивных нормальных форм, получить также минимальные конъюнктивные нормальные формы и выбрать из них ту, при технической реализации которой потребуется наименьшее количество элементов. Существует несколько методов получения минимальных конъюнктивных нормальных форм. Один из наиболее распространенных и удобных методов был продемонстрирован в предыдущем примере.

При наличии уже сформированной минимальной НДФ функции минимальную НКФ можно также, в частности, найти следующим образом:

берется от найденной минимальной НДФ отрицание и производится преобразование по формуле де Моргана. Тем самым получается минимальная НКФ функции. Например,

если МНДФ функции равна

f(A, B, C) =(AB + A(C,

то проведя отрицание и применив теорему де Моргана, получим МНКФ:

f(A, B, C) =(AB + A(C = (A +(B)((A + C).

Каждая строка таблицы истинности, или ячейка на карте Карно, соответствует определенному значению логической функции для соответствующей комбинации значений аргументов, т.е. для соответствующего набора. В некоторых случаях известно, что какой-то набор появиться не может или же если он появится, то это значение функции, по тем или иным причинам, не существенно. Для таких случаев нет необходимости определять это значение функции по таблице истинности. В таких случаях говорят о неопределенных условиях. Карты Карно позволяют строить МНДФ и МНКФ и в этих ситуациях.

На карте Карно неопределенное условие обозначается прочерком в соответствующей ячейке. Такие ячейки могут произвольным образом включатья в группы при построении минимальных макстермов или минтермов. Любую из них можно включить как в группу единичных, так и в группу нулевых ячеек, или же вообще никуда не включать.

В заключение обзора методов минимизации логических функций нужно отметить, что в настоящее время разработано много программ, позволяющих производить процедуру минимизации на компьютерах различными методами.

# Text boxes

((ABC)

((A(B(C)

((ABC)