Мета роботи: вивчення принципів побудови комбінаційних суматорів та дослідження їх роботи.

Функціональні вузли, що здійснюють арифметичне додавання  називаються суматорами.

Графічне позначення мікросхеми К155ИМ3

Мікросхема К155ИМ3 здійснює додавання двох чотирьох розрядних слів які записуються в

A0,A1,A2,A3,B0,B1,B2,B3 відповідно.

Сn – вхід для врахування попереднього переносу

Сn+1 – вихід перенос в наступний розряд

Схема комутації мікросхеми К155ИМ3 для проведення додавання

Приклад додавання двох чисел за допомогою мікросхеми К155ИМ3

| Cn | A0 | A1 | A2 | A3 | B0 | B1 | B2 | B3 | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | Cn+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

Для проведення віднімання від’ємні числа треба перетвороти в доповняльний код а потім проводити звичайне додавання використовуючи доповняльний код

Висновки: У ході лабораторної роботи я засвоїв основні принципи побудови суматорів а також набув навиків їх застосування для проведення арифметичного додаваня, віднімання і перетворення в доповняльний код...