Лабораторная работа

Сглаживание временных рядов с помощью скользящего интервала.

Применение статистики Дарбина-Уотсона.

- Для исходного временного ряда ,  необходимо подобрать параметры скользящего интервала (СИ): степень полинома  и длину СИ . Сглаженное значение   рассчитывается в средней точке СИ.

- Определить параметры сглаживания – порядок  аппроксимирующего полинома и длину  скользящего интервала.

- Значение тренда в средней точке  СИ равно средневзвешенному значению точек исходного ряда :

, ,	(1)

где  - весовые коэффициенты. Для степени полинома  весовые коэффициенты , . Для  веса   взять из табл. 2.

4. Рассчитать невязки   между исходным рядом  и сглаженным .

5. Протестировать полученные модели на наличие автокорреляции с помощью -статистики Дарбина-Уотсона (0((4)

.	(2)

6. Проверку качества сглаживания исходных данных осуществить по среднему квадрату невязки модели.

0                       DL                   DU                           2                       4–DU              4–DL                  4

Рис. 1. Оценка  -статистики.

Таблица 1. Граничные значения DL и DU.

| n | p=1 | p=2 |
| --- | --- | --- |
|  | DL | DU | DL | DU |
| 30 | 1,35 | 1,49 | 1,28 | 1,57 |

Таблица 2. Весовые коэффициенты  для сглаживания (p=2).

| NN | q | Sum | Весовые коэффициенты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | 0,505 | 231 | -21 | 14 | 39 | 54 | 59 | 54 | 39 | 14 | -21 |
| 7 | 0,577 | 21 | -2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | -2 |  |  |
| 5 | 0,697 | 35 | -3 | 12 | 17 | 12 | -3 |  |  |  |  |

# Text boxes

положительная          зона                        автокорреляция                         зона             отрицател.

корреляция         неопределен-                 отсутствует                       неопределен-   корреляция

ности                                                                         ности