НУ “ Львівська політехніка”

Кафедра фізики

Електрична лабораторія

про виконання лабораторної роботи № 1

Тема:__________________________________________

Bиконав	студент

групи ЕЛ-12,ІТРЕ

Слободчиков О.О.

Прийняв викладач

Яцків О.О.

м.Львів 2007

Мета роботи:  Визначити опори за допомогою містка Уітсона.

Прилади та матеріали:

1 – місток Уітсона; 2 – гальванометр; 3 – джерело постійного струму; 4 – магазин опорів; 5- досліджувані резистори; 6 - реохорд.

Короткі теоретичні відомості; виведення робочої формули:

Місток постійного струму (місток Уітсона) призначений для точного вимірювання опору провідників.

де  Rx – невідомий опір провідника

Rm –  опір магазину опорів

l реохорд (шкала)

###### Основні характеристики приладів:

Точність шкали реохорда 0,05 поділки

Точність встановлення магазину опорів 1 Ом

##### Таблиці результатів вимірювань та розрахунків

| № | Rm | l1 | Rx | Rx | Rx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 5,5 | 600 | 17 | 2,8 |
| 2 | 400 | 5,5 | 400 | 11 | 2,9 |
| 3 | 200 | 5,25 | 183 | 5 | 2,9 |
| 4 | 119 | 5,6 | 123 | 4 | 3,2 |

Обчислення шуканих величин за робочими формулами:

Запис кінцевого результату

з точністю  2,8%

з точністю  2,9%

з точністю  2,9%

з точністю  3,2%

Висновок: Провівши дослід я навчився визначати опір за допомогою містка постійного струму Уітсона, визначив невідомий опір провідника, склав електричне поле за поданою схемою і провів відповідні вимірювання.